ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

WIZUALIZACJA

CZĘŚĆ OPISOWA:

I. PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

| RYS. NR 1 RYS. NR 2 RYS. NR 3 RYS. NR 4 RYS. NR 5 RYS. NR 6 RYS. NR 7 RYS. NR8 RYS. NR 9 RYS. NR 10 | PLAN SYTUACYJNY RZUT PIWNIC- POZIOM -1 RZUT NISKIEGO PARTERU RZUT PARTERU RZUT 1 PIĘTRA RZUT 2 PIĘTRA RZUT 3 PIĘTRA RZUT 4 PIĘTRA PRZEKRÓJ PODŁUŻNY, POPRZECZNY ELEWACJA ZACHODNIA, POŁUDNIOWA, WSCHODNIA, PÓŁNOCNA | skala 1:500 skala 1:200 skala 1:200 skala 1:200 skala 1:200 skala 1:200 skala 1:200 skala 1:200 skala 1:200 skala 1:400 |
| --- | --- | --- |

Zamawiający:     SP ZOZ „REPTY”Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im.gen.J.Ziętka

Adres:                 ul. Śniadeckiego 1    42-604 Tarnowskie Góry

PROGRAM  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego)

Nazwa zamówienia :          Program funkcjonalno użytkowy dla potrzeb rozbudowy

SP ZOZ „REPTY” w Tarnowskich Górach

Adres:                                 42-604 Tarnowskie Góry, ul. Śniadeckiego 1

Nazwy i Kody według CPV:

| 45215140-0 | Obiekty szpitalne |
| --- | --- |
| 45100000-8 | Prace dotyczące przygotowania placu budowy |
| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| 45200000-9 | Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej |
| 45400000-1 | Roboty wykończeniowe |
| 45331000-6 | Prace dotyczące wykonywania izolacji grzewczej, wentylacyjnej, oraz konfekcjonowania powietrza |
| 45333000-0 | Prace dotyczące wykonywania instalacji gazowej |
| 45330000-9 | Prace wodno kanalizacyjne i sanitarne |
| 45331100-7 | Prace dotyczące wykonywania instalacji centralnego ogrzewania |
| 45315300-1 45311000-0 | Instalacje energetyczne zasilające w energię elektryczną Elektryczne instalacje obiektowe |
| 45312310-3 45312100-8 45312100-8 45314300-4 | Elektryczne instalacje ochronne Instalacje słaboprądowe - system sygnalizacji zagrożenia pożarem oraz system sterowania oddymianiem Instalowanie pożarowych systemów alarmowych Instalacje słaboprądowe - wybudowanie instalacji strukturalnej sieci teleinformatycznej |
| 45111291-4 | Prace dotyczące zagospodarowywania terenu |

Zawartość opracowania: 	1. Część opisowa

2. Część informacyjna

Autorzy opracowania: mgr inż. arch. Jan Kraśnicki

technolog   Teresa Strzyż

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

A. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO

1.Zakres i podstawa opracowania

2.Opis ogólny przedmiotu zamówienia

2.1.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

2.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

2.3.Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

2.4.Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

3.Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

3.1.Przygotowanie terenu budowy

3.2.Zagospodarowanie terenu

3.3.Architektura i wykończenie

3.4.Konstrukcja

3.5.Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

3.6.Instalacje wod - kan.

3.7.Instalacje C.O. i C.T.

3.8.Instalacje gazów medycznych

3.9.Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO

1.Dane ogólne

1.1.Stan prawny nieruchomości

1.2.Inne posiadane informacje i dokumenty

1.3.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

2.Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem

3.Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia

4.Załącznik graficzny – koncepcja programowo przestrzenna :

Rys. nr 1 - plan sytuacyjny

Rys. nr 2 - rzut piwnic - poziom -1

Rys. nr 3 - rzut niskiego  parteru

Rys. nr 4 - parteru

Rys. nr 5 - rzut 1 piętra

Rys. nr 6 - rzut 2 piętra

Rys. nr 7 - rzut 3 piętra

Rys. nr 8 - rzut 4 piętra

Rys. nr 9 - przekrój podłużny i poprzeczny

Rys. nr 10 - elewacja zachodnia, południowa, wschodnia, północna

A. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO

1.Zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno użytkowy rozbudowy SP ZOZ „REPTY" .

Podstawą do opracowania  programu funkcjonalno – użytkowego jest:

*umowa z Inwestorem

*wizja lokalna

*koncepcja programowo przestrzenna rozbudowy szpitala o budynek posiadający 170 łóżek szpitalnych o specjalności rehabilitacji kardiologicznej, sale gimnastyczne dla pacjentów, szatnie dla personelu medycznego na 100 osób, sale konferencyjne, oraz zaplecze  niezbędne do wykonywania procedur medycznych.

*obowiązujące przepisy i normy:

-Ustawa o działalności leczniczej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r, poz. 217)

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz. U z 2012r, poz.739)

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi ( Dz. U. Nr 139, poz..940)

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz.690 z późn. zm.)

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. 2003r Nr 169, poz.1650 z

późn. zm.)

-Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r ( tekst jednolity, Dz.U. z dnia 29 listopada 2003r, poz.1409)

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów( Dz. U. z 2010r, Nr 109, poz.719, Dz. U. z 2003r Nr 121, poz.1139)

2.Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie rozbudowy szpitala o budynek posiadający 170 łóżek szpitalnych o specjalności rehabilitacji kardiologicznej.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Sporządzenie, projektu budowlanego i wykonawczego wielobranżowego  wraz z uzgodnieniami Sanepid,  BHP, P. Poż. w zakresie branż:

1.  Architektura,

2.   Konstrukcja

3.  Technologia medyczna

4.  Instalacje wod-kan

5.  Instalacje c.o. i c.w

6.  Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

7.  Instalacja gazów medycznych

8.  Instalacje elektryczne i  instalacje niskoprądowe

9. Projekt drogowy

10.  Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

11. Uzyskanie  pozwolenia na budowę,

12. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

13. Sporządzenie przedmiarów robót

14. Sporządzenie kosztorysów inwestorskich

Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Zdrowia

z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Z uwagi na lokalizację inwestycji w Parku Krajobrazowym będącym pod ochroną konserwatorską nr A/660/66 projekt rozbudowy szpitala SP ZOZ "REPTY" GCR należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

2.1.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

Powierzchnie użytkowe w nowoprojektowanym budynku jako rozbudowa SP ZOZ „REPTY".

| RZUT PIWNIC - POZIOM -1 | Powierzchnia w m2 |
| --- | --- |
| *Szatnie personelu - 100 osób *Pomieszczenia techniczne:wymiennikownia, węzeł cieplny, pomieszczenie UPS *Magazyn sprzętu ogrodniczego |  |
| Łącznie: | 384,70m2 |

| NISKI PARTER | Powierzchnia w m2 |
| --- | --- |
| *Sale gimnastyczne z zapleczem *Sale konferencyjne z zapleczem *Pomieszczenia techniczne: rozdzielnia, stacja sprężarek, pompy próżniowe |  |
| Łącznie: | 874,30m2 |

| PARTER | Powierzchnia w m2 |
| --- | --- |
| *Oddział łóżkowy 34 łóżka z zapleczem |  |
| Łącznie: | 992,40m2 |

| 1 PIĘTRO | Powierzchnia w m2 |
| --- | --- |
| *Oddział łóżkowy 34 łóżka z zapleczem |  |
| Łącznie: | 992,40m2 |

| 2 PIĘTRO | Powierzchnia w m2 |
| --- | --- |
| *Oddział łóżkowy 34 łóżka z zapleczem |  |
| Łącznie: | 992,40m2 |

| 3 PIĘTRO | Powierzchnia w m2 |
| --- | --- |
| *Oddział łóżkowy 34 łóżka z zapleczem |  |
| Łącznie: | 992,40m2 |

| 4 PIĘTRO | Powierzchnia w m2 |
| --- | --- |
| *Oddział łóżkowy 34 łóżka z zapleczem |  |
| Łącznie: | 992,40m2 |

| OGÓŁEM: | 6 221,30m2 |
| --- | --- |

Podstawowe dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy  -    1 031,40m2

Powierzchnia użytkowa   -    6 221,30m2

Powierzchnia całkowita   -    7 266,80m2

Kubatura                          -   24 290,00m3

Wysokość budynku –  od 21,31m do 24,15m

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

*Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzonego zadania

*Uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych

*Wykonanie inwentaryzacji zieleni

*Wykonanie opinii geologicznej

*Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej pełnobranżowej w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych w obiektach służby zdrowia wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji.

*Wykonanie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim.

*Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych

*Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

2.3.Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe .

Koncepcja programowo przestrzenna rozbudowy szpitala zakłada budynek posiadający 170 łóżek szpitalnych o specjalności rehabilitacji kardiologicznej, sale gimnastyczne dla pacjentów, szatnie dla personelu medycznego na 100 osób, sale konferencyjne, zaplecze  niezbędne do wykonywania procedur medycznych ( dwie klatki schodowe, trzy dźwigi szpitalne jako elementy wynikłe z funkcji i konstrukcji projektowanego budynku).

Koncepcja architektoniczna budynku uwzględnia naturalne ukształtowanie dróg wewnątrz szpitala.

RZUT PIWNIC- POZIOM -1  – SZATNIE PERSONELU, POMIESZCZENIA TECHNICZNE, MAGAZYN SPRZĘTU OGRODNICZEGO

W poziomie części tej kondygnacji zakłada się szatnie personelu, pomieszczenia techniczne w tym: wymiennikownię, węzeł cieplny, pomieszczenie UPS, oraz magazyn sprzętu ogrodniczego.

Druga część kondygnacji nieużytkowa- zasypana.

-Personel z poziomu terenu dostaje się do budynku gdzie w szatni zostawia wierzchnie ubranie, a następnie klatką schodową K1 lub dźwigiem szpitalnym dostaje się do stanowisk pracy na poszczególnych kondygnacjach.

-Ewakuacja ludzi odbywa się z klatki schodowej K1 na zewnątrz budynku. Dodatkowe wyjście ewakuacyjne zakłada się z wewnętrznego korytarza obok szatni na teren.

Przyjęty  program funkcjonalno użytkowy niskiego parteru  zakłada:

- 2 szatnie dla kobiet z węzłami sanitarnymi - na 80 osób

- 1 szatnię dla mężczyzn z węzłem sanitarnym - na 20 osób

-magazyn sprzętu ogrodniczego

-pomieszczenie UPS

-węzeł cieplny

-wymiennikownia

-wiatrołap

-korytarz

Wyposażenie technologiczne szatni i węzłów sanitarnych obejmować będzie:

*szatnia

-szafki szatniowe - metalowe, wyposażone w półkę górną, wieszaki boczne oraz drążek na ubrania. Wykonane z blachy czarnej o grubości od 0,6-1,5mm, malowane farbami proszkowymi (epoksydowo - poliestrowymi)

-ławki i siedziska drewniane

*węzeł sanitarny

-umywalka

-blat z CORIAN pod umywalki

-muszla klozetowa

-natrysk

-dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej

-podajnik na ręczniki pojedyncze  ze stali nierdzewnej

-lustro nad umywalką: metalowe grubości 1mm, klejone do płaszczyzny płytek ceramicznych

-uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej matowej

-szczotka do WC z uchwytem ze stali nierdzewnej matowej

-wieszak haczykowy ze stali nierdzewnej

NISKI  PARTER – SALE GIMNASTYCZNE, SALE KONFERENCYJNE POMIESZCZENIA TECHNICZNE.

Z uwagi na ukształtowanie terenu ( wykorzystany spadek) ta kondygnacja budynku przedzielona zostanie przejazdem p. pożarowym umożliwiającym dojazd do istniejących części szpitala, wewnątrz istniejącego układu urbanistycznego budynku H i budynku N.

W poziomie części  parteru zlokalizowane zostały sale gimnastyczne wraz z zapleczem dla pacjentów z oddziałów łóżkowych zlokalizowanych na wyższych piętrach budynku, pokój instruktorów, magazyny, oraz pomieszczenia techniczne.

Pacjenci na sale gimnastyczne dostają się klatką schodowa K2 lub dźwigiem szpitalnym z wyższych kondygnacji.

Ewakuacja odbywa się z klatki schodowej K2  na zewnątrz budynku, oraz z korytarza i przedsionka na zewnątrz budynku ( w kierunku przejazdu pożarowego).

W drugiej części budynku zlokalizowano sale konferencyjne z zapleczem sanitarno magazynowym. Ta część budynku połączona została korytarzem z izba przyjęć, w dalszej części komunikacją wewnętrzna istniejącego szpitala. W poziomie tej kondygnacji następować będzie rozdział pacjentów na wyższe kondygnacje oddziałów łóżkowych.

Przyjęty program funkcjonalno użytkowy niskiego parteru  zakłada:

-3 sale gimnastyczne dla pacjentów

-WC dla pacjentów i personelu medycznego

-2 sale konferencyjne w tym jedna multimedialna

-pokój socjalny

-pokój biurowy

-zaplecze sali konferencyjnej

-magazyn sprzętu

-5 magazynów

-korytarze i poczekalnie

-maszynownię wentylacyjną

-pompy próżniowe

-stację sprężarek

-rozdzielnię

Wyposażenie technologiczne  parteru obejmować będzie:

*sala gimnastyczna 1

-rower treningowy- cykloergometr - 6 sztuk

-centralne stanowisko sterujące z dwoma monitorami

-bezprzewodowe  moduły EKG

-umywalka

-dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej

-podajnik na ręczniki pojedyncze  ze stali nierdzewnej

*sala gimnastyczna 2

-kabina UGUL 2000x2000x2000mm - 1 sztuka

-stół rehabilitacyjny- 1 sztuka

-osprzęt do ćwiczeń i zawieszeń

-drabinka- 8 sztuk

-materac - 4 sztuki

-drobny sprzęt rehabilitacyjny

-umywalka

-dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej

-podajnik na ręczniki pojedyncze  ze stali nierdzewnej

*sala gimnastyczna 3

-drabinka- 12 sztuk

-materac - 6 sztuk

-drobny sprzęt rehabilitacyjny

-umywalka

-dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej

-podajnik na ręczniki pojedyncze  ze stali nierdzewnej

*pokój instruktorów

-stanowisko komputerowe - 2 sztuki

-fotel do biurka - 2 sztuki

-umywalka

-zlew 1 komorowy ze stali nierdzewnej

-blat z wykonany z płyty wiórowej grubości 30 mm  ,obrzeże blatu pokryte 2 mm warstwą

tworzywa ABS

-szafki stojące i wiszące w okleinie z melaminy

-chłodziarko zamrażarka pod batem

- stolik-ława

-fotel - 4 sztuki

-dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej

-podajnik na ręczniki pojedyncze  ze stali nierdzewnej

*sala konferencyjna 1

-stół  2000x800x750mm

-szafka zamykana na klucz ,metalowa na sprzęt multimedialny 600x600x700

-szafka zamykana na klucz, metalowa na komputer  600x600x700

-tablica  suchościeralna z aluminiową ramą i wytrzymałą melaminową powierzchnią

-ekran projekcyjny  ścienny z możliwością montażu na ścianie lub na suficie z możliwością

regulacji wysokości dolnej krawędzi, wbudowana blokada zabezpieczająca ekran przed

samoczynnym zwijaniem

-laptop

-projektor

-fotel do biurka

-krzesło konferencyjne z odkładanym blatem - 20 sztuk

*sala konferencyjna 2

-stół konferencyjny 3600x1500mm

-krzesło konferencyjne - 12 sztuk

-regały drewniane  2000x600mm - 3 sztuki

*pokój socjalny

-umywalka

-zlew 1 komorowy ze stali nierdzewnej

-blat z wykonany z płyty wiórowej grubości 30 mm  ,obrzeże blatu pokryte 2 mm warstwą

tworzywa ABS

-szafki stojące i wiszące w okleinie z melaminy

-chłodziarko zamrażarka pod batem

-stół 1400x800mm

-krzesło drewniane na stelażu metalowym- 4 sztuki

-dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej

-podajnik na ręczniki pojedyncze  ze stali nierdzewnej

*pokój biurowy

-biurko 1200x600mm - 2 sztuki

-komputer - 2 sztuki

-fotel do biurka - 2 sztuki

-krzesło drewniane na stelażu metalowym - 2 sztuki

-szafa biurowa - 2 sztuki

*WC personelu, pacjentów

-umywalka

-blat z CORIAN pod umywalki

-muszla klozetowa ( w pomieszczeniu nr 4 zamontować należy pisuar)

-dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej

-podajnik na ręczniki pojedyncze  ze stali nierdzewnej

-lustro nad umywalką: metalowe grubości 1mm, klejone do płaszczyzny płytek ceramicznych

-uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej matowej

-szczotka do WC z uchwytem ze stali nierdzewnej matowej

*WC niepełnosprawnych

-umywalka

-muszla klozetowa

-pochwyt stały dla niepełnosprawnych

-pochwyt ruchomy dla niepełnosprawnych

-dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej

-podajnik na ręczniki pojedyncze  ze stali nierdzewnej

-lustro nad umywalką: metalowe grubości 1mm, klejone do płaszczyzny płytek ceramicznych

-uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej matowej

-szczotka do WC z uchwytem ze stali nierdzewnej matowej

-umywalka

PARTER, 1, 2, 3, 4,  PIĘTRO - POWTARZALNE – ODDZIAŁ ŁÓŻKOWY 34 ŁÓŻKA Z PEŁNYM ZAPLECZEM MEDYCZNYM

W poziomie parteru,1,2,3,4 piętra zlokalizowane zostały oddziały łóżkowe dla pacjentów rehabilitacji kardiologicznej.

Pacjenci do szpitala przyjmowani są na izbie przyjęć zlokalizowanej w szpitalu, a następnie w poziomie   parteru dostają się do nowoprojektowanego budynku , klatką schodową K1, oraz dźwigiem szpitalnym na poszczególne piętra oddziałów łóżkowych.

Przyjęty program funkcjonalno użytkowy oddziałów łóżkowych zakłada:

*ilość pokoi łóżkowych wraz z węzłami sanitarnymi  na poszczególnych kondygnacjach:

-parter - 34 łóżka:

15 pokoi 2 łóżkowych z węzłem sanitarnym, 2 pokoje 1 łóżkowe z węzłem sanitarnym,

nadzór kardiologiczny - 2 łóżka

-1 piętro - 34 łóżka:

15 pokoi 2 łóżkowych z węzłem sanitarnym, 2 pokoje 1 łóżkowe z węzłem sanitarnym,

nadzór kardiologiczny - 2 łóżka

-2 piętro - 34 łóżka:

15 pokoi 2 łóżkowych z węzłem sanitarnym, 2 pokoje 1 łóżkowe z węzłem sanitarnym,

nadzór kardiologiczny - 2 łóżka

-3 piętro - 34 łóżka:

15 pokoi 2 łóżkowych z węzłem sanitarnym, 2 pokoje 1 łóżkowe z węzłem sanitarnym,

nadzór kardiologiczny - 2 łóżka

-4 piętro - 34 łóżka:

15 pokoi 2 łóżkowych z węzłem sanitarnym, 2 pokoje 1 łóżkowe z węzłem sanitarnym,

nadzór kardiologiczny - 2 łóżka

*pomieszczenia powtarzalne na poszczególnych oddziałach: parter,1,2,3,4 piętra

-pokój ordynatora - dostępny z hallu poczekalni

-sekretariat - dostępny z hallu poczekalni

węzły sanitarne dla personelu, oraz osób odwiedzających - dostępne z hallu poczekalni

-kuchenka oddziałowa

-pokój diagnostyczno zabiegowy

-pracownia badań czynnościowych - dostępna z hallu poczekalni

-pokój lekarzy z węzłem sanitarnym

-pokój pielęgniarki oddziałowej

-pokój biurowy-  dostępny z hallu poczekalni

-posterunek pielęgniarek

-pokój przygotowania leków

-dyżurka pielęgniarek z węzłem sanitarnym

-pokój socjalny personelu

-pokój pobytu dziennego

-wc personelu

-pomieszczenie porządkowe

-brudownik

-magazyn bielizny czystej

-łazienka dla pacjentów leżących

Wyposażenie technologiczne oddziałów łóżkowych obejmować będzie:

*Pokój łóżkowy:

-łóżko szpitalne + materac

-panel instalacyjny  2-stanowiskowy lub 1-stanowiskowy z szyną i półką na aparaturę, gazy

medyczne: tlen, próżnia , gniazda elektryczne, moduł przyzywowy, oświetlenie nocne dla pacjenta, oświetlenie miejscowe lóżka pacjenta

-szafka przyłóżkowa

-taboret obrotowy szpitalny

-szafka na ubrania dla pacjentów

-telewizorLCD

*węzeł sanitarny przy pokoju łóżkowym:

-umywalka

-muszla klozetowa

-drążek prysznicowy w kształcie litery L + wspornik +zasłonka prysznicowa

-dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej

-podajnik na ręczniki pojedyncze  ze stali nierdzewnej

-lustro nad umywalką: metalowe grubości 1mm, klejone do płaszczyzny płytek ceramicznych

-uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej matowej

-szczotka do WC z uchwytem ze stali nierdzewnej matowej

-wieszak haczykowy

*intensywny nadzór kardiologiczny:

-łóżko szpitalne dla INK + materac

-stolik przyłóżkowy

-panel instalacyjny + szyna sprzętowa +półka na aparaturę, panel długości 200cm,oświetlenie

ogólne sali chorych 2x36W, oświetlenie nocne dla pacjenta 5W, oświetlenie miejscowe łóżka

pacjenta, punkty poboru gazów medycznych: 2x tlen, 2x próżnia, 2x sprężone powietrze,

gniazda elektryczne 230V – 6 sztuk/ stanowisko, gniazda wyrównania potencjału – 6 sztuk/

stanowisko, manipulator umożliwiający pacjentowi wezwanie pielęgniarki ( moduł przyzywowy) i włączenie światła  nocnego

-parawan na szynach sufitowych + zasłonka

-kardiomonitor

-defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej i kardiowersji

-pompa infuzyjna strzykawkowa

-respitator

-zlew 1 komorowy ze stali nierdzewnej

-blat z wykonany z płyty wiórowej grubości 30 mm  ,obrzeże blatu pokryte 2 mm warstwą

tworzywa ABS lub laminatem HPL

-szafki stojące i wiszące w okleinie z melaminy

-chłodziarko zamrażarka pod batem

-stanowisko pielęgniarskie

-dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej

-dozownik na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej

-podajnik na ręczniki pojedyncze  ze stali nierdzewnej

*pokój diagnostyczno zabiegowy:

-kozetka do badań

-projektor lekarski stojący

-parawan lekarski ścienny teleskopowy

-taboret obrotowy szpitalny

-stolik zabiegowy

-wózek do rozwożenia leków

-aparat do pomiaru ciśnienia krwi

-EKG

-biurko lekarskie

-zestaw komputerowy

-fotel do biurka

-krzesło drewniane

-szafa lekarska dwudrzwiowa

-umywalka

-zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej

-blat z melaminy wykonany z płyty wiórowej -grubość blatu 30 mm

-chłodziarko zamrażalka pod blatem

-szafki stojące i wiszące w okleinie z melaminy

-dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej

-dozownik na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej

-podajnik na ręczniki pojedyncze  ze stali nierdzewnej

*pracownia badań czynnościowych:

-bieżnia diagnostyczno treningowa

-EKG – system wysiłkowy Cardio TEST

-HOLTER

-kozetka do badań

-taboret obrotowy szpitalny

-biurko lekarskie

-zestaw komputerowy

-fotel do biurka

-krzesło drewniane

-umywalka

-szafki stojące i wiszące w okleinie z melaminy

-blat z melaminy wykonany z płyty wiórowej -grubość blatu 30 mm

-dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej

-dozownik na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej

-podajnik na ręczniki pojedyncze  ze stali nierdzewnej

*posterunek pielęgniarek:

-lada+ szafki

-fotel do biurka

-zestaw komputerowy

-blat z wykonany z płyty wiórowej grubości 30 mm  ,obrzeże blatu pokryte 2 mm warstwą

tworzywa ABS

-szafki stojące i wiszące w okleinie z melaminy

*kuchenka oddziałowa:

-umywalka

-zlew dwukomorowy

-wyparzacz do naczyń stołowych

-szafa przelotowa

-kuchenka mikrofalowa

-chłodziarko zamrażalka pod blatem

-wózek do przewożenia potraw

-szafki stojące i wiszące w okleinie z melaminy

-blat z wykonany z płyty wiórowej grubości 30 mm

-szafki stojące i wiszące w okleinie z melaminy

-dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej

-podajnik na ręczniki pojedyncze  ze stali nierdzewnej

*brudownik:

-myjnia dezynfektor do basenów i kaczek 500x450x1730 z cokołem do ustawienia na posadzce, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, urządzenie zgodne z DIN EN ISO 15883

-umywalka

-zlew ze stali nierdzewnej

-muszla klozetowa

-wieszaki  ze stali nierdzewnej na worki z brudną bielizną

-wózek do transportu bielizny ze stali nierdzewnej

-blat z wykonany z płyty wiórowej grubości 30 mm

-szafki stojące i wiszące w okleinie z melaminy

-dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej

-podajnik na ręczniki pojedyńcze  ze stali nierdzewnej

*łazienka pacjentów:

-umywalka

-muszla klozetowa

- wózek wanna do mycia chorych

-drążek prysznicowy w kształcie litery L + wspornik +zasłonka prysznicowa

-dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej

-podajnik na ręczniki pojedyncze  ze stali nierdzewnej

-lustro nad umywalką: metalowe grubości 1mm, klejone do płaszczyzny płytek ceramicznych

-uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej matowej

-szczotka do WC z uchwytem ze stali nierdzewnej matowej

-wieszak haczykowy

-pochwyt stały dla niepełnosprawnych

-pochwyt ruchomy dla niepełnosprawnych

*pokój pobytu dziennego:

-stolik ława

-fotele wypoczynkowe

-telewizor

-regały na książki

*sekretariat:

-biurko

-fotel do biurka

-krzesło

-zestaw komputerowy

-regał drewniany

-szafa na ubrania

-stolik ława

-fotele wypoczynkowe

-szafki laminowane laminat HPL wiszące

-szafki laminowane laminat HPL stojące

-blat z melaminy

-chłodziarko zamrażalka pod blatem

-umywalka

-dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej

-podajnik na ręczniki pojedyncze  ze stali nierdzewnej

*pokój ordynatora:

-biurko gabinetowe

-fotel do biurka

-zestaw komputerowy

-regał gabinetowy drewniany

-kanapa wypoczynkowa

-stolik-ława

-fotele wypoczynkowe

* pozostałe pomieszczenia: pokój lekarzy, dyżurka pielęgniarek, pokój pielęgniarki oddziałowej:

-biurka lekarskie

-fotele do biurek

-zestawy komputerowe

-kanapy rozkładane

-fotele wypoczynkowe

-regały

-stoły

-krzesła

Dodatkowo na poziomie parteru zlokalizowano na istniejącym pawilonie H ( nad kaplicą, oraz korytarzem prowadzącym do kawiarni i wyjścia na zewnątrz od strony południowej) korytarz wraz ze stołówką i zapleczem w postaci kuchenki, zmywalni, pomieszczenia mycia i suszenia wózków.

Wyposażenie technologiczne:

*stołówka

-stolik czteroosobowy 125 x80cm - sztuk 11

-stolik czteroosobowy 80x80cm - sztuk 1

-krzesło drewniane na stelażu metalowym - sztuk 47

-umywalka w zabudowie szafkowej

-dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej

-podajnik na ręczniki pojedyńcze  ze stali nierdzewnej

*kuchnia

-umywalka

-zlew dwukomorowy

-szafa przelotowa

-chłodziarko zamrażalka pod blatem

-szafki stojące i wiszące ze stali nierdzewnej

-blat ze stali nierdzewnej

-dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej

-podajnik na ręczniki pojedyńcze  ze stali nierdzewnej

*zmywalnia

-umywalka

-zlew dwukomorowy z młynkiem koloidalnym do rozdrabniania odpadów organicznych

-wyparzacz do naczyń stołowych wykonany ze stali nierdzewnej

-szafki stojące i wiszące ze stali nierdzewnej

-blat ze stali nierdzewnej

-dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej

-podajnik na ręczniki pojedyńcze  ze stali nierdzewnej

*mycie wózków

-złączka z ciepłą i zimną wodą

-kratka ściekowa

*suszenie wózków

-kratka ściekowa

Zagadnienia ochrony przeciw pożarowej.

1.Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji.

6 kondygnacji nadziemnych – średnio wysoki –  od 21,31m do 24,15m

Powierzchnia zabudowy – 1 031,40m2

2.Odległość obiektów sąsiednich.

Od strony północnej – 9,0m od budynku H,N,R, w części przylega do budynku H

Od strony południowej – teren niezabudowany

Od strony zachodniej – około 40,0m amfiteatr, boisko do gry w boules

Od strony wschodniej – teren niezabudowany

3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych.

Nie występują

4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.

Q(MJ/m2)-500( Q ( 1000

5. Kategoria zagrożenia ludzi ,liczba osób na kondygnacji.

Budynki – ZL II, do 100 osób na kondygnacji ( oddziały łóżkowe, personel medyczny)

6. Ocena zagrożenia wybuchem.

Nie występuje.

7. Podział obiektu na strefy pożarowe.

Zgodnie z R M I  z dnia 12.IV.2002r Dz. U. nr 75 poz. 690, § 227 dopuszczalna powierzchnia

strefy pożarowej w budynku ZL II średniowysokim wynosi  3500 m2, a dla piwnic 1750m2

Każda kondygnacja szpitala stanowić będzie wydzieloną strefę pożarowa o powierzchni około 1000m2< od dopuszczalnej 3500m2.

8.Klasa odporności pożarowej budynków.

Główna  konstrukcja nośna -min. odporność ogniowa R 120

Konstrukcja dachu - min. odporność ogniowa  R 30

Strop - min. odporność ogniowa  REI 60

Ściana zewnętrzna - min. odporność ogniowa  EI 60

Ściany wewnętrzne - min. odporność ogniowa  EI 30

Przekrycie dachu - min. odporność ogniowa  E 30

Zakłada się, że wykonana rozbudowa szpitala  zostanie wykonana  w B klasie odporności ogniowej.

9.Warunki ewakuacji.

W poziomie każdej kondygnacji wydzielone zostaną podstrefy o powierzchni >750m2

z których zapewniona zostanie ewakuacja do sąsiedniej strefy.

Projektowane  klatki schodowe wydzielone zostaną drzwiami EI 30, oraz wyposażone w    klapy oddymiające dachowe jako kompletne systemy  oddymiania. Zakłada się napowietrzanie klatek schodowych wg. rozwiązań systemowych ( wyjścia ewakuacyjne z klatek schodowych).

Odległość dojść do klatek ewakuacyjnych nie przekroczy dopuszczalnych długości dojść ewakuacyjnych, ( drzwi EI 60 na granicy strefy) .Szerokość dróg ewakuacyjnych wynosi 200 – 300cm, szerokości drzwi – 90, 100,110,160cm, szerokość drzwi wyjściowych z klatek schodowych na zewnątrz budynku minimum szerokości biegu klatki schodowej.

10.Sposób zabezpieczenia p. pożarowego budynku.

Zakłada się:

*główny wyłącznik prądu

*instalacja hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych - DN25, DN80

*instalacja odgromowa całego budynku

*instalacja sygnalizacji pożaru , oraz system DSO

*instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i przeszkodowego

*drogi pożarowe nowoprojektowane, szerokości 4,0m

11.Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego  instalacji wewnętrznych .

Opracowany zostanie w projektach branżowych- faza projektów budowlanych:

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,  wod -kan , co , gazów medycznych. oraz instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

12.Dobór urządzeń przeciwpożarowych.

Zgodnie z Dz. U. Nr 80 poz.563 z 21.04.2006 należy przyjąć  po 2 kg środka gaśniczego na każde 100m2 powierzchni użytkowej.

Rozmieszczenie gaśnic realizować zgodnie z par.28 i par.29 w/w Rozporządzenia.

13. Zaopatrzenie w wodę do wewnętrznego gaszenia pożaru.

Wewnętrzne hydranty w pobliżu każdej klatki schodowej ( 25 mm z wężami półsztywnymi.

14.Drogi pożarowe .

Wykorzystuje się istniejące drogi dojazdowe wewnątrz działki Szpitala umożliwiające wjazd wozów ratowniczych od strony północnej szpitala, oraz zakłada się nowe drogi i przejazd pożarowy do projektowanego budynku od strony południowej budynku.

Od strony południowej zaprojektować należy dojazd pożarowy do projektowanego budynku.

2.4.Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

| L.p. | Nr. pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa m² | Komunikacja m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | PIWNICE - POZIOM -1 |  |  |
| 1 | K1 | Klatka schodowa | - | 22,20 |
| 2 | -1.0 | Przewiązka | 26,30 | - |
| 3 | -1.1 | Wiatrołap | 12,00 | - |
| 4 | -1.2 | Korytarz | - | 78,00 |
| 5 | -1.3 | Szatnia mężczyzn - 20 Osób | 27,00 | - |
| 6 | -1.4 | Węzeł sanitarny | 6,90 | - |
| 7 | -1.5 | Szatnia kobiet- 40 Osób | 37,30 | - |
| 8 | -1.6 | Węzeł sanitarny | 13,00 | - |
| 9 | -1.7 | Węzeł sanitarny | 13,00 | - |
| 10 | -1.8 | Szatnia kobiet- 40 Osób | 46,00 | - |
| 11 | -1.9 | Pomieszczenie UPS | 18,00 | - |
| 12 | -1.10 | Wymiennikownia | 26,00 | - |
| 13 | -1.11 | Węzeł cieplny | 21,00 | - |
| 14 | -1.12 | Magazyn sprzętu ogrodniczego | 38,00 | - |
|  |  | Razem: | 284,50m2 | 100,20m2 |
|  |  | NISKI PARTER |  |  |
| 1 | K1 | Klatka schodowa | - | 22,20 |
| 2 | 0 | Przewiązka | - | 26,30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | Hall - poczekalnia | - | 129,00 |
| 4 | 2 | WC niepełnosprawnych | 6,00 | - |
| 5 | 3 | WC kobiet | 3,80 | - |
| 6 | 4 | WC mężczyzn | 5,60 | - |
| 7 | 5 | Magazyn | 10,00 | - |
| 8 | 6 | Pomieszczenie porządkowe | 2,50 | - |
| 9 | 7 | Magazyn | 14,00 | - |
| 10 | 8 | Zaplecze sali konferencyjnej | 14,00 | - |
| 11 | 9 | Sala konferencyjna | 62,00 | - |
| 12 | 10 | Pokój socjalny | 20,00 | - |
| 13 | 11 | Sala konferencyjna | 43,00 | - |
| 14 | 12 | Magazyn | 12,00 | - |
| 15 | 13 | Pokój biurowy | 15,30 | - |
| 16 | 14 | Maszynownia wentylacyjna | 82,00 | - |
| 17 | 15 | Pompy próżniowe | 14,00 | - |
| 18 | 16 | Stacja sprężarek | 14,00 | - |
| 19 | 17 | Magazyn | 12,10 | - |
| 20 | 18 | Rozdzielnia | 26,00 | - |
| 21 | 19 | Magazyn | 12,10 | - |
| 22 | 20 | Przedsionek | 7,90 | - |
| 23 | K2 | Klatka schodowa | - | 22,20 |
| 24 | 21 | Korytarz | - | 85,00 |
| 25 | 22 | Sala gimnastyczna | 31,00 | - |
| 26 | 32 | WC personelu | 3,30 | - |
| 27 | 33 | WC mężczyzn | 3,30 | - |
| 28 | 34 | WC niepełnospr. i kobiet | 5,40 | - |
| 29 | 35 | Sala gimnastyczna | 51,00 | - |
| 30 | 36 | Pokój instruktorów | 18,60 | - |
| 31 | 37 | Magazyn sprzętu | 13,10 | - |
| 32 | 38 | Sala gimnastyczna | 63,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | 39 | Przedsionek | 17,00 | - |
|  |  | Razem: | 581,90m2 | 292,30m2 |
|  |  | PARTER - 34Ł |  |  |
| 1 | K1 | Klatka schodowa | - | 22,20 |
| 2 | 1.1 | Hall- poczekalnia | - | 108,00 |
| 3 | 1.2 | Korytarz | - | 135,50 |
| 4 | 1.3 | WC niepełnosprawnych i kobiet | 4,60 | - |
| 5 | 1.4 | WC mężczyzn | 3,80 | - |
| 6 | 1.5 | WC personelu | 3,80 | - |
| 7 | 1.6 | Pokój biurowy | 14,30 | - |
| 8 | 1.7 | Pracownia badań czynnościowych | 25,40 |  |
| 9 | 1.8 | Sekretariat | 26,00 | - |
| 10 | 1.9 | Pokój ordynatora | 21,00 | - |
| 11 | 1.10 | Korytarz | - | 153,00 |
| 12 | 1.11 | Magazyn | 2,50 | - |
| 13 | 1.12 | Kuchenka oddziałowa + zmywalnia | 17,50 | - |
| 14 | 1.13 | Węzeł sanitarny | 4,50 | - |
| 15 | 1.14 | Pokój lekarzy | 25,20 | - |
| 16 | 1.15 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 17 | 1.16 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 18 | 1.17 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 19 | 1.18 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 20 | 1.19 | Dyżurka pielęgniarek | 15,00 | - |
| 21 | 1.20 | Węzeł sanitarny | 4,40 | - |
| 22 | 1.21 | Pokój socjalny personelu | 10,50 | - |
| 23 | 1.22 | Punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim | 10,50 | - |
| 24 | 1.23 | Posterunek pielęgniarek | 15,00 | - |
| 25 | 1.24 | Węzeł sanitarny | 3,90 | - |
| 26 | 1.25 | Intensywny nadzór kardiologiczny - 2 ł. | 40,90 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | 1.26 | Pokój diagnostyczno-zabiegowy | 20,50 | - |
| 28 | 1.27 | Separatka | 12,60 | - |
| 29 | 1.27a | Śluza | 3,70 | - |
| 30 | 1.28 | Węzeł sanitarny | 3,50 | - |
| 31 | 1.29 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 32 | 1.30 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 33 | 1.31 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 34 | 1.32 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 35 | 1.33 | Przedsionek | - | 7,90 |
| 36 | K2 | Klatka schodowa | - | 22,20 |
| 37 | 1.34 | Pokój pobytu dziennego | 33,00 | - |
| 38 | 1.35 | Pokój 1 osobowy | 17,10 | - |
| 39 | 1.36 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 40 | 1.37 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 41 | 1.38 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 42 | 1.39 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 43 | 1.40 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 44 | 1.41 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 45 | 1.42 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 46 | 1.43 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 47 | 1.44 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 48 | 1.45 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 49 | 1.46 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 50 | 1.47 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 51 | 1.48 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 52 | 1.49 | WC personelu | 3,40 | - |
| 53 | 1.50 | Pomieszczenie porządkowe | 3,40 | - |
| 54 | 1.51 | Magazyn bielizny czystej | 7,50 | - |
| 55 | 1.52 | Brudownik | 5,80 | - |
| 56 | 1.53 | Łazienka pacjentów | 8,80 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1.54 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 58 | 1.55 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 59 | 1.56 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 60 | 1.57 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 61 | 1.58 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 62 | 1.59 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 63 | 1.60 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 64 | 1.61 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 65 | 1.62 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 66 | 1.63 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 67 | 1.64 | Pielęgniarka oddziałowa | 20,30 | - |
| 68 | 1.65 | Suszenie wózków | 5,20 | - |
| 69 | 1.66 | Mycie wózków | 5,20 | - |
| 70 | 1.67 | Zmywalnia | 10,10 | - |
| 71 | 1.68 | Kuchnia | 20,30 | - |
| 72 | 1.69 | Stołówka | 88,70 | - |
|  |  | Razem: | 817,60m2 | 448,80m2 |
|  |  | 1 PIĘTRO - 34Ł |  |  |
| 1 | K1 | Klatka schodowa | - | 22,20 |
| 2 | 2.1 | Hall- poczekalnia | - | 85,00 |
| 3 | 2.2 | Magazyn | 22,00 | - |
| 4 | 2.3 | WC niepełnosprawnych i kobiet | 4,60 | - |
| 5 | 2.4 | WC mężczyzn | 3,80 | - |
| 6 | 2.5 | WC personelu | 3,80 | - |
| 7 | 2.6 | Pokój biurowy | 14,30 | - |
| 8 | 2.7 | Pracownia badań czynnościowych | 25,40 |  |
| 9 | 2.8 | Sekretariat | 26,00 | - |
| 10 | 2.9 | Pokój ordynatora | 21,00 | - |
| 11 | 2.10 | Korytarz | - | 153,00 |
| 12 | 2.11 | Magazyn | 2,50 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | 2.12 | Kuchenka oddziałowa + zmywalnia | 17,50 | - |
| 14 | 2.13 | Węzeł sanitarny | 4,50 | - |
| 15 | 2.14 | Pokój lekarzy | 25,20 | - |
| 16 | 2.15 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 17 | 2.16 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 18 | 2.17 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 19 | 2.18 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 20 | 2.19 | Dyżurka pielęgniarek | 15,00 | - |
| 21 | 2.20 | Węzeł sanitarny | 4,40 | - |
| 22 | 2.21 | Pokój socjalny personelu | 10,50 | - |
| 23 | 2.22 | Punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim | 10,50 | - |
| 24 | 2.23 | Posterunek pielęgniarek | 15,00 | - |
| 25 | 2.24 | Węzeł sanitarny | 3,90 | - |
| 26 | 2.25 | Intensywny nadzór kardiologiczny - 2 ł. | 40,90 | - |
| 27 | 2.26 | Pokój diagnostyczno-zabiegowy | 20,50 | - |
| 28 | 2.27 | Separatka | 12,60 | - |
| 29 | 2.27a | Śluza | 3,70 | - |
| 30 | 2.28 | Węzeł sanitarny | 3,50 | - |
| 31 | 2.29 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 32 | 2.30 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 33 | 2.31 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 34 | 2.32 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 35 | 2.33 | Przedsionek | - | 7,90 |
| 36 | K2 | Klatka schodowa | - | 22,20 |
| 37 | 2.34 | Pokój pobytu dziennego | 33,00 | - |
| 38 | 2.35 | Pokój 1 osobowy | 17,10 | - |
| 39 | 2.36 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 40 | 2.37 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 41 | 2.38 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 2.39 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 43 | 2.40 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 44 | 2.41 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 45 | 2.42 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 46 | 2.43 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 47 | 2.44 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 48 | 2.45 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 49 | 2.46 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 50 | 2.47 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 51 | 2.48 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 52 | 2.49 | WC personelu | 3,40 | - |
| 53 | 2.50 | Pomieszczenie porządkowe | 3,40 | - |
| 54 | 2.51 | Magazyn bielizny czystej | 7,50 | - |
| 55 | 2.52 | Brudownik | 5,80 | - |
| 56 | 2.53 | Łazienka pacjentów | 8,80 | - |
| 57 | 2.54 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 58 | 2.55 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 59 | 2.56 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 60 | 2.57 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 61 | 2.58 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 62 | 2.59 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 63 | 2.60 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 64 | 2.61 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 65 | 2.62 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 66 | 2.63 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 67 | 2.64 | Pielęgniarka oddziałowa | 20,30 | - |
|  |  | Razem: | 710,10m2 | 282,30m2 |
|  |  | 2 PIĘTRO - 34Ł |  |  |
| 1 | K1 | Klatka schodowa | - | 22,20 |
| 2 | 3.1 | Hall- poczekalnia | - | 85,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 3.2 | Magazyn | 22,00 | - |
| 4 | 3.3 | WC niepełnosprawnych i kobiet | 4,60 | - |
| 5 | 3.4 | WC mężczyzn | 3,80 | - |
| 6 | 3.5 | WC personelu | 3,80 | - |
| 7 | 3.6 | Pokój biurowy | 14,30 | - |
| 8 | 3.7 | Pracownia badań czynnościowych | 25,40 |  |
| 9 | 3.8 | Sekretariat | 26,00 | - |
| 10 | 3.9 | Pokój ordynatora | 21,00 | - |
| 11 | 3.10 | Korytarz | - | 153,00 |
| 12 | 3.11 | Magazyn | 2,50 | - |
| 13 | 3.12 | Kuchenka oddziałowa + zmywalnia | 17,50 | - |
| 14 | 3.13 | Węzeł sanitarny | 4,50 | - |
| 15 | 3.14 | Pokój lekarzy | 25,20 | - |
| 16 | 3.15 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 17 | 3.16 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 18 | 3.17 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 19 | 3.18 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 20 | 3.19 | Dyżurka pielęgniarek | 15,00 | - |
| 21 | 3.20 | Węzeł sanitarny | 4,40 | - |
| 22 | 3.21 | Pokój socjalny personelu | 10,50 | - |
| 23 | 3.22 | Punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim | 10,50 | - |
| 24 | 3.23 | Posterunek pielęgniarek | 15,00 | - |
| 25 | 3.24 | Węzeł sanitarny | 3,90 | - |
| 26 | 3.25 | Intensywny nadzór kardiologiczny - 2 ł. | 40,90 | - |
| 27 | 3.26 | Pokój diagnostyczno-zabiegowy | 20,50 | - |
| 28 | 3.27 | Separatka | 12,60 | - |
| 29 | 3.27a | Śluza | 3,70 | - |
| 30 | 3.28 | Węzeł sanitarny | 3,50 | - |
| 31 | 3.29 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 3.30 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 33 | 3.31 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 34 | 3.32 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 35 | 3.33 | Przedsionek | - | 7,90 |
| 36 | K2 | Klatka schodowa | - | 22,20 |
| 37 | 3.34 | Pokój pobytu dziennego | 33,00 | - |
| 38 | 3.35 | Pokój 1 osobowy | 17,10 | - |
| 39 | 3.36 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 40 | 3.37 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 41 | 3.38 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 42 | 3.39 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 43 | 3.40 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 44 | 3.41 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 45 | 3.42 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 46 | 3.43 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 47 | 3.44 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 48 | 3.45 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 49 | 3.46 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 50 | 3.47 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 51 | 3.48 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 52 | 3.49 | WC personelu | 3,40 | - |
| 53 | 3.50 | Pomieszczenie porządkowe | 3,40 | - |
| 54 | 3.51 | Magazyn bielizny czystej | 7,50 | - |
| 55 | 3.52 | Brudownik | 5,80 | - |
| 56 | 3.53 | Łazienka pacjentów | 8,80 | - |
| 57 | 3.54 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 58 | 3.55 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 59 | 3.56 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 60 | 3.57 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 61 | 3.58 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 3.59 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 63 | 3.60 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 64 | 3.61 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 65 | 3.62 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 66 | 3.63 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 67 | 3.64 | Pielęgniarka oddziałowa | 20,30 | - |
|  |  | Razem: | 710,10m2 | 282,30m2 |
|  |  | 3 PIĘTRO - 34Ł |  |  |
| 1 | K1 | Klatka schodowa | - | 22,20 |
| 2 | 4.1 | Hall- poczekalnia | - | 85,00 |
| 3 | 4.2 | Magazyn | 22,00 | - |
| 4 | 4.3 | WC niepełnosprawnych i kobiet | 4,60 | - |
| 5 | 4.4 | WC mężczyzn | 3,80 | - |
| 6 | 4.5 | WC personelu | 3,80 | - |
| 7 | 4.6 | Pokój biurowy | 14,30 | - |
| 8 | 4.7 | Pracownia badań czynnościowych | 25,40 |  |
| 9 | 4.8 | Sekretariat | 26,00 | - |
| 10 | 4.9 | Pokój ordynatora | 21,00 | - |
| 11 | 4.10 | Korytarz | - | 153,00 |
| 12 | 4.11 | Magazyn | 2,50 | - |
| 13 | 4.12 | Kuchenka oddziałowa + zmywalnia | 17,50 | - |
| 14 | 4.13 | Węzeł sanitarny | 4,50 | - |
| 15 | 4.14 | Pokój lekarzy | 25,20 | - |
| 16 | 4.15 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 17 | 4.16 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 18 | 4.17 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 19 | 4.18 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 20 | 4.19 | Dyżurka pielęgniarek | 15,00 | - |
| 21 | 4.20 | Węzeł sanitarny | 4,40 | - |
| 22 | 4.21 | Pokój socjalny personelu | 10,50 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 4.22 | Punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim | 10,50 | - |
| 24 | 4.23 | Posterunek pielęgniarek | 15,00 | - |
| 25 | 4.24 | Węzeł sanitarny | 3,90 | - |
| 26 | 4.25 | Intensywny nadzór kardiologiczny - 2 ł. | 40,90 | - |
| 27 | 4.26 | Pokój diagnostyczno-zabiegowy | 20,50 | - |
| 28 | 4.27 | Separatka | 12,60 | - |
| 29 | 4.27a | Śluza | 3,70 | - |
| 30 | 4.28 | Węzeł sanitarny | 3,50 | - |
| 31 | 4.29 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 32 | 4.30 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 33 | 4.31 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 34 | 4.32 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 35 | 4.33 | Przedsionek | - | 7,90 |
| 36 | K2 | Klatka schodowa | - | 22,20 |
| 37 | 4.34 | Pokój pobytu dziennego | 33,00 | - |
| 38 | 4.35 | Pokój 1 osobowy | 17,10 | - |
| 39 | 4.36 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 40 | 4.37 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 41 | 4.38 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 42 | 4.39 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 43 | 4.40 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 44 | 4.41 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 45 | 4.42 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 46 | 4.43 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 47 | 4.44 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 48 | 4.45 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 49 | 4.46 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 50 | 4.47 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 51 | 4.48 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 4.49 | WC personelu | 3,40 | - |
| 53 | 4.50 | Pomieszczenie porządkowe | 3,40 | - |
| 54 | 4.51 | Magazyn bielizny czystej | 7,50 | - |
| 55 | 4.52 | Brudownik | 5,80 | - |
| 56 | 4.53 | Łazienka pacjentów | 8,80 | - |
| 57 | 4.54 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 58 | 4.55 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 59 | 4.56 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 60 | 4.57 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 61 | 4.58 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 62 | 4.59 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 63 | 4.60 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 64 | 4.61 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 65 | 4.62 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 66 | 4.63 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 67 | 4.64 | Pielęgniarka oddziałowa | 20,30 | - |
|  |  | Razem: | 710,10m2 | 282,30m2 |
|  |  | 4 PIĘTRO - 34Ł |  |  |
| 1 | K1 | Klatka schodowa | - | 22,20 |
| 2 | 5.1 | Hall- poczekalnia | - | 85,00 |
| 3 | 5.2 | Magazyn | 22,00 | - |
| 4 | 5.3 | WC niepełnosprawnych i kobiet | 4,60 | - |
| 5 | 5.4 | WC mężczyzn | 3,80 | - |
| 6 | 5.5 | WC personelu | 3,80 | - |
| 7 | 5.6 | Pokój biurowy | 14,30 | - |
| 8 | 5.7 | Pracownia badań czynnościowych | 25,40 |  |
| 9 | 5.8 | Sekretariat | 26,00 | - |
| 10 | 5.9 | Pokój ordynatora | 21,00 | - |
| 11 | 5.10 | Korytarz | - | 153,00 |
| 12 | 5.11 | Magazyn | 2,50 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | 5.12 | Kuchenka oddziałowa + zmywalnia | 17,50 | - |
| 14 | 5.13 | Węzeł sanitarny | 4,50 | - |
| 15 | 5.14 | Pokój lekarzy | 25,20 | - |
| 16 | 5.15 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 17 | 5.16 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 18 | 5.17 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 19 | 5.18 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 20 | 5.19 | Dyżurka pielęgniarek | 15,00 | - |
| 21 | 5.20 | Węzeł sanitarny | 4,40 | - |
| 22 | 5.21 | Pokój socjalny personelu | 10,50 | - |
| 23 | 5.22 | Punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim | 10,50 | - |
| 24 | 5.23 | Posterunek pielęgniarek | 15,00 | - |
| 25 | 5.24 | Węzeł sanitarny | 3,90 | - |
| 26 | 5.25 | Intensywny nadzór kardiologiczny - 2 ł. | 40,90 | - |
| 27 | 5.26 | Pokój diagnostyczno-zabiegowy | 20,50 | - |
| 28 | 5.27 | Separatka | 12,60 | - |
| 29 | 5.27a | Śluza | 3,70 | - |
| 30 | 5.28 | Węzeł sanitarny | 3,50 | - |
| 31 | 5.29 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 32 | 5.30 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 33 | 5.31 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 34 | 5.32 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 35 | 5.33 | Przedsionek | - | 7,90 |
| 36 | K2 | Klatka schodowa | - | 22,20 |
| 37 | 5.34 | Pokój pobytu dziennego | 33,00 | - |
| 38 | 5.35 | Pokój 1 osobowy | 17,10 | - |
| 39 | 5.36 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 40 | 5.37 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 41 | 5.38 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 5.39 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 43 | 5.40 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 44 | 5.41 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 45 | 5.42 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 46 | 5.43 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 47 | 5.44 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 48 | 5.45 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 49 | 5.46 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 50 | 5.47 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 51 | 5.48 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 52 | 5.49 | WC personelu | 3,40 | - |
| 53 | 5.50 | Pomieszczenie porządkowe | 3,40 | - |
| 54 | 5.51 | Magazyn bielizny czystej | 7,50 | - |
| 55 | 5.52 | Brudownik | 5,80 | - |
| 56 | 5.53 | Łazienka pacjentów | 8,80 | - |
| 57 | 5.54 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 58 | 5.55 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 59 | 5.56 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 60 | 5.57 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 61 | 5.58 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 62 | 5.59 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 63 | 5.60 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 64 | 5.61 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 65 | 5.62 | Pokój 2 osobowy | 17,10 | - |
| 66 | 5.63 | Węzeł sanitarny | 2,70 | - |
| 67 | 5.64 | Pielęgniarka oddziałowa | 20,30 | - |
|  |  | Razem: | 710,10m2 | 282,30m2 |

| OGÓŁEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | 6 221,30m2 |
| --- | --- |

### 3.Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonywane, sprawdzane i

nadzorowane przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia w sposób określony przez

ustawę : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 Dz. U .Nr 75. poz.690,

zm. 2003 Nr 23. poz.270 , 2004r nr 109, 2008 nr.201, po.1238, 2009r nr 56, 2010r nr 239, 2012r poz. 1289, 2013r poz.926.

Osoby i firmy odpowiedzialne za dziedziny wymagające wiedzy specjalistycznej

( projektowanie i budowa obiektów służby zdrowia) powinny posiadać udokumentowane doświadczenie w projektowaniu i budowaniu podobnych obiektów. W szczególności dotyczy to architektury, technologii medycznej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, gazów medycznych, instalacji energetycznych i teletechnicznych, oraz wykonywania i nadzorowania robót budowlanych w tych dziedzinach.

Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacja projektową wykonawczą, oraz sporządzoną na jej podstawie  specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zamawiający wymaga aby elementy konstrukcyjne budynku miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat, instalacje i orurowanie powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

3.1.Przygotowanie placu budowy.

Teren budowy należy wygrodzić i oznakować. Wyznaczyć miejsce składowania materiałów.

W trakcie budowy należy zachować i ochraniać istniejące drzewa znajdujące się w zasięgu prowadzonych prac, a zwłaszcza w obrębie wygrodzonego placu budowy. Ziemia z wykopów, w miarę możliwości, winna być wykorzystana w obszarze objętym opracowaniem do nowego ukształtowania terenu na terenie działki szpitala.

Należy wyciąć krzewy, rozebrać schody zewnętrzne, oraz rozebrać nawierzchnie kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem terenu w obrysie nadbudowanego budynku w celu wykonania izolacji ścian zewnętrznych piwnic, oraz dojazdów pożarowych do budynku.

Po zakończeniu robót budowlanych teren wokół budynku należy doprowadzić do porządku, uszkodzone nawierzchnie naprawić, tereny zielone zrekultywować.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Koszty związane  z placem budowy należą w całości do wykonawcy.

Organizacja robót budowlanych:

Roboty budowlane należy prowadzić w sposób ograniczający do minimum uciążliwości i utrudnienia dla szpitala.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych uzgodni z zamawiającym harmonogram terminów planowanych ograniczeń w w funkcjonowaniu szpitala.

Zasilanie placu budowy w wodę i prąd z zewnętrznych instalacji w budynku wskaże zamawiający. Pobór mediów na koszt wykonawcy, przy zastosowaniu opomiarowania na koszt budowy.

3.2.Zagospodarowanie terenu.

3.2/1.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego szpitala  SP ZOZ "REPTY" obejmująca dobudowę budynku z przeznaczeniem na oddziały rehabilitacji kardiologicznej o łącznej liczbie 170 łóżek, oraz przebudowa istniejących dróg dojazdowych zapewniających bezpieczeństwo pożarowe istniejących i projektowanego budynku.

3.2/2.Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Budynki szpitalne wybudowane w latach 70-tych XX wieku zlokalizowano w terenie i zróżnicowanej konfiguracji, o różnicy poziomów 0 -5,0m, w otoczeniu wysokiego drzewostanu tworzącego układy parkowe poprzedzielane ciągiem wewnętrznych dróg dojazdowych i chodników.

Park krajobrazowy utworzony na zboczach doliny rzeczki Dramy z pozostałością dawnego Zwierzyńca, oraz Alei Kasztanowej wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A/660/66.

3.2/3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt zakłada budynek zlokalizowane od strony południowej działki szpitalnej, w układzie podłużnym północ-południe stanowiący częściowe zamknięcie istniejącego układu urbanistycznego z możliwością zapewnienia dojazdów do istniejących budynków łóżkowych. Dla pacjentów przyjmowanych w centralnej izbie przyjęć przyjęto połączenie korytarzowe istniejącego szpitala w poziomie tzw. niskiego parteru.

Od strony zachodniej zakłada się wejście główne do projektowanego budynku w poziomie piwnic - poziom -1.

Dojazdy pożarowe do budynków zakłada się od strony południowej, od strony wschodniej zakłada się elementy małej architektury z zielenią zamykające geometrię projektowanego układu budynku.

Od strony północnej budynek projektowany odsunięty będzie na odległość około 15,0m od istniejących budynków łóżkowych szpitala.

W zaistniałych wnętrzach urbanistycznych powstałych z układu budynków lokalizuje się dojazdy drogowe p. pożarowe szerokości 4,0m, ciągi piesze, oraz zieleń niską.

Projektowane chodniki, aleje parkowe, oraz plac manewrowy dla straży pożarnej muszą uwzględniać dostępność dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

3.2/4.Zestawienie powierzchni.

*powierzchnia projektowanych dróg, placów, chodników - około 1250,0m2

*powierzchnia zieleni w otoczeniu projektowanego budynku - około 825,0m2

3.2/5.Wpływ eksploatacji górniczej na działkę.

W otoczeniu budynków szpitala nie zakłada się negatywnego wpływu  eksploatacji górniczej na istniejące i projektowane budynki. Projektowana rozbudowa nie spowoduje zagrożenia dla otaczającego środowiska, higieny i zdrowia pacjentów, służyć będzie poprawie warunków hospitalizacji pacjentów.

3.3.Architektura i wykończenie.

Podstawowe rozwiązania materiałowe w  zakresie rozbudowy szpitala o budynek posiadający 170 łóżek szpitalnych o specjalności rehabilitacji kardiologicznej, sale gimnastyczne dla pacjentów, szatnie dla personelu medycznego na 100 osób, sale konferencyjne, oraz zaplecze  niezbędne do wykonywania procedur medycznych.

Zakres robót budowlanych :

*budynek w konstrukcji szkieletowej, żelbetowej na module 6,60x6,60m, 6,60x3,00m. *słupy, rygle  żelbetowe.

*fundamenty: ławy żelbetowe monolityczne.

*ściany żelbetowe monolityczne grubości 25cm, ocieplone od zewnątrz, styropian EPS,

grubości 15cm- system, wykończenie ścian od zewnątrz system BS0.

*ściany wewnętrzne - zakłada się konstrukcje szkieletowe w systemach RIGIPS-

konstrukcje hybrydowe  systemowe grubości 12,5cm z wykończeniem powierzchni ścian płytami gipsowo włókninowymi RIGIDUR H, poszycie podwójne.

*stropy, klatki schodowe, szyby windowe - żelbetowe, monolityczne.

*stropodach -płaski, żelbetowy ocieplony ze spadkiem w kierunku wpustów dachowych

do wnętrza budynku. Wpusty dachowe system podciśnieniowy.

Budynek nowoprojektowany połączony jest z istniejącym budynkiem H szpitala w poziomie piwnic - poziom -1 i niskiego parteru. W poziomie parteru budynek nowoprojektowany połączony jest korytarzem z budynkiem F. W tej  części projektuje się  stołówkę z zapleczem w postaci kuchenki, zmywalni, pomieszczenia mycia i suszenia wózków.

Wykończenie pomieszczeń:

* tynki wewnętrzne – gładkie polimerowe lub gipsowe na ściankach  GK,  tynki cementowo wapienne na ścianach żelbetowych i murowanych.

* podłogi, posadzki :

Wykończenie podłóg – wykładziny system PCV np.TARKETT lub rozwiązania równoważne, w pokojach intensywnego nadzoru kardiologicznego – wykładziny pcv przewodzące z cokolikiem h=10cm .

-w pokojach łóżkowych wykładziny PCV z cokolikiem h=10cm .wg. rozwiązań systemowych np.TARKETT lub rozwiązania równoważne.

-w węzłach sanitarnych, brudownikach, pomieszczeniach porządkowych - wykładzina PCV np. TARKETT łączona z wykładziną ścienną PCV,  izolacje wodoszczelne powłokowe systemowe.

-w korytarzach - wykładziny pcv specjalistyczne o wysokich parametrach odpornościowych na ścieranie np. TARKETT GRANIT, TARKETT GEMSTONE z cokolikiem h=10cm lub rozwiązania równoważne.

* malowanie ścian :

-pokoje, łóżkowe, pokoje intensywnego nadzoru kardiologicznego, pokoje zabiegowe – malowanie farbami dyspersyjnymi na żywicy PVA np. Flugger Fluteks 7S ( farby do mycia i dezynfekcji )

-sale konferencyjne, sale gimnastyczne –malowanie farbami dyspersyjnymi na żywicy PVA

np. Flugger Fluteks 7S.

-korytarze – tapeta z włókna szklanego ( drobna struktura), malowanie farbami dyspersyjnymi na żywicy PVA np. Flugger Fluteks 7S  ( do wysokości sufitów podwieszanych).

-szatnie personelu –malowanie farbami dyspersyjnymi na żywicy PVA np. Flugger Fluteks 7S.

-węzły sanitarne, WC,  – wykładzina ścienna PCV np. TARKETT

-klatki schodowe - malowanie farbami dyspersyjnymi na żywicy PVA np. Flugger Fluteks 7S , balustrady-stal nierdzewna mocowane w „duszy”(krawędzie pionowe stopni).

*Pomieszczenia techniczne, magazyny, - malowanie farbami dyspersyjnymi na żywicy PVA np. Flugger Fluteks 7S , w pomieszczeniu sprężarek – płytki gresowe do wysokości h=205cm, powyżej malowanie emulsyjne

*Pomieszczenia porządkowe, brudowniki – wykładzina PCV ścienna np.TARKETT

* okładziny ścian:

- szkło antybakteryjne  przy  umywalkach i  zlewozmywakach

* dodatkowe zabezpieczenia ścian:

- na ścianach ciągów komunikacyjnych należy wykonać zabezpieczenia przeciwuderzeniowe

ścian i narożników.

* sufity podwieszane:

Zakłada się sufity podwieszane modułowe z prasowanej wełny mineralnej  wg. rozwiązań systemowych, z oświetleniem wbudowanym do wnętrza przestrzeni międzystropowej, zróżnicowane pod względem wykończenia powierzchni paneli osłaniających.

-w pokojach łóżkowych, salach gimnastycznych sufity podwieszane np. MEDICARE PLUS system ROCKFON .

-w pokojach intensywnego nadzoru kardiologicznego, oraz w pokojach diagnostyczno zabiegowych sufity podwieszane wykonane w systemie higienicznym najwyższej jakości np.MEDICARE AIR system ROCKFON.

-w korytarzach – sufity podwieszane np.MEDICARE PLUS system ROCKFON .

-w węzłach sanitarnych zakłada się sufity podwieszane monolityczne w systemach wodoodpornych – np. system RIGIPS.

-w magazynach, brudownikach, pomieszczeniach porządkowych- sufity podwieszane monolityczne np. system RIGIPS.

-w salach konferencyjnych- sufit podwieszany, modułowy,  z wełny szklanej 60x60cm, np. ROCKFON MONO ACOUSTIC wg. kompletnych rozwiązań systemowych.

*stolarka okienna:

-okna aluminiowe, system fasadowy, elementy przezierne i nieprzezierne, szklenie okien szkło bezpieczne.

Wkłady szybowe okien, oraz profile nowoprojektowanego budynku muszą posiadać

przenikalność cieplną nie większą niż Ug=1,0W/( m2 . K), szkło bezpieczne.

Szkło odcień niebieski np. ARCTIC BLUE w zakresie szybowym 4/16/4 jako zewnętrzna szyba. Szkło barwione w masie, od wewnątrz szkło bezbarwne PILKINGTON OPTITERM SN

-przepuszczalność światła słonecznego - 64%

-odbicie zewnętrzne światła słonecznego - 6%

-przepuszczalność bezpośrednia energii słonecznej - 48%

-odbicie energii słonecznej - 6%

-absorbcja energii słonecznej - 46%

-przepuszczalność całkowita energii słonecznej - 60%

-całkowity współczynnik zacienienia - 0,69

Niska przepuszczalność tego rodzaju szkła promieniowania UV chroni przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych.

*  stolarka drzwiowa i okienna:

-drzwi wewnętrzne do pomieszczeń - płytowe gładkie obustronnie laminowane

HPL grubości 0,6mm, system drzwi bezfelcowych Rw=27 dB.

- drzwi komunikacyjne – aluminiowe przeszklone, malowane proszkowo / szklenie szkło

bezpieczne/ .

- drzwi do klatek schodowych – p. poż. EI30 stalowe, systemowe, przeszklone.

- drzwi na granicy strefy pożarowej – p. poż. EI60 , stalowe systemowe.

*elewacje:

Elewacje- system fasadowy,szklenie strukturalne,  okna aluminiowe , szklenie szkło bezpieczne od wnętrza, pasy podparapetowe wysunięte na zewnątrz elewacji o zróżnicowanym wysięgu, tworzące zacienienie elewacji w formie poziomej fali.

*dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych:

Projektowany budynek przystosowano do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

Wewnątrz budynku korytarze i węzły sanitarne, łazienki chorych  przystosowano dla osób niepełnosprawnych.

*mała architektura:

Obejmować będzie elementy murów oporowych, schody zewnętrzne, czerpnie powietrza, siedziska, stojaki na rowery.

Zakłada się konstrukcje ścian murów oporowych żelbetową monolityczną grubości

20cm - 30cm, okładziny kamienne grubości 4,0cm.

3.4.Konstrukcja.

*Podstawowy moduł konstrukcyjny – 6,60m x 6,60m, 6,60mx3,00m, wysokość kondygnacji 3,60m, 3,30m

Przyjęto w założeniach konstrukcję żelbetową w formie siatki słupów żelbetowych, ścian, podciągów i rygli, oraz płyt stropowych żelbetowych monolitycznych . W budynku przewidziano dylatacje : dylatacją podzielono budynek główny oraz oddzielono przewiązkę między budynkami istniejącym i projektowanym.

*Fundamenty

Przyjęto posadowienie budynku poniżej strefy przemarzania .

Fundamenty: ławy i stopy  żelbetowe monolityczne.

Przed realizacją robót należy wykonać przekładki podziemnej infrastruktury w rejonie nowoprojektowanego budynku: sieć wodociagowa, kanalizacyjna, linie NN.

Wokół ław fundamentowych wykonać należy drenaż opaskowy z odprowadzeniem wody.

Izolacje pionowe i poziome murów i stóp fundamentowych wykonać jako przeciwwodne typu ciężkiego, system SUPERFLEX lub równoważne.

*Ściany zewnętrzne .

Ściany żelbetowe monolityczne grubości 25cm, ocieplone od zewnątrz, styropian EPS, grubości 15cm- system, wykończenie ścian od zewnątrz system BS0.

*Ściany wewnętrzne

Zakłada się konstrukcje szkieletowe np. w systemach RIGIPS- konstrukcje hybrydowe  systemowe grubości 12,5cm z wykończeniem powierzchni ścian płytami gipsowo włókninowymi RIGIDUR H, poszycie podwójne

*Stropy, klatki schodowe, szyby windowe.

Żelbetowe, monolityczne, wykończenie tynki cementowo wapienne.

*Stropodach.

Płaski, żelbetowy ocieplony ze spadkiem w kierunku wpustów dachowych podgrzewanych. Odprowadzenie wody opadowej – system podciśnieniowy, pokrycie dachów – membrany odbijające promieniowanie cieplne i UV, kolor biały.

3.5.Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Dla potrzeb instalacji wentylacji mechanicznej klimatyzacji przewidziano maszynownię wentylacyjną  w poziomie niskiego parteru budynku od strony północnej.

Dla zapewnienia energii chłodniczej dla central klimatyzacyjnych należy przewidzieć agregat

wody chłodniczej chłodzony powietrzem zlokalizowany na dachu.

Wentylacją mechaniczną i klimatyzacją należy objąć pomieszczenia wymagające odpowiednio zorganizowanej wymiany powietrza między innymi: sale konferencyjne, sale gimnastyczne, pokoje intensywnego nadzoru kardiologicznego, pokoje diagnostyczno zabiegowe.

Przy określeniu krotności wymian w pomieszczeniach, parametrów powietrza nawiewanego 
i przy podziale na odrębne sieci należy kierować się zasadami przyjętymi w projektowaniu instalacji wentylacji mechanicznej w obiektach służby zdrowia.

Zakłada się centralne urządzenia klimatyzacyjne pracujące z odzyskiem ciepła.

Głównymi elementami instalacji w zakresie procesów uzdatniania oraz przepływu powietrza będą centrale klimatyzacyjne nawiewno-wywiewne w wykonaniu higienicznym, indywidualne zespoły wywiewne oraz indywidualne jednostki klimatyzacyjne.

Dla systemów klimatyzacyjnych zakłada się:

*centrale klimatyzacyjne kompaktowe nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła i układem chłodzenia

* indywidualne jednostki klimatyzacyjne

W centralach klimatyzacyjnych odbywa się całkowita obróbka powietrza.

Przewiduje się system automatyki. Wszystkie urządzenia służące do sterowania i automatycznej regulacji AKPiA w budynku powinny posiadać certyfikat.

Działanie instalacji klimatyzacji – założenia.

Czerpanie powietrza zewnętrznego następuje czerpniami ściennymi lub terenowymi, skąd powietrze zostaje zassane przez urządzenia  klimatyzacyjne i wentylacyjne.

Głównymi    elementami    instalacji    w    zakresie    procesów    uzdatniania, oraz  realizacji  przepływu  powietrza  powinny być  urządzenia klimatyzacyjne z  odzyskiem ciepła nawiewno-wywiewne. W urządzeniach tych obróbka powietrza przebiega  następująco :

*filtracja wstępna na filtrach klasy B

*odzysk ciepła

*ogrzanie powietrza w nagrzewnicy  wodnej 80/60ºC

*ochłodzenie , osuszenie powietrza w chłodnicy powierzchniowej

*filtracja wtórna powietrza na filtrach klasy C

Nawiew powietrza do pomieszczeń klimatyzowanych powinien następować   przewodami, 
w których zamontowane są tłumiki kanałowe , nawilżacze powietrza (elektryczna wytwornica pary), oraz  nawiewniki  sufitowe z zamontowanymi filtrami klasy „ S ”-H13.

Zabezpieczenie przed hałasem i drganiami

Urządzenia klimatyzacyjne winny posiadać podwójne ścianki z wykładziną dźwiękochłonną 
w środku , powodującą obniżenie poziomu hałasu o 30 dB , tak aby poziom hałasu na zewnątrz centrali nie przekroczył 52 dB.

Na przewodach nawiewnych i wywiewnych  należy zamontować tłumiki, obniżenie poziomu hałasu do 45 dB w paśmie 250 Hz.

Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji:

Q = ok.150 kW

Zapotrzebowanie chłodu dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji:

Q = ok.170 kW

Rozwiązania techniczne na etapie projektu budowlanego.

3.6.Instalacje wod - kan.

Projektowany budynek wyposażony zostanie w instalacje wod-kan:

- instalację wody zimnej,

- instalację wody ciepłej i cyrkulacji

- instalację p. poż.

- kanalizację sanitarną

- kanalizację deszczową

Przebudowę zewnętrznych sieci oraz nowoprojektowane przyłącza wykonano w oparciu 
o istniejący plan zagospodarowania szpitala. Przed przystąpieniem do projektu budowlanego należy wykonać inwentaryzację stanu istniejącego sieci.

Projektowany budynek na planie sytuacyjnym został zlokalizowany optymalnie umożliwiający maksymalne wykorzystanie stanu istniejących zewnętrznych sieci kanalizacyjnych i wody p.poż.

Ze względu na zły stan techniczny istniejącej sieci wodociągowej wykonany zostanie nowy rurociąg wody zimnej na trasie od zbiornika hydroforowego do stacji wymienników ciepła szpitala i dalej istniejącymi technicznymi kanałami cieplnymi do nowoprojektowanego budynku.

Ciepła woda użytkowa 55oC ( z przegrzewem do 70oC) i cyrkulacja do urządzeń w budynku zostanie doprowadzona z projektowanej wymiennikowni w budynku. Instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji zostanie wyposażona w AKPiA.

Zapotrzebowanie wody zimnej dla budynku wyniesie:

q= ok. 8,0 l/s

Ciepła woda użytkowa CWU wykorzystana będzie dla potrzeb sanitarnych i gospodarczych.

Zapotrzebowanie ciepłej wody wynosi:

q= 6,0 l/s

Kanalizacja sanitarna i deszczowa z projektowanego budynku będzie odprowadzona do istniejącej i projektowanej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej poprzez studzienki kanalizacyjne.

Zabezpieczenie obiektu w  p.poż. będzie stanowiło:

- w budynku wewnętrzne hydranty zasilane z oddzielnego przyłącza od stacji wymienników ciepła do której będzie doprowadzona nowa sieć wody zimnej

- projektowane zewnętrzne hydranty zlokalizowane na istniejącej i projektowanej zewnętrznej sieci wody zimnej.

Rozwiązania techniczne na etapie projektu budowanego.

3.7.Instalacje C.O. i C.T.

Źródłem ciepła dla potrzeb instalacji C.O. i C.T. będzie woda grzewcza o parametrach 130/70 oC doprowadzona z istniejącej stacji wymienników ciepła do projektowanej wymiennikowni ciepła zlokalizowanej na poziomie piwnic w projektowanym budynku.

W projektowanej wymiennikowni ciepła nastąpi zmiana parametrów wody grzewczej  130/70 oC na 80/60 oC. Wodą grzewczą o temperaturze 80/60 oC zasilana będzie instalacja C.O., nagrzewnice central wentylacyjnych i wymienników ciepłej wody użytkowej.

Zapotrzebowanie ciepła dla C.O. wynosi:

Q= ok.450 kW

Instalacja C.O. z obiegiem pompowym zostanie wyposażona w grzejniki panelowe higieniczne wyposażone w zawory odcinające, termostatyczne i regulacyjne.

W najwyższych punktach instalacji należy przewidzieć odpowietrzniki automatyczne.

Na wyjściu rurociągów z rozdzielaczy do instalacji C.O. zostaną wykonane układy pompowo -regulacyjne. Dla wentylacji układy pompowo – regulacyjne zostaną zlokalizowane bezpośrednio przy nagrzewnicach.

Instalacje wymiennikowni ciepła, C.O. oraz wentylacji i klimatyzacji zostaną wyposażone 
w AKPiA.

Zapotrzebowanie ciepła technologicznego C.T. dla potrzeb wentylacji wynosi:

Q= ok.150 kW

Rozwiązania techniczne na etapie projektu budowanego.

3.8.Instalacje gazów medycznych.

Projektowany budynek zostanie wyposażony w instalacje  tlenu, próżni i sprężonego powietrza.

Zgodnie z dyrektywą 93/422EEC oraz przepisami krajowymi ( ustawa o wyrobach medycznych z 20.04.2004- Dz. U. z 2004 Nr 93 poz. 896) wymienione wyżej instalacje zaliczone zostały do wyrobów medycznych klasy IIB. Instalacje powinny zostać oznakowane znakami CE.

Projektowane instalacje powinny spełniać wymagania PN EN ISO 7396-1/2007.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa instalacji gazów medycznych zakłada się instalację sygnalizacji  awaryjnej  stanu gazów medycznych   która powinna   być   zgodna   z normą

EN ISO 7396-1.

Tlen dla projektowanego budynku zostanie doprowadzony z istniejącego budynku tlenowni rurociągiem prowadzonym w gruncie i istniejącymi technicznymi kanałami cieplnymi w pawilonie K,P,R.

W poziomie niskiego  parteru zlokalizowano stację sprężarek dla sprężonego powietrza i stację pomp próżniowych  dla wytwarzania próżni.

Zastosowany systemy monitoringu technicznego źródeł zasilania instalacji gazów medycznych umożliwi  Użytkownikowi  bezpośredni  wgląd  w  stan  techniczny  źródeł  zasilania instalacji   gazów   medycznych,   a   także  umożliwia  podejmowanie  szybkich  decyzji w sytuacjach awaryjnych.

Rozwiązania techniczne na etapie projektu budowlanego.

3.9.Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne.

Dla zasilania i użytkowania projektowanego budynku oddziału o specjalności rehabilitacji kardiologicznej należy:

- Wystąpić o warunki przyłączenia z dwóch niezależnych źródeł energii elektrycznej

- Wybudować linie kablowe 20kV zgodnie z wydanymi warunkami

- Wybudować typową stację trafo dwutransformatorową zlokalizowaną w terenie

- Wybudować linie kablowe 0,4kV z projektowanej stacji trafo do projektowanego budynku

- Wybudować agregat prądotwórczy zlokalizowany w terenie.

- Wybudować linię kablową 0,4kV z agregatu do projektowanego budynku

- Wykonać połączenie kablowe telefoniczne z centrali telefonicznej w istniejącym budynku A do projektowanego budynku

- Wykonać połączenie kablowe światłowodowe z GPD w budynku A do projektowanego budynku

- Wykonać połączenia kablowe sygnalizacyjne umożliwiające pracę sieciową systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, systemu przyzywowego itp.

- Wykonać przebudowę istniejących linii kablowych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu

Ponadto w budynku należy wykonać:

- instalację oświetlenia ogólnego podstawowego

- instalację oświetlenia ogólnego rezerwowanego

- instalację oświetlenia miejscowego podstawowego

- instalację oświetlenia miejscowego rezerwowanego

- instalację oświetlenia administracyjnego

- instalację oświetlenia awaryjnego

- instalację oświetlenia informacyjnego

- instalację oświetlenia bezpiecznego napięcia 24V, AC

- instalację oświetlenia nocnego

- instalację gniazd wtyczkowych 230V w układzie sieciowym TN-S, (zasilanie podstawowe)

- instalację gniazd wtyczkowych 230V w układzie sieciowym TN-S , (zasilanie rezerwowe)

- instalację gniazd wtyczkowych 230V napięcia gwarantowanego w układzie sieciowym TN-S

- instalację gniazd wtyczkowych 230V  dla dedykowanej sieci komputerowej

- instalację gniazd wtyczkowych 230V w układzie sieciowym IT

- instalację gniazd wtyczkowych RTG

- instalację siły podstawowej

- instalację siły rezerwowanej

- instalację zasilania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- instalację sygnalizacji stanu izolacji w obwodach IT

- instalację sygnalizacji stanu gazów medycznych

- instalację połączeń wyrównawczych

- instalację ekwipotencjalizacji pomieszczeń z układami IT

- instalację uziemiająca posadzek antyelektrostatycznych

- instalację przeciwprzepięciową

- instalację odgromową

oraz instalacje teletechniczne:

- instalację sygnalizacji pożaru

- instalację oddymiania klatek schodowych

- instalację dźwiękowego systemu ostrzegawczego

- instalację alarmowo przyzywową

- instalację sieci komputerowej i telefonicznej

- instalację antenową radiowo-telewizyjna zbiorcza

Zgodnie z PN -IEC 60364-7-710 w projektowanym budynku występować będą pomieszczenia obejmujące następujące grupy:

- Grupa 1 (G1) – sale chorych

- Grupa 2 (G2) –sale intensywnego nadzoru kardiologicznego

Czasy dopuszczalnej przerwy w zasilaniu podzielono na dwie grupy:

- do 15 sek (aparatura elektromedyczna systemy przywoławcze instalacje gazów medycznych)

- powyżej 15 sek ( instalacje techniczne w tym wentylacja mechaniczna i klimatyzacja)

Przewiduje się zasilanie projektowanej stacji transformatorowej, z dwóch niezależnych linii kablowych średniego napięcia. Każdy z transformatorów projektowanej stacji będzie w stanie przenieść całość obciążenia projektowanego budynku.

W przypadku awarii źródła podstawowego w urządzeniach, których działanie bazuje na mikroprocesorach (aparatura elektromedyczna) wspomagana komputerowo należy zastosować UPS pracujący w trybie ON - LINE.

Doprowadzenie energii do odbiorników w pomieszczeniach grupy (G2) wymagane jest dwoma liniami kablowymi prowadzonymi niezależnymi trasami.

# Schemat zasilania budynku oddziału o specjalności rehabilitacjii kardiologicznej

# Schemat wlz oddziału rehabilitacji kardiologicznej

# Agregat prądotwórczy

W związku z brakiem rezerwy mocy na istniejącym agregacie prądotwórczym dla projektowanego budynku przewiduje się nowy agregat prądotwórczy, w wykonaniu zewnętrznym, zainstalowany w terenie -zachodnia strona od budynku projektowanego. Dobór agregatu należy przeprowadzić po dokładnej analizie urządzeń przewidywanych do zainstalowania, które wymagają podtrzymania zasilania z agregatu.

# Oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie dróg i alejki spacerowej przewiduje się oprawami parkowymi bądź ulicznymi, które będą zainstalowane na słupach stalowych ocynkowanych produkcji Elektromontaż Rzeszów S.A.. Zasilanie oświetlenia przewiduje się kablem z projektowanej rozdzielnicy.

# Rozdzielnice główne w budynku

W projektowanym budynku, na poziomie piwnicy, w wyodrębnionym pomieszczeniu przewiduje się zainstalowanie rozdzielnicy głównej 3-sekcyjnej

Sekcja I – zasilanie podstawowe (z projektowanej stacji trafo)

Sekcja II – zasilanie podstawowe (z projektowanej stacji trafo)

Sekcja III – zasilanie rezerwowe, agregat prądotwórczy (normalnie z sekcji II)

W normalnych warunkach rozdzielnice na poszczególnych kondygnacjach będą zasilane z sekcji I i II, przy rozwartym łączniku. W przypadku zaniku napięcia na jednej sekcji nastąpi zadziałanie SZR. W przypadku zaniku napięcia na obydwu sekcjach i uruchomieniu agregatu prądotwórczego nastąpi załączenie sekcji III. Na każdej kondygnacji będą zainstalowane rozdzielnice światła i siły, które będą zasilane z sekcji III (agregat prądotwórczy).

W rozdzielnicy głównej przewiduje się zainstalowanie baterii kondensatorów na sekcji I i II.

Z rozdzielnicy głównej przewiduje się wykonanie wlz do rozdzielnic światła i siły, do każdej oddzielny.

# Instalacje siły

Na każdej kondygnacji budynku przewiduje się po dwie rozdzielnice przeznaczone do zasilania gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia jak również urządzeń technologicznych. Instalację siły przewiduje się przewodami YDYżo. Gniazda wtykowe z bolcami ochronnymi.

Urządzenia technologiczne będą zasilane poprzez gniazda wtykowe lub dedykowane wypusty kablowe. Dla każdego urządzenia przewiduje się oddzielny obwód.

Urządzenia wymagające zasilania gwarantowanego zasilane będą z rozdzielnicy dla odbiorów rezerwowanych (agregat). Przewody przewiduje się układać w korytkach, które będą ułożone nad stropem podwieszanym korytarza. W pomieszczeniach przewody będą układane pod tynkiem lub pod glazurą w rurach.

# Zasilanie dedykowane i awaryjne dla urządzeń komputerowych.

System zasilający urządzenia komputerowe musi być wykonany z wydzielonej instalacji zasilającej oraz mieć możliwość podtrzymywania napięcia w sytuacjach awaryjnych pozwalających na bezpieczne przełączenie zasilania na awaryjne. Planuje się zastosowanie centralnego UPS-u pracującego w trybie on-line. Instalacje gniazd zasilających przewiduje się przewodami YDYżo 3x2,5. Przewody w korytarzach będzie ułożone w osobnych korytach nad stropem podwieszanym, natomiast w pokojach będą ułożone pod tynkiem. Gniazda wtykowe typu Data.

# Instalacja oświetleniowa

Na każdej kondygnacji przewiduje się:

- dwie rozdzielnice oświetlenia podstawowego, z których będą wyprowadzone obwody oświetlenia nierezerwowanego.

- dwie rozdzielnice oświetlenia rezerwowanego (agregaty prądotwórcze), z których będą wyprowadzone obwody oświetlenia rezerwowanego.

Przewiduje się wykonanie oświetlenia awaryjnego w oparciu o centralną baterię.

Część opraw oświetlenia awaryjnego będzie podłączona do obwodów rezerwowych (agregaty).

Instalacje przewiduje się przewodami YDYżo 1,5. Przewody w korytarzu ułożyć w korytkach nad stropem podwieszanym, natomiast w pomieszczeniach przewody układać pod tynkiem.

# Zestawienie mocy dla projektowanego Budynku Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej

Bilans mocy zainstalowanej i szczytowej:

| - Oświetlenie | 123 | x | 0,8 | = | 98 kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Siła technologiczna | 93 | x | 0,7 | = | 65 kW |
| - Wentylacja i klimatyzacja | 277 | x | 0,7 | = | 194 kW |
| - Dźwigi | 24 | x | 0,6 | = | 14 kW |
| - Gniazda ogólne | 62 | x | 0,4 | = | 25 kW |
| - Komputery | 20 | x | 0,8 | = | 16 kW |
| Ogółem: | 297 | x | 0,58 |  | 412 kW |

Po uwzględnieniu współczynnika mijania się mocy kj=0,9, moc przyłączeniowa dla budynku wynosi 371 kW

# Instalacja odgromowa

Zwody poziome na dachu wykonać drutem ocynkowanym Ø8mm ułożonym na uchwytach.

Zwody odprowadzające wykonane drutem Ø8mm, ułożone w rurach pod ociepleniem.

Jako uziom przewiduje się wykonać sztuczny uziom fundamentowy. Złącza kontrolne należy zabudować w studzienkach do montażu w bruku lub w skrzynkach probierczych na elewacji.

# Ochrona przed porażeniem

Układ instalacji TN-S

Jako ochronę przed porażeniem przewiduję się samoczynne wyłączanie zasilania.

W obwodach gniazd wtykowych przewiduje się wyłączniki różnicowoprądowe, o czułości 30mA. W budynku przewiduje się wykonanie uziomu fundamentowego.

Na poziomie niskiego parteru wykonać głównie połączenia wyrównawcze.

# Instalacja sygnalizacji pożaru

W obiekcie zakłada się wykonanie instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego zapewniającej całkowitą ochronę wszystkich jego przestrzeni. System sygnalizacji alarmu pożarowego musi spełniać wszystkie wymogi obowiązujących norm i przepisów przewidzianych dla urządzeń tego typu oraz posiadać wszelkie wymagane prawem certyfikaty.

Podstawowym zadaniem systemu sygnalizacji alarmu pożarowego zastosowanego w budynku jest wykrycie pożaru we wczesnym jego stadium, zaalarmowanie obsługi o zagrożeniu pożarowym, uruchomienie nadajników monitoringu pożarowego dla przesłania sygnałów alarmowych do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej oraz wysterowanie odpowiednich urządzeń technicznych odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową budynku.

# Instalacja oddymiania klatek schodowych

W obiekcie zakłada się instalację oddymiania klatek schodowych. Uruchomienie oddymiania klatek odbywać się będzie automatycznie po wykryciu zagrożenia pożarowego przez czujki dymu współpracujące z instalacją sygnalizacji pożarowej bądź poprzez ręczne wciśnięcie przycisku oddymiania.

# Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) służył będzie do zapewnienia szybkiego i uporządkowanego zmobilizowania osób znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz zagrożonego obiektu, w celu zabezpieczenia życia ludzkiego i przeprowadzenia sprawnej ewakuacji.

System po załączeniu zasilania, będzie zdolny do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych nadawanych przez operatora lub automatycznie. System DSO będzie współpracował z instalacją sygnalizacji pożarowej. System zapewniał będzie możliwość ręcznej interwencji w celu pominięcia zaprogramowanych funkcji i kierowanie komunikatów słownych przez operatora za pomocą mikrofonu alarmowego.

# Instalacja przyzywowa

Na parterze, I piętrze, II piętrze, III piętrze oraz IV piętrze są zlokalizowane pokoje łóżkowe, które będą pod nadzorem odpowiednich posterunków pielęgniarskich. W każdym posterunku pielęgniarskim będzie zainstalowany panel (centralka sygnalizacji)

Przyciski przywoławcze będą zainstalowane:

- przy każdym łóżku

- w każdej łazience

W każdym pokoju przewiduje się przycisk kasowania sygnału z pokoju i łazienki

Nad drzwiami wejściowymi do każdego pokoju łóżkowego przewiduje się zainstalowanie wskaźnika zadziałania sygnału w pokoju łóżkowym lub w łazience.

# Instalacja sieci komputerowej i telefonicznej

Instalacja okablowania strukturalnego powinna być wykonana wg standardów kategorii 6, z wykorzystaniem elementów sieciowych, gniazd typu RJ45. Ponadto powinna umożliwiać wykorzystanie wtyków RJ45 i bez zmiany właściwości w czasie przyjmować wtyki RJ12. Projektowana sieć będzie miała architekturę gwiazdy z Głównym Punktem Dystrybucyjnym GPD. Główny Punkt Dystrybucyjny GPD umieszczony jest w istniejącym budynku A. 
W projektowanym budynku należy zainstalować pośredni punkt dystrybucyjny PPD obsługujący projektowany budynek. Należ zapewnić połączeniu telefoniczne i światłowodowe projektowanego punktu PPD z istniejącym punktem GPD.

# Zbiorcza instalacja antenowa, radiowo-telewizyjna.

W obiekcie zakłada się wykonanie zbiorczej instalacji antenowej umożliwiającej odbiór naziemnej telewizji cyfrowej, satelitarnej oraz kablowej. System wykonany będzie 
z wykorzystaniem zbiorczego masztu antenowego, multiswitchy oraz szafy krosowniczej 
w pomieszczeniu serwerowni. Szafa krosownicza umożliwiać będzie przełączanie każdego abonenta pomiędzy sygnałem ze zbiorczych anten zainstalowanych na budynku, a dowolnym operatorem telewizji kablowej.

Uwagi końcowe:

Projektowane instalacje powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w tym m. innymi:

Norma PN-E-08350-14/2002

Dz. U. Nr 55 poz. 362

Norma PN-EN 50174-1/2002

Norma PN-EN 50098-1/2001

Norma PN-EN 50098-1/ A1/2004

Wyroby służące do ochrony przeciwpożarowej powinny posiadać certyfikaty zgodności

Dz. U. Nr 55 poz.312

Rozwiązania techniczne na etapie projektu budowlanego.

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

1. Dane ogólne

1.1. Stan prawny nieruchomości

Działka na której zlokalizowany jest Szpital jest własnością Województwa Śląskiego.

Inwestor posiada umowę o nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony.

1.2. Inne posiadane informacje i dokumenty

Zamawiający informuje, że należy przewidzieć zabezpieczenie w media niezbędne do wykonania inwestycji:

a) doprowadzenie wody od zbiornika hydroforowego poprzez stację wymienników ciepła

szpitala, dalej kanałami instalacyjnymi istniejącego obiektu ( pawilon E,J,P,R,M,M)

b) zasilanie energią elektryczną należy zaprojektować z sieci średniego napięcia

c) odprowadzenie nieczystości z obiektu poprzez nowo projektowaną sieć sanitarną

d) doprowadzenie ciepła od istniejącej stacji wymienników ciepła

e) sieć hydrantów zewnętrznych dla nowo projektowanego budynku

f) instalacje tlenu, próżni, sprężonego powietrza

1.3.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego .

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając przede wszystkim wymagania poniższych przepisów:

* Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.)

* Ustawa z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.)

* Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

* Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147,

poz. 1229 ze zm.)

* Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 ze zm.)

* Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166, poz. 1360, ze zm.)

* Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386)

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z

późn. zm.)

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,

poz. 690  ze zm.)

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr

195, poz. 2011)

* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z czerwca 2010r w sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów( Dz. U.

z  2010r, Nr 109, poz.719, Dz. U. z 2003r Nr 121, poz.1139)

* Ustawa o działalności leczniczej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r, poz. 217)

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie szczegółowych

wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego

działalność leczniczą ( Dz. U z 2012r, poz.739)

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r w sprawie szczegółowego

postępowania z odpadami medycznymi ( Dz. U. Nr 139, poz..940)

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

* Normy zgodnie z wykazem dołączonym do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

2 .Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej

przeprowadzeniem .

Zamawiający informuje, że opracowując projekt rozbudowy szpitala SP ZOZ "REPTY" GCM

o budynek posiadający 170 łóżek szpitalnych o specjalności rehabilitacji kardiologicznej, sale gimnastyczne dla pacjentów, szatnie dla personelu medycznego na 100 osób, sale konferencyjne, oraz zaplecze  niezbędne do wykonywania procedur medycznych należy wziąć pod uwagę rozbiórkę istniejących garaży i tarasu nad nimi, schodów zewnętrznych, oraz przekładki istniejących sieci zewnętrznych kolidujących z projektowanym budynkiem.

3 .Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia.

1.Projekt budowlany wielobranżowy ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami ,oraz  zezwoleniem na budowę

2.Projekty wykonawcze wielobranżowe

.Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)

4.Specyfikacje techniczne wykonania robót

5.Przedmiary robót

6.Kosztorysy inwestorskie

Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych przed skierowaniem ich do realizacji.

Wykonawca robót  budowlanych powinien zapewnić wykonanie:

*harmonogramu realizacji inwestycji

*harmonogramu płatności

*projektu organizacji robót

*informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych

4 .Załącznik graficzny - koncepcja programowo przestrzenna

Rys. nr 1 - plan sytuacyjny

Rys. nr 2 - rzut piwnic - poziom -1

Rys. nr 3 - rzut niskiego  parteru

Rys. nr 4 - parteru

Rys. nr 5 - rzut 1 piętra

Rys. nr 6 - rzut 2 piętra

Rys. nr 7 - rzut 3 piętra

Rys. nr 8 - rzut 4 piętra

Rys. nr 9 - przekrój podłużny i poprzeczny

Rys. nr 10 - elewacja zachodnia, południowa, wschodnia, północna