ZAŁĄCZNIK  NR 1 A.

ZESTAWIENIE  WYMAGANYCH  MINIMALNYCH  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH   I  FUNKCJONALNYCH  ORAZ WARUNKÓW  KONIECZNYCH  DO SPEŁNIENIA

CZĘŚĆ I.

WYKAZ  SPRZĘTU  I  APARATURY MEDYCZNEJ

- Dostarczony sprzęt i aparatura medyczna musi być fabrycznie nowa, oryginalnie zapakowana               i wyprodukowana niepóźnej niż 12 miesięcy przed terminem dostawy.

- Dostarczony przez Wykonawcę sprzęt i aparatura medyczna wraz z niezbędnym wyposażeniem winna posiadać w szczególności: Certyfikaty CE, deklaracje zgodności, dopuszczenia, Paszporty techniczne oraz spełniać wymogi  aktualne w dacie dostawy zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

- Dostarczony przez Wykonawcę sprzęt i aparatura medyczna  musi spełniać minimalne parametry techniczne i funkcjonalne oraz warunki konieczne do spełnienia szczegółowo określone w tabelach Części I.

- Wykonawca na 6 tygodni przed zamówieniem niniejszego sprzętu i aparatury medycznej zobowiązany będzie:

- wskazać producenta sprzętu, nazwę, model, typ, rok produkcji,

- przedstawić materiały informacyjne producenta, dystrybutora, katalogi, foldery umożliwiające zapoznanie się  z wyglądem przedmiotu zamówienia oraz

- przedłożyć dokumenty, certyfikaty i specyfikacje techniczne w języku polskim potwierdzające spełnianie wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiającego i opisanych w tabelach Części I do akceptacji.

- Zamawiający zastrzega 14 dniowy termin na akceptację oferowanego sprzętu lub zgłoszenie zastrzeżeń bądź sprzeciwu.

- Wymaga się zapewnienia autoryzowanego serwisu gwarancyjnego:

- przez okres co najmniej 24 miesięcy – dla pozycji nr 1, 5-13,15-20,

- przez okres co najmniej 36 miesięcy – dla pozycji nr 2-4, 14, 21-28,

oraz  pogwarancyjnego przez autoryzowanego przedstawiciela Producenta  na terenie Polski,                przez okres co najmniej 10 lat.

- Wymaga się zapewnienia dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat.

- Wykonawca  wyda Zamawiającemu jednocześnie ze sprzętem i aparatura medyczną dokument gwarancyjny co do jakości przedmiotu dostawy, uwzględniający niniejsze postanowienia.

- Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany przedmiotu dostawy na wolny od wad lub usunięcie wad w drodze naprawy na swój koszt.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzęcie i aparaturze medycznej w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne sprzętu i aparatury medycznej, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca, po wezwaniu  do wymiany sprzętu i aparatury medycznej w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 12  lub do usunięcia wad nie dopełni obowiązku wymiany na sprzęt i aparaturę wolną od wad lub nie dokona usunięcia wad w drodze naprawy, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad lub wymiany na koszt Wykonawcy, który obowiązany jest do pokrycia tych kosztów.

- W przypadku wystąpienia wad lub usterek sprzętu i aparatury medycznej, których nie da się usunąć lub  będą się powtarzały trzykrotnie nastąpi wymiana przedmiotu dostawy na koszt Wykonawcy.

- Czas reakcji na zgłoszenie usterki  będzie wynosił nie dłużej  niż 48  godzin od momentu zgłoszenia. Powyższy termin dotyczy dni roboczych, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

- W okresie gwarancji Wykonawca będzie przeprowadzał bezpłatne przeglądy sprzętu i aparatury medycznej w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej, łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujące naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną. Ostatni przegląd nastąpi w ostatnim miesiącu gwarancji.

- Wykonawca będzie ponosił koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego spowodowane czynnościami wykonywanymi przez niego w okresie gwarancji.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast wadliwego sprzętu i aparatury medycznej przedmiot wolny od wad albo dokona istotnych napraw tego przedmiotu, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia przedmiotu wolnego od wad lub od momentu zwrócenia naprawionego przedmiotu. W innych przypadkach termin gwarancji ulegnie przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł korzystać ze sprzętu i aparatury medycznej.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne dostarczonego sprzętu i aparatury medycznej.

- Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne nie może wygasnąć przed upływem kolejnych gwarancji.

- Wykonawca  jest zobowiązany ponadto do:

a)  dostarczenia wraz z dostawą dla każdego sprzętu i aparatury medycznej szczegółowych  instrukcji obsługi i konserwacji, dokumentacji techniczno- ruchowej oraz kart gwarancyjnych, a także wykazu autoryzowanych punktów serwisowych świadczących usługi w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz wykazu dostawców specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę produktu. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty przekazane zostaną w polskiej wersji językowej;

b) przeszkolenia personelu Zamawiającego, na miejscu dostawy w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej, również w zakresie techniczno- serwisowym.  Szkolenie musi być potwierdzone protokołem oraz winno odbyć się w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu Zamawiającego pracującego w systemie zmianowym.

20.Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. Pod pojęciem produktu równoważnego rozumie się to, że zaoferowane przez Wykonawcę sprzęty i aparatura medyczna  muszą posiadać co najmniej te same cechy, co wzorcowe i parametry techniczne na poziomie, co najmniej takim jak wzorcowe, które są  wymienione w tabelach Części I. Przy zaoferowaniu sprzętów i aparatury medycznej innej niż wzorcowa Wykonawca musi wykazać szczegółowo, że zaoferowany przez niego przedmiot dostawy spełnia wymagania i parametry techniczne określone w tabelach Części I, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane.

21. Wykaz sprzętu:

- Kozetka do badań   10 szt.

- Łóżko szpitalne INK + materac - 10 szt.

- Łóżko szpitalne  + materac  - 160 szt.

- Macerator do basenów i kaczek - 5 szt.

- Pompa infuzyjna strzykawkowa  - 10 szt.

- Projektor lekarski stojący – 5 szt.

- Szafka  na ubrania pacjentów    - 160 szt.

- Szafka przyłóżkowa  170 szt.

- Taboret szpitalny obrotowy - 160 szt.

- Taboret szpitalny - 10 szt.

- Wózek na leki – 5 szt.

- Wózek-wanna do mycia  chorych  – 5szt.

- Stolik zabiegowy– 5szt.

- System treningu monitorowanego  obejmujący :

a) centralne stanowisko sterujące z dwoma monitorami

b) sześć rowerów treningowych  cykloergometrów

c) sześć  bezprzewodowych modułów EKG

- Kabina Ugul  – 1 szt.

- Osprzęt do ćwiczeń i zawieszeń – 2 kpl.

- Stół rehabilitacyjny – szt. 1

- Materac  – szt. 10

- Drabinka  - 20 szt.

- Drobny sprzęt rehabilitacyjny – 10 kpl.

- Elektrokardiograf - 5 szt.

- Defibrylator – 5 szt.

- Kardiomonitor  – 10 szt.

- Aparat do pomiaru ciśnienia krwi – 5 szt.

- Holter – 5 szt.

- EKG - System wysiłkowy  (CardioTest ) - 5 szt.

- Bieżnia diagnostyczno- treningowa z wbudowanym modułem EKG współpracująca z systemem badań wysiłkowych  - 5 szt.

- Respirator  - 10 szt.

| 1. | Kozetka do badań 10 szt. |
| --- | --- |
| 1. | Kozetka, stół do badań z dwustronnym dostępem do hydraulicznej regulacji wysokości czterosegmentowe leże, |
| 2. | Konstrukcja z galwanizowanej stali ze składanymi barierkami bocznymi |
| 3. | Podgłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie 35-63 stopnia |
| 4. | Stół wyposażony w uchwyt na prześcieradło jednorazowe |
| 5. | Hydrauliczna regulacja funkcji anty i Trendelendurga bez konieczności użycia rąk |
| 6. | Długość całkowita leża 2100 mm +/-100mm |
| 7. | Szerokość całkowita leża 770 +/-50mm |
| 8. | Regulacja wysokości w zakresie 570 -990mm +/-50mm. |
| 9. | Tworzywowa obudowa podwozia z pojemnikiem . |
| 10. | Uchwyt do kroplówek |
| 11. | Każdy narożnik wózka wyposażony w dwuosiowe krążki odbojowe zabezpieczające ściany i wózek podczas transportu |
| 12. | Materac wyposażony w uchwyty umożliwiające przeniesienie pacjenta |
| 13. | Całość przystosowana do mycia i dezynfekcji |
| 14. | Stół przejezdny. Koła posiadają centralną blokadę , koła średnica 200 mm |
| 15. | Udźwig stołu min 220kg. |
| 16. | Możliwość wyboru kolorystyki tapicerki min. 5 |

| 2. | Łóżko szpitalne INK + materac - 10 szt. |
| --- | --- |
| 1. | Zasilanie 230 V, 50 Hz z diodową sygnalizacją włączenia do sieci |
| 2. | Wbudowany akumulator do zasilania funkcji elektrycznych i wagi podczas transportu i w sytuacjach zaniku napięcia |
| 3. | Długość zewnętrzna łóżka – 2200mm (+/-50mm). Możliwość skracania leża na czas transportu o min 50mm lub przedłużania o min 150 mm od wartości bazowej. |
| 4. | Szerokość zewnętrzna łóżka nie więcej niż 1000 mm |
| 5. | Leże łóżka 4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch szczelnych kolumnach cylindrycznych gwarantujących łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami . |
| 6. | Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta w sytuacjach tego wymagających. |
| 7. | Szczyty łóżka posiadają blokadę przed przypadkowym wypadnięciem podczas transportu – blokada aktywowana pokrętłem |
| 8. | Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe – rozwiązanie zabezpieczające przed niszczeniem ścian, paneli nadłóżkowych przy regulacji funkcji Trendelenburga. |
| 9. | Segment pleców przezierny dla promieni RTG pozwalający na wykonywanie zdjęć aparatem RTG w pozycji leżącej i siedzącej pacjenta / segment pleców wyposażony w wysuwany pozycjoner kasety RTG pod leżem łóżka |
| 10. | Możliwość współpracy z ramieniem C co najmniej na odcinku od głowy aż do miednicy (konstrukcja łóżka musi umożliwiać podjechanie ramieniem C w środkowej części łóżka) . Rozwiązanie konstrukcyjne na odcinku leża od głowy do miednicy musi być pozbawione nieprzeziernych komponentów utrudniających wykonanie zdjęcia/diagnozy |
| 11. | Sterowanie elektryczne przy pomocy : Zintegrowanego sterowania w górnych barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu. Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego co najmniej kilkucentymetrowe piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku Wysuwanych spod leża rączek z możliwością sterowania regulacją wysokości Panel sterowniczy wyposażony w elektroniczne kontrolki aktywnych, zablokowanych funkcji łóżka |
| 12. | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 400 mm do 800 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” |
| 13. | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 75( +/- 5( |
| 14. | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 40( +/- 5( |
| 15. | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy panelu oraz zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg |
| 16. | Funkcja autoregresji segmentu pleców i uda o parametrach niwelujących ryzyko powstawania odleżyn |
| 17. | Regulacja elektryczna pozycji Anty- i Trendelenburga min.13(– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg |
| 18. | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |
| 19. | Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) z każdej pozycji do reanimacji o zwiększonej prędkości uzyskania – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |
| 20. | Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) o zwiększonej prędkości uzyskania – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |
| 21. | Elektryczna, pozycja mobilizacyjna – sterowanie za pomocą jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |
| 22. | Elektryczna, pozycja egzaminacyjna – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |
| 23. | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych z diodową sygnalizacją stanu (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga - sterowań nożnych |
| 24. | Inteligentny wskaźnik baterii pokazujący nie tylko stan naładowania akumulatorów, ale również diagnozujący przypuszczalną żywotność baterii i informujący o konieczności zaplanowania terminu wymiany. |
| 25. | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji dostępne w sterowaniu: na panelu i w barierkach |
| 26. | Odłączenie wszelkich regulacji z pilota lub panelu po 180 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) |
| 27. | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. System odłączający wszystkie sterowania: panel, pilot i sterowania w barierkach bocznych |
| 28. | Mechaniczna funkcja CPR |
| 29. | Alarm dźwiękowy opuszczenia łóżka przez pacjenta sygnalizujący sytuację o podwyższonym ryzyku |
| 30. | Łóżko wyposażone w podwójny precyzyjny układ ważenia odnotowujący nie tylko stan absolutny(całkowitą wagę pacjenta) ale również wszelkie zmiany relatywne(różnice zmian wagi) – przedstawiony na dwóch elektronicznych wyświetlaczach wbudowanych w konstrukcję łóżka pod szczytem w części nożnej . |
| 31. | Wyświetlacze trwale zabezpieczone przed uszkodzeniem |
| 32. | Po odłączeniu zasilania sieciowego np. na czas transportu system ważenia oraz wyświetlania parametrów wagi pracuje na zasilaniu akumulatorowym bez utraty wskazywanych pomiarów. |
| 33. | Panel sterowania wagą wyposażony w przyciski sterujące umożliwiające - zerowanie wagi - zamrażanie wskazań wagi - alarmu opuszczenia łóżka przez pacjenta - poziomu głośności alarmu |
| 34. | Wysoka precyzyjność pomiarów . Tolerancja błędu w systemie pomiaru zmian maksymalnie 100g |
| 35. | Pomiary uniezależnione od wyposażenia jak np. wieszak kroplówki czy też woreczki urologiczne. Wymienione wyposażenie nie może rzutować na jakość dokonywanego pomiaru |
| 36. | Możliwość przetwarzania danych z uwzględnieniem wpływu zmiany rzeczy pacjenta (np. piżamy) czy też zmiany materac, prześcieradła itd. / możliwość wstrzymania pomiaru i uwzględnienia zmiany czynników nie będących składową pomiaru |
| 37. | Koła tworzywowe o średnicy 150mm blokowane centralnie gwarantujące doskonałą mobilność łóżka wyposażone w alarm informujący o odblokowaniu podstawy w przypadku podłączenia do sieci. Dodatkowe 5 koło kierunkowe |
| 38. | Możliwość rozbudowy łóżka o zintegrowany system przekazujący zdalnie podstawowe parametry życiowe pacjenta np. do dyżurki, na tablet lub smartfona |
| 39. | Możliwość rozbudowy łóżka o zintegrowany system zdalnie przekazujący informację o sytuacjach niebezpiecznych takich jak opuszczone barierki, odblokowane koła, wysokie położenie leża |
| 40. | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 260 kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. Bezpieczne obciążenie pozycji horyzontalnej do 400kg. |
| 41. | 4 kółka odbojowe chroniące przed uszkodzeniami |
| 42. | Wyposażenie: barierki boczne dzielone zabezpieczające na całej długości opisane powyżej materac z pianki poliuretanowej warstwa górna i dolna, dwustronny- 3 warstwowy, powierzchnie profilowane minimum 5 stref, wkład obustronnie profilowany, stopień twardości co najmniej 30 kg /m3 ,wysokości 15 cm (+- )10 mm dopasowany do wielkości leża z pokryciem odpinanym na zamek błyskawiczny osłonięty plisą, nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze . listwy metalowe- ze stali nierdzewnej pod leżem do montowania dodatkowych worków do moczu, uchwytu na kaczkę wraz z uchwytami i półką na basen . wieszak do kroplówki montowany w rogach lóżka, wykonany z lakierowanego aluminium z wysuwaną i wygięta górną częścią o minimum 28 cm, haczyki na płyny z możliwością składnia każdego z osobna-. wieszak bezśrubowy, blokowanie zaciskowe. wysięgnik z uchwytem ręki w tabliczkę imienną nakładaną na szczyt łóżka ułatwiającą identyfikacje pacjenta z tworzywa ABS. Komplet pościeli - surowiec – bawełna 50%, 50% PES - gramatura – 150 ± 10 g/m² - certyfikat zgodności z normami wydany przez niezależne notyfikowane laboratorium * ENV 14237:2002 ” Tekstylia w systemie ochrony zdrowia” *PN-P-82010-06:1984 „ Tkaniny i przędziny bawełniane i bawełnopodobne powszechnego użytku. Wymagania użytkowe dotyczące tkanin poszewkowych, poszwowych i prześcieradłowych” - certyfikat OEKO-TEX Std 100 - temperatura konserwacji – 95 °C Poszwa 160x200 Poszewka 70x80 Prześcieradło 160x250 Produkt Polski Możliwość wykończenia bakteriostatycznego zgodnie z normą PN-EN ISO 20743:2009 ( potwierdzone raportem z badań) Tkanina przeznaczona na pościel dla placówek służby zdrowia. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i niskimi kosztami konserwacji ( mniejsze niż w przypadku bawełny zużycie wody, łatwa wypieralność brudu). Możliwość nadruku w postaci paska z nazwą zamawiającego lub nazwą pralni. Gotowy wyrób posiada certyfikat wydany przez niezależne laboratorium potwierdzający zgodność z normą: *PN-P 84543:1984 „Bielizna pościelowa szpitalna” Kołdra Wymiar 160x200 cm Gramatura wypełnienia: 1200 g Skład tkaniny: 52 % poliester, 48 % bawełna Kolor: biały Wypełnienie: 100 % Poliester silikonowy Hollow – włókna poliestrowe silikonowe termicznie skręcane, zapewniające doskonałe utrzymanie ciepła, równomiernie na całej jej powierzchni. Temperatura prania 95 ºͦ C Wyrób posiada Certyfikat Oeko – Tex Standard 100 Wyrób medyczny: PL/CA01 04605/W Wyrób antyalergiczny Poduszka Wymiar 70x80 cm Gramatura wypełnienia: 1000 g Skład tkaniny: 52 % poliester, 48 % bawełna Kolor: biały Wypełnienie: 100 % Poliester Amball – kulki poliestrowe Temperatura prania 95 ºͦ C Wyrób posiada Certyfikat Oeko – Tex Standard 100 Wyrób medyczny: PL/CA01 04605/W Wyrób antyalergiczny |
| 43. | Możliwość wyboru kolorystyki szczytów łóżek. Przedstawić propozycje min 10 kolorów |
| 44. | Łóżko przystosowane do mycia i dezynfekcji |

| 3. | Łóżko szpitalne + materac - 160 szt. |
| --- | --- |
| 1. | Zasilanie 230 V, 50 Hz z diodową sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla lub gniazdka. |
| 2. | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania oraz wskaźnikiem informującym o konieczności wymiany baterii |
| 3. | Długość zewnętrzna łóżka – 2150mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania leża o min. 20 cm |
| 4. | Szerokość zewnętrzna łóżka z zamontowanymi barierkami bocznymi – 950 mm |
| 5. | Leże łóżka 3 lub 4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch szczelnych kolumnach cylindrycznych |
| 6. | Leże wypełnione odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi panelami leża ABS, z systemem zatrzaskiwania. Panele leża wyposażone w otwory wentylacyjne oraz system odprowadzania płynów pod łóżko. Panele leża z tworzywa przezierne dla promieni RTG. |
| 7. | Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę z kolorową wstawką z tworzywa, bez dodatkowych rur lub innych elementów mocujących dokręcanych do szczytu. Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą jednego przycisku |
| 8. | Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka umieszczone od góry oraz z boku szczytu. |
| 9. | Barierki dzielone- podwójne , tworzywowe poruszające się z segmentami leża będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg pacjenta leżącego oraz w pozycji siedzącej. |
| 10. | Barierki boczne łatwe do obsługi przez personel medyczny zwalniane za pomocą jednej ręki wyposażone w system spowalniający opadanie wspomagany sprężyną gazową |
| 11. | Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania |
| 12. | Barierki boczne ze zintegrowanymi uchwytami na worki urologiczne zapewniające dostęp niezależnie od położenia barierek bocznych |
| 13. | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: Zintegrowanych przycisków w górnych barierkach bocznych łóżka od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz zewnętrznej dla personelu (z obu stron), wyposażone w przycisk aktywujący sterowanie, - Centralny panel sterowania montowany na szczycie od strony nóg. Panel wyposażony w min. 3 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji. |
| 14. | Panel sterowniczy wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30 st. przy regulacji w dowolnym kierunku |
| 15. | Panel sterowniczy wyposażony w przycisk dodatkowego podświetlenia nocnego aktywowanego na min 5 min |
| 16. | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 730 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu” pacjenta z łóżka |
| 17. | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 75° +/- 5° |
| 18. | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 35° +/- 5° |
| 19. | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach bocznych i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg |
| 20. | Funkcja autoregresji o parametrze minimum 10 cm niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a w segmencie uda min 5 cm. I tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4 |
| 21. | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |
| 22. | Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |
| 23. | Elektryczna regulacja pozycji egzaminacyjnej – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |
| 24. | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na centralnym panelu sterowania) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór): - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - sterowań nożnych Kontrolki informujące o aktywnych, zablokowanych funkcjach łóżka |
| 25. | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji – przycisk wyraźnie oznaczony na wszystkich sterownikach |
| 26. | Odłączenie wszelkich regulacji po 240 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) |
| 27. | Charakterystyczny jeden przycisk bezpieczeństwa (nie blokada poszczególnych funkcji) powodujący natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. |
| 28. | Mechaniczna funkcja CPR dostępna niezależnie od położenia barierek bocznych |
| 29. | Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. Dźwignia centralnej blokady nóg umieszczona pod leżem od strony nóg na całej szerokości nóg- wykonana ze stali nierdzewnej . |
| 30. | Pojedyncze koła jezdne o średnicy min. 150 mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka |
| 31. | Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę np. do odkładania pościeli lub schowania centralnego panelu sterowniczego |
| 32. | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego |
| 33. | Możliwość rozbudowy łóżka o zintegrowany system przekazujący zdalnie podstawowe parametry życiowe pacjenta np. do dyżurki, na tablet lub smartfona |
| 34. | Możliwość wyboru kolorystyki łóżka z zaproponowanego wzornika przez Wykonawcę – min. 5 kolorów |
| 35. | Łózko wyposażone w tabliczkę imienna nakładana na szczyt łóżka ułatwiającą identyfikacje pacjenta z tworzywa ABS. |
| 36. | Wyposażenie: Barierki boczne dzielone zabezpieczające na całej długości opisane powyżej materac z pianki poliuretanowej warstwa górna i dolna, dwustronny- 3 warstwowy, powierzchnie profilowane minimum 5 stref, wkład obustronnie profilowany, stopień twardości co najmniej 30 kg /m3 ,wysokości 15 cm (+- )10 mm dopasowany do wielkości leża z pokryciem odpinanym na zamek błyskawiczny osłonięty plisą, nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze . listwy metalowe- ze stali nierdzewnej pod leżem do montowania dodatkowych worków do moczu, uchwytu na kaczkę wraz z uchwytami i półką na basen . wieszak do kroplówki montowany w rogach łóżka, wykonany z lakierowanego aluminium z wysuwaną i wygięta górną częścią o minimum 28 cm, haczyki na płyny z możliwością składnia każdego z osobna-. Wieszak bezśrubowy, blokowanie zaciskowe. wysięgnik z uchwytem ręki komplet pościeli - surowiec – bawełna 50%, 50% PES - gramatura – 150 ± 10 g/m² - certyfikat zgodności z normami wydany przez niezależne notyfikowane laboratorium * ENV 14237:2002 ” Tekstylia w systemie ochrony zdrowia”; *PN-P-82010-06:1984 „ Tkaniny i przędziny bawełniane i bawełnopodobne powszechnego użytku. Wymagania użytkowe dotyczące tkanin poszewkowych, poszwowych i prześcieradłowych” - certyfikat OEKO-TEX Std 100 - temperatura konserwacji – 95 °C Poszwa 160x200 Poszewka 70x80 Prześcieradło 160x250 Produkt Polski Możliwość wykończenia bakteriostatycznego zgodnie z normą PN-EN ISO 20743:2009 ( potwierdzone raportem z badań) Tkanina przeznaczona na pościel dla placówek służby zdrowia. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i niskimi kosztami konserwacji ( mniejsze niż w przypadku bawełny zużycie wody, łatwa wypieralność brudu). Możliwość nadruku w postaci paska z nazwą zamawiającego lub nazwą pralni. Gotowy wyrób posiada certyfikat wydany przez niezależne laboratorium potwierdzający zgodność z normą: *PN-P 84543:1984 „Bielizna pościelowa szpitalna”. Kołdra Wymiar 160x200 cm Gramatura wypełnienia: 1200 g Skład tkaniny: 52 % poliester, 48 % bawełna Kolor: biały Wypełnienie: 100 % Poliester silikonowy Hollow – włókna poliestrowe silikonowe termicznie skręcane, zapewniające doskonałe utrzymanie ciepła, równomiernie na całej jej powierzchni. Temperatura prania 95 ºͦ C Wyrób posiada Certyfikat Oeko – Tex Standard 100 Wyrób medyczny: PL/CA01 04605/W Wyrób antyalergiczny Poduszka Wymiar 70x80 cm Gramatura wypełnienia: 1000 g Skład tkaniny: 52 % poliester, 48 % bawełna Kolor: biały Wypełnienie: 100 % Poliester Amball – kulki poliestrowe Temperatura prania 95 ºͦ C Wyrób posiada Certyfikat Oeko – Tex Standard 100 Wyrób medyczny: PL/CA01 04605/W Wyrób antyalergiczny |
| 37. | Łóżko przystosowane do mycia i dezynfekcji |

| 4. | Macerator do basenów i kaczek - 5 szt. |
| --- | --- |
| 1. | Bezdotykowe otwieranie zamykanie pokrywy za pomocą czujnika podczerwieni |
| 2. | Uruchamianie bezdotykowe za pomocą czujnika podczerwieni |
| 3. | Antybakteryjny proces czyszczenia i deodoryzacji |
| 4. | System 9 noży tnących |
| 5. | Moc silnika 750W |
| 6. | Waga max. 80 kg |
| 7. | Zasilanie 230V |
| 8. | Czas trwania cyklu do 115 sekund |
| 9. | Wsad do 8 naczyń na cykl |
| 10. | Odpływ 50 Φ |
| 11. | Poziom hałasu: max. 60 dba |
| 12. | Wymiary: Szerokość: 500 mm (± 10 mm) Wysokość: 1040 mm (± 10 mm) Głębokość: 600 mm (± 10 mm) |
| 13. | Podłączenie wody ¾’ |
| 14. | Zbiornik na wodę 27 litrów |
| 15. | Zużycie wody z możliwością regulacji - 17 L |
| 16. | Pokrywa wykonana z tworzywa z zatopionymi nanocząsteczkami srebra |
| 17. | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej |
| 18. | Bęben wraz z nożami tnącymi w całości wykonany ze stali nierdzewnej |
| 19. | czujnik zamknięcia pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu |
| 20. | łatwa do demontażu ściana przednia |
| 21. | dopływ wody zimnej: rurka zasilająca o średnicy 3 cala |
| 22. | Zabezpieczenie IP54 |
| 23. | Wyświetlacz LED informujący o ewentualnych błędach oraz diody LED |

| 5. | Pompa infuzyjna strzykawkowa - 10 szt. |
| --- | --- |
| 1. | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz oraz 12 V DC |
| 2. | Ochrona przed porażeniem, klasa I, typ CF, odporność na defibrylację |
| 3. | Ochrona przed zalaniem; min IP22 |
| 4. | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i jeden na drenie |
| 5. | Możliwość odłączania detektora kropli |
| 6. | Możliwość wykrywania powietrza w drenie |
| 7. | Zakres szybkości dozowania 0.1 – 1800 ml/h |
| 8. | Zakres szybkości podaży Bolus-a 50 – 2000 ml/h |
| 9. | Bolus manualny i automatyczny (z zaprogramowaną dawką) |
| 10. | Możliwość zmiany dawki Bolus-a bez wstrzymywania infuzji, bezpośrednio przed jego podażą |
| 11. | Możliwość ustawiania parametrów podaży dawki indukcyjnej (wysycającej) przed każdą infuzją: dawka czas lub szybkość podaży |
| 12. | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ng, μg, mg, g mIU, IU, kIU, na kg wagi ciała lub nie, na min, godz. dobę. jednostki molowe |
| 13. | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji |
| 14. | Możliwość wpisania do pompy min. 120 procedur dozowania leków złożonych min. z: nazwy leku, rozcieńczenia leku, szybkości dawkowania w wymaganych jednostkach, całkowitej objętości (dawki) infuzji, parametrów bolusa, parametrów dawki indukcyjnej |
| 15. | Możliwość stosowania oprogramowania komputerowego do tworzenia oraz przesyłania do pomp biblioteki leków |
| 16. | Regulowany próg ciśnienia okluzji w zakresie min 75-900 mm Hg |
| 17. | Wykrywana okluzja między pojemnikiem a pompą |
| 18. | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. |
| 19. | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji |
| 20. | Alarmy: 5 min do końca podaży zaprogramowanej objętości podana zaprogramowana objętość przepływ za mały / za duży powietrze w drenie okluzja 30 min do rozładowania akumulatora akumulator rozładowany zanik zasilania sieciowego pompa uszkodzona |
| 21. | Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 1500 zdarzeń |
| 22. | Czas pracy z akumulatora min. 10 h przy infuzji 25 ml/h |
| 23. | Mocowanie pompy do statywów oraz stacji dokujących |
| 24. | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. |
| 25. | Pompa wyposażona w wbudowany uchwyt do przenoszenia |
| 26. | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie graficznego wykresu (trendu), podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach. Oprogramowanie na komputer PC do obsługi pomp. |
| 27. | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej |
| 28. | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim |
| 29. | Duży i czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - Nazwa leku - Dawka - Szybkość infuzji - Stan naładowania akumulatora - Aktualne ciśnienie w drenie - Stan infuzji (w toku lub zatrzymana) |
| 30. | Waga do 2.5 kg |
| 31. | Możliwość stosowania drenów do podaży: - leków standardowych, płynów infuzyjnych i żywienia pozajelitowego, - leków światłoczułych, - krwi i preparatów krwiopochodnych, - cytostatyków (zestawy nie zawierające DEHP oraz latexu) |

| 6. | Projektor lekarski stojący – 5 szt. |
| --- | --- |
| 1. | Natężenie światła w odległości 0,5 m - 92 000 lux |
| 2. | Natężenie światła w odległości 1 m - 30 000 lux |
| 3. | Temperatura barwowa: 4000 K |
| 4. | Współczynnik odwzorowania barw Ra 95 |
| 5. | d 10 średnica pola światła (1m) 200 mm |
| 6. | Zakres regulacji natężenia oświetlenia (%) 15-100% (fluent) |
| 7. | Pobór mocy 10 W |
| 8. | Standard IEC 60601-2-41 |
| 9. | I Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym |
| 10. | Żywotność źródła światła: 40 000 h |
| 11. | Lampa wyposażona w elastyczne ramię umożliwiające duży zakres ruchowy |
| 12. | Lampa wyposażona w ergonomiczny uchwyt zapewniając łatwość regulacji lampy |
| 13. | Lampa wyposażona w port USB umożliwiający podłączenie dodatkowego źródła |

| 7. | Szafka na ubrania pacjentów - 160 szt. |
| --- | --- |
| 1. | Szafa ubraniowa |
| 2. | Szafa dwuskrzydłowa, zamykana na klucz- 3 komplety kluczy. |
| 3. | Lewa strona wyposażona w min. 5 przestawnych półek, prawa strona wyposażona w drążek na ubrania |
| 4. | Szafa wykonana z płyty meblowej E1 |
| 5. | Wyposażona w uchwyty w kształcie litery C z wieszakami min. 4 –uchwyt wieszaka montowany na stałe |
| 6. | Szafa oparta na nóżkach |
| 7. | Całość przystosowana do mycia i dezynfekcji |
| 8. | Możliwość wyboru kolorystyki |

| 8. | Szafka przyłóżkowa 170 szt. |
| --- | --- |
| 1. | Szafka dwustronna zapewniająca pełną funkcjonalność i dostęp do szuflad oraz blatu bocznego kiedy będzie umieszczona z prawej lub lewej strony łóżka. |
| 2. | Konstrukcja szafki wykonana ze stali lakierowanej lub aluminium, ocynkowanej odpornej na działanie promieni UV oraz środków dezynfekcyjnych |
| 3. | Szerokość całkowita: 500 mm ( + 30 mm ) |
| 4. | Długość całkowita: 480 mm ( + 30 mm ) |
| 5. | Wysokość całkowita: 900 mm (+20 mm) |
| 6. | Blaty szafki wykonane z tworzywa ABS odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Blat górny i boczny z uniesionymi wyprofilowanymi krawędziami. Blat górny z dwoma uchwytami do przetaczania szafki . |
| 7. | Szafka wyposażona w blat boczny posiadający regulacje wysokości wspomaganą za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 710-1100mm ( + 30 mm ) oraz regulację kąta pochylenia. Blat boczny chowany w korpus szafki nie powoduje zwiększenia gabarytów szafki |
| 8. | Możliwość przechyłu blatu min. 60˚ (±5˚ ) z możliwością blokowania w pośrednich pozycjach |
| 9. | Szafka dwustronna. Szuflada górna i dolna wykonane z tworzywa ABS odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Szuflady wysuwane na prowadnicach. |
| 10. | Szafka wyposażona w cztery koła blokowane układem hamulcowym, pozwalającą na samodzielność pacjenta w operowaniu szafką i blatem |
| 11. | Szafka wyposażona w dodatkową półkę ażurową na obuwie pacjenta wykonana ze stali nierdzewnej . |
| 12. | Szafka wyposażona w dodatkowy uchwyt na ręcznik |
| 13. | Szafka wyposażona o dodatkowe elementy takie jak zamykanie szuflad na klucz- 3 komplety kluczy. |
| 14. | Szafka odporna na środki dezynfekcyjne |
| 15. | Możliwość wyboru kolorystyki blatów i szuflad szafki – dopasowana do kolorów szczytów w łóżkach. Przedstawić propozycje minimum 5 |

| 9. | Taboret szpitalny obrotowy - 160 szt. |
| --- | --- |
| 1. | Siedzisko oraz oparcie taboretu wykonane z tworzywa ABS lub innego o podobnych parametrach w przypadku taboretu ze stelażem – stelaż chromowany wybór koloru min. 10 kolorów |
| 2. | Nogi taboretu chromowane , z zabezpieczeniem nóżek przed zarysowywaniem podłogi |
| 3. | Wymiary: wysokość wraz z oparciem max. 835 mm, szerokość max. 550 mm, głębokość min 490 mm, wysokość siedziska max. 470 mm . |
| 4. | Całość taboretu przystosowana do mycia i dezynfekcji |
| 5. | Produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych np. Remodex |

| 10. | Taboret szpitalny - 10 szt. |
| --- | --- |
| 1. | Taboret szpitalny z okrągłym siedziskiem |
| 2. | Podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 |
| 3. | Podstawa wyposażona w obręcz pod nogi |
| 4. | Podstawa wyposażona w koła o średnicy min. 50 mm w tym min. 2 z blokadą |
| 5. | Siedzisko tapicerowane z możliwością wyboru koloru min. 10 kolorów |
| 6. | Pneumatyczna regulacją wysokości siedziska w zakresie min. 630-830 mm |
| 7. | Całość taboretu przystosowana do mycia i dezynfekcji |
| 8. | Średnica siedziska max. 350 mm |
| 9. | Średnica podstawy min. 610 mm |

| 11. | Wózek na leki – 5 szt. |
| --- | --- |
| 1. | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością i odpornością na środki dezynfekcyjne: wysokoodpornego tworzywa. Szkielet w formie odlewu bez miejsc łączenia i składania |
| 2. | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. |
| 3. | Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość : 90 cm, +/-5 cm - Głębokość : 72 cm, +/-5 cm - Szerokość: 83cm, +/-5cm |
| 4. | Wózek wyposażony w 4 szuflady – trzy o wysokości 100 mm - jedna o wysokości 300 mm – położona najniżej Szuflady wykonane w formie odlewu bez miejsc łączenia i składania gwarantujące łatwe utrzymanie w czystości. Szuflady oraz szuflada boczna zamykane centralnie |
| 5. | Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji |
| 6. | Układ jezdny mobilny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy min. 65mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka lub system z piątym centralnie umiejscowionym kołem |
| 7. | Wyposażenie podstawowe wózka : - blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania, - pojemnik do zużytych igieł, - otwieracz ampułek, - pojemnik na cewniki, - pojemnik na butelki, - przezroczystą odchylaną kieszeń - otwierana półka w dolnej części na ssak transportowy - wysuwana spod blatu półkę do pisania, - półka na żel, -półka na rękawice, - uchwyt na butlę z tlenem, - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje - półka na defibrylator - listwa zasilająca wbudowana w tylną część konstrukcji wózka z min 4 gniazdkami -tworzywowa nadstawka z min 11 uchylnymi pojemnikami -płyta do masażu serca - Kosz na odpadki Wyposażenie nie powoduje zwiększenia gabarytów wózka |
| 8. | Całość przystosowana do mycia i dezynfekcji |

| 12. | Wózek-wanna do mycia chorych – 5szt. |
| --- | --- |
| 1. | Wózek o konstrukcji metalowej lakierowanej proszkowo, odpornej na uszkodzenia i środki dezynfekcyjne , konstrukcja i połączenia ruchome odporne na kontakt z wodą |
| 2. | Poręcze boczne i szczyty z możliwością opuszczania poniżej ramy leża, zapewniające stabilność pacjenta podczas napełniania wodą i kąpieli oraz przenoszenia |
| 3. | Wbudowane dreny i wąż odprowadzające wodę na zewnątrz wózka |
| 4. | Funkcja pochylenia wózka w celu usunięcia wody, ułatwiająca osuszenie i transport pacjenta. |
| 5. | Wózek wyposażony w nienasiąkliwy materac podgłówek, łatwoślizg i wąż odpływowy minimum 2000 mm |
| 6. | Wymiary wózka : dł. 2020 mm x szer. 770 mm (+/- 50 mm)Szerokość wanny 600 mm, długość wanny 1900 mm, wysokość całkowita od 860-1250 mm, dno wanny 550mm-950 mm |
| 7. | Wysokość regulowana za pomocą siłownika hydraulicznego. |
| 8. | Rama leża wyposażona w 4 kółka odbojowe umieszczone w narożnikach zabezpieczające zarówno wózek jak i ściany przed uszkodzeniami |
| 9. | Udźwig wózka : min. 190 kg |
| 10. | Cztery koła jezdne z centralna blokadą kół |

| 13. | Stolik zabiegowy– 5szt. |
| --- | --- |
| 1. | Szkielet stolika/ wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodpornego tworzywa . szkielet w formie odlewu bez miejsc łączenia i składania |
| 2. | Konstrukcja stolika/wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. |
| 3. | Wymiary zewnętrzne stolika/ wózka: - wysokość : 90 cm, +/-5 cm - głębokość : 72 cm, +/-5 cm - szerokość: 83cm, +/-5cm |
| 4. | Stolik/Wózek wyposażony w pięć szuflad - dwie o wysokości 150 mm – trzy o wysokości 100 mm szuflady wykonane w formie odlewu bez miejsc łączenia i składania gwarantujące łatwe utrzymanie w czystości. szuflady oraz szuflada boczna zamykane centralnie |
| 5. | Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji |
| 6. | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy min. 65mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka lub system z piątym centralnie umiejscowionym kołem |
| 7. | Wyposażenie podstawowe Stolika/wózka : - blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów, - pojemnik do zużytych igieł, -2 pojemnik na odpady - otwieracz ampułek, - wysuwaną spod blatu półkę do pisania, wyposażenie nie powoduje zwiększenia gabarytów wózka |
| 8. | Możliwość wyboru kolorystyki szuflad |
| 9. | Całość wózka przystosowana do mycia i dezynfekcji |

SALA GIMNASTYCZNA NR 1

| 14. | System treningu monitorowanego obejmuje : 1. centralne stanowisko sterujące z dwoma monitorami 2. sześć rowerów treningowych cykloergometrów 3. sześć bezprzewodowych modułów EKG |
| --- | --- |
|  | Centralne stanowisko sterujące z dwoma monitorami |
| 1. | Biurko komputerowe mieszczące cały zestaw z dwoma monitorami – 1 szt. |
| 2. | Zestaw komputerowy z wgranym oprogramowaniem gotowym do użycia – 1kpl. |
| 3. | Monitory LCD lub LED – 2 szt. |
| 4. | Drukarka laserowa – 1 szt. |
| 5. | Moduł separacyjny – 1 szt. |
| 6. | Bezprzewodowe moduły EKG – 6 szt. |
|  | System powinien : |
| 1. | Monitorowanie minimum dwóch odprowadzeń EKG, częstości rytmu i ciśnienia krwi |
| 2. | Wyświetlenie uśrednionych zespołów PQRST sygnału EKG |
| 3. | Możliwość oceny stopnia obniżenia i pochylenia odcinka ST |
| 4. | Projektowanie treningów indywidualne dla jednego pacjenta lub dla grup pacjentów (min. 6 osób) o zbliżonej wydolności |
| 5. | Nadzór nad zapisem EKG niezależnie dla każdego stanowiska treningowego |
| 6. | Wykrywać i klasyfikować podstawowe rodzaje arytmii w postaci zdarzeń EKG ( z możliwością ich reklasyfikacji) |
| 7. | Umożliwiać programowanie treningów indywidualnych oraz grupowych ręcznie bądź z wykorzystaniem szablonów w tym treningi interwałowe, ze stabilizacją pracy serca, z programowalnym narastaniem i obniżaniem obciążenia oraz kombinacje poprzednio wymienionych |
| 8. | Całkowicie bezprzewodowa komunikacja Bluetooth pomiędzy jednostką centralną a cykloergometrami oraz modułami EKG |
| 9. | Możliwość zastosowania kart chipowych do identyfikacji pacjentów oraz inicjowania treningu z wykorzystaniem czytników kart wbudowanych w cykloergometr |
| 10. | Możliwość przeprowadzania treningów interwałowych, typu Pluse-Stady-State ( sterowanych tętnem),ze stałym lub zmiennym obciążeniem |
| 11. | Mieć możliwość archiwizacji, wydruków oraz porównania treningów jednego pacjenta |
| 12. | Automatyczny pomiar ciśnienia metodą tonów Korotkowa z możliwością dowolnego dodawania punktów pomiarowych |
|  | Wydruk w raporcie takich danych jak |
| 1. | Dowolnego zapisu EKG |
| 2. | Przebiegu treningu |
| 3. | Podsumowania jednego treningu lub zbiorczego podsumowania wszystkich treningów |
|  | Rower treningowy cykloergometr 6 szt. |
| 1. | Ręczne lub automatyczne zadawanie obciążenia |
| 2. | Pomiar częstości akcji serca z nadzorem wartości granicznych |
| 3. | Miernik ciśnienia krwi, automatyczna kalibracja systemu pomiarowego |
| 4. | Wyświetlacz z możliwością regulacji jasności. Prezentacja: wybrany program, czas trwania badania, HR, pomiar ciśnienia krwi, moc, obroty, komunikaty awarii i alarmów, sygnalizacja prawidłowej prędkości obrotowej |
| 5. | Zakres regulacji obciążenia ,co najmniej 10-999W, co 1 W. |
| 6. | Możliwość sterowania bezprzewodowego i przewodowego. |
| 7. | Wbudowany czytnik kart chipowych. |
| 8. | Hamowanie polem elektromagnetycznym |
| 9. | Zasilanie 230 V 50 Hz |
| 10. | Zakres obrotów minimum od 20 do 160 obrotów/min. |

SALA GIMNASTYCZNA NR 2 i 3

| 15. | Kabina Ugul – 1 szt. |
| --- | --- |
| 1. | Kabina zbudowana z ośmiu prostokątnych segmentów wypełnionych prętami w formie siatki o prostokątnych oczkach. Segmenty połączone za pomocą łączników |
| 2. | Segmenty kratowe wykonane z kształtowników stalowych, pokrytych lakierem. |
| 3. | segment pojedynczy 20kg, masa kabiny : 160 kg |
| 4. | Wymiary kabiny po zamontowaniu: Minimalnie: szerokość 1900mm, głębokość 1900mm, wysokość 1900 mm Maksymalnie : szerokość : 2000mm, głębokość : 2000 mm, wysokość : 2000 mm |
| 16. | Osprzęt do ćwiczeń i zawieszeń – 2 kpl. |
|  | Osprzęt |
| 1. | Linka do podwieszeń i ćwiczeń w obciążeniu dł. 1600 mm – 3 szt. |
| 2. | Linka do podwieszeń i ćwiczeń w obciążeniu dł. 960 mm – 14 szt. |
| 3. | Linka do ćwiczeń wspomaganych, 2450 mm – 1 szt. |
| 4. | Linka do ćwiczeń wspomaganych z obciążeniem, dł 5720mm – 1 szt. |
| 5. | Linka do ćwiczeń z obciążeniem, dł. 3750mm – 3 szt. |
| 6. | Linka długość 5000mm – 1 szt |
| 7. | Podwieszka przedramion i podudzia 100 x 420mm – 6 szt. |
| 8. | Podwieszka ud i ramion 145 x 540mm – szt. 6 |
| 9. | Podwieszka pod miednicą 230 x 750 mm – szt. 2 |
| 10. | Podwieszka klatki piersiowej 230 x 700/100mm – szt. 1 |
| 11. | Podwieszka pod głowę 170 x 540 mm – szt.1 |
| 12. | Podwieszka stóp 75 x 570 mm – szt.4 |
| 13. | Podwieszka dwustawowa – szt. 4 |
| 14. | Pas do wyciągu za miednicę ,uniwersalny – szt.1 |
| 15. | Kamaszek – szt. 2 (materiał skóra sztuczna) |
| 16. | Pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej, pelota 210 x 430 – szt.1(materiał skóra sztuczna) |
| 17. | Pas do stabilizacji klatki piersiowej, pelota 100 x 120 – szt. 1,(materiał skóra sztuczna) |
| 18. | Pas do stabilizacji podudzia, pelota 120 x 300 – szt. 2,(materiał skóra sztuczna) |
| 19. | Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia, pelota 100 x 120 – szt. 2 |
| 20. | Pas do stabilizacji ud, pelota 120 x 300 – szt. 1,(materiał skóra sztuczna) |
| 21. | Pętla Glissona z orczykiem – szt.1,(materiał skóra sztuczna) |
| 22. | Ciężarek miękki 0,5kg – szt.2 |
| 23. | Ciężarek miękki 1,0 kg – szt. 2 |
| 24. | Ciężarek miękki 1,5 kg – szt. 2 |
| 25. | Ciężarek miękki 2,5 kg – szt. 2 |
| 26. | Ciężarek miękki 3,0 kg – szt. 1 |
| 27. | Ciężarek miękki 4,0 kg – szt. 1 |
| 28. | Esik – szt.60 |

| 17. | Stół rehabilitacyjny – szt. 1 |
| --- | --- |
| 1. | Stół z elektryczną regulacją wysokości z przełącznika ramowego |
| 2. | Regulacja wysokości 47 - 95 cm |
| 3. | Regulacja zagłówka od -70º do +40º,regulacja części pod nogi +85º/-30º za pomocą sprężyn gazowych |
| 4. | Wymiary : 205 x 69 cm |
| 5. | Maksymalne obciążenie : 150 kg |
| 6. | Elektryczna regulacja części środkowej w zakresie 0 do +30º |
| 7. | W podstawie : kółeczka transportowe |
| 8. | Stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej, malowana proszkowo |
| 9. | Uchwyty do zamocowania pasów do stabilizacji pacjenta |
| 10. | System zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu |
| 11. | Zasilanie 230V/50 Hz |
| 12. | Masa stołu do 110 kg |
| 13. | Kolor tapicerki - szary |

| 18. | Materac – szt. 10 |
| --- | --- |
| 1 | Materac gimnastyczny Minimum : 1000 x 1800 mm maksimum : 1200 x 2000 mm; grubość : 70 -100mm |
| 2. | Pokrowiec szyty góra i boki wykonane z materiału PCV |
| 3. | Spód antypoślizgowy |
| 4. | Wypełnienie -pianka wysokogatunkowa- poliuretanowa |
| 5. | Kolor brązowy lub szary |

| 19. | Drabinka - 20 szt. |
| --- | --- |
| 1 | Drabinka gimnastyczna |
| 2 | Pojedyncza ,drewniana, |
| 3. | Szczeble -drewno liściaste ,boki – drewno iglaste |
| 4. | Wymiary : 900 x 2250 mm |
| 5. | Zestaw montażowy |

| 20. | Drobny sprzęt rehabilitacyjny – 10 kpl. |
| --- | --- |
|  | Jeden komplet zawiera: |
| 1 | Trampolina mała - szt. 1 Wymiary: ok. 1000 x 250 mm |
| 2 | Dysk sensoryczny – szt.2 Średnica 330 mm |
| 3. | Step do ćwiczeń 9700 x 3600 x 2500mm |
| 4. | Taśma gimnastyczna - zestaw.1 słaba: żółta 1500mm,czerwona 1500mm; zielona 1500mm mocna: niebieska 1500mm, czarna 1500mm |
| 5. | Piłka lekarska 0,5kg, 1kg,1,5kg, 2,kg,3kg,– zestaw. 1 Średnica 110 mm beżowa – 0,5kg, żółta 1,kg,czerwona 1,5kg, zielona 2,0kg, niebieska 2,5kg, czarna 3,0kg |
| 6. | Podpórka terapeutyczna pod głowę - szt. 1 105 x 200 mm kolor ametyst |
| 7. | Wałek gimnastyczny – szt. 1 Wymiar: 800 x 180mm, |
| 8. | Mata gimnastyczna – szt. 1 Wymiary: 15 x 1000 x 1900 mm waga: poniżej 1000 gram |
| 9 | Laska gimnastyczna z tubingiem – szt. 1 Wymiary: 1300 x 2 tab. 800 mm waga:1230gram kolor :zielony |
| 10. | Kije do Nordic Walking – para 1 Wymiary: 1050 x 1350 mm waga:300 gram 100% z włókna szklanego |

| 21. | Elektrokardiograf - 5 szt. |
| --- | --- |
|  | - zapis w trybie min. 12 odprowadzeń EKG - analiza EKG zgodna z EN 60601-2-51 - klawiatura membranowa - ekran LCD kolorowy - pamięć wewnętrzna min 100 badań - czułość 2,5 / 5/10/20 mm/mV - zapis na papierze termicznym – szer. 112 mm - prędkość przesuwu papieru 5/10/25/50 ( zapisu ) - zasilanie sieciowe i akumulatorowe - filtr zakłóceń mięśniowych - filtr zakłóceń sieciowych - filtr linii izoelektrycznej - częstotliwość próbkowania min 1000Hz/kanał - interpretacja badania - obwody wejściowe zabezpieczone przed impulsem defibrylującym - wózek transportowy - typ ochrony CF , - klasa ochronności I |
| 22. | Defibrylator – 5 szt. |
|  | - dwufazowy - monitorowanie EKG - pomiar saturacji - możliwość stymulacji zewnętrznej - kardiowersja - pomiar impedancji pacjenta przed rozpoczęciem ładowania kondensatora - praca w trybie ręcznym - tryb AED - zasilanie elektryczno akumulatorowe - wyświetlacz LCD - drukarka do przebiegów EKG - energia defibrylacji do 300 J min. - możliwość rozbudowy o kapnograf |
| 23. | Kardiomonitor – 10 szt. |
|  | - kabel pacjenta 5 żyłowy - monitorowanie EKG - ciśnienie tętnicze krwi NIBP - poziom saturacji SpO2 - temperatura ciała - możliwość rozbudowy o kapnograf ( docelowo ) |
| 24. | Aparat do pomiaru ciśnienia krwi – 5 szt. |
|  | - elektroniczny - automatyczny - z funkcją wykrywania arytmii serca - wyposażenie dodatkowe - mankiet większego rozmiaru |
| 25. | Holter – 5 szt. |
|  | - rejestracja w trybie pracy min 24 h - zapis 12 kanałów - prezentacja przebiegów EKG na wyświetlaczu LCD - łatwo wymienny kabel pacjenta - sygnalizacja nieprawidłowego podłączenia elektrod ( INOP ) - oprogramowanie do analizy zapisów holterowskich badań EKG przeznaczone do instalacji na komputerze użytkownika |

| 26. | EKG - System wysiłkowy (CardioTest ) - 5 szt. |
| --- | --- |
| Parametry techniczne systemu |
| 1 | Możliwość prowadzenia treningów grupowych |
| 2 | Możliwość wykonania badań do oceny wydolności |
| 3 | Współpraca z bieżniami i cykloergometrami |
| Parametry techniczne modułu oceny wydolności |
| Możliwość monitorowania takich parametrów jak: |
| 1 | Nazwa protokołu i fazy |
| 2 | Czas trwania wysiłku |
| 3 | Częstość rytmu aktualna i docelowa |
| 4 | Stałe monitorowanie co najmniej 6 odprowadzeń EKG |
| 5 | Możliwość prezentacji co najmniej 6 median bieżących z wynikami pomiaru poziomu i nachylenia odcinka ST |
| 6 | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym |
| 7 | Prezentacja 12 standardowych odprowadzeń EKG na ekranie monitora |
| 8 | Prezentacja 12 median wraz z wynikami pomiarów poziomu i nachylenia odcinka ST |
| 9 | Funkcje alarmu (jeżeli występują to podać jakie.) |
| 10 | Zakres regulacji wzmocnienia (podać jakie) |
| 11 | Rodzaje filtrów |
| 12 | Prędkość przesuwu przy podglądzie EKG na ekranie monitora |
| 13 | Prędkość przesuwu przy wydruku EKG (podać jakie) |
| 14 | Możliwość wprowadzenia pełnych danych pacjenta (podać jakich) |
| 15 | Możliwość wprowadzania polskich liter. |
| 16 | Wydruk EKG w trybie 3,6,12 odprowadzeń |
| 17 | Możliwość rejestracji 12 odprowadzeń EKG z całego badania wysiłkowego |
| 18 | Możliwość przeglądania zapisu EKG po zakończeniu badania w trybie 3,6,12 odprowadzeń. |
| 19 | Możliwość przeglądania zapisu EKG po zakończeniu badania w trybie stronicowym. |
| 20 | Możliwość użycia podstawowych standardowych protokołów badań.( podać jakich) |
| 21 | Możliwość wprowadzenia własnego protokołu badań |
| 22 | Możliwość użycia protokołu typu ‘RAMP’ oraz "Ramp indywidualizowany" z automatycznym doborem parametrów obciążenia - prędkości i nachylenia |
| 23 | Możliwość wyłączenia z oceny ST wskazanych odprowadzeń |
| 24 | Możliwość ręcznego ustawienia punktów pomiarowych na odcinku ST |
| Wydruk w raporcie takich danych jak: |
| 1 | Pełne dane osobowe pacjenta |
| 2 | Przyczyna przerwania testu |
| 3 | Skala wysiłku według Borga |
| 4 | Ocena odcinka ST |
| 5 | Opis rozpoznania i leczenia wraz z danymi o zażywanych lekach |
| 6 | Całkowity czas wysiłku |
| 7 | Wartość wykonanej pracy |
| 8 | Maksymalne zmiany odcinka ST |
| 9 | Procent uzyskanego tętna docelowego |
| 10 | Maksymalne i wyjściowe ciśnienie krwi |
| 11 | Maksymalny podwójny produkt |
| 12 | Czas trwania każdego etapu |
| 13 | Wydruk rzeczywistego EKG z wybranych momentów |
| 14 | Wydruk 12 median z wybranych momentów |
| 15 | Wydruk trendów zmian HR, ST w 12 odprowadzeniach oraz BP |
| 16 | Wydruk tabeli ciśnień krwi |
| 17 | Możliwość podglądu raportu przed wydrukiem |
| Inne parametry |
| 1 | Baza danych pacjentów i badań |
| 2 | Możliwość wykonania i zarejestrowania standardowego spoczynkowego badania EKG |
| 3 | Wydruk na drukarce laserowej |
| 4 | Możliwość konfiguracji systemu według wymagań użytkownika |
| 5 | Możliwość planowania wydruków EKG oraz median |
| Parametry techniczne modułu treningi |
| 1 | Możliwość prowadzenia treningów grupowych |
|  | Możliwość rozbudowy systemu do 16 stanowisk treningowych |
| 2 | Prezentacja trendów częstości rytmu i obciążenia |
| 3 | Nadzór nad zapisem EKG niezależnie dla każdego stanowiska treningowego |
| 4 | Możliwość wykonania treningów sterowanych obciążeniem MET (trening ciągły, interwałowy typu HIIT, piramidowy) |
| 5 | Możliwość wykonania treningów sterowanych częstością rytmu serca |
| 6 | Graficzne projektowanie przebiegiem treningu |
| 7 | Wydruk raportu po wykonaniu treningu z obliczonym wydatkiem energetycznym oraz wykonaną pracą mechaniczną. |
| 8 | Wydruk zbiorczych raportów z cyklu treningowego |
| 9 | Archiwizacja danych |

| 27. | Bieżnia diagnostyczno- treningowa z wbudowanym modułem EKG współpracująca z systemem badań wysiłkowych 5 szt. |
| --- | --- |
|  | wymagane parametry techniczne bieżni |
| 1. | Zakres prędkość przesuwu bieżni od 0 do 20 km/h |
| 2. | Zakres zmian kąta nachylenia bieżni od 0 do 25% |
| 3. | Zasilanie 230 V 50 Hz |
| 4. | Przycisk awaryjnego zatrzymania |
| 5. | Długość użytkowa taśmy: min. 1500 mm, szerokość: min. 500 mm |
| 6. | Funkcja „zero start” |
| 7 | Wbudowany 12 kanałowy moduł EKG |
| 8. | Wbudowany 12 kanałowy moduł EKG |
| 9. | Maksymalna waga pacjenta: nie mniej niż 180 kg |

| 28. | Respirator - 10 szt. |
| --- | --- |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia, dostosowany do wentylacji inwazyjnej jak i nieinwazyjnej z możliwością transportu wewnątrzszpitalnego. |
|  | Waga respiratora: maksymalnie 7 kg wraz z akumulatorem |
|  | Respirator dla dzieci i dorosłych o wadze powyżej 5 kg |
|  | Własne zintegrowane źródło powietrza (turbina, tłok, mikro-pompa) zapewniające ciągłe zasilanie respiratora w powietrze zarówno przy zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu lub możliwość podłączenia butli tlenowej z reduktorem - 2,7 do 4,5 bar |
|  | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-5% |
|  | Zasilanie ze zintegrowanego akumulatora w czasie transportu na minimum 10 godzin pracy.(respirator wraz z wbudowanym źródłem powietrza) |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana |
|  | SIMV Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa |
|  | Wentylacja SPONTANICZNA |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP |
|  | Wentylacja przy bezdechu |
|  | Oddech kontrolowany objętością VCV |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV |
|  | CPAP Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych |
|  | Częstość oddechów w trybach kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 90 na minutę |
|  | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 50 do 2000 ml |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych Respirator musi posiadać zakres regulacji przepływu szczytowego umożliwiający wentylację pacjentów pediatrycznych i dorosłych w wymaganym zakresie wagowym. Wymagany zakres minimalny: 6-100 l/min |
|  | Stosunek wdech/ wydech zakres min. 1:9 do 3:1 |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 60 cmH2O |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 45 cmH2O |
|  | Regulacja CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 30 cmH2O |
|  | Płynna regulacja FiO2 w zakresie 21-100%, zintegrowany mieszalnik gazów dostosowany do zasilana tlenem z sieci centralnej lub butli z reduktorem ( złącze standard AGA) |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie minimum 5 – 50%. Zamawiający wymaga funkcji umożliwiającej optymalizację synchronizacji wydechu z wysiłkiem oddechowym pacjenta |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta. Respirator musi być wyposażony w czuły wyzwalacz rozpoznający wysiłek oddechowy pacjenta. Minimalny wymagany zakres czułości triggera przepływowego to 0,3 do 10 l/min |
|  | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta regulowany w zakresie minimum 0,5 – 9,0 cmH2O. Zamawiający wymaga funkcji umożliwiającej dodatkowy sposób wykrywania wysiłku spontanicznego pacjenta, dostosowujący respirator lepiej do patologii płucnej i stanu pacjenta |
|  | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca |
|  | Regulacja narastania ciśnienia przy oddechu PCV |
|  | Podstawowy kolorowy monitor do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji. Zamawiający wymaga, aby ekran umożliwiał obsługę poprzez dotyk. |
|  | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu Zamawiający wymaga graficznej prezentacji ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu z możliwością wyświetlenia 3 krzywych jednocześnie na ekranie |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego |
|  | Pomiar ciśnienia końcowo wydechowego |
|  | Pomiar całkowitej częstości oddychania |
|  | Pomiar wydechowej objętości pojedynczego oddechu |
|  | Pomiar stosunku I:E |
|  | Pomiar stężenia tlenu |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności |
|  | Alarm zaniku zasilania sieciowego |
|  | Alarm zaniku zasilania bateryjnego |
|  | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym |
|  | Alarm wysokiej i niskiej wentylacji minutowej |
|  | Alarm wysokiego ciśnienia wdechowego |
|  | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego/rozłączenia |
|  | Alarm wysokiej częstości oddechów |
|  | Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu |
|  | Możliwość przeglądania zapamiętanych zdarzeń (min 100 zdarzeń) |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji |
|  | 10 zestawów jednorazowych obwodów oddechowych z zaworem wydechowym dostosowanych do respiratora |
|  | Czujnik przepływu 10 szt. |
|  | Podstawa jezdna z chwytami na butle. |
|  | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora. |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) |
| 54 | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych producenta |

CZĘŚĆ II.

WYKAZ  SPRZĘTU  KOMPUTEROWEGO

- Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny,  nieużywany oraz gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, wyprodukowany niepóźnej niż 6 miesięcy przed terminem zakończenia inwestycji.  Przez stwierdzenie „fabrycznie nowe” należy rozumieć sprzęt  i akcesoria opakowane oryginalnie, przy czym  opakowania winny być nienaruszone i posiadać zabezpieczenia stosowane przez producenta.

- Dostarczony przez Wykonawcę sprzęt wraz z niezbędnym wyposażeniem winien posiadać w szczególności: Certyfikaty, deklaracje zgodności, dopuszczenia oraz spełniać wymogi  aktualne w dacie dostawy zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

- Dostarczony przez Wykonawcę sprzęt musi spełniać minimalne parametry techniczne i funkcjonalne, warunki konieczne do spełnienia oraz świadczenia gwarancyjne szczegółowo określone w tabelach Części II.

- Wykonawca na 6 tygodni przed zamówieniem niniejszego sprzętu zobowiązany będzie wskazać producenta sprzętu, nazwę, model, typ, rok produkcji, konfigurację  oraz przedstawić dokumenty, certyfikaty i specyfikacje techniczne potwierdzające spełnianie wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiającego i opisanych w tabelach Części II do akceptacji.

- Zamawiający zastrzega 14 dniowy termin na akceptację oferowanego sprzętu lub zgłoszenie zastrzeżeń bądź sprzeciwu.

- Wykonawca  jest zobowiązany ponadto do:

a)  wykonania  instalacji i konfiguracji środowiska sprzętowego i systemowego w siedzibie Zamawiającego. Proces wdrożenia zostanie potwierdzony protokołem odbioru niestwierdzającym wad;

b) dostarczenia szczegółowych  instrukcji obsługi, dokumentacji  technicznej oraz dokumentów gwarancyjnych na każdy przedmiot dostawy oddzielnie, a także wykazu autoryzowanych punktów serwisowych świadczących usługi w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz wykazu dostawców specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę produktu. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty przekazane zostaną w polskiej wersji językowej.

- Na każdy z dostarczonych sprzętów,  Wykonawca zobowiązany jest udzielić  Zamawiającemu gwarancji na warunkach określonych w poniższych tabelach, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru niestwierdzającego wad.

- Karty gwarancyjne będą wystawione dla każdego sprzętu oddzielnie.

- Warunki gwarancji muszą zezwalać na dokonywanie zmian w konfiguracji komputera i dołączanie dodatkowych urządzeń.

- Czas reakcji oraz czas naprawy sprzętów dostarczonych Zamawiającemu  będzie odpowiadał terminom określonym w poniższych tabelach.

- Gwarancja obejmuje wszelkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu wady i usterki oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją jego użytkowania.

- Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.

- Serwis gwarancyjny winien być świadczony w miejscu użytkowania sprzętu, zaś w razie gdy konieczne będzie usunięcie awarii poza siedzibą Zamawiającego, wszystkie trwałe nośniki pamięci zostaną wymontowane ze  sprzętu i pozostaną w siedzibie Zamawiającego.

- W przypadku dokonania istotnej naprawy gwarancyjnej, termin gwarancji biegnie na nowo w  odniesieniu do naprawianej części lub wydania nowej rzeczy lub też od dnia zwrócenia rzeczy istotnie naprawionej. Naprawa będzie istotna chociaż nakład pracy do jej wykonania będzie nieduży lecz ze względu na znaczenie jakie dana część odgrywa dla użyteczności całego przedmiotu gwarancji, a nie  usunięcie wady poważnie zmniejszyłoby jego użyteczność.

- W przypadku wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, okres gwarancji biegnie na nowo od daty jego dostarczenia.

- Uprawnienia wynikające z gwarancji mogą być dochodzone także po upływie okresu  gwarancyjnego, jeśli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed  upływem terminu gwarancji.

- W przypadku,  jeżeli  Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do usunięcia wad, na podstawie przepisów o rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji, wad tych nie usunie w terminie wskazanym w wezwaniu, zobowiązany jest do pokrycia kosztów wykonania zastępczego, należnych innemu podmiotowi, który wady te usunął na zlecenie Zamawiającego. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł korzystać z przedmiotu dostawy.

- Wszelkie koszty napraw gwarancyjnych, w tym koszty transportu ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne dostarczonego sprzętu.

- Strony na mocy art. 558 k. c. rozszerzają uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu dostawy na  okres trwania  gwarancji.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od  uprawnień wynikających z gwarancji.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. Pod pojęciem produktu równoważnego rozumie się to, że zaoferowane przez Wykonawcę sprzęty muszą posiadać co najmniej te same cechy, co wzorcowe i parametry techniczne na poziomie, co najmniej takim jak wzorcowe, które są  wymienione w tabelach Części II. Przy zaoferowaniu sprzętów  innych niż wzorcowe Wykonawca musi wykazać szczegółowo, że zaoferowany przez niego przedmiot dostawy spełnia wymagania i parametry techniczne określone w tabelach Części II, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane.

24. Wykaz sprzętu:

- Zestaw komputerowy dla administracji 1. – 6 sztuk

- komputer stacjonarny

- monitor

- Zestaw komputerowy dla administracji 2. – 6 sztuk

- komputer stacjonarny

- monitor

- drukarka

- Zestaw komputerowy do obsługi pacjenta 1. – 11 sztuk

- komputer stacjonarny

- monitor

- czytnik kodów kreskowych

- kamerka

- Zestaw komputerowy do obsługi pacjenta 2. – 46 sztuk

- komputer stacjonarny

- monitor

- czytnik kodów kreskowych

- kamerka

- drukarka

- Zestaw komputerowy dla sekretariatu – 5 sztuk

- komputer stacjonarny

- monitor

- czytnik kodów kreskowych

- kamerka

- drukarka

- skaner

25. Specyfikacja dla poszczególnych elementów zestawu komputerowego:

  - Komputer stacjonarny

| Procesor | Procesor minimum czterordzeniowy, ze zintegrowanym układem graficznym, dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, w architekturze x64 o wydajności min 15000 pkt w teście PassMark, (http://cpubenchmark.net) – wydruk przedłożyć zgodnie z wymogiem pkt.4. |
| --- | --- |
| Pamięć RAM | min 16GB (2x8GB) możliwość rozbudowy do 128 GB praca w trybie dual channel min. 2 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci obsługa modułów >=32GB dla pojedynczego gniazda |
| Dysk twardy | Dysk hybrydowy min. 1000GB SATA III (6Gbit) typu Business Critical |
| Napęd Optyczny | Nagrywarka Blu-Ray z oprogramowaniem - możliwość zapisu dysków M-Disk - możliwość zapisu BR-RW |
| Płyta główna | zaprojektowana i wyprodukowana dla danego modelu komputera chipset rekomendowany przez producenta procesora model płyty oraz numer katalogowy trwale naniesiony na powierzchnię na etapie produkcji obsługa procesorów wielordzeniowych wspierających wirtualizację zintegrowany kontroler SATA III (4 gniazda SATA) min 1x PCI-Express 4.0 x16 możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera, możliwość manualnego obniżenia poziomu głośności komputera z poziomu BIOS poprzez aktywację funkcji pracy z obniżoną głośnością dla dysku twardego, napędu optycznego i wentylatorów wbudowanych wewnątrz obudowy możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, częstotliwości pracy możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu i wersji firmware dysku twardego oraz modelu i wersji firmware napędu optycznego, możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji) możliwość wyłączenia portów COM, LPT, USB z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego, ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla dysków, pamięci flash oraz hubów możliwość przekierowania konsoli tekstowej oraz ekranu konfiguracyjnego BIOS na stację zarządzającą przez sieć LAN wsparcie dla obsługi kart procesorowych (SmartCard) poprzez opcjonalną obsługę autoryzacji PBA, wbudowany firewall sprzętowy działający niezależnie od obecności systemu operacyjnego, zarządzany i konfigurowalny zdalnie, nie widoczny dla systemu operacyjnego czy aplikacji, rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej czy uruchomienia systemu operacyjnego zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący umożliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej. Umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem aktualnym TPM rozwiązanie sprzętowe zintegrowane z płyta główną, umożliwiające skuteczne usunięcie wszystkich zapisów na dysku twardym |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana, w standardzie High Definition, możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 MBit/s obsługa protokołów: WoL, ASF 2.0, PXE 2.1 możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera |
| Karta graficzna | Zintegrowana, ze wsparciem dla DirectX, HDCP, OpenGL np. Intel HD Graphics lub równoważna, możliwość pracy na dwóch ekranach jednocześnie, 1x DisplayPort, 1xDVI, 1xHDMI |
| Porty I/O | min. 12 portów USB 3.0 zintegrowanych trwale w komputerze wyprowadzonych na zewnątrz (w tym min. 4 na panelu przednim) 1x porty szeregowe 1x wyjście słuchawkowe oraz 1x wejście mikrofonowe na panelu przednim obudowy 1x DVI z fabrycznym adapterem VGA 1x DisplayPort 1x LPT 1x eSATA nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera porty USB z zasilaniem prądowym umożliwiającym ładowanie urządzeń zewnętrznych |
| System operacyjny | Licencja dla Windows Professional w wersji nie starszej niż pół roku przed terminem zakończenia inwestycji, preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows Professional w polskiej wersji językowej - Dostarczony nośnik Windows Professional OEM (dla wersji 32 i 64bit) w polskiej wersji językowej - płyta przygotowana przez producenta komputera do automatycznej instalacji na danej jednostce (system wraz ze sterownikami), pozwalający na ponowną instalację systemu i niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon |
| Obudowa | małogabarytowa - objętość poniżej 8 litrów fabrycznie przystosowana do pracy w pionie i w poziomie w kolorze ciemnym (szara, czarna) zasilacz o mocy nieprzekraczającej 225W zasilacz z aktywnym filtrem PFC o sprawności minimum 87% przy pełnym obciążeniu komputera oraz 90% przy połowicznym obciążeniu obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy (nie dopuszcza się żadnego rodzaju śrub w tym np. motylkowych), wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych (możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku twardego) bez konieczności użycia narzędzi; z uwagi na fizyczne warunki lokalizacji urządzeń wymaga się aby głębokość nie była większa niż 320mm, obudowa trwale oznaczona logo producenta komputera licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy slot Kensington umieszczony z tyłu obudowy miejsce na opcjonalny czytnik kart procesorowych, obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy wraz z logowaniem otwarcia, współpracujący z dostarczoną aplikacją zarządzającą, wyklucza się zastosowanie czujników zajmujących lub utrudniających użycie jakiegokolwiek złącza wewnętrznego lub zewnętrznego płyty głównej – obudowa musi posiadać zintegrowany zamek obudowy (nie dopuszcza się kłódek lub zabezpieczeń wystających poza obrys obudowy z jakiejkolwiek strony) |
| Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polski programisty, trwałe oznaczenie klawiatury logo producenta, numer katalogowy klawiatury wg oznaczeń producenta na spodniej stronie klawiatury (możliwość zamówienia klawiatury w autoryzowanym serwisie producenta jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na klawiaturze) |
| Mysz | Mysz optyczna 800-1200 dpi, USB, dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk, funkcja scroll'a czterokierunkowego, trwałe oznaczenie myszy logo producenta, numer katalogowy producenta na spodniej stronie obudowy myszy (możliwość zamówienia myszy w autoryzowanym serwisie producenta jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na myszy) |
| Gwarancja | Gwarancja Komputer musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji. Gwarancja 60 miesięcy na części i robociznę realizowaną w miejscu eksploatacji sprzętu Gwarantowany przez producenta czas reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii W przypadku awarii dysk twardy zostaje u użytkownika a serwis dostarcza nowy dysk Pakiet serwisowy winien być składnikiem komputera oraz ma być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony użytkownika Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające przedłożyć zgodnie z wymogiem pkt.4. Dostępność części zapasowych do 5 lat od zakupu komputera. Komputer nie będzie posiadał plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do wnętrza Udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji komputera o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi producenta Możliwość realizacji gwarancji bezpośrednio przez serwis producenta z pominięciem dostawcy Możliwość pobierania dokumentacji i sterowników z jednej lokalizacji w sieci Internet Możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna bezpłatnie (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, należy podać numer telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację szczegółowej sprzętowej konfiguracji fabrycznej, okresu i typu obowiązującej gwarancji, obecności fabrycznej licencji dla systemu operacyjnego Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera Jako potwierdzenie udzielenia wyżej wymienionych warunków serwisowych Wykonawca przedłoży, zgodnie z wymogiem pkt.4., stosowne oświadczenie upoważnionego przedstawiciela producenta sprzętu. |
| Zarządzanie zdalne i diagnostyka | Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające minimum na: pracę w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, sms) możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu monitoring komponentów takich jak: dysk twardy (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania; generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji inwentaryzacja szczegółowa komputera: odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego komputera wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego, model, wersja firmware i numer seryjny napędu optycznego sposób obsadzenia kości pamięci wraz z informacją o zainstalowanych kościach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości) Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na: praca w środowisku Windows, pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, praca podsystemu pamięci, karty graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację odczyt informacji o systemie: numer seryjny, numer inwentarzowy eksport informacji do plików danych |
| Certyfikaty i normy - przedłożyć zgodnie z wymogiem pkt.4. | Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony). Deklaracja zgodności CE. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 Certyfikat ISO9001 dla serwisu Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 5.0 dla oferowanego modelu komputera Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (tryb IDLE przy uruchomionym systemie Microsoft Windows 7 lub Vista Business) powinien wynosić nie więcej niż 22 dB (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium dla komputera w kompletnej konfiguracji zawierającej procesor o nie gorszej niż wymagana wydajności oraz z uruchomionym systemem operacyjnym Windows 7/Vista lub XP). Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim. |
| Inne | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wszystkie komponenty i podzespoły komputera muszą pochodzić od jednego producenta lub muszą być przez niego certyfikowane. Wymagane oświadczenie producenta, że oferowany sprzęt spełnia ten wymóg - przedłożyć zgodnie z wymogiem pkt.4. Wbudowana w firmware komputera technologia umożliwiająca sprzętowe kasowanie zawartości dysku, bez możliwości jego odtworzenia w przebiegach od od 1 do 35 razy. W zestawie kabel zasilający min 1,5m oraz kabel sieciowy RJ45 kat 6a min 3m. |

  - Monitor LCD

| Przekątna ekranu, rozdzielczość | 22 cale o rozdzielczości natywnej minimum 1920x1024 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.277 mm, podświetlanie typu LED |
| --- | --- |
| Parametry obrazu | Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 5mln:1, jasność min. 250 cd/m2 ,czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia minimum 170 stopni, częstotliwość pozioma 30-83 kHz, częstotliwość pionowa 55-76 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora) |
| Wejścia wideo | 1x DVI (z HDCP), 1x D-SUB |
| Obudowa i regulacja monitora | Obudowa ekranu w kolorze ciemnym (grafit/czarny), wbudowany zasilacz, pochylenie ekranu w zakresie -5° / +15° (tzw. tilt), zintegrowany zasilacz i 2 głośniki stereo o mocy minimum 1W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100 (100 mm), Deklarowany przez producenta MTBF na poziomie min 50 tys godzin |
| Kable | Dostarczone: kabel DVI o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo – analogowy |
| Gwarancja | Gwarancja 60 miesięcy, możliwość realizacji przez serwis producenta z pominięciem dostawcy (oświadczenie producenta monitora należy przedłożyć zgodnie z wymogiem pkt.4.) |
| Menu OSD | Regulacja palety barw z menu OSD – co najmniej regulacja 6500K, 9300K, regulacja poziomu czerni, możliwość wyboru sygnału wejściowego, wyświetlanie parametrów pracy (rozdzielczość, używane złącze sygnałowe) poprzez menu OSD |
| Certyfikaty i normy, dokumentacja - przedłożyć zgodnie z wymogiem pkt.4. | - zużycie energii max. 18W wg standardów EPA, zużycie energii w trybie stand-by 0.4W oraz w trybie oszczędzania energii nie więcej niż 0.4W – parametry potwierdzone w oficjalnej dokumentacji technicznej producenta monitora - CE - Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 - RoHS, WEE |
| Inne | Monitor musi pochodzić tego samego producenta co komputer lub musi być przez niego certyfikowany. W tym przypadku wymagane oświadczenie producenta, że oferowany monitor spełnia ten wymóg - przedłożyć zgodnie z wymogiem pkt.4. |

  - Czytnik kodów kreskowych

| Urządzenie | Ręczny czytnik diodowy kodów kreskowych |
| --- | --- |
| Źródło światła: | 617 nm czerwone diody LED światła widzialnego |
| Foto-sensor | 32-bitowa optyka CCD |
| Zakres odczytu (max.) | do 30 cm |
| Szerokość okna wyjściowego | 50 mm |
| Minimalna szerokość elementu kodu (rozdzielczość): | 0,1 [mm] – 4 mil |
| Rozpoznawanie kodu | Automatyczne |
| Prędkość odczytu: | 330 skanów/s |
| Zasilanie: | 5 [V] ± 5% |
| Pobór prądu: | 110 mA – praca, 10 mA – czuwanie |
| Sygnalizacja: | niebieska dioda LED i sygnał dźwiękowy |
| Tryb odczytu: | wyzwalanie ręczne lub automatyczne |
| Waga: | 120 [g] bez przewodu |
| Wymiary: | 152,3 x 64,4 x 104,9 [mm] – bez kabla i podstawki |
| Obudowa: | plastikowa wykonana z ABS |
| Typ złącza dla przewodu | RJ45 |
| Bezpieczny upadek: | Z 1,5 m |
| Temperatura pracy: | od 0°C do 50°C |
| Dopuszczalna wilgotność przechowywania: | 5%-95% bez kondensacji |
| Dopuszczalne oświetlenie: | 0 - 100 000 [lux] |
| Dostępne interfejsy: | USB – wymienne |
| Długość przewodu: | 200 [cm] |
| Wymagany kontrast kodu: | min. 30 [%] |
| Odczytywane kody kreskowe: | UPC A/E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Code 39, Code 93, Codabar, Code 128, China Postal Code, Code 11, STD 2 of 5, MSI Plessey, IATA, EAN-128, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar |
| Podstawka, stojak: | Stojak |
| Kable komunikacyjne | USB |
| Gwarancja | Minimum 3 lata |

  - Drukarka monochromatyczna A4

| Drukowanie |
| --- |
| Szybkość drukowania w A4 | 45 str./min w mono |
| Czas pierwszego wydruku | do 5 sekund |
| Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi |
| Języki druku | PCL5e, PCL6(XL), PostScript 3, EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS |
| Czcionki drukarki | 87 skalowanych czcionek PCL, 136 czcionek PostScript |
| Dupleks | automatyczny |
| Interfejs i oprogramowanie |
| Złącza | Port USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 |
| Kompatybilność z systemami operacyjnymi | Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit), Windows 8.1 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2 (32 bit & 64 bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9, oraz wersje systemów dostępne na pół roku przed terminem zakończenia inwestycji. |
| Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie producenta drukarki lub równoważne do monitorowania wykorzystania urządzenia oraz nakładania ograniczeń posiadające następujące funkcje: - funkcjonować w środowisku Windows; - obsługiwać zarówno drukarki sieciowe (czyli podłączone do sieci Ethernet poprzez wbudowaną w drukarkę wewnętrzną kartę sieciową) jak i drukarki podłączone lokalnie (przez port USB) - podawać nazwy użytkowników (np. ich loginy) drukujących poszczególne wydruki; - podawać nazwy drukowanych plików, liczbę stron, datę i godzinę przeprowadzenia danego wydruku; - możliwość wpisania kosztów materiałów eksploatacyjnych, oraz kosztu użycia zwykłej kartki, folii i nalepek; - podawać koszt przeprowadzonego wydruku z możliwością rozróżnienia wydruków o małym i dużym pokryciu (wymagane jest rozróżnianie przynajmniej 5 różnych poziomów pokrycia, i przyznawanie im odpowiednich kosztów); - możliwość nakładania ograniczeń ilościowych na liczbę drukowanych stron oraz na koszty wydruku, w ujęciu dziennym, tygodniowym i miesięcznym. |
| Podawanie papieru |
| Pojemność papieru | Podajnik 1: 530 arkuszy 80 g/m2; Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m2; Możliwość instalacji dodatkowego podajnika papieru o pojemności 530 arkuszy 80g/m2 Maksymalna pojemność podajników: 1 160 arkuszy 80/m2 |
| Format papieru | Podajnik 1: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, Envelopes: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6; Druk dwustronny:A4, B5(JIS), Letter, do Legal 14, Executive, 4 x 6", 5 x 7" |
| Gramatura papieru | Podajnik 1: 60 – 120 g/m2; Druk dwustronny: 60 – 120 g/m2; Podajnik uniwersalny: 60 – 163 g/m2 |
| Odbiornik papieru | Do 150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu Do 100 arkuszy stroną zadrukowaną do góry |
| Pozostałe parametry techniczne: |
| Pamięć | Standardowa pamięć: 512 MB RAM, 3.0GB eMMC |
| Obciążenie | Maksymalne obciążenie do 100 000 stron miesięcznie |
| Wymaganie dodatkowe: |
| Gwarancja | 3 lata gwarancji producenta drukarki– naprawa w miejscu instalacji z czasem naprawy 24h. |
| Wymagane dokumenty - przedłożyć zgodnie z wymogiem pkt.4. | Oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu Certyfikat ISO 140001:2004 producenta oferowanego sprzętu |
| Materiały eksploatacyjne: | Wymagana rozdzielność bębna i tonera. |
| Wydajność materiałów eksploatacyjnych | Urządzenie dostarczone z tonerem o wydajności 2000 str zgodnie z ISO/ISC 19752. Urządzenie powinno mieć możliwość zastosowania tonerów o wydajności: 3 000 i 7 000 i 12 000 str, zgodnie z ISO/ISC 19752. |

  - Skaner dokumentowy A4

| Sposób skanowania | - Automatyczne skanowanie dokumentów o różnych formatach i gramaturach bez konieczności ich wcześniejszej segregacji z podajnika ADF; - Ręczne skanowanie dokumentów, okładek, kopert opakowań CD itp. za pomocą szyby Flatbed |
| --- | --- |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | min 600 dpi |
| Tryb skanowania | Monochromatyczny, odcienie szarości, kolor |
| Kodowanie koloru | 24-bitowe |
| Kodowanie szarości | 8-bitowe |
| Obsługiwane formaty | A8-A4 |
| Gramatura obsługiwanych dokumentów | przynajmniej w zakresie od 27 do 413 g/m2 |
| Sposób skanowania | Duplex |
| Skanowanie długich dokumentów | Długość min 55m |
| Skanowanie kart plastikowych zgodnych z ISO7810 do grubości 1.4mm | 3 karty z podajnika ADF |
| Szybkość skanowania | 60ppm/120ipm |
| Dzienne obciążenie skanera | 4 000 kartek |
| Sposób pobierania dokumentów | Podajnik ADF |
| Pojemność podajnika | 80 kartek, podajnik z regulowanymi prowadnicami |
| Interfejs z aplikacją | TWAIN, ISIS |
| Format pliku zawierającego zeskanowany obraz | TIFF, Multipage TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, JPEG2000 |
| Separacja wsadów | Za pomocą patchcode oraz barcode |
| Sterowniki | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2012, Windows Server 2008 i oraz wersje systemów dostępne na pół roku przed terminem zakończenia inwestycji. |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 3.0 |
| Gwarancja | 5 lat gwarancji producenta drukarki – naprawa w miejscu instalacji z czasem naprawy 24h |
| Inne | Rozpoznawanie podwójnych pobrań, Ochrona delikatnych dokumentów |
| Oprogramowanie | Dołączone oprogramowanie ma umożliwiać: - monitoring i zarządzanie wieloma skanerami poprzez sieć z jednego punktu z funkcjami umożliwiającymi administratorowi monitorowanie statusu urządzeń, wgrywanie sterowników/oprogramowania, zabezpieczanie i wgrywanie konfiguracji, zarządzanie użytkownikami - skanowanie dokumentów z rozpoznawaniem tekstu (z językiem polskim) do formatu PDF i doc (docx) |

  - Kamera internetowa

| Urządzenie | Kamera internetowa o jakości FullHD z mikrofonem stereo |
| --- | --- |
| Połączenie wideo | Full HD 1080p (do 1920 x 1080 pikseli) 30pps |
| Nagrywanie wideo | Full HD 1080p (do 1920 x 1080 pikseli) 30pps |
| Mikrofon | Wbudowane podwójne mikrofony stereo z funkcją automatycznej redukcji zakłóceń |
| Mocowanie | Klips pasujący do monitorów LCD i CRT oraz do laptopów i zgodny ze statywami |
| Kompresja wideo | Kompresja wideo H.264 |
| Interfejs | USB 2.0 (Hi-Speed) lub USB 3.0 potwierdzony certyfikatem zgodności ze standardem, kabel długości 2m |
| Obiektyw | Carl Zeiss® z 20-stopniowym, automatycznym ustawianiem ostrości |
| Inne | Automatyczna korekcja ekspozycji przy słabym oświetleniu |
| Sterowniki | Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 i nowsze aktualne na dzień dostarczenia do zamawiającego |
| Gwarancja | min. 3 lata |
| Oprogramowanie | Dołączone oprogramowanie ma umożliwiać m.in.: - Elementy sterujące przesuwaniem. przechylaniem i powiększaniem - Nagrywanie wideo i robienie zdjęć - Śledzenie twarzy - Wykrywanie ruchu |

  - Projektor multimedialny – 1 szt.

| Typ projektora | instalacyjny |
| --- | --- |
| Rozdzielczość natywna | min. 1920x1080 |
| Kontrast | min. 3000:1 |
| Jasność | min. 4200lm |
| Żywotność lampy | min. 4000h |
| Interfejs | WLAN, Wejście HDMI, Wejście DisplayPort, Wejście RGB, Stereofoniczne wejścia audio mini-jack oraz RCA, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 1000 Base-T), Wejście VGA (D-Sub15), Wejście sygnału kompozytowego |
| Dźwięk | Wbudowane głośniki min. 10W |
| Inne | WLAN, Symulacja DiCom, pilot przewodowy |
| Gwarancja | min. 3 lata |

  - Ekran projekcyjny – 1 szt.

| Typ ekranu | stacjonarny, elektryczny z napinaczami |
| --- | --- |
| Sterowanie | Połączone z projektorem (rozwijany i zwijany w zależności od włączenia projektora) |
| Format ekranu | Odpowiedni do projektora |
| Inne | Czarna ramka dookoła powierzchni projekcyjnej |
| Gwarancja | min. 5 lat |

  - Laptop – 1 szt.

| Procesor | Procesor minimum czterordzeniowy w architekturze x64 dedykowany do pracy w komputerach mobilnych, z wbudowaną technologią monitorowania termicznego zapewniają ochronę procesora i systemu przed przegrzaniem, o wydajności osiągającej w teście Pass Mark CPU Mark wynik o wartości co najmniej 12000 pkt. (http://cpubenchmark.net) – wydruk przedłożyć zgodnie z wymogiem pkt.4. |
| --- | --- |
| Pamięć RAM | min 8GB możliwość rozbudowy do 32GB praca w trybie dual channel min. 1 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci |
| Dysk twardy | Dysk hybrydowy min. 1000GB SATA III (6Gbit) typu Business Critical |
| Napęd Optyczny | Nagrywarka Blu-Ray z oprogramowaniem |
| Ekran | Matowy, o przekątnej min 15’’ Matowy (non-glare), rozdzielczość min. 1920x1080 |
| Płyta główna | możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera, możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, częstotliwości pracy możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu i wersji firmware dysku twardego oraz modelu i wersji firmware napędu optycznego, możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji) możliwość wyłączenia portów USB, z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego, ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla dysków, pamięci flash oraz hubów rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej czy uruchomienia systemu operacyjnego zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący umożliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej. Umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem aktualnym TPM rozwiązanie sprzętowe zintegrowane z płyta główną, umożliwiające skuteczne usunięcie wszystkich zapisów na dysku twardym |
| Karta dźwiękowa | Z możliwością wyłączenia karty muzycznej w BIOS |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 MBit LAN Bluetooth 4.0 Wireless 802.11 a/b/g/n/Ac obsługa protokołów: WoL, ASF 2.0, PXE 2.1 możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera |
| Karta graficzna | Zintegrowana, ze wsparciem dla DirectX, HDCP, OpenGL nie starszych niż 6 miesięcy, możliwość pracy na dwóch ekranach jednocześnie, 1x DisplayPort, 1xVGA (D-SUB), 1xHDMI |
| Porty I/O | Co najmniej: 1 x wyjście słuchawkowe 1 x wejście mikrofonowe 1 x HDMI 1 x VGA (D-SUB) 1 x DisplayPort 1 x RJ45 6 x USB (w tym przynajmniej 4 x 3.0) DC-in |
| System operacyjny | Licencja dla Windows Professional w wersji nie starszej niż pół roku, preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows Professional w polskiej wersji językowej - Dostarczony nośnik Windows Professional OEM (dla wersji 32 i 64bit) w polskiej wersji językowej - płyta przygotowana przez producenta komputera do automatycznej instalacji na danej jednostce (system wraz ze sterownikami), pozwalający na ponowną instalację systemu i niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon |
| Obudowa | obudowa trwale oznaczona logo producenta komputera slot Kensington czytnik kart SD, microSD |
| Klawiatura | Standard QWERTY |
| Mysz | Mysz optyczna 800-1200 dpi, bezprzewodowa, trwałe oznaczenie myszy logo producenta, numer katalogowy producenta na spodniej stronie obudowy myszy (możliwość zamówienia myszy w autoryzowanym serwisie producenta jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na myszy) |
| Gwarancja | Gwarancja Komputer musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji. Gwarancja 60 miesięcy na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu Gwarantowany przez producenta czas reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii W przypadku awarii dysk twardy zostaje u użytkownika a serwis dostarcza nowy dysk Pakiet serwisowy winien być składnikiem komputera oraz ma być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony użytkownika Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające przedłożyć zgodnie z wymogiem pkt.4. Dostępność części zapasowych do 5 lat od zakupu komputera. Udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji komputera o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi producenta Możliwość realizacji gwarancji bezpośrednio przez serwis producenta z pominięciem dostawcy Możliwość pobierania dokumentacji i sterowników z jednej lokalizacji w sieci Internet Możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna bezpłatnie (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, należy podać numer telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację szczegółowej sprzętowej konfiguracji fabrycznej, okresu i typu obowiązującej gwarancji, obecności fabrycznej licencji dla systemu operacyjnego Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera Jako potwierdzenie udzielenia wyżej wymienionych warunków serwisowych Wykonawca przedłoży, zgodnie z wymogiem pkt.4., stosowne oświadczenie upoważnionego przedstawiciela producenta sprzętu. |
| Certyfikaty i normy - przedłożyć zgodnie z wymogiem pkt.4. | Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony). Deklaracja zgodności CE. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 Certyfikat ISO9001 dla serwisu |
| Inne | Laptop musi pochodzić tego samego producenta co komputer, musi być fabrycznie nowy. Wbudowana w firmware komputera technologia umożliwiająca sprzętowe kasowanie zawartości dysku, bez możliwości jego odtworzenia w przebiegach od 1 do 35 razy. W zestawie kabel sieciowy RJ45 kat 6a min 3m. |

CZĘŚĆ III.

WYKAZ  SPRZĘTU  TECHNICZNEGO

1. Dostarczone wyposażenie musi być fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane i wyprodukowane niepóźnej niż 12 miesięcy przed terminem dostawy.

2. Dostarczone wyposażenie winno spełniać wymogi  aktualne w dacie dostawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

3.  Dostarczone wyposażenie musi spełniać minimalne parametry techniczne i funkcjonalne określone w niniejszym załączniku.

4.  Zastosowane przez Wykonawcę materiały, użyte do wytworzenia wyposażenia meblowego winny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz w obiektach służby zdrowia. Na użyte materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać atesty, certyfikaty, świadectwa itp.,

5.  Niezależnie od powyższego Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu odpowiednie atesty, certyfikaty itp. na pozostałe dostarczone w ramach realizacji zadania wyposażenie.

- Wykonawca na 6 tygodni przed zamówieniem wyposażenia zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu do akceptacji materiały informacyjne (w tym: deklaracje producenta, dystrybutora, specyfikacje techniczne, karty katalogowe, foldery, projekty, dokumenty wymienione w pkt. 4-5 ),  umożliwiające Zamawiającemu zapoznanie się  z wyglądem przedmiotu zamówienia oraz zawierające opis wyposażenia w języku polskim, potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiającego i opisanych w załączniku. Zamawiający zastrzega jednocześnie, iż Wykonawca może złożyć zamówienie na dostarczone wyposażenie po uzyskaniu aprobaty Zamawiającego.

- Zamawiający  zastrzega sobie 14-dniowy termin na akceptację oferowanego sprzętu lub zgłoszenie zastrzeżeń bądź sprzeciwu.

- Wykonawca  obowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone w ramach realizacji inwestycji wyposażenie meblowe, opiewającej na okres 48 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami załącznika nr 17.

- Wykonawca obowiązany jest także wydać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne producentów pozostałych sprzętów, dostarczonych w ramach części III niniejszego załącznika, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga by okres gwarancji jakości na dostarczone  sprzęty typu:  chłodziarko- zamrażarki, telewizory LCD, kuchenka elektryczna, mikrofalówka wyniósł min. 24 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie dostawy w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

- Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne nie może wygasnąć przed upływem kolejnych gwarancji.

- Zamawiający zastrzega iż:

- powierzchnie elementów widocznych w meblu oraz wszystkie powierzchnie, z którymi styka się użytkownik lub przedmioty przechowywane w meblu, powinny być gładkie, a krawędzie załamane lub zaokrąglone. Krawędzie i obrzeża powinny być tak ukształtowane i obrobione, aby nie powodowały obrażeń użytkownika i zaczepiania się o nie tkanin ubraniowych. Widoczne wąskie płaszczyzny elementów płytowych drewnopochodnych, powinny być okleinowane okleiną sztuczną. Dopuszcza się stosowanie doklejek z metalu, tworzyw sztucznych lub drewna.

- powierzchnie elementów ze stali nierdzewnej powinny być gładkie (szlifowane) bez zadziorów i uszkodzeń mogących wpływać na bezpieczeństwo użytkowania.

| POZIOM „-2” SZATNIE PERSONELU I WĘZŁÓW SANITARNYCH. |
| --- |
| SZATNIE: | 1. Szafki szatniowe szt. 100 - metalowe, wykonane ze stali czarnej o grubości 0,6 – 1,5 mm, malowane farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Wyposażone w półkę górną, wieszaki boczne oraz drążek na ubrania. Na każdych drzwiczkach mocowany profil wzmacniający. Wyposażone w zamek z dwoma kluczykami. Wentylacja szafek klasyczna (skrzela). 2. Ławki i siedziska drewniane szt. 3 - (projekt ławki musi uwzględniać wymagania względem osób niepełnosprawnych). |
| WĘZEŁ SANITARNY: | 1. Umywalka szt. 6 - nablatowa umywalka wykonana z wysokiej klasy ceramiki. Minimalne wymiary: 400 x 600 mm (szer. x dług.). Wykonana w kolorze białym, z otworem na baterię. Umywalka wyposażona w osprzęt tj. bateria umywalkowa sztorcowa z głowicą ceramiczną z wężykami i zaworami do podłączenia wody zimnej i ciepłej oraz syfon umywalkowy kompletny (z uszczelkami i rozetą na ścianę). 2. Blat z CORIAN-u pod umywalki szt. 3 - blat przeznaczony do mycia i dezynfekcji 3. Muszla klozetowa szt. 6 - zestaw składający się z miski kompaktowej lejowej z odpływem pionowym oraz spłuczki kompaktowej ceramicznej z armaturą 3/6 l, zasilanie boczne. W skład kompletu wchodzi deska sedesowa oraz wężyk i zaworek do podłączenia wody spłukującej. 4. Natrysk szt. 6 - zestaw składający się z brodzika wykonanego z akrylu sanitarnego, wymiary 900 x 900 mm, średnica odpływu Ø 50 mm, syfonu do brodzika oraz baterii prysznicowej z głowicą ceramiczną wraz z drążkiem pionowym do zamocowania słuchawki (wylewki). 5. Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej szt. 12 - wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Pojemność zbiornika 0,4 l. 6. Podajnik na ręczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej szt. 6 - wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczone trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Wyposażony w okienko do kontroli ilości ręczników. Pojemność do 250 szt. ręczników. 7. Lustro nad umywalką szt. 3: metalowe grubości 1mm, klejone do płaszczyzny płytek ceramicznych - Wymiary: około 2000 x 500 mm. 8. Uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej matowej szt. 6 - podajnik naścienny do papieru toaletowego wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany na kluczyk, wandaloodporny, z okienkiem podglądu ilości papieru. Pojemność: rolka o średnicy około 25 cm. 9. Szczotka do WC z uchwytem ze stali nierdzewnej matowej szt. 6 - stojąca z wkładem z tworzywa sztucznego, materiał – stal nierdzewna, wykończenie chrom matowy. Odporna na uszkodzenia i zarysowania. 10. Wieszak haczykowy ze stali nierdzewnej szt. 24 - typowy łazienkowy wieszak wykonany ze stali nierdzewnej. |
| NISKI PARTER – POZIOM „-1” SALE GIMNASTYCZNE, SALE KONFERENCYJNE, POMIESZCZENIA TECHNICZNE |
| SALA GIMNASTYCZNA NR 1: | 1. Umywalka szt. 1- wykonana z wysokiej klasy ceramiki. Minimalne wymiary: 400 x 550 mm (szer. x dług.). Wykonana w kolorze białym, z otworem na baterię. Umywalka wyposażona w osprzęt tj. bateria umywalkowa sztorcowa z głowicą ceramiczną z wężykami i zaworami do podłączenia wody zimnej i ciepłej oraz syfon umywalkowy kompletny (z uszczelkami i rozetą na ścianę). 2. Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej szt. 1 - wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Pojemność zbiornika 0,4 l. 3. Podajnik na ręczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej szt. 1 - wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczone trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Wyposażony w okienko do kontroli ilości ręczników. Pojemność do 250 szt. ręczników. |
| SALA GIMNASTYCZNA NR 2: | 1. Umywalka szt.1 - wykonana z wysokiej klasy ceramiki. Minimalne wymiary: 400 x 550 mm (szer. x dług.). Wykonana w kolorze białym, z otworem na baterię. Umywalka wyposażona w osprzęt tj. bateria umywalkowa sztorcowa z głowicą ceramiczną z wężykami i zaworami do podłączenia wody zimnej i ciepłej oraz syfon umywalkowy kompletny (z uszczelkami i rozetą na ścianę). 2. Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej szt. 1 - wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Pojemność zbiornika 0,4 l. 3. Podajnik na ręczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej szt. 1 - wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczone trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Wyposażony w okienko do kontroli ilości ręczników. Pojemność do 250 szt. ręczników. |
| SALA GIMNASTYCZNA NR 3: | 1. Umywalka szt. 1- wykonana z wysokiej klasy ceramiki. Minimalne wymiary: 400 x 550 mm (szer. x dług.). Wykonana w kolorze białym, z otworem na baterię. Umywalka wyposażona w osprzęt tj. bateria umywalkowa sztorcowa z głowicą ceramiczną z wężykami i zaworami do podłączenia wody zimnej i ciepłej oraz syfon umywalkowy kompletny (z uszczelkami i rozetą na ścianę). 2. Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej szt. 1 - wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Pojemność zbiornika 0,4 l. 3. Podajnik na ręczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej szt. 1 - wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczone trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Wyposażony w okienko do kontroli ilości ręczników. Pojemność do 250 szt. ręczników. |
| POKÓJ INSTRUKTORÓW: | 1. Stanowisko komputerowe *)- 2 szt. 2. Fotel do biurka szt.2 - Krzesło obrotowe z mechanizmem CPT. Siedzisko i oparcie wykonane z materiału nadającego się domycia i częstej dezynfekcji. Podstawa stalowa chromowana, samohamowne kółka do powierzchni twardych (5 szt.). Fotel posiada regulowany kąt odchylenia oparcia, wysokość oparcia, głębokość siedziska oraz wysokość krzesła.Jest wyposażony w podłokietniki stałe. 3. Umywalka szt. 1 - wykonana z wysokiej klasy ceramiki. Minimalne wymiary: 400 x 550 mm (szer. x dług.). Wykonana w kolorze białym, z otworem na baterię. Umywalka wyposażona w osprzęt tj. bateria umywalkowa sztorcowa z głowicą ceramiczną z wężykami i zaworami do podłączenia wody zimnej i ciepłej oraz syfon umywalkowy kompletny (z uszczelkami i rozetą na ścianę). 4. Zlew 1 komorowy ze stali nierdzewnej szt. 1 - wykonany ze stali nierdzewnej, z ociekaczem, wpuszczany z przelewem bocznym. W skład kompletu wchodzi syfon, bateria zlewozmywakowa sztorcowa z głowicą ceramiczną z wylewką obrotową oraz wężyki i zawory do podłączenia wody. 5. Blat z wykonany z płyty wiórowej grubości 30 mm szt. 1 ,obrzeże blatu pokryte 2 mm warstwą tworzywa ABS - wykonany z płyty wiórowej o grubości 30 mm, obrzeże blatu oklejone warstwą 2 mm tworzywa ABS, wymiary blatu: 600 x 1800 mm ( realizacja na podstawie projektu). 6. Szafki stojące i wiszące w okleinie z melaminy - (realizacja na podstawie projektu wyposażenia zatwierdzonego przez inwestora). – 3 szt. SZAFKI STOJĄCE (wytyczne do projektu): - szafka podblatowa -szt. 1 wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem 2mm PCV w kolorze mebla. Posiada trzy szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem, dna szuflad wykończone płytami pilśniowymi twardymi grubości 3,2 mm lub płytami HDF jednostronnie lakierowanymi, uchwyty metalowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu. Kolor do uzgodnienia. - szafka szt. 1 wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem w kolorze mebla. Posiada jedną półkę, zamykana drzwiczkami podwójnymi, osadzonymi na zawiasach puszkowych, uchwyty metalowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu. Kolor do uzgodnienia. SZAFKI WISZĄCE (wytyczne do projektu): -szafka wisząca szt. 1: wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem 2mm PCV w kolorze mebla. Posiada jedną półkę, zamykana pojedynczymi drzwiczkami. Uchwyty meblowe metalowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu, zawiasy puszkowe. Kolor do uzgodnienia. 7. Chłodziarko zamrażarka pod blatem 1 szt. (standardowe wyposażenie). 8. Stolik- ława szt. 1 - wymiary nie mniej niż 700 x 1200 mm 9. Fotel szt. 4 - podstawa wykonana z wysokiej jakości gięto – klejonego drewna o dużej wytrzymałości, pokrycie formatką z wysoko elastycznej pianki, tapicerka z ekoskóry. 10. Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej szt.1 - wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Pojemność zbiornika 0,4 l. 11. Podajnik na ręczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej szt.1 - wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczone trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Wyposażony w okienko do kontroli ilości ręczników. Pojemność do 250 szt. ręczników. |
| SALA KONFERENCYJNA NR 1 (realizacja po opracowaniu projektu wyposażenia zatwierdzonego przez inwestora ). | 1. Stół wymiary nie mniej niż 2000x800x750mm - 1 szt. 2.Szafka zamykana na klucz ,metalowa na sprzęt multimedialny 600x600x700 - 1 szt. 3. Szafka zamykana na klucz, metalowa na komputer 600x600x700 - 1 szt. 4. Tablica suchościeralna z aluminiową ramą i wytrzymałą melaminową powierzchnią - 1 szt. 5. Ekran projekcyjny ścienny *) szt. 1 z możliwością montażu na ścianie lub na suficie z możliwością regulacji wysokości dolnej krawędzi, wbudowana blokada zabezpieczająca ekran przed samoczynnym zwijaniem. 6. Laptop *) - 1 szt. 7. Projektor *) 1 szt. 8. Fotel do biurka szt.1 - krzesło obrotowe z mechanizmem CPT. Siedzisko i oparcie wykonane z materiału nadającego się do mycia i częstej dezynfekcji. Podstawa stalowa chromowana, samohamowne kółka do powierzchni twardych (5 szt.). Fotel posiada regulowany kąt odchylenia oparcia, wysokość oparcia, głębokość siedziska oraz wysokość krzesła. Jest wyposażony w podłokietniki stałe. 9. Krzesło konferencyjne z odkładanym blatem szt. 20 - Podstawa ze stali chromowanej lub lakierowanej proszkowo. Szerokość siedziska około 50 cm, głębokość około 40 cm, wysokość około 50 cm. Wysokość oparcia minimum 35 cm. Blat plastikowy o wymiarach około 40 x 30 cm. Tapicerka: tkanina micro. |
| SALA KONFERENCYJNANR 2 (realizacja po opracowaniu projektu wyposażeni zatwierdzonego przez inwestora). | 1. Stół konferencyjny - wymiary nie mniej niż3600x1500mm - 1 szt. 2. Krzesło konferencyjne szt. 12 - stelaż wykonany z profili metalowych okrągłych lub podobnych, malowany proszkowo farbą drobno strukturalną. Siedzisko i oparcie pianka obita tkaniną. 3. Regały drewniane 2000 x 600mm - 3 szt. |
| POKÓJ SOCJALNY: | 1. Umywalka szt. 1 - wykonana z wysokiej klasy ceramiki. Minimalne wymiary: 400 x 600 mm (szer. x dług.). Wykonana w kolorze białym, z otworem na baterię. Umywalka wyposażona w osprzęt tj. bateria umywalkowa sztorcowa z głowicą ceramiczną z wężykami i zaworami do podłączenia wody zimnej i ciepłej oraz syfon umywalkowy kompletny (z uszczelkami i rozetą na ścianę). 2. Zlew 1 komorowy ze stali nierdzewnej szt. 1 - wykonany ze stali nierdzewnej, z ociekaczem, wpuszczany z przelewem bocznym. W skład kompletu wchodzi syfon, bateria zlewozmywakowa sztorcowa z głowicą ceramiczną z wylewką obrotową oraz wężyki i zawory do podłączenia wody. 3. Blat z wykonany z płyty wiórowej grubości 30 mm szt. 1 - obrzeże blatu pokryte 2 mm warstwą tworzywa ABS - wykonany z płyty wiórowej o grubości 30 mm, obrzeże blatu oklejone tworzywa ABS, wymiary blatu: 600 x 1800 mm. 4. Szafki stojące i wiszące w okleinie z melaminy - szt. 5 (realizacja po opracowaniu projektu wyposażenia zatwierdzonego przez inwestora). SZAFKI STOJĄCE (wytyczne do projektu): -szafka podblatowa szt. 1 - wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem w kolorze mebla. Posiada trzy szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem, dna szuflad wykończone płytami pilśniowymi twardymi grubości 3,2 mm lub płytami HDF jednostronnie lakierowanymi, uchwyty metalowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu. Kolor do uzgodnienia. - szafka szt. 1 wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm , wąskie krawędzie wykończone obrzeżem w kolorze mebla. Posiada jedną półkę, zamykana drzwiczkami pojedynczymi, osadzonymi na zawiasach puszkowych, uchwyty metalowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu. Kolor do uzgodnienia. - szafka szt. 1wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm , wąskie krawędzie wykończone obrzeżem w kolorze mebla. Posiada jedną półkę, zamykana drzwiczkami podwójnymi, osadzonymi na zawiasach puszkowych, uchwyty metalowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu. Kolor do uzgodnienia. SZAFKI WISZĄCE (wytyczne do projektu): -szafka wisząca szt. 1: wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem w kolorze mebla. Posiada jedną półkę, zamykana podwójnymi drzwiczkami. Uchwyty meblowe metalowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu, zawiasy puszkowe. Kolor do uzgodnienia. -szafka wisząca szt. 1: wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem w kolorze mebla. Posiada jedną półkę, zamykana podwójnymi drzwiczkami. Uchwyty meblowe metalowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu, zawiasy puszkowe. Kolor do uzgodnienia. 5. Chłodziarko zamrażarka pod blatem - 1 szt. (wyposażenie standardowe). 6. Stół 1400x800mm - 1 szt. 7. Krzesło drewniane na stelażu metalowym - stelaż wykonany z profili metalowych okrągłych lub podobnych, malowany proszkowo farbą drobno strukturalną. Siedzisko i oparcie pianka obita tkaniną - 4 szt. 8. Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej - wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Pojemność zbiornika 0,4 l - 1 szt. 9. Podajnik na ręczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej – szt. 1 - wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczone trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Wyposażony w okienko do kontroli ilości ręczników. Pojemność do 250 szt. ręczników. |
| POKÓJ BIUROWY: | 1. Biurko 1200x600mm szt. 2 - wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem gr.2mm PCV w kolorze mebla, wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę oraz dolną półkę. Biurko posiada wbudowany kontener z dwoma szufladami, prowadnice szuflad rolkowe z pełnym wysuwem oraz pod szufladami zamykaną drzwiczkami półkę. Zawiasy puszkowe, uchwyty metalowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu. Dna szuflad z płyty pilśniowej twardej grubości 3,2 mm lub płyty HDF jednostronnie lakierowanej. Kolor do uzgodnienia. Wymiary: 1200 x 600 x 750 mm. 2. Komputer *) - 2 szt. 3. Fotel do biurka szt. 2 - krzesło obrotowe z mechanizmem CPT. Siedzisko i oparcie wykonane z materiału nadającego się do mycia i częstej dezynfekcji. Podstawa stalowa chromowana, samohamowne kółka do powierzchni twardych (5 szt.). Fotel posiada regulowany kąt odchylenia oparcia, wysokość oparcia, głębokość siedziska oraz wysokość krzesła. Jest wyposażony w podłokietniki stałe. 4. Krzesło drewniane na stelażu metalowym szt. 2 - stelaż wykonany z profili metalowych okrągłych lub podobnych, malowany proszkowo farbą drobno strukturalną. Siedzisko i oparcie pianka obita tkaniną. 5. Szafa biurowa szt. 2 - wykonana z płyty wiórowej grubości 18 mm, wąskie krawędzie wykończone gr. 2mm PCV w kolorze mebla, zamykana podwójnymi drzwiczkami wyposażonymi w zamek meblowy ZMB 1 lub równoważny, posiada cztery półki. Drzwiczki wyposażone w zawiasy puszkowe, uchwyty meblowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu. Kolor do uzgodnienia. Wymiary: 120 x 50 x 200 cm. |
| WC PERSONELU, PACJENTÓW: | 1. Umywalka szt. 5 - wykonana z wysokiej klasy ceramiki. Minimalne wymiary: 400 x 600 mm (szer. x dług.). Wykonana w kolorze białym, z otworem na baterię. Umywalka wyposażona w osprzęt tj. bateria umywalkowa sztorcowa z głowicą ceramiczną z wężykami i zaworami do podłączenia wody zimnej i ciepłej oraz syfon umywalkowy kompletny (z uszczelkami i rozetą na ścianę). 2. Blat pod umywalki szt. 4 - Masywny blat z Cordianu stosowany pod umywalki. Wymiary: 1100 x 500 mm (szer. x głęb.). 3. Muszla klozetowa szt. 4 - zestaw składający się z miski kompaktowej lejowej z odpływem pionowym oraz spłuczki kompaktowej ceramicznej z armaturą 3/6 l, zasilanie boczne. W skład kompletu wchodzi deska sedesowa oraz wężyk i zaworek do podłączenia wody spłukującej. 4. Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej szt. 5 - wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Pojemność zbiornika 0,4 l. 5. Podajnik na ręczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej szt. 5 - wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczone trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Wyposażony w okienko do kontroli ilości ręczników. Pojemność do 250 szt. ręczników. 6. Lustro nad umywalką szt. 5: metalowe grubości 1mm, klejone do płaszczyzny płytek ceramicznych. Wymiary: 400 x 500 mm. 7. Uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej matowej szt. 4 - podajnik naścienny do papieru toaletowego wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany na kluczyk, wandaloodporny, z okienkiem podglądu ilości papieru. Pojemność: rolka o średnicy około 25 cm. 8. Szczotka do WC z uchwytem ze stali nierdzewnej matowej szt. 4 - stojąca z wkładem z tworzywa sztucznego, materiał – stal nierdzewna, wykończenie chrom matowy. Odporna na uszkodzenia i zarysowania. |
| WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH: | 1. Umywalka szt. 2 - wykonana w wersji dla niepełnosprawnych z przelewem i otworem na baterię. Wymiary: 650 x 550 mm. W skład zestawu wchodzi syfon umywalkowy dla niepełnosprawnych natynkowy oraz bateria umywalkowa sztorcowa z głowicą ceramiczną łokciowa dla niepełnosprawnych oraz wężyki i zawory do podłączenia wody. 2. Muszla klozetowa szt. 2- muszla kompaktowa, lejowa dla niepełnosprawnych, z odpływem poziomym, kompletowana z deską sedesową dla niepełnosprawnych (antybakteryjną, z zawiasami metalowymi, wzmocnionymi, wykonana z tworzywa Duroplast) oraz z zaworkiem i wężykiem do podłączenia wody spłukującej. 3. Pochwyt stały dla niepełnosprawnych szt. 2 - typowa poręcz stała, mocowana do ściany, wykonana ze stali nierdzewnej. Długość: 600 mm. 4. Pochwyt ruchomy dla niepełnosprawnych szt. 2 - poręcz toaletowa łukowa, umożliwiająca odchylenie, mocowana przy WC, wykonana ze stali nierdzewnej. 5. Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej szt. 2 - wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Pojemność zbiornika 0,4 l. 6. Podajnik na ręczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej szt. 2 - wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczone trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Wyposażony w okienko do kontroli ilości ręczników. Pojemność do 250 szt. ręczników. 7. Lustro nad umywalką szt.2: metalowe grubości 1mm, klejone do płaszczyzny płytek ceramicznych. Wymiary: 400 x 500 mm. 8. Uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej matowej szt. 2 - podajnik naścienny do papieru toaletowego wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany na kluczyk, wandaloodporny, z okienkiem podglądu ilości papieru. Pojemność: rolka o średnicy około 25 cm. 9. Szczotka do WC z uchwytem ze stali nierdzewnej matowej szt. 2 - stojąca z wkładem z tworzywa sztucznego, materiał – stal nierdzewna, wykończenie chrom matowy. Odporna na uszkodzenia i zarysowania. |
| POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE: | 1. Regał drewniany 2000 x 600 mm - 6 szt. |
| WYSOKI PARTER „0”, 1, 2, 3, 4 PIĘTRO – POWTARZALNE – ODDZIAŁ ŁÓŻKOWY 34 ŁÓŻKA Z PEŁNYM ZAPLECZEM MEDYCZNYM. POWTARZALNE ZESPOŁY POMIESZCZEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJACH W TYM: - 15 POKOI 2 ŁÓŻKOWYCH Z WĘZŁEM SANITARNYM, - 2 POKOJE 1 ŁÓŻKOWE Z WĘZŁEM SANITARNYM, - NADZÓR KADRIOLOGICZNY 2 ŁÓŻKA, - POKÓJ LEKARZA (Z-CY , DYŻURNEGO) KIERUJĄCEGO ODDZIAŁEM, - SEKRETARIAT, - WĘZŁY SANITARNE DLA PERSONELU ORAZ OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH, - KUCHENKA ODDZIAŁOWA, - POKÓJ DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY, - PRACOWNIA BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH, - POKÓJ LEKARZY Z WĘZŁEM SANITARNYM, - POKÓJ PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ, - POKÓJ BIUROWY, - POSTERUNEK PIELĘGNIAREK, - POKÓJ PRZYGOTOWANIA LEKÓW, - DYŻURKA PIELĘGNIAREK Z WĘZŁEM SANITARNYM, - POKÓJ SOCJALNY PERSONELU, - POKÓJ POBYTU DZIENNEGO, - WC PERSONELU, - POMIESZCZENIA PORZĄDKOWE, - BRUDOWNIK, - MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ, - ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW LEŻĄCYCH. |
| POKÓJ ŁÓŻKOWY: | 1. Panel instalacyjny z szyną i półką na aparaturę, gazy medyczne (tlen, próżnia) szt. 160. Oświetlenie nocne, oświetlenie miejscowe łóżka pacjenta, instalacja przywoławcza. 2. Telewizor LCD – 32 cale, w zestawie z uchwytem ściennym obrotowym - 110 szt. |
| WĘZEŁ SANITARNY PRZY POKOJU ŁÓŻKOWYM: | 1. Umywalka szt. 90 - wykonana z wysokiej klasy ceramiki. Minimalne wymiary: 400 x 600 mm (szer. x dług.). Wykonana w kolorze białym, z otworem na baterię. Umywalka wyposażona w osprzęt tj. bateria umywalkowa sztorcowa z głowicą ceramiczną z wężykami i zaworami do podłączenia wody zimnej i ciepłej oraz syfon umywalkowy kompletny (z uszczelkami i rozetą na ścianę). 2. Muszla klozetowa szt. 85 - zestaw składający się z miski kompaktowej lejowej z odpływem pionowym oraz spłuczki kompaktowej ceramicznej z armaturą 3/6 l, zasilanie boczne. W skład kompletu wchodzi deska sedesowa oraz wężyk i zaworek do podłączenia wody spłukującej 3. Brodzik szt. 85 - wykonany z akrylu sanitarnego, wymiary 900 x 900 mm, średnica odpływu Ø 50 mm. W skład zestawu wchodzi syfon do brodzika oraz bateria prysznicowa wraz z drążkiem pionowym do zamocowania słuchawki (wylewki). 4. Drążek prysznicowy w kształcie litery L + wspornik +zasłonka prysznicowa - 17 szt. na kondygnację. 5. Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej szt. 175 - wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Pojemność zbiornika 0,4 l. 6. Podajnik na ręczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej szt. 90 - wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczone trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Wyposażony w okienko do kontroli ilości ręczników. Pojemność do 250 szt. ręczników. 7. Lustro nad umywalką: metalowe grubości 1mm, klejone do płaszczyzny płytek ceramicznych. Wymiary: 400 x 500 mm - 90 szt. 8. Uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej matowej szt. 85 - podajnik naścienny do papieru toaletowego wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany na kluczyk, wandaloodporny, z okienkiem podglądu ilości papieru. Pojemność: rolka o średnicy około 25 cm. 9. Szczotka do WC z uchwytem ze stali nierdzewnej matowej szt. 85 - stojąca z wkładem z tworzywa sztucznego, materiał – stal nierdzewna, wykończenie chrom matowy. Odporna na uszkodzenia i zarysowania. 10.Wieszak haczykowy - typowy łazienkowy wieszak wykonany ze stali nierdzewnej - szt. 340. |
| INTENSYWNY NADZÓR KADRIOLOGICZNY: | 1. Panel instalacyjny + szyna sprzętowa + półka na aparaturę, panel długości 200cm, oświetlenie ogólne sali chorych 2x36W, oświetlenie nocne dla pacjenta 5W, oświetlenie miejscowe łóżka pacjenta, punkty poboru gazów medycznych: 2x tlen, 2x próżnia, 2x sprężone powietrze - kpl. 10 2. Gniazda elektryczne 230V – 6 sztuk/ stanowisko - szt. 60. 3. Gniazda wyrównania potencjału – 6 sztuk/stanowisko - szt. 60. 4. Manipulator umożliwiający pacjentowi wezwanie pielęgniarki i włączenie światła nocnego - szt. 10. 5. Parawan na szynach sufitowych + zasłonka - szt. 5 – parawan teleskopowy ścienny, mocowany do ściany, wykonany ze stali nierdzewnej INOX, regulacja długości ramienia do min. 200 cm, wyposażony w ekrany zmywalne wys. min 150 cm. Kolor do uzgodnienia. 6. Zlew 1 komorowy ze stali nierdzewnej - wykonany ze stali nierdzewnej, z ociekaczem, wpuszczany z przelewem bocznym. W skład kompletu wchodzi syfon, bateria zlewozmywakowa sztorcowa z głowicą ceramiczną z wylewką obrotową oraz wężyki i zawory do podłączenia wody – szt. 5. 7. Blat z wykonany z płyty wiórowej grubości 30 mm ,obrzeże blatu pokryte 2 mm warstwą tworzywa ABS lub laminatem HPL - wykonany z płyty wiórowej o grubości 30 mm, obrzeże blatu oklejone warstwą 2 mm tworzywa ABS, wymiary blatu: 600 x 2800 mm – szt. 5. 8. Szafki stojące i wiszące w okleinie z melaminy (realizacja po opracowaniu projektu wyposażenia zatwierdzonego przez inwestora) – 20 szt. SZAFKI STOJĄCE ( wytyczne do projektowania). -szafka podblatowa szt. 5 : wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem w kolorze mebla. Posiada trzy szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem, dna szuflad wykończone płytami pilśniowymi twardymi grubości 3,2 mm lub płytami HDF jednostronnie lakierowanymi, uchwyty metalowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu. Kolor do uzgodnienia. -szafka szt. 5 : wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem w kolorze mebla. Posiada jedną półkę, zamykana drzwiczkami pojedynczymi, osadzonymi na zawiasach puszkowych, uchwyty metalowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu. Kolor do uzgodnienia. SZAFKI WISZĄCE ( wytyczne do projektowania): -szafka wisząca szt.10: wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem w kolorze mebla. Posiada jedną półkę, zamykana podwójnymi drzwiczkami. Uchwyty meblowe metalowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu, zawiasy puszkowe. 9. Chłodziarko zamrażarka pod blatem - 5 szt. ( wyposażenie standardowe). 10. Stanowisko pielęgniarskie, w tym: - zestaw komputerowy - szt. 5. - krzesło obrotowe szt. 5 - krzesło obrotowe z mechanizmem CPT. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną. Podstawa stalowa chromowana, samohamowne kółka do powierzchni twardych (5 szt.). Fotel posiada regulowany kąt odchylenia oparcia, wysokość oparcia, głębokość siedziska oraz wysokość krzesła. Jest wyposażony w podłokietniki stałe, - biurko szt. 5 - wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem w kolorze mebla, wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę oraz dolną półkę. Biurko posiada wbudowany kontener z dwoma szufladami, prowadnice szuflad rolkowe z pełnym wysuwem oraz pod szufladami zamykaną drzwiczkami półkę. Zawiasy puszkowe, uchwyty metalowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu. Dna szuflad z płyty pilśniowej twardej grubości 3,2 mm lub płyty HDF jednostronnie lakierowanej. Kolor do uzgodnienia. 11. Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej szt. 5 - wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Pojemność zbiornika 0,4 l. 12. Dozownik na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej szt. 5 - wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczone trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Pojemność wkładów wymiennych – 1000 ml - szt. 5. 13. Podajnik na ręczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej - wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczone trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Wyposażony w okienko do kontroli ilości ręczników. Pojemność do 250 szt. ręczników – szt. 5. |
| POKÓJ DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY: | 1. Biurko lekarskie szt. 5 - wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem gr.2mm PCV w kolorze mebla, wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę oraz dolną półkę. Biurko posiada wbudowany kontener z dwoma szufladami, prowadnice szuflad rolkowe z pełnym wysuwem oraz pod szufladami zamykaną drzwiczkami półkę. Zawiasy puszkowe, uchwyty metalowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu. Dna szuflad z płyty pilśniowej twardej grubości 3,2 mm lub płyty HDF jednostronnie lakierowanej. Kolor do uzgodnienia. Wymiary: 1200 x 600 x 750 mm. 2. Zestaw komputerowy *) - szt. 5. 3. Fotel do biurka szt. 5 - krzesło obrotowe z mechanizmem CPT. Siedzisko i oparcie wykonane z materiału nadającego się do mycia i częstej dezynfekcji. Podstawa stalowa chromowana, samohamowne kółka do powierzchni twardych (5 szt.). Fotel posiada regulowany kąt odchylenia oparcia, wysokość oparcia, głębokość siedziska oraz wysokość krzesła. Jest wyposażony w podłokietniki stałe. 4. Krzesło drewniane - szt. 5. 5. Szafa lekarska dwudrzwiowa - szt. 5. 6. Umywalka szt. 5 - wykonana z wysokiej klasy ceramiki. Minimalne wymiary: 400 x 600 mm (szer. x dług.). Wykonana w kolorze białym, z otworem na baterię. Umywalka wyposażona w osprzęt tj. bateria umywalkowa sztorcowa z głowicą ceramiczną z wężykami i zaworkami do podłączenia wody zimnej i ciepłej oraz syfon umywalkowy kompletny (z uszczelkami i rozetą na ścianę). 7. Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej szt. 5 - wykonany ze stali nierdzewnej, z ociekaczem, wpuszczany z przelewem bocznym. W skład kompletu wchodzi syfon, bateria zlewozmywakowa sztorcowa z głowicą ceramiczną z wylewką obrotową oraz wężyki i zawory do podłączenia wody. 8. Blat z melaminy wykonany z płyty wiórowej -grubość blatu 30 mm szt. 5 - wykonany z płyty wiórowej o grubości 30 mm, obrzeże blatu oklejone warstwą 2 mm tworzywa ABS, wymiary blatu: 600 x 2500 mm. 9. Chłodziarko zamrażalka pod blatem - szt. 5 (wyposażenie standardowe). 10. Szafki stojące i wiszące w okleinie z melaminy(realizowane będą po opracowaniu projektu wyposażenia zaakceptowanego przez inwestora).- 40 szt. SZAFKI STOJĄCE(wytyczne do projektowania): - podblatowa szt. 5 : wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem w kolorze mebla. Posiada trzy szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem, dna szuflad wykończone płytami pilśniowymi twardymi grubości 3,2 mm lub płytami HDF jednostronnie lakierowanymi, uchwyty metalowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu. Kolor do uzgodnienia. -szafka szt. 10 : wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem w kolorze mebla. Posiada jedną półkę, zamykana drzwiczkami pojedynczymi, osadzonymi na zawiasach puszkowych, uchwyty metalowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu. Kolor do uzgodnienia. -szafka szt. 5 :wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem w kolorze mebla. Posiada jedną półkę, zamykana drzwiczkami podwójnymi, osadzonymi na zawiasach puszkowych, uchwyty metalowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu. Kolor do uzgodnienia. SZAFKI WISZĄCE (wytyczne do projektowania). -szafka wisząca szt. 5 : wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem w kolorze mebla. Posiada jedną półkę, zamykana pojedynczymi drzwiczkami. Uchwyty meblowe metalowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu, zawiasy puszkowe. Kolor do uzgodnienia. -szafka wisząca szt. 10 :wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem w kolorze mebla. Posiada jedną półkę, zamykana podwójnymi drzwiczkami. Uchwyty meblowe metalowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu, zawiasy puszkowe. Kolor do uzgodnienia. -szafka wisząca szt. 5 :wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem w kolorze mebla. Posiada jedną półkę, zamykana podwójnymi drzwiczkami. -uchwyty meblowe szt. 40 metalowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu, zawiasy puszkowe. Kolor do uzgodnienia. 11. Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej szt. 5: wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Pojemność zbiornika 0,4 l. 12. Dozownik na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej szt. 5 : wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczone trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Pojemność wkładów wymiennych – 1000 ml. 13. Podajnik na ręczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej szt. 5 : wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczone trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Wyposażony w okienko do kontroli ilości ręczników. Pojemność do 250 szt. ręczników. 14. Parawan lekarski ścienny teleskopowy – 5 szt., mocowany do ściany, wykonany ze stali nierdzewnej INOX, regulacja długości ramienia do min. 200 cm, wyposażony w ekrany zmywalne wys. min 150 cm. Kolor do uzgodnienia. |
| PRACOWNIA BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH: | 1. Biurko lekarskie szt. 5 : wykonane z materiału nadającego się do mycia i częstej dezynfekcji, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem gr. 2 mm PCV w kolorze mebla, wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę oraz dolną półkę. Biurko posiada wbudowany kontener z dwoma szufladami, prowadnice szuflad rolkowe z pełnym wysuwem oraz pod szufladami zamykaną drzwiczkami półkę. Zawiasy puszkowe, uchwyty metalowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu. Dna szuflad z płyty pilśniowej twardej grubości 3,2 mm lub płyty HDF jednostronnie lakierowanej. Kolor do uzgodnienia. Wymiary: 1200 x 600 x 750 mm. 2. Zestaw komputerowy *) - szt. 5. 3. Fotel do biurka szt. 5 - krzesło obrotowe z mechanizmem CPT. Siedzisko i oparcie wykonane z materiału nadającego się do mycia i częstej dezynfekcji. Podstawa stalowa chromowana, samohamowne kółka do powierzchni twardych (5 szt.). Fotel posiada regulowany kąt odchylenia oparcia, wysokość oparcia, głębokość siedziska oraz wysokość krzesła. Jest wyposażony w podłokietniki stałe. 4. Krzesło drewniane - szt. 5. 5. Umywalka szt.5 - wykonana z wysokiej klasy ceramiki. Minimalne wymiary: 400 x 600 mm (szer. x dług.). Wykonana w kolorze białym, z otworem na baterię. Umywalka wyposażona w osprzęt tj. bateria umywalkowa sztorcowa z głowicą ceramiczną z wężykami i zaworkami do podłączenia wody zimnej i ciepłej oraz syfon umywalkowy kompletny (z uszczelkami i rozetą na ścianę). 6. Szafki stojące i wiszące w okleinie z melaminy (realizacja po opracowaniu projektu wyposażenia zaakceptowanego przez inwestora).- 30 szt. SZAFKI STOJĄCE (wytyczne do projektowania): - szafka podblatowa szt. 5 : wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem w kolorze mebla. Jedna część o szerokości 40 cm posiada trzy szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem, dna szuflad wykończone płytami pilśniowymi twardymi grubości 3,2 mm lub płytami HDF jednostronnie lakierowanymi, uchwyty metalowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu, druga posiada jedną półkę, zamykana drzwiczkami pojedynczymi, osadzonymi na zawiasach puszkowych, uchwyty metalowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu. Kolor do uzgodnienia. - szafka szt. 10 :wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem w kolorze mebla. Posiada jedną półkę, zamykana drzwiczkami podwójnymi, osadzonymi na zawiasach puszkowych, uchwyty metalowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu. Kolor do uzgodnienia. SZAFKI WISZĄCE ( wytyczne do projektowania): - szafka wisząca szt. 15 :wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem w kolorze mebla. Posiada jedną półkę, zamykana podwójnymi drzwiczkami. Uchwyty meblowe metalowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu, zawiasy puszkowe. Kolor do uzgodnienia. 7. Blat z melaminy wykonany z płyty wiórowej o grubość 30 mm szt. 5 - wykonany z płyty wiórowej o grubości 36 mm, obrzeże blatu oklejone warstwą 2 mm tworzywa ABS, 8. Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej szt. 5 - wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Pojemność zbiornika 0,4 l. 9. Dozownik na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej szt. 5 - wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczone trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Pojemność wkładów wymiennych – 1000 ml. 10. Podajnik na ręczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej szt. 5 - wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczone trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Wyposażony w okienko do kontroli ilości ręczników. Pojemność do 250 szt. ręczników. |
| PUNKT PIELĘGNIARSKI Z POMIESZCZENIENIM PRZYGOTOWAWCZO- PIELĘGNIARSKIM (realizacja po opracowaniu projektu wyposażenia zatwierdzonego przez inwestora). | 1. Lada + szafki - 5 kpl. (lada – 5 szt., szafki – 20 szt.). 2. Fotel do biurka szt. 15 - krzesło obrotowe z mechanizmem CPT. Siedzisko i oparcie wykonane z materiału nadającego się do mycia i częstej dezynfekcji. Podstawa stalowa chromowana, samohamowne kółka do powierzchni twardych (5 szt.). Fotel posiada regulowany kąt odchylenia oparcia, wysokość oparcia, głębokość siedziska oraz wysokość krzesła. Jest wyposażony w podłokietniki stałe - 15 szt. 3. Zestaw komputerowy*) - 15 kpl. |
| KUCHENKA ODDZIAŁOWA (2 ODDZIELNE POMIESZCZENIA): | 1. Umywalka -szt. 10 : wykonana z wysokiej klasy ceramiki. Minimalne wymiary: 400 x 600 mm (szer. x dług.). Wykonana w kolorze białym, z otworem na baterię. Umywalka wyposażona w osprzęt tj. bateria umywalkowa z wężykami i zaworami do podłączenia wody zimnej i ciepłej oraz syfon umywalkowy kompletny (z uszczelkami i rozetą na ścianę) 2. Zlew dwukomorowy - szt. 10 : wykonany ze stali nierdzewnej, wpuszczany z przelewem bocznym. W skład kompletu wchodzi syfon, bateria zlewozmywakowa sztorcowa z głowicą ceramiczną z wylewką obrotową oraz wężyki i zawory do podłączenia wody. 3. Szafa przelotowa - szt. 5 ( realizacja w/opracowanego projektu uzgodnionego z inwestorem). 4. Kuchenka elektryczna 4 palnikowa - szt. 5 (wyposażenie standardowe). 5. Kuchenka mikrofalowa - szt. 5 ( wyposażenie standardowe). 6. Chłodziarko - zamrażalka do zabudowy pod blatem - szt.5 (wyposażenie standardowe ). 7. Wózek do przewożenia potraw - szt. 10. 8. Szafki stojące i wiszące w okleinie z melaminy - szt. 40 (realizacja wg projektu wyposażenia uzgodnionego z inwestorem). 9. Blat z wykonany z płyty wiórowej grubości 30 mm- szt. 10 : wykonany z płyty wiórowej o grubości 30 mm, obrzeże blatu oklejone warstwą 2 mm tworzywa ABS, wymiary blatu: 600 x 2800 mm - 5 szt. 600 x 4000 mm- 5 szt. 10. Szafki stojące i wiszące w okleinie z melaminy - 15 szt. (realizacja wg projektu wyposażenia uzgodnionego z inwestorem). 11. Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej - wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Pojemność zbiornika 0,4 l - 10 szt. 12. Podajnik na ręczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej szt. 10 wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczone trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Wyposażony w okienko do kontroli ilości ręczników. Pojemność do 250 szt. ręczników. |
| BRUDOWNIK: | 1. Umywalka- szt. 5 : wykonana z wysokiej klasy ceramiki. Minimalne wymiary: 400 x 600 mm (szer. x dług.). Wykonana w kolorze białym, z otworem na baterię. Umywalka wyposażona w osprzęt tj. bateria umywalkowa z wężykami i zaworami do podłączenia wody zimnej i ciepłej oraz syfon umywalkowy kompletny (z uszczelkami i rozetą na ścianę). 2. Zlew ze stali nierdzewnej - szt. 5: w skład kompletu wchodzi syfon, bateria zlewozmywakowa sztorcowa z głowicą ceramiczną z wylewką obrotową oraz wężyki i zawory do podłączenia wody 3. Wieszaki ze stali nierdzewnej na worki z brudną bielizną - szt. 10. 4. Wózek do transportu bielizny ze stali nierdzewnej - szt. 5. 5. Blat z wykonany z płyty wiórowej grubości 30 mm - szt. 5 - wykonany z płyty wiórowej o grubości 30 mm, obrzeże blatu oklejone warstwą 2 mm tworzywa ABS, wymiary blatu: 600 x 1600 mm. 6. Szafki stojące i wiszące w okleinie z melaminy(realizacja wg projektu wyposażenia zatwierdzonego przez inwestora) 15 szt. SZAFKI STOJĄCE (wytyczne do projektu): -szafka – szt. 5 : wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV 2mm w kolorze mebla. Posiada jedną półkę, zamykana drzwiczkami podwójnymi, osadzonymi na zawiasach puszkowych, uchwyty metalowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu. Kolor do uzgodnienia. SZAFKI WISZĄCE( wytyczne do projektu): -szafka wisząca -szt. 10 : wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem w kolorze mebla. Posiada jedną półkę, zamykana podwójnymi drzwiczkami. Uchwyty meblowe metalowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu, zawiasy puszkowe. Kolor do uzgodnienia. 7. Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej - szt. 5 : wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Pojemność zbiornika 0,4 l. 8. Podajnik na ręczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej - szt. 5 : wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczone trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Wyposażony w okienko do kontroli ilości ręczników. Pojemność do 250 szt. ręczników. |
| ŁAZIENKA PACJENTÓW: | 1. Umywalka - szt. 5 : wykonana z wysokiej klasy ceramiki. Minimalne wymiary: 400 x 600 mm (szer. x dług.). Wykonana w kolorze białym, z otworem na baterię. Umywalka wyposażona w osprzęt tj. bateria umywalkowa sztorcowa z głowicą ceramiczną z wężykami i zaworami do podłączenia wody zimnej i ciepłej oraz syfon umywalkowy kompletny (z uszczelkami i rozetą na ścianę). 2. Muszla klozetowa - szt. 5 : zestaw składający się z miski kompaktowej lejowej z odpływem pionowym oraz spłuczki kompaktowej ceramicznej z armaturą 3/6 l, zasilanie boczne. W skład kompletu wchodzi deska sedesowa oraz wężyk i zaworek do podłączenia wody spłukującej. 3. Brodzik - szt. 5 : wykonany z akrylu sanitarnego, wymiary 900 x 900 mm, średnica odpływu Ø 50 mm. W skład zestawu wchodzi syfon do brodzika oraz bateria prysznicowa wraz z drążkiem pionowym do zamocowania słuchawki (wylewki). 4. Drążek prysznicowy w kształcie litery L + wspornik +zasłonka prysznicowa - szt. 5. 5. Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej - szt. 10 :wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Pojemność zbiornika 0,4 l. 6. Podajnik na ręczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej - szt. 5 : wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczone trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Wyposażony w okienko do kontroli ilości ręczników. Pojemność do 250 szt. ręczników. 7. Lustro nad umywalką szt. 5 : metalowe grubości 1mm, klejone do płaszczyzny płytek ceramicznych - Wymiary: około 400 x 500 mm. 8. Uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej matowej - szt. 5 : podajnik naścienny do papieru toaletowego wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany na kluczyk, wandaloodporny, z okienkiem podglądu ilości papieru. Pojemność: rolka o średnicy około 25 cm. 9. Szczotka do WC z uchwytem ze stali nierdzewnej matowej szt. 5 : stojąca z wkładem z tworzywa sztucznego, materiał – stal nierdzewna, wykończenie chrom matowy. Odporna na uszkodzenia i zarysowania. 10. Wieszak haczykowy szt. 20: typowy łazienkowy wieszak wykonany ze stali nierdzewnej 11. Pochwyt stały dla niepełnosprawnych - szt. 5 : typowa poręcz stała, mocowana do ściany, wykonana ze stali nierdzewnej. Długość: 600 mm. 12. Pochwyt ruchomy dla niepełnosprawnych - szt. 5 : poręcz toaletowa łukowa, umożliwiająca odchylenie, mocowana przy WC, wykonana ze stali nierdzewnej. |
| POKÓJ POBYTU DZIENNEGO: | 1. Stolik- ława - szt. 10 : dostosowany dla osób niepełnosprawnych ( wymagany projekt ) 2. Fotele wypoczynkowe - szt. 45 : wykonane z materiału nadającego się do mycia i częstej dezynfekcji. 3. Telewizor LCD – 32cale, w zestawie z uchwytem ściennym obrotowym - szt. 5. |
| SEKRETARIAT: | 1. Biurko – szt. 5 : wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem w kolorze mebla, wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę oraz dolną półkę. Biurko posiada wbudowany kontener z dwoma szufladami, prowadnice szuflad rolkowe z pełnym wysuwem oraz pod szufladami zamykaną drzwiczkami półkę. Zawiasy puszkowe, uchwyty metalowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu. Dna szuflad z płyty pilśniowej twardej grubości 3,2 mm lub płyty HDF jednostronnie lakierowanej. Kolor do uzgodnienia. Wymiary: 1200 x 600 x 750 mm. 2. Fotel do biurka – szt. 5 : krzesło obrotowe z mechanizmem CPT. Siedzisko i oparcie wykonane z materiału nadającego się do mycia i częstej dezynfekcji. Podstawa stalowa chromowana, samohamowne kółka do powierzchni twardych (5 szt.). Fotel posiada regulowany kąt odchylenia oparcia, wysokość oparcia, głębokość siedziska oraz wysokość krzesła. Jest wyposażony w podłokietniki stałe. 3. Krzesło - szt. 5 : stelaż wykonany z profili metalowych okrągłych lub podobnych, malowany proszkowo farbą drobno strukturalną. Siedzisko i oparcie pianka obita tkaniną 4. Zestaw komputerowy - szt. 5. 5. Regał drewniany - szt. 5: realizacja na podstawie opracowanego projektu zatwierdzonego przez inwestora. 6. Szafa na ubrania - szt. 5 : realizacja na podstawie opracowanego projektu zatwierdzonego przez inwestora. 7. Stolik ława - szt. 5. 8. Fotele wypoczynkowe - szt. 15 : wykonane z materiału nadającego się do mycia i częstej dezynfekcji. 9. Szafki laminowane laminat HPL wiszące - szt. 20 : realizacja na podstawie projektu zatwierdzonego przez inwestora. 10. Szafki laminowane laminat HPL stojące - szt.20 : realizacja na podstawie projektu zatwierdzonego przez inwestora. 11. Blat z melaminy - szt.5. 12. Chłodziarko zamrażalka do zabudowy pod blatem - szt. 5 : wyposażenie standardowe 13. Umywalka - szt.5 : wykonana z wysokiej klasy ceramiki. Minimalne wymiary: 400 x 600 mm (szer. x dług.). Wykonana w kolorze białym, z otworem na baterię. Umywalka wyposażona w osprzęt tj. bateria umywalkowa z wężykami i zaworami do podłączenia wody zimnej i ciepłej oraz syfon umywalkowy kompletny (z uszczelkami i rozetą na ścianę). 14. Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej - szt. 5 : wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Pojemność zbiornika 0,4 l. 15. Podajnik na ręczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej - szt. 5 :wykonany ze stali nierdzewnej, łączenia boków spawane i szlifowane, zabezpieczone trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Zawiasy niewidoczne po zamknięciu. Wyposażony w okienko do kontroli ilości ręczników. Pojemność do 250 szt. ręczników. |
| POKÓJ LEKARZA KIERUJĄCEGO ODDZIAŁEM (Z-CY LEKARZA KIERUJĄCEGO, LEKARZA DYŻURNEGO): | 1. Biurko gabinetowe - szt. 5: wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem o gr.2 mm PCV w kolorze mebla, wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę oraz dolną półkę. Biurko posiada wbudowany kontener z dwoma szufladami, prowadnice szuflad rolkowe z pełnym wysuwem oraz pod szufladami zamykaną drzwiczkami półkę. Zawiasy puszkowe, uchwyty metalowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu. Dna szuflad z płyty pilśniowej twardej grubości 3,2 mm lub płyty HDF jednostronnie lakierowanej. Kolor do uzgodnienia. Wymiary: 1500 x 600 x 750 mm. 2. Fotel do biurka - szt. 5 : krzesło obrotowe z mechanizmem CPT. Siedzisko i oparcie wykonane z materiału nadającego się do mycia i częstej dezynfekcji. Podstawa stalowa chromowana, samohamowne kółka do powierzchni twardych (5 szt.). Fotel posiada regulowany kąt odchylenia oparcia, wysokość oparcia, głębokość siedziska oraz wysokość krzesła. Jest wyposażony w podłokietniki stałe. 3. Zestaw komputerowy - kpl. 5. 4. Regał gabinetowy drewniany ( płyta meblowa) - szt. 10 5. Kanapa wypoczynkowa - szt.5 : wykonana z materiału nadającego się do mycia i częstej dezynfekcji. 6. Stolik-ława - szt. 5. 7. Fotele wypoczynkowe - szt. 10 : wykonane z materiału nadającego się do mycia i częstej dezynfekcji). |
| POZOSTAŁE POMIESZCZENIA: POKÓJ LEKARZY, DYŻURKA PIELĘGNIAREK, POKÓJ PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ: | 1. Biurka lekarskie - szt. 10 wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem gr.2mm PCV w kolorze mebla, wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę oraz dolną półkę. Biurko posiada wbudowany kontener z dwoma szufladami, prowadnice szuflad rolkowe z pełnym wysuwem oraz pod szufladami zamykaną drzwiczkami półkę. Zawiasy puszkowe, uchwyty metalowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu. Dna szuflad z płyty pilśniowej twardej grubości 3,2 mm lub płyty HDF jednostronnie lakierowanej. Kolor do uzgodnienia. Wymiary: 1500 x 600 x 750 mm. 2. Biurka pielęgniarek - szt. 5 : wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem gr. 2mm PCV w kolorze mebla, wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę oraz dolną półkę. Biurko posiada wbudowany kontener z dwoma szufladami, prowadnice szuflad rolkowe z pełnym wysuwem oraz pod szufladami zamykaną drzwiczkami półkę. Zawiasy puszkowe, uchwyty metalowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu. Dna szuflad z płyty pilśniowej twardej grubości 3,2 mm lub płyty HDF jednostronnie lakierowanej. Kolor do uzgodnienia. Wymiary: 1200 x 600 x 750 mm. 3. Fotele do biurek - szt. 15 : krzesło obrotowe z mechanizmem CPT. Siedzisko i oparcie tapicerowane wykonane z materiału nadającego się do mycia i częstej dezynfekcji. Podstawa stalowa chromowana, samohamowne kółka do powierzchni twardych (5 szt.). Fotel posiada regulowany kąt odchylenia oparcia, wysokość oparcia, głębokość siedziska oraz wysokość krzesła. Jest wyposażony w podłokietniki stałe. 4. Zestawy komputerowe *) - kpl. 20 5. Kanapy - szt. 5 : wykonane z materiału nadającego się do mycia i częstej dezynfekcji 6. Kanapy rozkładane - szt. 10 : wykonane z materiału nadającego się do mycia i częstej dezynfekcji. 7. Fotele wypoczynkowe - szt. 25 : wykonane z materiału nadającego się do mycia i częstej dezynfekcji. 8. Regały - szt. 25 : realizacja na podstawie projektu zatwierdzonego przez inwestora 9. Stoły - szt. 20 : realizacja na podstawie projektu zatwierdzonego przez inwestora 10. Krzesła - szt. 55 : stelaż wykonany z profili metalowych okrągłych lub podobnych, malowany proszkowo farbą drobno strukturalną. Siedzisko i oparcie wykonane z materiału nadającego się do mycia i częstej dezynfekcji. |
| WĘZEŁ SANITARNY W POMIESZCZENIACH J.W.: | 1. Umywalka - szt. 10 : wykonana z wysokiej klasy ceramiki. Minimalne wymiary: 400 x 600 mm. (szer. x dług.). Wykonana w kolorze białym, z otworem na baterię. Umywalka wyposażona w osprzęt tj. bateria umywalkowa sztorcowa z głowicą ceramiczną z wężykami i zaworami do podłączenia wody zimnej i ciepłej oraz syfon umywalkowy kompletny (z uszczelkami i rozetą na ścianę). 2. Muszla klozetowa - szt. 10 : zestaw składający się z miski kompaktowej lejowej z odpływem pionowym oraz spłuczki kompaktowej ceramicznej z armaturą 3/6 l, zasilanie boczne. W skład kompletu wchodzi deska sedesowa oraz wężyk i zaworek do podłączenia wody spłukującej. 3. Kabina natryskowa - szt. 10 : składa się z brodzika wykonanego z akrylu sanitarnego, wymiary 900 x 900 mm, średnica odpływu Ø 50 mm. W skład zestawu wchodzi syfon do brodzika oraz bateria prysznicowa wraz z drążkiem pionowym do zamocowania słuchawki (wylewki). |
| POKÓJ SOCJALNY PERSONELU: | 1. Umywalka - szt. 5 : nablatowa wykonana z wysokiej klasy ceramiki. Minimalne wymiary: 400 x 600 mm (szer. x dług.). Wykonana w kolorze białym, z otworem na baterię. Umywalka wyposażona w osprzęt tj. bateria umywalkowa sztorcowa z głowicą ceramiczną z wężykami i zaworami do podłączenia wody zimnej i ciepłej oraz syfon umywalkowy kompletny (z uszczelkami i rozetą na ścianę). 2. Zlewozmywak - szt. 5 : wykonany ze stali nierdzewnej, z ociekaczem, wpuszczany z przelewem bocznym. W skład kompletu wchodzi syfon, bateria zlewozmywakowa sztorcowa z głowicą ceramiczną z wylewką obrotową oraz wężyki i zawory do podłączenia wody - 5 szt. 3. Blat wykonany z płyty wiórowej grubości 30 mm – kpl. 5 : obrzeże blatu pokryte warstwą tworzywa ABS, w kształcie litery L, wymiary 600 x 1500 x 2000 mm. 4. Szafki wiszące i stojące w okleinie z melaminy - szt. 50 (realizacja na podstawie opracowanego projektu zatwierdzonego przez inwestora). 5. Stolik - szt. 5 (realizacja na podstawie projektu zatwierdzonego przez inwestora). 6. Krzesła - szt. 20 : stelaż wykonany z profili metalowych okrągłych lub podobnych, malowany proszkowo farbą drobno strukturalną. Siedzisko i oparcie wykonane z materiału nadającego się do mycia i częstej dezynfekcji. |
| POKÓJ BIUROWY: | 1. Zestaw komputerowy *) - 10 kpl. 2. Biurko - szt. 10: realizacja na podstawie projektu zatwierdzonego przez inwestora Wytyczne do projektu: biurka wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem gr. 2mm PCV w kolorze mebla, wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę oraz dolną półkę. Biurko posiada wbudowany kontener z dwoma szufladami, prowadnice szuflad rolkowe z pełnym wysuwem oraz pod szufladami zamykaną drzwiczkami półkę. Zawiasy puszkowe, uchwyty metalowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu. Dna szuflad z płyty pilśniowej twardej grubości 3,2 mm lub płyty HDF jednostronnie lakierowanej. Kolor do uzgodnienia. Wymiary: 1200 x 600 x 750 mm. 3. Regały biurowe - szt. 15: realizacja na podstawie projektu zatwierdzonego przez inwestora. Wytyczne do projektu: regały wykonane z płyty wiórowej grubości 18 mm, wąskie krawędzie wykończone w kolorze mebla, dolna część zamykana podwójnymi drzwiczkami, posiadają dwie półki, górna otwarta trzy półki. Drzwiczki wyposażone w zawiasy puszkowe, uchwyty meblowe satynowane lub chrom mat o dwupunktowym mocowaniu. Kolor do uzgodnienia. Wymiary: 80 x 40 x 200 cm. 4. Krzesła - szt. 10 : stelaż wykonany z profili metalowych okrągłych lub podobnych, malowany proszkowo farbą drobno strukturalną. Siedzisko i oparcie wykonane z materiału nadającego się do mycia i częstej dezynfekcji. 5. Fotel obrotowy do biurka - szt. 10 : krzesło obrotowe z mechanizmem CPT. Siedzisko i oparcie wykonane z materiału nadającego się do mycia i częstej dezynfekcji. Podstawa stalowa chromowana, samohamowne kółka do powierzchni twardych (5 szt.). Fotel posiada regulowany kąt odchylenia oparcia, wysokość oparcia, głębokość siedziska oraz wysokość krzesła. Jest wyposażony w podłokietniki stałe. |
| MAGAZYNEK ODDZIAŁOWY: | 1. Regał metalowy – magazynowy, 5 półek, wym: 400 x 900 x 1980, obciążenie regału: 750 kg, zabezpieczenie plastikiem górnej części regału- 30 szt. |

*) dotyczy sprzętu opisanego w części II.