ZAŁĄCZNIK NR 1.    SZCZEGÓŁOWY  OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA/

FORMULARZ  OFEROWANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

| Część | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Ilość | Parametry oferowanego urządzenia (należy opisać szczegółowo lub zadeklarować TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pionizator elektryczny z wciągarką - z systemem wspomagającym pionizację, który umożliwia pacjentowi samodzielną obsługę urządzenia i możliwość zmiany pozycji z siedzącej na stojącą bez pomocy osób trzecich (np. umożliwiający przejście z wózka inwalidzkiego do pozycji stojącej) - urządzenie przystosowane dla pacjentów o wzroście 210cm - wysokość od podstawy do stawów kolanowych regulowana w zakresie minimum 38-56cm - wysokość od podstawy do stolika regulowana w zakresie minimum 113-140cm - stolik terapeutyczny o wymiarach 75x60cm ( regulacja głębokości i pochylenia stolika) - wytrzymałość stolika na obciążenie minimum 50 kg - wysokość uchwytu rąk względem podstawy regulowana w zakresie minimum 100-124cm - moduł napędowy wytrzymujący obciążenie 150kg - długość całkowita urządzenia max 110 cm - długość całkowita urządzenia z przedłużeniem podstawy (dla osób o wzroście powyżej 195cm) 150cm - szerokość całkowita podstawy ok. 78 cm - wysokość całkowita urządzenia max 124 cm - waga urządzenia ok. 62 kg - 4 kółka z hamulcami kierunkowymi, mocowane na łożyskach kulkowych - bezprzewodowy pilot sterujący wysokością - wyłącznik bezpieczeństwa - komplet pasów stabilizujących ( w tym pas podnoszący ) | 1 szt. |  |
| 2. | Lampa zabiegowa sufitowa jedno kopułowa. Przeznaczona do pomieszczenia o wysokości 3,10 m. - zasilanie 230V, 50-60Hz - żarówka halogen lub LED - średnica pola oświetlania min 16 cm - płynna regulacja plamy świetlnej - współczynnik odwzorowania barw min 90 - stopień zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym I - natężenie oświetlenia z odległości 1 m min. 50 000 lux - ramie uchylne z przegubem obrotowym umożliwiającym manewrowanie lampom w osiach x i y Wymagana instalacja lamp. | 2 szt. |  |
| 3. | Lampa zabiegowa przyścienna jedno kopułowa - zasilanie 230V, 50-60Hz - żarówka halogen lub LED - średnica pola oświetlania min 16 cm - płynna regulacja plamy świetlnej - współczynnik odwzorowania barw min 90 - stopień zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym I - natężenie oświetlenia z odległości 1 m min. 50 000 lux - ramie uchylne z przegubem obrotowym umożliwiającym manewrowanie lampom w osiach x i y , - lampa przyścienna zapewniająca ruch kopuły w pionie min 30o w górę i dół Wymagana instalacja lampy. | 1 szt. |  |
| 4. | Przepływowe urządzenie bakteriobójcze na statywie jezdnym - zasilanie 230V, 50-60Hz - ilość promienników UV -2 - wydajność wentylatora min 150m3 / h - stopień zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym I - elektroniczny licznik czasu pracy - możliwość sygnalizacji uszkodzenia promiennika | 2 szt. |  |

Podpisano:

Miejscowość i data ………………………………... 		……….………………………………

Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach 								uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu 								oferenta lub we właściwym upoważnieniu.