ZAŁĄCZNIK NR 1.    SZCZEGÓŁOWY  OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA/

FORMULARZ  OFEROWANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

| Część | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Ilość | Parametry oferowanego urządzenia (należy opisać szczegółowo lub zadeklarować TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylator - rok produkcji 2013 - dwufazowy - monitorowanie EKG - poprzez kabel pacjenta 3 lub 5 odprowadzeniowy - pomiar saturacji - kardiowersja - pomiar impedancji pacjenta przed rozpoczęciem ładowania kondensatora - defibrylacja synchroniczna (kardiowersji) przy użyciu łyżek twardych - wyposażony w łyżki twarde do defibrylacji dla dorosłych - praca w trybie ręcznym - tryb AED - zasilanie elektryczno akumulatorowe - wyświetlacz LCD TFT - drukarka do przebiegów EKG - energia defibrylacji do 300 J min. - możliwość rozbudowy o kapnograf - zapewnienie możliwości wykonania defibrylacji testowej przy użyciu łyżek twardych z wydrukiem wydatkowanej energii bez zewnętrznych testerów Wymagane przeszkolenie personelu. | 3 szt. |  |
| 2. | Zestaw do ćwiczeń funkcjonalnych metodą Neurac przeprowadzany za pomocą systemu podwieszek, zapewniający pełne podwieszenie ciała. Urządzenie zamontowane zostanie w pomieszczeniu o wysokości 3m. Zestaw ma składać się z: - konstrukcji sufitowej przystosowanej do stosowania metody Neurac - 3 aparatów - linek - podwieszek - wałka 15x50 cm - poduszek sensorycznych - uchwytów specjalnych Wymagane przeszkolenie personelu wg metody S-E-T | 1 kpl. |  |
| 3. | Stół do ćwiczeń wg metody Bobath z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pedału nożnego, 4 unoszone koła kierunkowe, 4 stopki. Wymiary: ( 202 x 120cm Regulacja wysokości: (47 x 96 cm Zasilanie: 110 - 240V 50/60Hz lub 100V 50/60Hz Waga: do 110 kg Maksymalny udźwig: 150 kg | 1 szt. |  |
| 4. | Uniwersalny 2-kanałowy zestaw do elektroterapii wraz z mobilnym stolikiem. a) Uniwersalny 2-kanałowy aparat do elektroterapii prądami: - diadynamicznymi - interferencyjnymi - impulsowymi średniej częstotliwości (prostokąt, trójkąt, sinus, trapez) - tonolizy - TENS - HV - Kotza - Traberta - faradycznymi - neofaradycznymi - galwanicznymi - programy zabiegowe gotowe (ponad 100) - programy obsługi - sekwencja prądów diadynamicznych - program elektrodiagnostyki (krzywa i/t) - niezależna regulacja natężenia prądu w każdym kanale - wyposażenie standardowe Wymagane przeszkolenie personelu. b) mobilny stolik 1-półkowy pod aparat | 1 kpl. |  |
| 5. | Aparat do pneumatycznego masażu uciskowego wyposażony w: - pokrętło regulacji ciśnienia - łączniki do podłączania mankietów - wskaźnik ciśnienia określający ciśnienie powietrza pompowanego wykorzystywany do rękawów jednokomorowych od 20-150 mmHg. | 2 szt. |  |
| 6. | Standardowy osprzęt do ćwiczeń i zawieszeń do kabiny UGUL. Komplet ma zawierać: - linkę do zawieszeń 1,25m - 4 szt. - linkę do zawieszeń 0,75m - 2 szt. - linkę do ćwiczeń samowspomaganych 2,25m - 1 szt. - linkę do ćwiczeń oporowych 3,5m - 1 szt. - podwieszkę przedramion i podudzi 0,47 x 0,11m - 2 szt. - podwieszkę ramion i ud 0,57 x 0,15m - 2 szt. - podwieszkę pod miednicę 0,9 x 0,22m - 1 szt. - podwieszkę pod głowę 0,62 x 0,17m - 1 szt. - podwieszkę wąską pod stopę 0,6 x 0,09m - 2 szt. - podwieszkę dwustawową 0,83m - 2 szt. - kamaszek do ćwiczeń i wyciągów - 1 szt. - obciążnik 0,5kg - 2 szt. - obciążnik 1 kg - 1 szt. - obciążnik 2 kg - 1 szt. - esik - hak do zawieszeń - 15 szt. - pętla Glissona z orczykiem - 1 szt. - pas stabilizujący 43x24cm, zapinany na klamrę - 1 szt. | 1 kpl. |  |
| 7. | Poręcze rehabilitacyjne do nauki i reedukacji chodu wraz z podestem (torem) oraz możliwością regulacji wysokości i rozstawu w zależności od rozmiarów ergonomicznych pacjenta. Wymiary: - toru: dł. 3.000 x szer.750 mm - poręcze 3.000 mm - regulacja wysokości poręczy: 350 x 880 mm | 1 szt. |  |
| 8. | Lustro korekcyjne z wyrysowaną siatką posturograficzną (10x10cm) do weryfikacji prawidłowej postawy ciała pacjenta. Składające się z: - trzech części - skrzydeł bocznych uchylnych - ramy lustra wykonanej z kształtowników stalowych zapewniających wysoką jakość konstrukcji - lustro wyposażone w kółka z hamulcem (pełna mobilność konstrukcji) - rama lakierowana proszkowo w kolorze szarym Wymiary: - część środkowa szer. 70 x wys. 160 cm - skrzydło szer. 35 x wys. 160 cm | 1 szt. |  |
| 9. | Lustro korekcyjne z wyrysowaną siatką posturograficzną do weryfikacji prawidłowej postawy ciała pacjenta. - rama lustra wykonana z kształtowników stalowych, malowanych proszkowo - lustro wyposażone w cztery stopki zapewniające stabilność lustra - w kolorze biały z odcieniem szarości - wymiary: 750 x 1.650 mm | 1 szt. |  |
| 10. | Aparat do terapii falą uderzeniową Parametry urządzenia: Wymiary: 16,5x34x34 cm Waga (bez kompresora): 6,5kg Panel dotykowy: 6,4” Dwa gniazda podłączeniowe dla głowic Ekran dotykowy wraz z rozbudowanym programem zabiegów ze wskazaniami terapeutycznymi oraz zdjęciami prawidłowego wprowadzania fali Cichy kompresor powietrzny Dedykowany stolik Częstotliwość uderzeń: 1-35Hz (fala wibracyjna) Ciśnienie: 1,4-5 bar, 18,5MPa W zestawie z dwoma głowicami: a) generująca falę uderzeniową – m.in. terapia punktów spustowych, łokieć tenisisty, łokieć golfisty, ból ścięgna Achillesa, ostroga piętowa, przeciążenia mięśni i stawów b) generująca falę wibracyjną – m.in. masaż, wygładzenie mięśni, relaksacja, drenaż limfatyczny Aplikatory fali uderzeniowej: A) Przekaźnik o średnicy 10mm – wykorzystanie do m.in. terapii punktów powięziowych, głębokość przenikania 0-40mm, maksymalna gęstość mocy 0.38mJ/mm2 B) Przekaźnik o średnicy 15mm – wykorzystanie przy m.in. zapalenie powięzi podeszwy, ból pięt, ostroga piętowa, zwapnienia okołobarkowe, zespół bolesnego barku, zespół krętarzowy, głębokość przenikania 0-60mm, maksymalna gęstość mocy 0.63 mJ/mm2 C) Przekaźnik o średnicy 20mm – wykorzystanie do m.in. terapii mięśniowo- powięziowych punktów spustowych, leczenie mięśni i tkanki łącznej, odwrócenie zmian zwłóknieniowych, leczenie zaburzeń zlokalizowanych w głębiej położonych tkankach, głębokość przenikania 0-50mm, maksymalna gęstość mocy 0.48mJ/mm2 Częstotliwość uderzeń: 1-21Hz (fala uderzeniowa) Ciśnienie: 1,4-5 bar, 18,5MPa Głowica - wibracje o częstotliwości 1-35Hz - moc 1,4-5 barów - amplituda 1-4mm - zastosowanie: ból mięśniowo- powięziowy, masaż, wygładzenie i aktywacja mięśni przekaźniki fali wibracyjnej: - średnica 25mm- wykorzystanie: masaż i wygładzenie mięśni, drenaż limfatyczny, głębokość działania fali wibracyjnej 0-30mm - średnica 40mm- wykorzystanie przy zabiegach skupionych na dużych powierzchniach mięśni Wymagane przeszkolenie personelu. |  |  |

Podpisano:

Miejscowość i data ………………………………... 			………………………………

( imię, nazwisko i podpis )

Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach 								uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu 								oferenta lub we właściwym upoważnieniu.