Załącznik nr 1.

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz.1 | Oprogramowanie do analizy zapisów holterowskich 3 oraz 12 kanałowych -1 szt. |
|  | Producent …………………………………………. Nazwa, model, typ ………………………………… Rok produkcji …………………………………….. |
| 1 | Wielokanałowa automatyczna detekcja i klasyfikacja zaburzeń rytmu serca. Możliwość pełnej edycji i walidacji wykrytych arytmii. Automatyczne wykrywanie artefaktów. | TAK |  |
| 2 | Analiza zapisu w oparciu o tworzenie klas wzorców pobudzeń. | TAK |  |
| 3 | Możliwość przeklasyfikowania grupy i wybranego pobudzenia, usuwanie i kasowanie pobudzeń | TAK |  |
| 4 | Automatyczne wykrywanie i analiza migotania przedsionków | TAK |  |
| 5 | Analiza dobowa częstości rytmu serca HR | TAK |  |
| 6 | Analizy odcinka ST, obniżenie/uniesienie dla wszystkich rejestrowanych kanałów EKG | TAK |  |
| 7 | Detekcja i analiza skuteczności pracy rozruszników serca jedno i dwujamowych | TAK |  |
| 8 | Możliwość konfiguracji raportu końcowego | TAK |  |
| 9 | Edycja fragmentów zapisu EKG (wstęg), które mają znaleźć się w raporcie. | TAK |  |
| 10 | Możliwość przeglądania i wydruku markerów pacjenta | TAK |  |
| 11 | Oprogramowanie i raporty w języku polskim | TAK |  |
| 12 | Baza danych pacjentów wraz z ich badaniami | TAK |  |
| 13 | Komunikacja z rejestratorami z możliwością zapisania danych badanego pacjenta przed rozpoczęciem badania holterowskiego – pełna identyfikacja badań | TAK |  |
| 14 | Możliwość tworzenia własnego panelu zakładek menu | TAK |  |
| 15 | Możliwość przygotowania szablonu opisu badania, edytor zdań diagnostycznych, możliwość zapisania wielu szablonów opisów badań. | TAK |  |
| 16 | Analiza odcinka QT | TAK |  |
| 17 | Analiza HRV w dziedzinie czasu i częstotliwości | TAK |  |
| 18 | Analiza HRT (Heart Rate Turbulence) | TAK |  |
| 19 | Analiza SAECG | TAK |  |
| 20 | Analiza bezdechu nocnego | TAK |  |
| 21 | Analiza DC – (Deceleration Capacity of Rate) | TAK |  |
| 22 | Analiza TWA (T-Wave Alternans) | TAK |  |
| 23 | Analiza VCG (Vector CardDiogram) | TAK |  |
| 24 | Możliwość dodatkowego zakupu w przyszłości: Oprogramowanie gotowe do pracy w sieci intranet i internet. Zintegrowanie oprogramowanie klient-serwer, umożliwia wielostanowiskową jednoczesną zdalną pracę użytkownikom systemu (lekarze, technicy, pielęgniarki) z rożnymi stopniami uprawnień do przekazywania, analizowania, przesyłania danych pacjenta, zapisów EKG oraz tworzenia i wydruku raportów końcowych. | TAK |  |
| Poz. 2 | Rejestrator – 6 szt. |
|  | Producent …………………………………………………. Nazwa, model, typ………………………………………… Rok produkcji ……………………………………………. |
| 1 | Rejestrator do zapisów: 12 kanałowych oraz 3 kanałowych | TAK |  |
| 2 | Automatyczne wykrywanie kabla i trybu pracy 3 lub 12 kanałowego. Na wyposażeniu każdego rejestratora zestaw kabli do zapisów 12 kanałowych – 2szt i do zapisów 3 kanałowych – 2szt | TAK |  |
| 3 | Zapis na karcie pamięci, możliwość wymiany kart pamięci. | TAK |  |
| 4 | Czas rejestracji do 48 godzin w trybie 12kanałowym i do 96 godzin w trybie 3 kanałowym | TAK |  |
| 5 | Zasilanie: 1 akumulatorek lub bateria typu AAA Na wyposażeniu każdego rejestratora 2 akumulatorki typu Eneloop 2500 mAh. | TAK |  |
| 6 | Zakres częstotliwości: 0,05-60 Hz (-3dB) | TAK |  |
| 7 | Graficzny wyświetlacz LCD, nawigacja przy pomocy klawiszy | TAK |  |
| 8 | Podgląd kanału EKG, wizualne potwierdzenie prawidłowego podłączenia elektrod i sygnalizacja złego kontaktu elektrod | TAK |  |
|  | Programowanie rejestratora przy pomocy klawiszy funkcyjnych i wyświetlacza | TAK |  |
| 9 | Klawisz markera zdarzeń pacjenta | TAK |  |
| 10 | Kompaktowe wymiary rejestratora, maksymalne wymiary: 70 x 60 x 20 mm | TAK |  |
| 11 | Waga rejestratora z baterią do 100 g | TAK |  |
| 12 | Szybki transfer danych do komputera: przez kabel USB lub czytnik kart pamięci | TAK |  |
| 13 | Zabezpieczenie przed przypadkowym skasowaniem nieodczytanego zapisu | TAK |  |
| 14 | Identyfikacja pacjentów -możliwość wprowadzenia numeru identyfikacyjnego lub zaprogramowania danych pacjenta przed rozpoczęciem badania. | TAK |  |
| 15 | Pokrowiec na rejestrator w pełni ochraniający urządzenie i wtyczkę kabla przed uszkodzeniem z możliwością mocowania na pasie biodrowym lub naramiennym. | TAK |  |
| 16 | Zestaw niezbędnych ładowarek do ciągłej pracy 6 rejestratorów – 3 ładowarki na 4 akumulatorki | TAK |  |
| Poz. 3 | Zestaw komputerowy – 1 kpl. |  |
|  | Producent ………………………………………………… Nazwa, model, typ ………………………………………… Rok produkcji …………………………………………… |
| 1 | Zestaw komputerowy (podano wymagania minimalne) - Procesor: Intel i7 3770 lub równoważny; Dysk typu SSD 240 GB (system + oprogramowanie) +Dysk twardy: 2 TB(archiwizacja badań); Pamięć : 16GB; Karta sieciowa, Napędy DVD±RW; System operacyjny: Microsoft Windows 7 Pro; klawiatura, mysz - Monitor LCD przekątna ekranu 22” (minimum) - drukarka laserowa monochromatyczna 20 str/minutę - UPS, - biurko komputerowe | TAK |  |
| Poz. 4 | Oprogramowanie + 4 rejestratory |  |  |
|  | Producent ………………………………………………. Nazwa, model, typ ……………………………………… Rok produkcji ………………………………………….. |
| 1 | Instalacja na zestawie komputerowym systemu holterowskiego ekg | Tak |  |
| 2 | Możliwość pracy w trybie automatycznym i ręcznym | Tak |  |
| 3 | Kolorowy graficzny wyświetlacz | Tak |  |
| 4 | Pomiar i rejestrację ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz częstotliwości rytmu serca | Tak |  |
| 5 | Możliwość podziału doby na 3 podokresy pomiarowe z możliwością pomiarów co 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120 min | Tak |  |
| 6 | Zakres mierzonego ciśnienia i pulsu: - dorośli - 20 - 270 mmHg, puls 30 – 250 ud./min., - dzieci – 20 – 200 mmHg, puls 30 – 250 ud./min., - noworodki – 20- 135 mmHg, puls 30 – 250 ud./min. | Tak |  |
| 7 | Rozdzielczość pomiaru ciśnienia: 1 mmHg | Tak |  |
| 8 | Dokładność pomiaru: Puls:±2 ud./min. %, ciśnienie ±5 mmHg | Tak |  |
|  | Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie podczas pompowania – układ sterowany mikroprocesorowo | Tak |  |
| 9 | Kontrola czasu pomiaru poprzez mikroprocesor | Tak |  |
| 10 | Czas trwania rejestracji do 24h | Tak |  |
| 11 | Nielotna pamięć rejestratora, możliwość wymiany rozładowanej baterii podczas badania. | Tak |  |
| 12 | Automatyczne określenie zakresu pompowanego ciśnienia | Tak |  |
| 13 | Pomiar na żądanie – osobny klawisz na klawiaturze rejestratora | Tak |  |
| 14 | Graficzna i tabelaryczna prezentacja wyników pomiarów w rejestratorze | Tak |  |
| 15 | Zasilanie – maksymalnie 2 baterie alkaliczne lub 2 akumulatorki typu AA Na wyposażeniu każdego rejestratora 4 akumulatorki typu Eneloope 2500mAh | Tak |  |
| 16 | Waga do 380g (wraz z bateriami) | Tak |  |
| 17 | Połączenie i transmisja danych do komputera kablem USB | Tak |  |
| 18 | Wymiary kompaktowe maksymalnie 130 x 70 x 40 mm | Tak |  |
| 19 | Wykres trendów ciśnienia (skurczowe i rozkurczowe) i tętna | Tak |  |
| 20 | Histogram wartości ciśnienia (skurczowe i rozkurczowe) i pulsu z możliwością wyboru filtru: dzień, noc i całość | Tak |  |
| 21 | Możliwość edycji tabeli ciśnień – odrzucanie nieprawidłowych pomiarów | Tak |  |
| 22 | Wykresy kołowe procentowego udziału poszczególnych pomiarów w stosunku do wyznaczonych wartości granicznych: filtry dzień, noc i całość, wartości minimalne, maksymalne i średnie dla skurczowego, rozkurczowego i pulsu | Tak |  |
| 23 | Analiza statystyczna wyników badania, korelacja, Histogramy | Tak |  |
| 24 | Możliwość konfiguracji raportu końcowego | Tak |  |
| 25 | Mankiety pomiarowe: na wyposażeniu M 25-35 cm i L 33-47cm | Tak |  |
| 26 | Pokrowiec na rejestrator w pełni ochraniający urządzenie przed uszkodzeniem z możliwością mocowania na pasie biodrowym lub naramiennym. | Tak |  |
| 27 | Zestaw niezbędnych ładowarek do ciągłej pracy 4 rejestratorów – 2 ładowarki na 4 akumulatorki | Tak |  |

Warunkiem bezwzględnie wymaganym jest posiadanie autoryzowanego przedstawicielstwa producenta w Polsce oraz konieczność zapewnienia serwisu gwarancyjnego (przez okres co najmniej 24 miesięcy) i pogwarancyjnego.

.............................................., dnia………………………

........................................................

(podpis osoby/osób uprawnionej/ych do 									 reprezentowania Wykonawcy)