Nr sprawy GCR/23/W/2021                                                                                                        Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych  i funkcjonalnych                          oraz   warunków koniecznych do spełnienia

Bieżnia elektryczna – 1 szt.

Producent ……………………………………………………………………………………….

Nazwa, model, typ ………………………………………………………………………………

Rok produkcji …………………………………………………………………………………..

| Lp. | Wymagania techniczne i eksploatacyjne | Parametr graniczny/ warunek wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układ stopniowego zwiększania prędkości od 0,2 km/h dla zadanej prędkości | Tak podać |  |
| 2. | Stabilizacja prędkości pasa w pełnym zakresie obciążeń napędu | Tak |  |
| 3. | Intuicyjny ekran dotykowy min. 7´ | Tak podać |  |
| 4. | Płynna i cicha praca w pełnym zakresie prędkości pasa | Tak |  |
| 5. | Dwa systemy bezpieczeństwa: przycisk awaryjny oraz wyłącznik magnetyczny | Tak podać |  |
| 6. | Ergonomicznie ukształtowane i stabilne poręcze | Tak podać |  |
| 7. | Minimum 16 programów treningowych oraz możliwość tworzenia własnego modelu treningowego | Tak podać |  |
| 8. | Zakres prędkości pasa od 0,2 do 25 km/h | Tak podać |  |
| 9. | Dokładność regulacji prędkości pasa o 0,1,km/h | Tak podać |  |
| 10. | Zakres regulacji pochylenia od 0 do 25% | Tak podać |  |
| 11. | Dokładność regulacji kąta uniesienia o 0,5 ° | Tak podać |  |
| 12. | Długość części użytkowej pasa ok. 1400 mm | Tak podać |  |
| 13. | Szerokość części użytkowej pasa ok. 520mm | Tak podać |  |
| 14. | Szerokość nieruchomego pola spoczynkowego ok. 100 mm | Tak podać |  |
| 15. | Dopuszczalna masa ćwiczącego pacjenta max.200kg | Tak podać |  |
| 16. | Wymiary 2170mm x 730 mm x 1500(1850) mm | Tak podać |  |
| 17. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak podać |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowane i wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

…………….……. dnia ………….……. r.

(miejscowość)                                                                                                                             …………………………………………………………………

(podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji