ZAŁĄCZNIK NR 1.    SZCZEGÓŁOWY  OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA/

FORMULARZ  OFEROWANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

| Część | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Ilość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koncentrator tlenu - przepływ od 0,5 do 5 l /min ( minimum) - stężenie tlenu 90% ( minimum ) - poziom hałasu max 50 db | 5 szt. |  |
| 2. | Elektrokardiograf - zapis w trybie min. 6 odprowadzeń EKG - analiza EKG zgodna z EN 60601-2-51 - klawiatura alfanumeryczna (dopuszczalna w ekranie dotykowym) - ekran LCD - pamięć wewnętrzna min 50 badań - czułość 5/10/20 mm/mV - zapis na papierze termicznym (szerokość powyżej 60mm) - prędkość przesuwu papieru 5/10/25/50 - zasilanie sieciowe i akumulatorowe - filtr zakłóceń mięśniowych - filtr zakłóceń sieciowych - filtr linii izoelektrycznej - częstotliwość próbkowania min 1000Hz/kanał - interpretacja badania - obwody wejściowe zabezpieczone przed impulsem defibrylującym - wózek transportowy | 7 szt. |  |
| 3. | Defibrylator - dwufazowy - monitorowanie EKG - pomiar saturacji - kardiowersja - pomiar impedancji pacjenta przed rozpoczęciem ładowania kondensatora - praca w trybie ręcznym - tryb AED - zasilanie elektryczno akumulatorowe - wyświetlacz LCD - drukarka do przebiegów EKG - energia defibrylacji do 300 J min. - możliwość rozbudowy o kapnograf | 1 szt. |  |
| 4. | Monitor podstawowych parametrów klinicznych - monitorowanie EKG - ciśnienie tętnicze krwi NIBP - poziom saturacji SpO2 - temperatura ciała - możliwość rozbudowy o kapnograf ( docelowo ) - ekran TFT min. 10” | 7 szt. |  |
| 5. | Pulsoksymetr napalcowy, bezprzewodowy, dla dorosłych - zakres pomiarowy SpO2: 35% - 99% - zakres tętna od 30 – 250 bmp ( min ) - rozdzielczość SpO2 – 1% - rozdzielczość częstotliwości tętna – 1 bmp - dokładność SpO2 : 70% - 90% ± 2% - automatyczne wyłączanie - wyświetlacz LED - zasilanie bateryjne ( min 30h ciągłego działania ) | 10 szt. |  |
| 6. | Stepper - dwa tłoki hydrauliczne - skala obciążenia: 1 -12 Max - maksymalne obciążenie : 110kg - wymiary po rozłożeniu : 92 x 65 x 155 cm - ergonomiczne uchwyty - funkcje komputera: pomiary czasu, ilości stopni pokonanych w jednostce treningowej, tempa, całkowitej wysokości, temperatury pomieszczenia, zużycia energii, tętna, tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności - rolki transportowe - kolor srebrny | 1 szt. |  |
| 7. | Orbitrek Urządzenie do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych w czynnościach ćwiczeń naprzemiennych (kończyna górna lewa, dolna prawa i odwrotnie) - uwzględnia ćwiczenia bez oporu oraz z możliwością stopniowego dozowania obciążenia - system hamowania elektromagnetyczny - skokowość ruchu uzależniona od koła zamachowego - regulowane oparcie stóp - uchwyty dla kończyn górnych - maksymalne obciążenie wagowe 150kg - moc 25 do 400 W - złącze PC USB - komputer treningowy mierzący: czas / dystans / całkowitą liczbę kilometrów/ częstotliwość /zużycie energii / pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności/ wyświetlacz / programy treningowe sterowane tętnem / programy treningowe (łącznie 8 opcji) | 1 szt. |  |
| 8. | Profesjonalny rower treningowy - oparty na systemie płynnego oporu pneumatycznego do treningu całego ciała lub wyłącznie kończyn górnych lub dolnych - wersja z komputerem - pomiar w czasie rzeczywistym : obroty na minutę, czas pedałowania, przebyty dystans, moc w W, spalone kalorie - maksymalna waga użytkownika 136 kg - wyświetlacz przedstawiający parametry: częstotliwość pracy serca, stosowany opór - przeszkolenie personelu | 2 szt. |  |
| 9. | Cykloergometr - opór magnetyczny - obciążenie 10 stopni - koło zamachowe 7 kg - wyświetlacz przedstawiający parametry: czas, odległość, prędkość, całkowita liczba kilometrów, częstotliwość pedałowania, zużycie energii, pomiar pulsu - test sprawności Recovery (pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności) - pomiar pulsu: sensory dotykowe, opcjonalnie klips na ucho lub pas telemetryczny - rolki transportowe - regulacja siodełka w pionie - regulacja kierownicy - wymiar po rozłożeniu (dł./szer./wys.): 98 / 53 / 130 cm - waga: 27 kg - maksymalna waga użytkownika: 130 kg | 1 szt. |  |
| 10. | Zestaw do laseroterapii wraz ze skanerem Laser biostymulacyjny 1. sterownik: - umożliwiający pracę z rożnymi sondami zabiegowymi: sondy punktowe, sondy powierzchniowe, sondy skanujące - możliwość ustawienia poszczególnych parametrów zabiegu: czas, dawka, częstotliwość, moc sondy - uniwersalne gniazda umożliwiające dowolne podłączenie sond zabiegowych, min. 2 sondy - zabezpieczenie przed uruchomieniem przez osoby niepożądane, blokada elektroniczna - kartoteka zaprogramowanych procedur terapeutycznych dla sond punktowych ok. 60 - wyświetlane parametry: czas, dawka, częstotliwość, moc sondy 2. sondy punktowe: - światło czerwone R, praca ciągła i impulsowa, moc min. 400mW, dł. fali 800-860 nm 3. sonda skanująca: - niezależne źródła promieniowania laserowego, R i IR - światło czerwone R, moc min. 50 mW, dł. fali 620-660 nm - światło podczerwone IR, moc min. 400 mW, dł. fali 800-860 nm - możliwość wyboru trybu pracy sondy, R, IR i R + IR - dowolna regulacja wielkości pola zabiegowego - funkcja "pilot" 4. wyposażenie - okulary ochronne dla terapeuty i pacjenta - 2 szt. - uniwersalny statyw na kółkach, statyw z półką pod aparat - przeszkolenie personelu | 1 kpl. |  |
| 11. | Wózek pielęgnacyjny - blat roboczy i boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego tworzywa - aluminiowa rama wózka - materiał, z którego jest wykonany wózek łatwy do dezynfekcji - kolor seledynowy lub niebieski - parametry: szerokość 760 mm, z uchwytami 900 mm, głębokość 490 mm, wysokość 1040 mm - dwa boczne kosze na odpady - 60 l - trzy półki, dwie szuflady - uchwyt na środek dezynfekcyjny - cztery gumowe kółka wyposażone w hamulce | 5 szt. |  |

Podpisano:

Miejscowość i data ………………………………... 			………………………………

( imię, nazwisko i podpis )

Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach 								uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu 								oferenta lub we właściwym upoważnieniu.