Nr sprawy: GCR/        /W/2020				 				Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych  i funkcjonalnych                          oraz   warunków koniecznych do spełnienia

- Stół rehabilitacyjny z elektryczną zmianą wysokości leża – 4 szt.

Producent ……………………………………………………………………………………….

Nazwa, model, typ ………………………………………………………………………………

Rok produkcji …………………………………………………………………………………..

| Lp. | Wymagania techniczne i eksploatacyjne | Parametr graniczny/ warunek wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość leża ≥190cm | Tak podać |  |
|  | Szerokość leża 64-66 cm | Tak podać |  |
|  | Zakres regulacji wysokości 50 – 101 cm | Tak podać |  |
|  | Nośność ≥ 190 kg | Tak podać |  |
|  | zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz pacjenta, z zaślepką w komplecie; kąt nachylenia -70° do + 40°, zmieniany za pomocą gazowej sprężyny | Tak podać |  |
|  | Otwory na dwa bananki | Tak |  |
|  | Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka –kolor szary | Tak |  |
|  | Stabilna krzyżakowa rama malowana proszkowo, | Tak |  |
|  | Uchwyty do pasów do stabilizacji po obu stronach | Tak |  |
|  | Dwa kółka i dwie stopki ułatwiające transport stołu | Tak |  |
|  | System zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu, magnetyczne klucze dostępu | Tak |  |
|  | Gumowe antypoślizgowe stopki z regulacją 1 cm do poziomowania stołu | Tak |  |
|  | Sterowanie ustawieniami w ramie stołu | Tak |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
|  | gwarancja min. 24 m- ce | Tak podać |  |
|  | Atest , CE, deklaracja zgodności | Tak |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowane i wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

…………….……. dnia ………….……. r.

(miejscowość)                                                                                                                             …………………………………………………………………

(podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji