ZAŁĄCZNIK NR 1.    SZCZEGÓŁOWY  OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA/

FORMULARZ  OFEROWANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

| Część | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Ilość | Parametry oferowanego urządzenia (należy opisać szczegółowo lub zadeklarować TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rotor do pasywnej i aktywnej terapii kończyn dolnych i kończyn górnych z biofeedback i treningiem symetrii umożliwiający: - pasywne poruszanie nóg z pomocą silnika, - trening wspomagany = aktywny trening z pomocą silnika i możliwością dokładnego ustawiania oporu, - obsługę za pomocą przycisków, - równomierne pedałowanie spowodowane napędem rozluźniającym, - posiadający program do rozluźniania spastyki wg terapeutycznej zasady automatycznej zmiany kierunku pedałowania i automatyczne rozpoznawanie nawet najmniejszej spastyki, - trening symetryczny i jednoczesne wyświetlanie danych o wysiłku oddzielnie lewej i prawej nogi, mierzenie napięcia (początkowego, końcowego oraz średniego) - funkcja „Biofeedback” umożliwiająca trening symetrii terapii (ekran z przyciskami sterującymi o przekątnej 5,7''), trening koordynacji i symetrii terapii, trening ćwiczeń koncentracji, koordynacji ruchowej. - bieżący pomiar ilości obrotów, zużytej energii, osiąganego dystansu, czasu ćwiczenia, - wybór programu rozluźnienia spastyki, - regulacja promienia obrotu kończyn dolnych – 2 stopniowa w zakresie od 75mm do 110 mm, - elektroniczne koło zamachowe, - moc silnika 240 W, - poziom hałasu do 70 dB, - zasilanie 230V~ - 50/60Hz. - analiza treningu: widoczne dane o treningu oraz uzyskany postęp podczas treningu ewentualnie po jego zakończeniu, możliwość regulacji czasu treningu, osiągnięcia prawej i lewej strony (symetria). Wymagane rękawice mocujące dłoń - 1 para dla każdego rotoru Wymagane przeszkolenie personelu. | 3 szt. |  |
| 2. | Ergometr do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych - wartość obciążenia wyrażona w watach przy 50 obr/min. - komputer treningowy zasilany baterią wraz z odczytem obrotów na minutę, obrotów w czasie całego ćwiczenia oraz pomiarem czasu - mechaniczny system oporowy - koło zamachowe - opór regulowany przez docisk pasa - manualna regulacja oporu za pomocą pokrętła - uchwyt rąk z możliwością regulacji promienia - kółka ułatwiające transport - uchwyt transportowy z regulacją wysokości - możliwość podłączenia pasa do pomiaru pulsu - obciążenie może być kalibrowane - możliwość wyjątkowej regulacji poszczególnych elementów - ramiona dźwigni winny być od siebie niezależne aby można było je ustawiać pod różnym kątem i dowolnie regulować ich długość - pożądane wymiary urządzenia: długość 540 mm, szerokości 400 mm , wysokości 550 mm, waga urządzenia 22 kg +/- 1 kg - możliwość wykorzystania w pozycji siedzącej z wózka inwalidzkiego - możliwość montażu na stojaku przyściennym - stosuje się wyłącznie ćwiczenia z dawkowanym oporem | 3 szt. |  |
| 3. | Profesjonalny rower treningowy - oparty na systemie płynnego oporu magnetycznego zbliżonego do treningu w warunkach rzeczywistych - z regulowanym siedziskiem - umożliwiający jednoczesne wykonywanie w pozycji siedzącej ćwiczeń kończyn górnych oraz kończyn dolnych - wyposażony w wyświetlacz przedstawiający następujące parametry: częstotliwość pracy serca, opór, pokonaną odległość, ilość zużytych kalorii, moc - masa 52 kg - wymiary: szerokość 740 mm, długość 1220 mm, wysokość 1320 mm Wymagane przeszkolenie personelu. | 1 szt. |  |
| 4. | Pionizator elektryczny z wciągarką - z systemem wspomagającym pionizację, który umożliwia pacjentowi samodzielną obsługę urządzenia i możliwość zmiany pozycji z siedzącej na stojącą bez pomocy osób trzecich - wysokość od podstawy do stawów kolanowych 42-60 cm - wysokość od podstawy do bioder 70-104 cm - wysokość stolika 95-124 cm - długość całkowita urządzenia 113 cm - szerokość całkowita urządzenia 75 cm - wysokość całkowita urządzenia 124 cm - waga urządzenia 62 kg - moduł napędowy wytrzymujący maksymalne obciążenie 150 kg Wymagane przeszkolenie personelu. | 1 szt. |  |
| 5. | Lampa ze źródłem światła spolaryzowanego - z systemem wymiennych filtrów - ze statywem jezdnym - moc max 60 VA - średnia intensywność promieniowania 40 mW/cm2 , min 2,4 J/cm2 - klasa bezpieczeństwa II typ B - emisja widzialnego światła 385 - 1780 nm - polaryzacja ≥ 98% - śr. pola naświetlania powierzchni zmienna 5-40 cm | 1 szt. |  |
| 6. | Stół rehabilitacyjny dla dorosłych - z elektryczną zmianą wysokości leżyska w zakresie 44-101cm, - z regulowanym zagłówkiem od -85° do +35° - zagłówek z otworem na nos i brodę - dwuczęściowy - sterowany pilotem - wymiary: dł x szer. 190 x 66 cm - zasilanie 230V/50Hz - siła siłownika min 6.000N - obciążenie(waga pacjenta) do 150 kg - masa stołu 65 kg - kolor tapicerki niebieski | 4 szt. |  |
| 7. | Stół rehabilitacyjny dla dorosłych - z elektryczną zmianą wysokości leżyska w zakresie 47-102cm, - z regulowanym zagłówkiem od -85° do +35° - z możliwością regulacji odchylenia leżyska głównego +30° - dwuczęściowy - pilot ręczny - wymiary: dł x szer. 190 x 66 cm - zasilanie 230V/50Hz - siła siłownika min 6.000N - obciążenie(waga pacjenta) do 150 kg - masa stołu 65 kg - kolor tapicerki granatowy | 1 szt. |  |

Podpisano:

Miejscowość i data ………………………………... 		……….………………………………

Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach 								uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu 								oferenta lub we właściwym upoważnieniu.