DA-AZP-380-8/2/2011						             	Tarnowskie Góry, 14.04.2011r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 										   POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego GCR/25/ZP/2011

SP ZOZ  Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” im. gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759), informuje Wykonawców, że treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia  ulega następującej modyfikacji:

1. Przedmiot zamówienia składający się z  16 pakietów ulega zwiększeniu na 17 pakietów, a w szczególności:

-  w pakiecie nr 1 wykreśla się poz. 2 - Rękawice diagnostyczne

w/w pozycję należy wycenić w  odrębnym Pakiecie nr 17.

2. Opis przedmiotu zamówienia poprzez zmianę otrzymuje następujące brzmienie:

- w pakiecie nr 1 poz. 1 -  Rękawice nitrylowe bezpudrowe, jednorazowego użytku, elastyczne, rozciągliwe, nie zawierające protein, lateksu, powierzchnia teksturowana, AQL 1,5; posiadające certyfikat na zgodność z normą EN 455, długość rękawicy min. 240 mm, grubość palca od 12mm do 16mm; siła przy zerwaniu przed starzeniem min. 9N, rozmiar S, M, L, XL.

- w pakiecie nr 17 poz. 1 - Rękawice diagnostyczne sterylne, bezpudrowe, AQL 1,0; poziom protein < 30 ug/g; zgodność z normą EN 455; rozmiar S, M, L.

Do wyceny zmodyfikowanego pakietu nr 1 należy zastosować nowe formularze cenowe:

- NOWY Pakiet nr 1 oraz

- NOWY Pakiet nr 17

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej