PRZEDMIAR ROBÓT

Wydzielenie pokoi przygotowawczo –pielęgniarskich

w I,II i III Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej

| L.p | Opis ,lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieranie tapet na ścianach. ((4,00+0,96+2,25)*2,45)*3 | m2 | 52,99 |
| 2 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr. 12,5mm na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym , dwuwarstwowe 75-101 ((1,92+3,76+0,88)*1,95)*3 | m2 | 38,37 |
| 3 | Montaż drzwi aluminiowych przeszklonych jednoskrzydłowych (2,45*1,04)*3 | m2 | 7,64 |
| 4 | Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie (3,92*0,50+1,89*0,50+0,85*050)*3 | m2 | 9,99 |
| 5 | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi gr.12,5mm na ruszcie pojedynczym ,podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD (3,76*1,80)*3 | m2 | 20,30 |
| 6 | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi gr.12, 5mm na ruszcie pojedynczym ,podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD ((2,88*2,25+(2,88+2,25+4,00+1,92)*0,55))*3 | m2 | 37,67 |
| 7 | Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach Krotność = 2 ((2,25+0,96+4,00)*2,45-0,80*1,60*2)*3 | m2 | 45,30 |
| 8 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą (0,80*1,60*2)*3 | m2 | 7,68 |
| 9 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania -ściany | m2 | 122,06 |
| 10 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych -tynków gładkich bez gruntowania –sufity (3,76*1,80+2,88*2,25+(2,88+2,25+4,00+1,92)*0,55)*3 | m2 | 57,97 |
| 11 | Lada z laminatu dla punktu pielęgniarskiego oraz pokoju przygotowawczego 2*3 | kpl. | 6,00 |