PRZEDMIAR ROBÓT

Dostosowanie pomieszczeń łóżkowych z wydzieleniem sanitariatów

I,II,III Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej

Adaptacja pomieszczeń na pokój przygotowawczo pielęgniarski

# I,II,III Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

| Lp. | Opis | jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SANITARIATY |  |  |
| I. | Demontaż instalacji c.o. |
| 1. | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm | m | 6,0 |
| 2. | Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm | szt. | 12 |
| 3. | Demontaż grzejników żeliwnych o pow. grzejnej 2,55 m2 | zesp. | 6 |
| II | Montaż nowej instalacji c.o. |
| 1 | Rurociągi c.o miedziane lutowane o śr. zew. 15 mm ( grub. ścianki 1.0 mm) na ścianach ( lutowanie miękkie ) | m | 54,0 |
| 2 | Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 18 mm ( grub. ścianki 1.0 mm ) na ścianach ( lutowanie miękkie ) | m | 3,0 |
| 3 | Podejście do pionu c.o. o śr. 18 mm | szt. | 3 |
| 4. | Rury przyłączone o śr. zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego w bruzdach | kol. | 24 |
| 5 | Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr. nom. do 15 mm | szt. | 12 |
| 6 | Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. o śr. 15 mm | szt. | 1 |
| 7 | Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o śr. nom 15 mm | szt. | 12 |
| 8 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600mm | szt. | 6 |
| 9 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600mm | szt. | 6 |
| 10 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 15 mm | m | 50,0 |
| 11 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 18 mm - analogia | m | 3,0 |
| 12 | Próba szczelności instalacji c.o.w budynkach niemieszkalnych | m | 57,0 |
| 13 | Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji | Urzą dz. | 12 |
| III | Demontaż istniejącej instalacji wodno - kanalizacyjnej |
| 1 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm | m | 18,0 |
| 2 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt. | 6 |
| 3 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm – na ścianach budynku | m | 9,0 |
| 4. | Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm | szt. | 6 |
| 5 | Demontaż umywalki | kpl. | 6 |
| IV | Montaż instalacji wodno – kanalizacyjnej |  |  |
| 1 | Rurociągi miedziane o śr. zew. 15 mm ( grub.ścianek 1.0 mm ) lutowane miękko , na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 37,0 |
| 2 | Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm ( grub.ścianek 1.0 mm ) lutowane miękko , na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 4,50 |
| 3 | Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy o śr. nom. 15 mm | szt | 33 |
| 4 | Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych ( wypływowych, baterii, mieszaczy itp. ) o śr. nom. 15 mm | szt | 24 |
| 5 | Podejście dopływowe do płuczek ustępowych sztywne z rur | szt | 6 |
| 6 | Baterie umywalkowe jednouchwytowez dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm | szt | 6 |
| 7 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm | szt | 6 |
| 8 | Rurociągi z PCV kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 13,5 |
| 9 | Rurociągi z PCV kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 11,0 |
| 10 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej | 12 |
| 11 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 6 |
| 12 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym – dla niepełnosprawnych | kpl | 6 |
| 13 | Ustępy z płuczką ustępową typu „ kompakt” | kpl | 6 |
| 14 | Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych - analogia | szt | 18 |
| 15 | Montaż siedziska prysznicowego dla niepełnosprawnych - analogia | szt | 6 |
| 16 | Montaż pojemników na ręczniki papierowe- analogia | szt | 6 |
| 17 | Montaż dozowników mydła - analogia | szt | 6 |
| 18 | Montaż pojemnika na papier toaletowy - analogia | szt | 6 |
| 19 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych – rurociąg o śr. zew. do 76 mm | m | 41,5 |
| 20 | Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych – rurociąg o śr. zew. do 35 mm | m | 41,5 |
| V | Wentylacja |  |  |
| 1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej , typ S(Spiro) o śr. do 200 mm – udział kształtek do 35 % | m2 | 4,07 |
| 2 | Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o śr. otworu ssącego do 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika ( masa do 25 kg) | szt | 6 |
| 3 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiażdziste o śr. do 200 mm | szt | 6 |
|  | POKOJE PRZYGOTOWAWCZO – PIELĘGNIARSKIE |  |  |
| I | Montaż instalacji wodno – kanalizacyjnej |  |  |
| 1 | Rurociągi miedziane o śr. zew. 15 mm ( grub. ścianek 1.0 mm ) lutowane miękko, na ściankach w budynkach niemieszkalnych | m | 48,0 |
| 2 | Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr. nom. 15 mm | szt | 12 |
| 3 | Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych ( wypływowych, baterii, mieszaczy itp) o śr. nom. 15 mm | szt | 6 |
| 4 | Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nom.15mm | szt | 6 |
| 5 | Rurociągi z PCV kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 24,0 |
| 6 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej | 6 |
| 7 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl | 3 |
| 8 | Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej na szafce | szt | 3 |
| 9 | Montaż pojemników na ręczniki papierowe - analogia | szt | 3 |
| 10 | Montaż dozowników mydła - analogia | szt | 3 |
| 11 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych – rurociąg o śr. zew. do 76 mm | m | 48 |
| 12 | Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych – rurociąg o śr. zew. do 35 mm | m | 48,0 |
| II | Wentylacja |  |  |
| 1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej , typ S(Spiro)o śr. do 200mm- udział kształtek do 35 % | m2 | 2,04 |
| 2 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw. do 800 mm- do przewodów stalowych i aluminiowych | szt | 3 |
| 3 | Wywiewki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 200 mm | szt | 3 |

Powyższy przedmiar robót dotyczy tylko jednego oddziału.

Podane wartości należy pomnożyć razy trzy.