PRZEDMIAR ROBÓT
Poradnia Specjalistyczna – wymiana podłogi panelowej na wykładzinę rulonową w dwóch gabinetach lekarskich

| L.p | Opis ,lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozebranie posadzek z płyt panelowych –analogia (4,45*4,6)+(2,5*4,6)+(4,6*4,6) | m2 | 53,130 |
| 2 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 53,13 | m2 | 53,130 |
| 3 | Warstwy wyrównawcze zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubości 20 mm 53,13 | m2 | 53,130 |
| 4 | Warstwy wyrównawcze zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubości o 10mm. 53,13*2 | m2 | 106,260 |
| 5 | Samopoziomujące masy szpachlowej TERPLAN-N- ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny , parkiet . Wylewka korygująco- wyrównująca TERPLAN-N grubości 2 mm 53,13 | m2 | 53,130 |
| 6 | Ułożenie posadzki z PCV Grubość – 2 mm Warstwa użytkowa – 2 mm Ścieralność </ = 0,08 mm Stabilność wymiarów < / = 0,4 % Własności antypoślizgowe R 9 Właściwości antyelektrostatyczne < / = 2 KV Klasa ogniotrwałości – Bfl 51 Zabezpieczenie powierzchni – Poliuretan PUR Reinfored ( wzmocnienie poliuretanowe (4,65*4,80) +(2,7*4,8)+(4,8*4,8) | m2 | 58,320 |
| 7 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych 58,32 | m2 | 58,320 |
| 8 | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych 53,32 | m2 | 53,320 |
| 9 | Dwukrotne malowanie bez gruntowania, farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych tynków gładkich (4,45+2,5+4,6+4,6+4,6+4,6+4,6+4,6+4,6+4,45+2,5+4,6+)*3 -(1,3*2,0*3+0,8*2,0*2) | m2 | 141,100 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa sal chorych – rozbiórka  ścian działowych

w I i III Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej

| L.p | Opis ,lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (0,90*2,10*2+1,00*2,1)*4 | m2 | 31,75 |
| 2 | Rozebranie ścianki z cegieł o grubości ½ cegły na zaprawie cementowo –wapiennej ((4,17+0,43+2,17+2,15)*3,00-0,90*2,10*0)*4 | m2 | 91,92 |
| 3 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ze skrobaniem farb lub zdzieranie tapet ze ścian ((6,50+6,50+4,55)*3,00-1,10*3,00-1,10*2,10)*4 | m2 | 188,16 |
| 4 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ze skrobaniem farb lub zdzieranie tapet na stropach, biegach i spoczynkach 29,50*4 | m2 | 118,0 |
| 5 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą ((0,60+0,50)*1,60)*4 | m2 | 7,04 |
| 6 | Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach Krotność = 2 | m2 | 299,12 |
| 7 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 299,12 |
| 8 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 11,13 |
| 9 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi –za każdy następny 1 km Krotność = 10 | m3 | 8,34 |
| 10 | Koszt składania gruzu na wysypisku | m3 | 8,34 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Wymiana wykładzin w I i III Oddziale Rehabilitacji Kardologicznej

| L.p | Opis ,lokalizacja i wyliczenia | Jm. |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty rozbiórkowe |
| 1 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 |  | 1021,3 |
| 2 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 |  | 8 |
| 3 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi –za każdy następny 1 km | m3 |  | 8 |
| 4 | Koszt składania gruzu na wysypisku | m3 |  | 8 |
| 2. | Roboty budowlane |
| 1. | Gruntowanie podłoży preparatami „CERESIT CT 17” i „ATLAS UNI GRUNT „ -powierzchnie poziome | m2 |  | 1021,3 |
| 2. | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 1 cm Krotność = 0,2 | m2 |  | 1021,3 |
| 3. | Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubość 2,0 mm wewnątrz budynku pod płytki wykładziny PVV | m2 |  | 1021,3 |
| 4. | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych Grubość – 2 mm Warstwa użytkowa – 2 mm Ścieralność </ = 0,08 mm Stabilność wymiarów < / = 0,4 % Własności antypoślizgowe R 9 Właściwości antyelektrostatyczne < / = 2 KV Klasa ogniotrwałości – Bfl 51 Zabezpieczenie powierzchni – Poliuretan PUR Reinfored ( wzmocnienie poliuretanowe ) | m2 |  | 1021,3 |
| 5. | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -zgrzewanie wykładzin | m2 |  | 1021,3 |

## PRZEDMIAR  ROBÓT

Wymiana stolarki drzwiowej w pawilonie „D” – I Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej i III Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

| L.p | Opis ,lokalizacja i wyliczenia | Jm. |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty rozbiórkowe |
| 1 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad ½ ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych. | m3 |  | 1,0 |
| 2 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ½ ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo- wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1,20 x 2,10x 4 | m2 |  | 10,08 |
| 3 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2m2 1,00 x 2,10 x 19 | m2 |  | 39,9 |
| 4 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ½ ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych – poszerzenie otworów drzwiowych | m3 |  | 1,07 |
| 5 | Wykucie gniazd o głębik. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo – wapiennej dla belek stalowych. 38 | gniazd gniazd |  | 38 |
| 6 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 |  | 6,0 |
| 7 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi – za każdy następny 1 km Krotność = 10 | m3 |  | 6,0 |
| 8 | Koszt składowania gruzu na wysypisku | m3 |  | 6,0 |
| 2. | Roboty budowlane |
| 1. | Wyciągnięcie i ułożenie belek stalowych- ceownik 120 38 x 1,50 | m |  | 57,0 |
| 2. | Okładanie ( szpałdowanie ) ścian i słupów cegłami gr. ¼ ceg. | m2 |  | 6,84 |
| 3. | Uzup. tynk.zwyk.wew. kat II z zapr. cement. na ścian. i słup. prostok. na podł. z benonu, zagrunt.siatek, płyt wiór.cem. ( do 1m2 w 1 miej.) | m2 |  | 9,12 |
| 4. | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 szerokości 110 cm | szt szt |  | 19 |
| 5. | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1,10 x 2,10 x19 | m2 |  | 43,89 |
| 6. | Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm | m m |  | 31,0 |
| 7. | Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat III z zaprawy cem. wap. na ościeżach szer. do 40 cm | m |  | 39,65 |