Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

• REPTY •

Górnośląskie centrum rehabilitacji

Im. gen. jerzego ziętka

# SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# przetarg nieograniczony o wartości poniżej 133.000 euro

WYKONANIE  II  ETAPU  SYSTEMU  SYGNALIZACJI POŻARU  W  SP  ZOZ  „REPTY” GCR

GCR/49/W/2009

Tarnowskie Góry, dnia……………2009r.	 		.........................................

Zatwierdził

Adres: 42-604 Tarnowskie Góry ul. Śniadeckiego 1

CENTRALA: (032) 384-70-71, 285-30-71

SEKRETARIAT DN: (032) 285-41-23, 384-63-17

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: (032) 39-01-206, 39-01-353

www.repty.pl

zamowieniapubliczne@repty.pl,  repty@repty.pl

Nr Konta: ING Bank Śląski Katowice /o Tarnowskie Góry

21 1050 1386 1000 0002 0085 6763

nip:645-00-09-346	regon:000291701

- NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO

SP ZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka

ul. Śniadeckiego 1

42 – 604 Tarnowskie Góry

- TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

- OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  I  ZAKRES

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II etapu systemu sygnalizacji pożaru w SP ZOZ „REPTY” GCR , tj. pięciu zadań pod nazwą:

1. Sygnalizacja pożaru – instalacja sprzętu gaśniczego (Pawilon A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,M,N,P,R);

2. Sygnalizacja pożaru – instalacja oddymiania w Pawilonach B,C,D;

3. Sygnalizacja pożaru – likwidacja z drogi ewakuacyjnej elementów łatwopalnych (Pawilon A i A1);

4. Sygnalizacja pożaru – oświetlenie ewakuacyjne w Pawilonach A,B,C,D,E,F,G;

5. Sygnalizacja pożaru – montaż modułów sterowania wind (Pawilon B i C).

ZADANIE NR 1 – INSTALACJA SPRZĘTU GAŚNICZEGO

- MONTAŻ I PODŁĄCZENIE SZAFKI HYDRANOWEJ DN 25 Z WĘŻEM  POŁSZTYWNYM DŁUGOŚCI 20 mb. I GAŚNICĄ W ŚRODKU SZAFKI – 23 kpl.

(PN-EN 671 1-3)

- MONTAŻ W PAWILONACH A, B, C, D, E, F, G, H, I, J M, N, P i R – CIĄGI KOMUNIKACYJNE I HOLE

ZADANIE NR 2 – INSTALACJA ODDYMIANIA  W PAWILONACH  ŚREDNIOWYSOKICH B, C i D

- DOKONANIE OKRESOWEGO PRZEGLĄDU  INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W PAWILONACH LECZNICZYCH B, C i D  ( NI, NII, NIII, RNRI, RNRII, RNRIII, KI, KII, KIII) ZGODNIE Z § 3 ROZPORZĄDZENIA MSWiA Z DNIA 21.04.2006R. W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKÓW I INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

ZADANIE NR 3 – LIKWIDACJA Z DRÓG EWAKUACYJNYCH ELEMENTÓW ŁATWOPALNYCH PAW. A i A1 (SUTERENA)

- DEMONTAŻ ELEMENTÓW ŁATWOPALNYCH SUFITÓW PODWIESZONYCH Z CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W/W PAWILONÓW:

PAWILON A    – PARTER 1,75 m x  61 m = 106,75 m²

PAWILON A1 -  SUTERENA ( 2,30 m x 20m + 2,30 m x 5m)=59,80 m²

RAZEM – 166,55 m²

- MONTAŻ W TO MIEJSCE ELEMENTÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI OCHRONY P.POŻAROWEJ I POSIADAJĄCYCH ATESTY P.POŻAROWE

- WYKONANIE OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO NA CIĄGU KOMUNIKACYJNYM – PAW. A (PARTER) – 100,65 m² - 18 OPRAW/ PUNKTÓW

- ZGODNIE Z PRZEPISAMI  OCHRONY P.POŻAROWEJ ORAZ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 21.04.2002 ROKU W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (Dz.U. Nr 75; poz. 690)

ZADANIE  NR 4 – OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE

- WYKONANIE NA DROGACH EWAKUACYJNYCH PAWILONÓW A, B, C, OŚWIETLENIA AWARYJNO- EWAKUACYJNEGO

- OŚWIETLENIE MA ZOSTAĆ WYPOSAŻONE W SAMOCZYNNE ZAŁĄCZAJĄCE SIĘ OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE  (100  PUNKTÓW ŚWIETLNYCH – OPRAWY 2x18 WAT)

- NORMA POLSKA PN-EN 1838 : 2005 ZASTOSOWANIE OŚWIETLENIA. OŚWIETLENIE AWARYJNE.

ZADANIE NR 5 – MONTAŻ MODUŁÓW STEROWANIA WIND – PAWILONY ŚREDNIOWYSOKIE B i C (RNRI, RNRII, RNRIII, NI, NII, NIII)

- MONTAŻ MODUŁÓW STEROWANIA W 4 SZT. ISTNIEJĄCYCH DŹWIGACH ELEKTRYCZNYCH

- WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ Z UZGODNIENIEM W UDT (zmiany w schemacie)

- DOPOSAŻENIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH (2 szt.) i SZPITALNYCH (2szt.) W ZJAZDY AWARYJNE NA NAJBLIŻSZY PRZYSTANEK PO ZANIKU NAPIĘCIA

- DOPOSAŻENIE  KABIN DŹWIGÓW W SYSTEMEM INFORMACJI GŁOSOWEJ I WIZUALNEJ

- ROZRUCH I BADANIA UDT

- OKABLOWANIE +  PODŁĄCZENIE Z INSTALACJĄ SYGNALIZACJI POŻARU

- GWARANCJA MIN. 24 MIESIĄCE OD ODBIORU URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

- ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12.04.2002 ROKU W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.21.00-8, 45.31.10.00-0, 45.45.30.00-7,

45343200-5; 42521000-4; 45453000-7; 31518200-2; 51700000-9;

2. Prace montażowe będą się odbywać przy pełnym obłożeniu przez pacjentów w/w oddziałów. Roboty powinny być tak zorganizowane aby gwarantowały możliwość prowadzenia świadczeń zdrowotnych w  przekazanych do prac pawilonach, gdyż wykonywane będą podczas normalnej pracy i funkcjonowania GCR „Repty”. W związku z czym Wykonawca podczas wykonywanych prac będzie dostosowywał się do wskazówek i zaleceń personelu szpitala oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, szczególnych uzgodnień będzie wymagała organizacja pracy w działających oddziałach szpitala.

3. W zakres zamówienia wchodzi dostawa urządzeń, materiałów oraz ich zabudowa.

4. Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej dotyczącej robót elektrycznych i budowlanych oraz wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń.

5. Wykonawca powinien zastosować materiały i urządzenia o parametrach technicznych zgodnych z materiałami i urządzeniami opisanymi w dokumentacji  Zamawiającego.

6. Od Wykonawcy wymagać się będzie:

a) przestrzegania zasad BHP i przepisów sanitarno – epidemiologicznych w czasie wykonywania robót,

b) wykonania prac zgodnie z przepisami i wymogami w tym zakresie;

c) przedstawienia wszystkich wymaganych certyfikatów i zaświadczeń  kwalifikacyjnych;

d) stosowania się przez Wykonawcę do procedur i zasad wynikających z posiadania przez Zamawiającego certyfikatów jakości wg ISO 9001 – ISO 14001.

7. Wykonawca w formularzu „Oferty” podaje cenę oferty, którą jest kwota ryczałtowa obejmująca wszystkie koszty wykonania w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia.

Cena oferty (kwota ryczałtowa) w okresie wykonywania zamówienia nie będzie podlegała zmianom, ani korektom.

8. Wymagany minimalny okres gwarancji – 24 miesiące na wykonanie robót budowlanych, na urządzenia nie krótszy od okresu gwarancji, jakich udzielił producent.

Wymagana usługa serwisowa w zakresie zadania nr 5 przez okres 12 miesięcy, bez pobierania dodatkowych opłat. Czas przybycia na miejsce celem wykonania naprawy od momentu zgłoszenia awarii maksymalnie 8 godzin.

9. Zamawiający umożliwi Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu w godz. od 1000 do 1200  po uprzednim ustaleniu terminu z Zastępcą Dyrektora ds. Administracyjnych mgr Waldemarem Musiołem tel. 032 3901400 w dniach 26-28.08.2009r.

- OPIS  CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH  ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje  możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 Pzp.

- INFORMACJA  O  OFERTACH  WARIANTOWYCH

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA

Zamówienie winno być wykonane w terminie do dnia 05.10.2009r.

- UDZIAŁ  PODWYKONAWCÓW  W WYKONANIU  ZAMÓWIENIA

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę  w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

- OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU ORAZ  OPIS  SPOSOBU  	DOKONYWANIA  OCENY  SPEŁNIANIA  TYCH  WARUNKÓW

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące  warunki:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym               i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności:

a).wykonali co najmniej 5 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat  przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia;

b).osoby zatrudnione przy bezpośredniej realizacji zamówienia posiadają stosowne kwalifikacje zawodowe do wykonywania robót budowlanych oraz  instalacyjno-montażowych w niniejszym zamówieniu. Wskazanie kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118) oraz zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z uiszczeniem aktualnych składek członkowskich, z wyłączeniem zadania nr 2.

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności wykazali:

b).polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust 1 i 2 Pzp.

- Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty metodą „spełnia/ nie spełnia”.

- WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 	DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA OCENY 	SPEŁNIENIA  	WARUNKÓW  W  POSTĘPOWANIU

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu  na podstawie art. 24 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujące dokumenty:

a). oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w  art. 22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 2) oraz oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Pzp  (załącznik nr 3);

b). aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c). aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega w opłacaniu podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  Przedsiębiorcy występujący jako wspólnicy w spółkach cywilnych zobowiązani są dołączyć do oferty zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu w podatkach i składkach na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych oraz Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych wystawionych dla każdego wspólnika oddzielnie, jak również zaświadczenie wystawione na spółkę,

d). dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt a,b,c winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania oferty.

- W celu potwierdzenia, opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia, Wykonawca składa następujące dokumenty:

a). wykaz wykonanych robót budowlanych  w okresie ostatnich pięciu lat  przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z których co najmniej pięć odpowiada swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że robota ta została wykonana należycie (załącznik nr 4);

b). wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami  na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności lub pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował (załącznik nr 5).

c). dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca składa następujące dokumenty:

a). polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

b). dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt a winien być złożony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania oferty.

- Dokumenty dodatkowe:

a). pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów i składania wyjaśnień, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawcy, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie,

- Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. IX pkt 1 ppkt „b,c,” składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a). nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b). nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

c). nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Dokumenty, o których mowa w Rozdz. IX pkt 4 ppkt 1 lit. „a, b”  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 4 ppkt 1 lit. „c” powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdz. IX pkt 4 ppkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym oraz organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp, lub którzy nie  złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia  w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane  usługi  wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 	Z  	WYKONAWCAMI

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje i zapytania Zamawiający                           i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres:

SP ZOZ Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „REPTY”     Sekcja zamówień publicznych

ul. Śniadeckiego 1        42 – 604 Tarnowskie Góry

faksem: (032) 39-01-353  lub 39-01-206

lub na adres e-mail: zamowieniapubliczne@repty.pl

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia jest Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych mgr Waldemar Musioł tel. 032-39 01 400.

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji.

3.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

3.2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ  wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

3.3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania  pisemności postępowania.

3.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ.

3.5. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną z zachowaniem formy pisemnej wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ   oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

3.6. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów,  jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią  SIWZ  i będą wiążące przy składaniu ofert.

3.7. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w  ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, którym przekazano SIWZ. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie  żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

- W uzasadnionym przypadku co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być sporządzone wg postanowień SIWZ oraz wzorów formularzy do niej załączonych.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub wypełniona ręcznie nieścieralnym atramentem.

- Oferta powinna być napisana w języku polskim. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

- Ofertę podpisuje osoba lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z zasadą reprezentacji. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie.

- Dokumenty dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Oferta wraz ze wszystkimi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy ponumerować i połączyć ze sobą w sposób trwały (zszyć lub spiąć).

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą  być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

- Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosownie do art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993r. Nr 47 poz 211 z późn. zm.) za tajemnicę przedsiębiorstwa może być uznana informacja (wiadomość) jeżeli spełnia trzy warunki: ma charakter technologiczny, techniczny, handlowy lub organizacyjny przedsiębiorstwa, nie została ujawniona do wiadomości publicznej, a także podjęto w stosunku do niej niezbędne działanie w celu zachowania poufności (vide – wyrok Zespołu Arbitrów – Urząd Zamówień Publicznych z dnia 22 grudnia 2003r UZP/ZO/0-21/01/03).

- Jeżeli oferta będzie zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być one zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „Tajemnice przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”

- Ofertę wraz z załącznikami składa się w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz opisem:

„Oferta do przetargu nieograniczonego na wykonanie II etapu systemu sygnalizacji pożaru  w SP ZOZ „Repty” GCR.”     Nie otwierać przed: 09.09.2009r godz.11.30

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Miejsce składania i otwarcia ofert:

SP ZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

ul. Śniadeckiego 1     42-604 Tarnowskie Góry

Sekcja zamówień publicznych p.231

- Termin składania ofert:  09.09.2009r. do godz. 11.00

- Termin otwarcia ofert:   09.09.2009r.   o godz. 11.30

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca poda cenę oferty w formie ryczałtu na formularzu oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

- Cena ofertowa musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i winna obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Cena musi być podana w PLN, cyfrowo i słownie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

5.  Cenę oferty należy podać w następujący sposób:

  - cenę bez podatku VAT (netto)

  - należny podatek VAT

  - cenę łącznie z podatkiem (brutto)

6.  Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT).

7. Cena całkowita i ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę nie będą podczas  wykonywania umowy podlegały waloryzacji, stosownie do postanowień zawartych w treści umowy.

- OPIS  KRYTERIÓW  I  SPOSÓB  OCENY  OFERT

Przy ocenie i wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

CENA – 100%

Wartość punktowa ceny  jest wyliczana wg wzoru:

Wartość punktowa ceny  =

Wc 	- waga kryterium

C min	- najniższa zaproponowana cena

C n	- cena oferowana przez ocenianego Wykonawcę

Ocena oferty jest liczbą punktów otrzymanych w kryterium.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 	DOPEŁNIONE  W CELU  ZAWARCIA  UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę(firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz  uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) Wykonawcach którzy zostali wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne- jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1.

- WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO  		 	 WYKONANIA  UMOWY

Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ  WPROWADZONE  	DO TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  ORAZ  EWENTUALNE   ZMIANY  UMOWY

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  w projekcie umowy (załącznik nr 7).

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania zamówienia określonego w pkt. VII SIWZ. Zmiana spowodowana może być:

a) trudnościami w dostępie do pomieszczeń, w których przewidziane są prace z uwagi na fakt, że zadania stanowiące przedmiot  zamówienia wykonywane będą podczas normalnej pracy i funkcjonowania „Repty” GCR;

b) przedłużeniem terminu dostawy elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy;

c) zmianą pierwotnego terminu wykonania zamówienia wynikającą z  aneksu do umowy dotacji.

- POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej przewidziane ustawą przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

- Protest wnosi się na adres Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

- Protest dotyczący treści ogłoszenia i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenie SIWZ na stronie internetowej.

- W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony  lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust.6. Pzp.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

- Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz zamieszcza ją na stronie internetowej wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

- Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania lub upływu terminu zgodnie z rozdz. XX pkt.4.

- Zamawiający, zgodnie z art. 183 ust 1, rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące treści ogłoszenia, postanowień SIWZ, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

- Protest inny, niż wymieniony w Rozdz XX pkt. 12 Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

- Brak rozstrzygnięcia protestu w ustawowym  terminie uznaje się za jego oddalenie.

- Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 184 ust1a.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu.

XXI.   POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

Zasady udostępnienia dokumentów:

- uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

- udostępnienie dokumentów  zainteresowanym  odbywać się będzie wg poniższych  zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów,

- Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,

- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

  - ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 6 – Wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom

Załącznik nr 7 – Projekt umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1

……………………………………………………

……………………………………………………			 O F E R T A

……………………………………………………

( nazwa wykonawcy i adres)

Nr telefonu …………………………………….….

Nr faksu ……………………………………….….

E-mail……………………………………………..

NIP: ……………………………………………….

SP ZOZ „REPTY”

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen J. Ziętka

ul. Śniadeckiego 1

42-604 Tarnowskie Góry

1.  Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr GCR/49/W/2009 na wykonanie II etapu systemu sygnalizacji pożaru w SP ZOZ „Repty” GCR w Tarnowskich Górach oferujemy realizację przedmiotu zamówienia spełniając wszystkie wymagania określone w SIWZ za cenę ryczałtową:

ZADANIE NR 1 – INSTALACJA  SPRZĘTU GAŚNICZEGO

Netto : …………………………………………………………………………PLN

( słownie : ………………………………………………………………………….)

Podatek VAT : ………%………………………………………………………..…

Brutto : ……………………………………………………………….………..PLN

(słownie : ………………………………………………………………………….)

ZADANIE NR 2 – INSTALACJA ODDYMIANIA W PAWILONACH B, C, D

Netto : …………………………………………………………………………PLN

( słownie : ………………………………………………………………………….)

Podatek VAT : ………%………………………………………………………..…

Brutto : ……………………………………………………………….………..PLN

(słownie : ………………………………………………………………………….)

ZADANIE NR 3 – LIKWIDACJA Z DRÓG EWAKUACYJNYCH ELEMENTÓW ŁATWOPALNYCH PAW. A i A1

Netto : …………………………………………………………………………PLN

( słownie : ………………………………………………………………………….)

Podatek VAT : ………%………………………………………………………..…

Brutto : ……………………………………………………………….………..PLN

(słownie : ………………………………………………………………………….)

ZADANIE  NR 4 – OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE  W  PAWILONACH A, B, C,

Netto : …………………………………………………………………………PLN

( słownie : ………………………………………………………………………….)

Podatek VAT : ………%………………………………………………………..…

Brutto : ……………………………………………………………….………..PLN

(słownie : ………………………………………………………………………….)

ZADANIE NR 5 – MONTAŻ MODUŁÓW STEROWANIA WIND – PAWILONY  B i C

Netto : …………………………………………………………………………PLN

( słownie : ………………………………………………………………………….)

Podatek VAT : ………%………………………………………………………..…

Brutto : ……………………………………………………………….………..PLN

(słownie : ………………………………………………………………………….)

- Termin wykonania zamówienia do dnia……………………2009r.

Ostateczny termin zakończenia prac nie może przekroczyć dnia 05.10.2009r.

- Na powyższe roboty udzielamy gwarancji  na okres …………………..…miesięcy.

- Bieg gwarancji dla całego przedmiotu umowy rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru  końcowego robót.

- Zobowiązujemy się świadczyć usługi serwisowe w zakresie zadania nr 5 przez okres 12 miesięcy, bez pobierania dodatkowych opłat. Czas przybycia na miejsce celem wykonania naprawy od momentu zgłoszenia awarii maksymalnie 8 godzin

- Oświadczany, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz, że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi, projektem umowy  i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest…………………… tel ………….

10. Nr konta Wykonawcy, na które należy dokonać zapłaty za wykonane roboty………………

……………………………………………………………………………………………..

Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki :

| Lp | Nazwa dokumentu | Numer załącznika | Numer strony |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu (art. 24 ust 2 pkt 3 Pzp) (zał. 3) oświadczenie o spełnieniu warunków ( art. 22 Pzp ) (zał. 2) |  |  |
| 2. | aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, |  |  |
| 3. | aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega w opłacaniu podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Przedsiębiorcy występujący jako wspólnicy w spółkach cywilnych zobowiązani są dołączyć do oferty zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu w podatkach i składkach na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych oraz Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych wystawionych dla każdego wspólnika oddzielnie, jak również zaświadczenie wystawione na spółkę |  |  |
| 4. | wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z których co najmniej pięć odpowiada swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że robota ta została wykonana należycie (zał. 4) |  |  |
| 5. | wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności lub pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował (zał. 5) |  |  |
| 6. | polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności |  |  |
| 7.* | wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom (zał. 6) |  |  |
| 8.* | pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów i składania wyjaśnień, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawcy |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |

*  jeśli dotyczy

Podpisano:

Miejscowość i data ………………………………... 	………………………………

( imię, nazwisko i podpis )

Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach 								uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu 								oferenta  lub we właściwym upoważnieniu.

Przetarg nr GCR/49/W/2009                                                                         ZAŁĄCZNIK NR 2

.............................................................

(pieczęć  Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

zgodnie z art.22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

WYKONANIE  II  ETAPU  SYSTEMU  SYGNALIZACJI POŻARU

W  SP ZOZ  „REPTY” GCR

ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, który brzmi:

Art. 22

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                       i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjały technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania zamówienia.

Miejscowość i data ..............................................

Podpisano  (imię i nazwisko, podpis) ........................................................

(osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy)

Przetarg nr GCR/49/W/2009                                                                           ZAŁĄCZNIK NR 3

.............................................................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

zgodnie z art.24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

WYKONANIE  II  ETAPU  SYSTEMU  SYGNALIZACJI POŻARU

W  SP ZOZ  „REPTY” GCR

ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

Miejscowość i data ...........................................

Podpisano  (imię i nazwisko, podpis) ................................................................

(osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 4

…………………………………

Pieczątka Wykonawcy

WYKAZ

wykonanych robót budowlanych  w okresie ostatnich pięciu lat  przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z których co najmniej pięć odpowiada swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że robota ta została wykonana należycie.

| Lp. | Miejsce wykonania oraz nazwa i adres Inwestora | Opis zrealizowanych robót | Termin wykonania | Wartość brutto zrealizowanych robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

W załączeniu składamy dokumenty, referencje potwierdzające, że wykazane powyżej roboty zostały wykonane należycie.

………………………………………….

(data, podpis i pieczątka osoby

uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 5

…………………………………

Pieczątka Wykonawcy

WYKAZ

wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami  na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności lub pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca w wykazie wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

Do wykazu należy załączyć kserokopię uprawnień budowlanych, świadectw kwalifikacyjnych,  zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego.

……………………………………

(data, podpis i pieczątka osoby

uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 6

…………………………………

Pieczątka Wykonawcy

WYKAZ

części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom

| Lp. | Zakres prac | Nazwa i adres podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

……………………………………

(data, podpis i pieczątka osoby

uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK  NR 7

U M O W A  nr ……..

O ROBOTY BUDOWLANE W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  						(PROJEKT)

zawarta w dniu ………2009r. w Tarnowskich Górach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach (kod 42-604) przy ulicy Śniadeckiego 1,                           wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem 0000031621 reprezentowanym przez:

Dyrektora					- dr n. med. Krystiana Oleszczyka

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………..

z siedzibą w …………………….(kod………….) przy ulicy………..………….              wpisanym do……………………………………………………………………..

w imieniu i na rzecz, którego działają:

…………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”.

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego nr GCR/49/W/2009 w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm) zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie ……………………… zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

§ 2

1. Termin wykonania zamówienia  do dnia…………. …………..

2. Ostateczny termin wykonania zamówienia nie może przekroczyć dnia 05.10.2009r.

§ 3

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości:

…………………………..….złotych netto ( słownie …………………………………….……)

a wraz z podatkiem od towarów i usług VAT

…………………………… .złotych brutto( słownie ……………………………………..…..)

2. Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy nastąpi przelewem na jego konto w banku ………………………… nr konta …………………………………………………..   w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada NIP nr  ……………….

Zamawiający oświadcza, że posiada NIP nr   645-000-93-46

§ 4

1. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczonej adresatom za pokwitowaniem.

2. W czasie realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie utrzymywał teren, na którym roboty są wykonywane w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość i bezpieczeństwo robót.

4. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację robót budowlanych oraz będzie udostępniał dziennik budowy na każde żądanie inwestora.

5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego.

6. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót.

§ 5

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ……….. nr uprawnienia …., który działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm).

2. Wykonawca  ustanawia kierownika budowy w osobie  …………………..

posiadającego uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  nr uprawnienia ………… oraz wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę izbę  numer  ………………. z dnia ……………

§ 6

Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Kopia polisy stanowi załącznik nr… do niniejszej umowy.

§ 7

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ………... Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.

2. W czasie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy zgłoszonych przez Zamawiającego, które ujawniły się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

3. Strony rozszerzają uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres gwarancji.

4. Wykonawca zapewni usługę serwisową w zakresie zadania nr 5 przez okres 12 miesięcy od dnia odbioru ostatecznego, bez pobierania dodatkowych opłat. Czas przybycia na miejsce celem wykonania naprawy od momentu zgłoszenia awarii maksymalnie do 8 godzin

§ 8

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy na osobę trzecią.

§ 9

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu prac budowlanych  w wysokości 0,2% wynagrodzenia  za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich wykonania,

  - za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonego ustalonego terminu usunięcia wad,

  - za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność   w wysokości 5 % wynagrodzenia.

2. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.                             3.   Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza się podatku VAT.

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie:

a)  wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży   w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b)  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczął wykonania przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy względnie nie kontynuuje tego wykonania pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, a przerwa ta trwa przez okres przekraczający 7 dni.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają  zastosowania przepisy kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.

§ 12

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poza przypadkami, które Zamawiający przewidział w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 13

W przypadku sporów mogących powstać na gruncie niniejszej umowy właściwy będzie Sąd według siedziby Zamawiającego.

§ 14

Wykonawca przyjął do wiadomości, że GCR „REPTY” posiada certyfikat zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego ( ISO 9001 i ISO 14001 ), w związku z czym na terenie Centrum funkcjonują stosowne  Procedury, instrukcje i regulaminy, które Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać.

§ 15

Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA