# SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone

# w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

# – Prawo zamówień publicznych

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ ORAZ AGREGATU  PRĄDOTWÓRCZEGO.

GCR/46/ZP/2014

Dyrektor

dr n. med. Krystian Oleszczyk

Tarnowskie Góry, dnia 18 września 2014r.

.........................................

Zatwierdził

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: tel./fax: 32- 39 01 206, 39 01 353, e-mail: zamowieniapubliczne@repty.pl

I.	NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO

Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji                     im. Gen. Jerzego Ziętka    ul. Śniadeckiego 1      42 - 604  Tarnowskie Góry

zwany w dalszej części specyfikacji „GCR Repty”.

II.       TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III.     OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia stanowi wymiana rozdzielnicy elektrycznej nN w pawilonie A3 oraz wymiana

agregatu  prądotwórczego w SP ZOZ  „REPTY”  Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich

Górach, a nadto wykonanie stosownej dokumentacji powykonawczej, jak również wykonanie pomiarów

odbiorczych i szkolenie pracowników w zakresie obsługi agregatu oraz rozdzielni.

1. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Wszystkie dostarczane i montowane materiały oraz  urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2013 roku.

Dostarczane  urządzenia powinny spełniać wszystkie wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z poźn. zm., art. 10), to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 3 września 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. z 1993 r. nr 55, poz. 250 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. o wyrobach, które podlegają obowiązkowi certyfikacji oraz o wyrobach, które podlegają obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz. U. z 2000 r. Nr 5 poz. 53).

2 . Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja rozdzielnicy elektrycznej w pawilonie A3 oraz wymiana

agregatu prądotwórczego w GCR „Repty”.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

-   wymianę rozdzielnicy elektrycznej w pawilonie A3;

-   złącze kablowe ZK;

-   wymianę istniejącego agregatu prądotwórczego w budynku agregatorni.

A.  Podstawowe parametry układu elektroenergetycznego.

Napięcie zasilania:                               -   Un = 230/400 V

Moc zamówiona:                                 -   P = 480 kW

Moc rezerwowana z agregatu:              -   Po = 300 kW

Układ sieci zasilającej:                         -   TN-C

Układ sieci odbiorczej:                        -   TN-C

Środki ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej – ochronniki I+IIº

B.  Zasilanie w energię elektryczną.

Każda z czterech sekcji rozdzielni  zasilana jest istniejącymi liniami kablowymi typu  YAKI 0,6/1kV

4x240 mm² z rozdzielni nN stacji transformatorowej oraz rezerwowo  istniejącym kablem typu YAKI

0,6/1kV 4x240 mm² z budynku agregatorni.

C.  Rozdzielnia A3.

Rozdzielnica niskiego napięcia składać się będzie z pól skrzynkowych wykonanych w  stopniu

ochrony IP55 z drzwiami ze znakiem ostrzegawczym, ruchome osłony przednie,  składane osłony

boczne i tylne oraz osłony górne z dławicami zabezpieczającymi przed   przedostawaniem się kurzu.

Zamki osłon przednich wyposażone w klucze tego samego  rodzaju.

W polach zasilających sekcje rozdzielnicy zostaną zainstalowane analizatory sieci i

ograniczniki  przepięć.  Jako zabezpieczenie ochronników przeciw-przepięciowych będą

zastosowane trójbiegunowe rozłączniki z wkładkami bezpiecznikowymi. Analizatory sieci będą

zapewniać pomiary: napięć i prądów we wszystkich fazach, mocy chwilowej,  maksymalnej i

uśrednionej, energii elektrycznej i współczynnika wartości harmonicznych.

Opcjonalnie sygnały mogą być przekazywane do systemu e-BMS.

W polach odpływowych rozdzielnic głównych zainstalowane będą rozłączniki bezpiecznikowe oraz

rozłączniki z napędem silnikowym.

Gabaryty rozdzielnicy A3:

-   szerokość 5100 mm;

-   wysokość 2035 mm;

-   głębokość 535 mm.

| Napięcie probiercze przemienne- | 690/1000 V |
| --- | --- |
| Częstotliwość znamionowa- | 50 Hz |
| Prąd znamionowy ciągły- | 630 A |
| Stopień ochrony- | IP55 |
| Zwarciowy znamionowy prąd 1-sek.- | 36 kA |

D.   Złącze kablowe ZK.

Złącze kablowe należy zamontować jako wolnostojące. Do złącza ZK należy doprowadzić

istniejące kable zasilające.

Złącze kablowe ZK stanowić będzie obudowa termoutwardzalna STN o gabarytach:

-   szerokość  530 mm;

-   wysokość  1070 mm;

-   głębokość  250 mm.

E.   Agregat prądotwórczy.

Agregat prądotwórczy zabudowany zostanie w budynku agregatorni. Zespół urządzeń agregatu

składać się będzie z prądnicy 3- fazowej z odpowiednimi układami sterowania.

Zostanie dostarczony z kompletnym wyposażeniem umożliwiającym instalację w budynku  tj.

wentylację, odprowadzanie spalin i instalację paliwową. Będzie również wyposażony  w zbiorniki

paliwa, umożliwiające pracę agregatu przy pełnym obciążeniu elektrycznym  przez 10 h. Dzięki

zastosowaniu w rozdzielnicy A3 zabezpieczenia podnapięciowego i układu SZR wraz ze sterownikiem

elektronicznym, uruchomienie agregatów następować będzie automatycznie po zaniku napięcia

zasilania podstawowego. Po powrocie napięcia w  sieci zasilania podstawowego agregat prądotwórczy

zostanie odłączony  po nastawionym czasie. Agregat będzie wyposażony w rozdzielnię potrzeb

własnych oraz wyłącznik główny odłączający obwody prądowe główne.

Z agregatu należy wyprowadzić sygnały:

-   gotowość;

-   praca;

-   awaria,

Opcjonalnie sygnały można wizualizować w ramach systemu e-BMS.

Inne dane agregatu:

-   instrukcja obsługi w języku polskim;

-   rama stalowa zabezpieczona antykorozyjnie z układem do tłumienia drgań (z silnikiem i

prądnicą);

-   moc w trybie ciągłym – 378,00 kVA/302,40 kW;

-   moc w trybie rezerwowym – 415,18 kVA/332,60 kW;

-   współczynnik mocy – 0,8;

-   częstotliwość – 50 Hz (stabilizacja ± 0,25%);

-   liczba faz – 3;

-   pojemność zbiornika paliwa (minimum) – 750 litrów;

-   automatyczny panel sterowania z portem RS232 i RS485 z protokołem MODRUS;

-   układ sterowania automatycznego dla samoczynnego załączania rezerwowego (SZR) i

samoczynnego wyłączania bez styczników głównych, umożliwiający ręczne sterowanie

pracą agregatu;

-   czerpnia i wyrzutnia powietrza;

-   kompletny układ wydechowy.

Prądnica trójfazowa synchroniczna:

-   moc w trybie ciągłym – 410,00kVA;

-   moc w trybie rezerwowym – 450,00 kVA;

-   rodzaj uzwojeń – gwiazda;

-   napięcie znamionowe – 400/230 V;

-   częstotliwość znamionowa – 50 Hz;

-   stopień ochrony IP – 25;

-   elektroniczny regulator napięcia;

-   klasa izolacji – H;

-   chłodzenie – ciecz.

Silnik napędowy wysokoprężny:

-   liczba cylindrów – 6;

-   zasilanie w powietrze – turbosprężarka;

-   prędkość obrotowa – 1500 obr./min.;

-   elektroniczny standardowy regulator obrotów (dokładność ± 0,25%);

-   napięcie instalacji rozruchowej – 24 V DC;

-   łączna pojemność akumulatorów – 240 Ah;

-   układ podgrzewania bloku silnika;

-   ładowarka akumulatorów.

F.  Ochrona przeciwprzepięciowa.

Ochronę przeciwprzepięciową zaprojektowano jako dwustopniowy system ochrony  przepięciowej. Dla

zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzeń technicznych należy wykorzystać zainstalowane zespolone

ograniczniki przepięć pierwszego i drugiego stopnia, ograniczające udary do poziom wytrzymywanego

przez urządzenia tj. 1-1,5 kV.

Zarówno pierwszy, jak i drugi stopień ochrony przeciwprzepięciowej (klasa B+C) zamontować w

rozdzielnicy A3.

Dopuszczalna wartość wypadkowej rezystancji uziemienia każdego z obiektów nie powinna

przekraczać 10 Ω.

Dokładny opis wszystkich zastosowanych urządzeń, rozwiązań podano w Projekcie Wykonawczym.

Wykonawca robót może w trakcie realizacji projektu zastosować inne niż podane w Projekcie

Wykonawczym urządzenia, pod warunkiem spełnienia wszystkich zawartych w tym  opracowaniu

wymagań oraz wymagań określonych w Prawie Budowlanym. Parametry zastosowanych urządzeń

powinny być równoważne lub lepsze.  Udowodnienie tego faktu spoczywa na Wykonawcy.

3.  Prace montażowe.

Zakres prac montażowych:

-   demontaż istniejącego i zabudowa nowego agregatu prądotwórczego 300 kW;

-   wstawienie I sekcji w rozdzielni A3;

-   przełączenie obwodów odbiorczych sekcji I w rozdzielni;

-   wstawienie II sekcji w rozdzielni A3;

-   przełączenie obwodów odbiorczych sekcji II w rozdzielni;

-   wstawienie III sekcji w rozdzielni A3;

-   przełączenie obwodów odbiorczych sekcji III w rozdzielni;

-    prace rozruchowe ,w tym przeprowadzenie pomiarów pomontażowych oraz prób funkcjonalnych.

Wykonawca powinien uwzględnić pracę obiektu w ruchu ciągłym oraz opracować  harmonogram robót

w uzgodnieniu z Działem Technicznym Zamawiającego.

W trakcie prac montażowych mogą wystąpić roboty zanikające i ulegające zakryciu. Odbiór  takich

robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek,  bez hamowania

postępu robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru. Odbiór powinien być

przeprowadzony niezwłocznie.

4.  Odbiór końcowy.

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca powinien przygotować dokumentację

powykonawczą oraz protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty składające się na dokumentację

powykonawczą:

-   Projekt powykonawczy – zaktualizowany po wykonaniu robót;

-   Specyfikację Techniczną;

-   protokoły z przeprowadzonych (ewentualnie) odbiorów częściowych;

-   protokoły z przeprowadzonych badań (pomiarów i sprawdzeń);

-   deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia na zastosowane wyroby i urządzenia;

-   uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwłaszcza przy odbiorze robót   zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń.

5. Szkolenie obsługi.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia obowiązany jest do momentu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia  do przeszkolenia  wskazanych pracowników  Zamawiającego w zakresie obsługi rozdzielnicy elektrycznej oraz agregatu prądotwórczego.

6. Gwarancja

Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu,  gwarancji  jakości  na wykonane prace na okres

24 miesięcy (licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru niestwierdzającego wad) oraz zobowiązuje się wydać  Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne producentów na zamontowane w ramach realizacji zamówienia urządzenia (na okres nie krótszy niż 24 miesiące).

Wykonawca winien wydać Zamawiającemu wskazane dokumenty gwarancyjne w dniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Z uwagi na profil Zamawiającego, w okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych awarii w ciągu 3 godzin od przyjęcia zgłoszenia. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się  zapewnić Zamawiającemu możliwość złożenia telefonicznego zgłoszenia w każdym czasie, co zostanie stwierdzone stosowną adnotacją.

Wykonawca ponosi również koszty dojazdu serwisanta, naprawy i ewentualnej wymiany niesprawnych podzespołów. Gwarancja zostaje automatycznie przedłużona o czas usuwania awarii.

Wykonawca  zadeklaruje gotowość świadczenia usług poserwisowych i konserwacyjnych przedmiotu zamówienia.

7. Warunki dodatkowe:

1). Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację techniczną modernizacji rozdzielni nN zlokalizowanej w pawilonie A3 oraz wymiany agregatu prądotwórczego, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót,  jak i udzieli Wykonawcy stosownych wyjaśnień.

2). Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Należy stosować wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające wymagane prawem certyfikaty i atesty , w szczególności dopuszczone do zastosowania w obiektach publicznych. Wszystkie materiały i wyroby należy stosować zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producenta.

3). Wykonawca odpowiada za prawidłowe wydzielenie i oznakowanie terenu robót budowlanych, mając na uwadze ciągłość pracy pozostałych części szpitala. Miejsce prowadzenia robót winno być  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i oddzielone od pozostałych części obiektu, będących w użytkowaniu, szczelnymi ściankami. Roboty ogólno-budowlane należy prowadzić w sposób niezakłócający pracy w GCR Repty. Roboty hałaśliwe prowadzone będą wyłącznie w terminie i w czasie uzgodnionym wcześniej  z  Działem Technicznym Zamawiającego.

4). Wykonawca będzie prowadził prace w sposób sukcesywny, zapewniając tym samym ciągłą dostawę energii elektrycznej dla szpitala. Wszelkie, konieczne  przerwy w dostawie prądu będą uzgadniane z Działem Technicznym Zamawiającego.

5). Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest zorganizować zaplecze budowy, które może powstać jedynie w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Pomieszczenia socjalne oraz magazynowe zapewnia Zamawiający.

6). Od Wykonawcy wymagać się będzie zapewnienia na terenie objętym umową należytego ładu, porządku, przestrzegania zasad BHP i p.poż,  przepisów sanitarno – epidemiologicznych w czasie wykonywania prac oraz odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z realizacją prac oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

7). Zamawiający zaleca wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej celem szczegółowego zapoznania się ze specyfikacją i charakterem przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez wykonawców specyfiki i charakteru robót, jeśli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej.

8). Prawidłowość obmiarów zawartych w przedmiarze robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić w oparciu o otrzymaną SIWZ z załącznikami oraz wizję terenu prac. O rozbieżnościach pomiędzy obmiarami Wykonawcy a Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego przy wykorzystaniu procedury udzielania wyjaśnień w sposób opisany w SIWZ pkt XII.

9). Za organizację i przebieg wizji odpowiedzialni są pracownicy Działu Technicznego tel. 32 39-01-510 w godz. 8:00 – 14:00 w dni robocze.

10). Szczegółowy harmonogram robót, stanowiący załącznik do umowy będzie ustalony z Wykonawcą przed podpisaniem umowy.

11). Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania się do procedur i zasad wynikających z posiadania przez Zamawiającego certyfikatów jakości wg ISO 9001 – ISO 14001 i certyfikatu akredytacyjnego.

12). Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazane z nazwy materiały (wyroby) w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów), co nie może prowadzić do zmiany projektu. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na składającym ofertę (art. 30 ust. 5 ustawy „Pzp”). W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć w ofercie odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.

13). Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

31122000-7 Jednostki prądotwórcze;

31213100-3 Rozdzielnie;

44322200-5 Złącza kablowe;

51110000-6 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego;

51133000-3 Usługi instalowania turbin.

IV.      OPIS  CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

V.       PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy oraz podania nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. Zamawiający wymaga, aby podmiot, który zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie, uczestniczył bezpośrednio w wykonywaniu zamówienia jako Podwykonawca (w przypadku uzyskania zamówienia przez Wykonawcę).

2. W przypadku braku takiego wskazania w ofercie Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia Podwykonawcom.

3. Zlecenie części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.      WYJAŚNIENIE POWIĄZAŃ ISTNIEJĄCYCH MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI

NALEŻĄCYMI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

- Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 2  albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Ww. informację należy złożyć na druku oświadczenia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

- W myśl art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy  Pzp Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331 ze zm.) pod pojęciem grupa kapitałowa - rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

- Zgodnie z art. 4 pkt 1 ww. ustawy pod pojęciem przedsiębiorca – rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

- Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w pkt 2 powyżej, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy ( art. 24b ust 1 ustawy  Pzp).

- Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w pkt 2 powyżej, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji (art. 24b ust. 2 ustawy Pzp).

- Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w pkt 1 powyżej (art. 24b ust. 3 ustawy Pzp).

VII.       INFORMACJA  O PRZEWIDYWANYCH  ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w               art. 67 ust 1 pkt 7  ustawy Pzp.

VIII.       INFORMACJA  O  OFERTACH  WARIANTOWYCH

Nie dopuszcza się składania ofert  wariantowych.

IX.     TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 15 listopada 2014r.

X.  WARUNKI  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU ORAZ  OPIS SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY  SPEŁNIANIA  TYCH  WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.  1 ustawy Pzp, dotyczące:

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:

- jedno zadanie obejmujące swym zakresem dostawę wraz z montażem  rozdzielnicy elektrycznej  nN  oraz agregatu prądotwórczego o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł,

lub

- jedno zadanie obejmujące swym zakresem dostawę wraz z montażem  rozdzielnicy elektrycznej oraz jedno zadanie obejmujące swym zakresem dostawę wraz z montażem agregatu prądotwórczego,  o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł   każda.

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia;

- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje następującymi osobami posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone przy bezpośredniej realizacji zamówienia, a mianowicie Wykonawca przedstawi kandydata na stanowisko:

- Kierownika robót elektrycznych - osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności j.w).

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej  300 000,00 zł wraz z dowodem opłacenia składek.

2.  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu jakim jest brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w trybie art. 23 ustawy  Pzp warunki określone  w ust. 1 pkt. 1.1 – 1.4. winien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Warunki określone w ust. 2 muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z Wykonawców.

4. Zgodnie z art.26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu określonych podmiotowo skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w tym postępowaniu.

XI.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ                  WYKONAWCY  W  CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  W  POSTĘPOWANIU

1.   W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2);

b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie ( załącznik nr 5);

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie dostaw, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6);

d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z  przedmiotem zamówienia wraz z dowodem opłacenia składek;

e) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. X.2. SIWZ.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. X. 1.d) SIWZ, dotyczącej tych podmiotów.

2.  W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp (załącznik nr 3);

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1  pkt.2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

e) oświadczenie wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5. ustawy Pzp, albo informacją o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 4).

3.  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy załączyć:

a) specyfikację techniczną zawierającą szczegółowy opis urządzenia wraz z wszelkimi komponentami  w języku polskim potwierdzającą spełnianie wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiającego;

b) karty katalogowe, prospekty, szkice wymiarowe itp. umożliwiające Zamawiającemu zapoznanie się  z wyglądem przedmiotu zamówienia;

c) oświadczenie lub dokumenty potwierdzające, że Producent oferowanego urządzenia posiada autoryzowane przedstawicielstwo na terenie Polski zapewniające serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (załącznik nr 8),

d) kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem robót ujętym w SIWZ i zatwierdzony przez  osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z zasadą reprezentacji,

e) w przypadku zaoferowania materiałów (wyrobów) równoważnych należy przedłożyć dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.

4. Dokumenty dodatkowe:

a).  formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 1.A.;

b). dowód wniesienia wadium, a w szczególności Zamawiający wymaga przedłożenia oryginału dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium w formie niepieniężnej lub kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu;

c). pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów, składania wyjaśnień oraz oświadczeń woli, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawcy, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie,

d).  wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom (zał. nr 7),

e). pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków.

5. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w:

1.)  ust. 1 lit.   b SIWZ - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma  siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

2.) ust. 2 lit. b, c, d  SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma  siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a). nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b).nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3.) Dokument, o którym  mowa w 2.) lit. a,  b  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w .2.) lit.  d, c  powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.  Dokumenty są składane w oryginale (oświadczenia pkt. XI ust.1.a,b,c ust.2.a,e, ust. 3.c,d ust.4.a,b,d,e) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (z zastrzeżeniem zawartym w pkt. XI.4.c).

7. Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy Pzp, wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, lub którzy nie  złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia  w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

XII.	INFORMACJE O SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z 	WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, 	A

TAKŻE WSKAZANIE OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 	WYKONAWCAMI

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną.

2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

SP ZOZ  „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka

Sekcja Zamówień Publicznych p.A15

ul. Śniadeckiego 1        42 – 604 Tarnowskie Góry

faks: (032) 39-01-353  lub 39-01-206

lub adres e-mail: zamowieniapubliczne@repty.pl

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są w sprawach:

- merytorycznych Z-ca Dyr. ds Technicznych mgr Maksymilian Hajzer

- formalnych Sekcja zamówień publicznych mgr Anna Klecz

6. Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ

6.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści SIWZ. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.

6.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia  22 września 2014r. godz. 24.00.

6.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

6.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ, przekazując zmianę w sposób opisany w pkt 6.3.

6.5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na stronie internetowej www.repty.pl

6.6. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów,  jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią  SIWZ  i będą wiążące przy składaniu ofert.

XIII. 	WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium  w wysokości 5.000,00 zł.

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

a)   pieniądzu,

b)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

d)  gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w  ING Bank Śląski nr konta  92 1050 1386 1000 0002 0085 6649 z dopiskiem „Wadium GCR/46/ZP/2014”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie do godz. 11:00 dnia  26 września 2014r.

5. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy dołączyć do oferty w oryginale w sposób umożliwiający jego późniejszy zwrot, bez naruszania oferty, a do oferty trwale dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

6. Wykonawcy, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert zostaną wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp.

7. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp. W ofercie należy podać numer konta, na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu wadium.

8. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

9. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) zawarcie umowy  w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XIV. 	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

XV. 	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

- Ofertę wraz z załącznikami podpisuje osoba lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z zasadą reprezentacji. Osoba działająca na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do podpisania oferty dołącza je do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie.

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Wszystkie dokumenty                             i oświadczenia w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

- Dokumenty dołączone do oferty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Zaleca się, by każda strona oferty zawierająca treść była podpisana lub parafowana, a wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

- Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być sporządzone wg postanowień SIWZ oraz wzorów formularzy do niej załączonych.

- Wykonawca ponosi  koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13. Ofertę wraz z załącznikami składa się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisaną: „Oferta na dostawę wraz z montażem rozdzielni elektrycznej oraz agregatu

prądotwórczego  GCR/46/ZP/2014”.

14. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

XVI.  	MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT

1.   Miejsce składania i otwarcia ofert:

SP ZOZ  REPTY  Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka

ul. Śniadeckiego 1     42-604 Tarnowskie Góry

Sekcja zamówień publicznych pok. A 15.

2.    Termin składania ofert:    26 września 2014r.  do godz. 11:00.

3.    Termin otwarcia ofert:     26 września 2014r.    o godz.  11:30.

XVII.	 OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA CENY

1.Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w tym: koszty związane z dostawą, rozładunkiem, montażem wszelkich materiałów i urządzeń, wykonaniem niezbędnych robót elektrycznych i budowlanych koniecznych do montażu i podłączenia urządzeń, wykonaniem projektu powykonawczego, próbami ruchowymi jak również szkoleniem pracowników, oraz należny podatek VAT.

2.Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą.

3.Cenę  oferty należy podać na formularzu oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto.

4.Cena musi być podana w PLN, cyfrą,  zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

5.Cenę oferty należy podać w następujący sposób:

- cenę bez podatku VAT (netto)

- należny podatek VAT

- cenę łącznie z podatkiem (brutto)

XVIII.  OPIS  KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z  PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW                 	I  SPOSOBU  OCENY  OFERT

Kryterium i jego waga:   CENA – 100 pkt

Wartość punktowa kryterium ceny  jest wyliczana wg wzoru = Wc x C min/ Cn

Wc        - waga kryterium

C min	- najniższa zaproponowana cena

C n	- cena oferowana przez ocenianego Wykonawcę

Oceną oferty jest liczba punktów otrzymanych w kryterium ceny.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i niniejszej SIWZ oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.

XIX. 	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  	PO

WYBORZE  OFERTY  W CELU  ZAWARCIA  UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a). wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert,

b). Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c). Wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d). terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.

4. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust 1 ustawy Pzp), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z uwzględnieniem postanowień pkt XX SIWZ, najpóźniej w dniu podpisania umowy oraz do przedłożenia harmonogramu prac uzgodnionego z Zamawiającym.

6. W przypadku udziału Podwykonawców w wykonaniu części zamówienia Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy, który ma zostać podpisany między Wykonawcą a Podwykonawcą. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie umów z Podwykonawcami, które zostaną dołączone do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w formie załączników. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez Podwykonawców z dalszym Podwykonawcą.

    - WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY

- Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązania kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.  Zabezpieczenie ustala się w wysokości  10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w ING Banku Śląskim nr 92 1050 1386 1000 0002 0085 6649.

5.  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia                       i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

7.  Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.

8.  Kwota, o której mowa  w ust. 7, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XXI.  WZÓR UMOWY, WEDŁUG KTÓREGO I NA WARUNKACH W NIM   WSKAZANYCH ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ Z WYKONAWCĄ

      - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie ze wzorem stanowiącym projekt umowy (załącznik nr 9).

      - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie:

2.1.zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

1). okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:

a) trudności w dostępie do pomieszczeń, w których przewidziane są prace z uwagi na to, że zadania stanowiące przedmiot  umowy wykonywane będą podczas nieprzerwanego udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zamawiającego,

b) wstrzymania robót przez Zamawiającego,

2). wystąpienia istotnych wad skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji zamówienia,

3). działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

4). wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

2.2. zmiany wynikających z konieczności dostosowania postanowień umowy do warunków finansowania inwestycji realizowanej w ramach niniejszej umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty

3.  Dokonanie ww. zmian jest możliwe po uzyskaniu zgody, wyrażonej na piśmie przez Zamawiającego.

4. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy,

- zmianie osób uprawnionych do  reprezentacji  podmiotu,

- ogłoszeniu upadłości,

- ogłoszeniu likwidacji,

- zawieszeniu działalności,

- wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

XXII. 	POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej przewidziane ustawą przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a)  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

b)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

c)  odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XXIII.        POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

Zasady udostępnienia dokumentów:

- Protokół wraz  z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu  wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

- Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki  do protokołu na wniosek.

- Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem Wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

- Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania  dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

- Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

XXIV. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy

Załącznik nr 1A- Szczegółowe parametry oferowanych urządzeń

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 6 – Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 7 – Wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcom

Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 9 – Projekt umowy

Załącznik nr 10 – Projekt dokumentu gwarancyjnego

Załącznik nr 11 - Dokumentacja techniczna z przedmiarem robót

Załącznik nr  1

O F E R T A

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

( nazwa wykonawcy i adres)

Nr telefonu …………………………………….….

Nr faksu ……………………………………….….

E-mail……………………………………………..

NIP: ……………………………………………….

SP ZOZ „REPTY”

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen J. Ziętka

ul. Śniadeckiego 1

42-604 Tarnowskie Góry

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr GCR/46/ZP/2014 na dostawę wraz z montażem rozdzielni elektrycznej oraz agregatu prądotwórczego oferujemy realizację całości  przedmiotu zamówienia, spełniając wszystkie wymagania określone w SIWZ, za cenę ryczałtową w wysokości:

Netto : …………………………………………………………………………PLN

Podatek VAT : ………%………………………………………………………PLN

Brutto : ……………………………………………………………….………..PLN

- Szczegółowe parametry oferowanych urządzeń w ramach realizacji zamówienia przedstawia załącznik nr 1A.

- Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia                15 listopada 2014r.

- Zobowiązujemy się do udzielenia:

a) gwarancji na użyte materiały i zainstalowane urządzenia na okres ……  (nie mniej niż 24 miesiące),

b) 24 miesięcznej gwarancji na wykonane w ramach realizacji zadania prace,

licząc od dnia  podpisania protokołu odbioru końcowego nie stwierdzającego wad.

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia                     i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz że cena brutto nie ulegnie zmianie w okresie trwania umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi oraz projektem umowy i w pełni je akceptujemy, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z projektem umowy i wykonamy zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że w przypadku rozbieżności pomiędzy parametrami wykazanymi w badaniach przeprowadzonych w czasie próbnego rozruchu agregatu, a parametrami deklarowanymi, zawartymi w kartach katalogowych bądź w ofercie, wszelkie niezbędne prace dla uzyskania parametrów wymaganych będą wykonywane przez i na koszt Wykonawcy oraz będą przedłużać okres gwarancji o czas trwania tych prac.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:

a) siłami własnymi*,

b) siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców  w zakresie wykazanym  w załączniku nr 7.*

* niepotrzebne skreślić

- Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na warunkach określonych w projekcie umowy oraz do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ……………………………. w wysokości 10% ceny ofertowej, co stanowi równowartość kwoty ………………………………PLN.

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest ……………………………………………

……………....................................................................................tel……………………………………

- Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy nastąpi przelewem na jego konto w banku …………………………… nr konta………………………………………………………………..  w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Nr konta Wykonawcy, na które Zamawiający dokona zwrotu wadium …………………………....................

- Oferta wraz z załącznikami została złożona na ……….. kolejno ponumerowanych stronach.

- Załączniki do oferty :

| Lp | Nazwa dokumentu | Numer załącznika | Numer strony |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2); |  |  |
| 2 | oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 (załącznik nr 3); |  |  |
| 3 | oświadczenie wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5. ustawy Pzp, albo informacją o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. (załącznik nr 4). |  |  |
| 4 | wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie ( załącznik nr 5) |  |  |
| 5 | wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6) |  |  |
| 6 | aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |  |  |
| 7 | aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; |  |  |
| 8 | aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. |  |  |
| 9 | opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; |  |  |
| 10 * | pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, |  |  |
| 11 | dowód wniesienia wadium, a w szczególności Zamawiający wymaga przedłożenia oryginału dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium w formie niepieniężnej lub kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu; |  |  |
| 12 | karty katalogowe, prospekty, szkice wymiarowe umożliwiające Zamawiającemu zapoznanie się z wyglądem przedmiotu zamówienia; |  |  |
| 13 | oświadczenie lub dokumenty potwierdzające, że Producent oferowanego urządzenia posiada autoryzowane przedstawicielstwo na terenie Polski zapewniające serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (załącznik nr 8) |  |  |
| 14 | kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem robót ujętym w SIWZ i zatwierdzony przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z zasadą reprezentacji, |  |  |
| 15 | specyfikację techniczną zawierającą szczegółowy opis urządzenia wraz z wszelkimi komponentami w języku polskim potwierdzającą spełnianie wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiającego |  |  |
| 16* | pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów, składania wyjaśnień i oświadczeń woli, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawcy, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie, |  |  |
| 17* | wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom (załącznik nr 7) |  |  |
| 18* | w przypadku zaoferowania materiałów (wyrobów) równoważnych należy przedłożyć dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. |  |  |

*jeśli dotyczy

Podpisano:

Miejscowość i data ………………………………... 	     ………………………………………….

Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach 									uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu 									oferenta lub we właściwym upoważnieniu.

Załącznik nr 1A

SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY OFEROWANYCH URZĄDZEŃ

- ROZDZIELNICA nN A3.

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowa | Podać rok produkcji. |  |
| 2 | Urządzenie dopuszczone do handlu i eksploatacji posiadające oznakowanie CE | Tak |  |
| 3 | Producent/model/typ | Podać |  |
| 4 | Napięcie probiercze przemienne | 690/1000 V |  |
| 5 | Częstotliwość znamionowa | 50 Hz |  |
| 6 | Prąd znamionowy ciągły | 630 A |  |
| 7 | Stopień ochrony | IP55 |  |
| 8 | Zwarciowy znamionowy prąd 1-sek. | 36 kA |  |

- AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY |
| 1 | Fabrycznie nowy | Podać rok produkcji |  |
| 2 | Urządzenie dopuszczone do handlu i eksploatacji posiadające oznakowanie CE, i deklarację zgodności WE. | Tak |  |
| 3 | Producent/model/typ | Podać |  |
| 4 | Typ | Podać |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 6 | Rama stalowa zabezpieczona antykorozyjnie z układem do tłumienia drgań (z silnikiem i prądnicą). | Tak |  |
| 7 | Moc w trybie ciągłym | 378,00 kVA/302,40 kW |  |
| 8 | Moc w trybie rezerwowym | 415,18 kVA/332,60 kW |  |
| 9 | Współczynnik mocy | 0,8 |  |
| 10 | Częstotliwość | 50Hz stabilizacja ± 0,25% |  |
| 11 | Liczba faz | 3 |  |
| 12 | Pojemność zbiornika paliwa (minimum). | 750 litrów |  |
| 13 | Automatyczny panel starowania z portem RS232 i RS485 z protokołem MODRUS | Tak |  |
| 14 | Czerpnia i wyrzutnia powietrza | Tak |  |
| 15 | Kompletny układ wydechowy | Tak |  |
| 16 | Układ sterowania automatycznego dla samoczynnego załączania rezerwowego (SZR) i samoczynnego wyłączania, bez styczników głównych, umożliwiający ręczne sterowanie pracą agregatu | Tak |  |
| PRĄDNICA TRÓJFAZOWA SYNCHRONICZNA |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Typ | Podać |  |
| 3 | Moc w trybie ciągłym | 410,00 kVA |  |
| 4 | Moc w trybie rezerwowym | 450,00 kVA |  |
| 5 | Rodzaj połączeń uzwojeń | gwiazda |  |
| 6 | Napięcie znamionowe | 400/230 V |  |
| 7 | Częstotliwość znamionowa | 50 Hz |  |
| 8 | Stopień ochrony IP | 25 |  |
| 9 | Typ elektronicznego regulatora napięcia | M40FA640A |  |
| 10 | Dokładność regulacji napięcia | 0,5% |  |
| 11 | Klasa izolacji | H |  |
| 12 | Chłodzenie | ciecz |  |
| SILNIK NAPĘDOWY WYSOKOPRĘŻNY |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Typ | Podać |  |
| 3 | Paliwo | ON |  |
| 4 | Liczba cylindrów | 6 |  |
| 5 | Zasilanie w powietrze | turbosprężarka |  |
| 6 | Prędkość obrotowa | 1500 obr/min. |  |
| 7 | Standardowy regulator obrotów | elektroniczny |  |
| 8 | Dokładność regulacji dla regulatora obrotów | 0,25% |  |
| 9 | Napięcie instalacji rozruchowej | 24V DC |  |
| 10 | Łączna pojemność akumulatorów | 240 Ah |  |
| 11 | Układ podgrzewania bloku silnika i ładowarka akumulatorów | tak |  |

Podpisano:

Miejscowość i data ………………………………... 	     ………………………………………….

Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach 									uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu 									oferenta lub we właściwym upoważnieniu.

Nr sprawy: GCR/46/ZP/2014                                                                        	                   Załącznik nr 2

.............................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

zgodnie z art.22 ust 1 ustawy Pzp

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

- DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ  ORAZ AGREGATU  PRĄDOTWÓRCZEGO.

ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy) ………………………………..

…………………. ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

Art. 22

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonanie zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.............................................., dnia………………………

........................................................

(podpis osoby/osób uprawnionej/ych do 									                          reprezentowania Wykonawcy)

Nr sprawy: GCR/46/ZP/2014                                                                                             Załącznik nr  3

.............................................................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy Pzp

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

- DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ  ORAZ AGREGATU  PRĄDOTWÓRCZEGO.

ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz(nazwa/firma i adres Wykonawcy) ………………………………..

…………………. ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

.............................................., dnia………………………

........................................................

(podpis osoby/osób uprawnionej/ych do 									                       reprezentowania Wykonawcy)

Nr sprawy: GCR/46/ZP/2014                                                                                             Załącznik nr  4

.............................................................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

zgodnie z art.24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

- DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ  ORAZ AGREGATU  PRĄDOTWÓRCZEGO.

ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy) ………………………………..

…………………. ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że  firma należy/ nie należy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U . Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

Firma należy do grupy kapitałowej*…....................................................………………………….

(W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp)*

.............................................., dnia………………………

........................................................

(podpis osoby/osób uprawnionej/ych do 									                       reprezentowania Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić

Nr sprawy: GCR/46/ZP/2014                                                                               	        Załącznik nr  5

…………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ

wykaz wykonanych  dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – tj.

- jedno zadanie obejmujące swym zakresem dostawę wraz z montażem  rozdzielnicy elektrycznej  nN  oraz agregatu prądotwórczego o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł,

lub

- jedno zadanie obejmujące swym zakresem dostawę wraz z montażem  rozdzielnicy elektrycznej oraz jedno zadania obejmujące swym zakresem dostawę wraz z montażem agregatu prądotwórczego,  o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł   każda,   – zgodnie z warunkiem udziału opisanym w pkt. X ust.1. ppkt. 1.2. SIWZ

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu, który wykonał dostawę | Podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana | Opis zrealizowanej dostawy | Termin wykonania dostawy | Wartość brutto zrealizowanej dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

W załączeniu składamy dokumenty, referencje potwierdzające, że wykazane powyżej dostawy zostały wykonane należycie.

………………………………………

Data i podpis osoby/osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy zgodnie z zasadą reprezentacji

Nr sprawy: GCR/46/ZP/2014                                                                                                    Załącznik nr 6

…………………………………

(pieczęć  Wykonawcy)

WYKAZ

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,  a zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z warunkiem udziału opisanym w pkt. IX ust.1. ppkt. 1.3. SIWZ

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia | Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia, przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, świadectwa kwalifikacyjne, zaświadczenia, doświadczenie w latach) | Podstawa dysponowania osobami - własna/ udostępniony przez inny podmiot |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Uprawnienia: w specjalności: Nr uprawnień : z dnia: Przynależność do Izby: zaświadczenie z dnia : ważne do : |  |

Oświadczam, że wskazana powyżej osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada wymagane prawem uprawnienia.

……………………………………

Data i podpis osoby/osób upoważnionych do 									składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 									zgodnie z 	zasadą reprezentacji

Nr sprawy: GCR/46/ZP/2014                                                                                                    Załącznik nr 7*

…………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ

części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom

| Lp. | Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy | Dane podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

……………………………………

Data i podpis osoby/osób upoważnionych do

składania 	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

zgodnie z 	zasadą reprezentacji

Nr sprawy: GCR/46/ZP/2014                                                                                                    Załącznik nr 8

…………………………………

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

Niniejszym oświadczam, że:

- Producent oferowanego urządzenia/sprzętu ………………………..  posiada autoryzowane przedstawicielstwo na terenie Polski zapewniające serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Dane teleadresowe serwisu:

Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………

Adres:…………………………………………………………………………………………

Tel/fax…………………………………………………………………………………………

e-mail …………………………………………………………………………………………

-   W okresie trwania gwarancji zobowiązuje się  przystąpić do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego  awarii w ciągu 3 godzin od przyjęcia zgłoszenia. Zgłoszenia należy dokonać pod nr. tel.:……………………………… fax:……………………………………….

.............................................., dnia………………………

………………………………………….

podpis osoby/osób upoważnionych do 			 składania 	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

zgodnie z zasadą reprezentacji

Nr sprawy: GCR/46/ZP/2014                                                                                                 Załącznik nr 9

U M O W A  nr ……..

(PROJEKT)

zawarta w dniu ………… 2014r. w Tarnowskich Górach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach (kod 42-604) przy ulicy Śniadeckiego 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem 0000031621 reprezentowanym przez:

Dyrektora					- dr n. med. Krystiana Oleszczyka

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiający”

a

……………………………………………… z siedzibą w ………………………..  (kod…-.….) przy ulicy ………..……, wpisanym do ……………….................. pod nr …........................, NIP:.............................REGON:.................................,

w imieniu i na rzecz, którego działa:

………………………                                      -………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego nr GCR/46/ZP/2014 w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wymiana rozdzielnicy elektrycznej nN w pawilonie A3 oraz wymiana

agregatu  prądotwórczego w SP ZOZ  „REPTY”  Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich

Górach, a nadto wykonanie stosownej dokumentacji powykonawczej,  jak również wykonanie pomiarów

odbiorczych i szkolenie pracowników w zakresie obsługi agregatu oraz rozdzielni.

2.  Szczegółowe wymogi i parametry techniczne oraz zakres prac objętych przedmiotem umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, które stanowią integralną część  niniejszej umowy i znajdują się w posiadaniu obu stron.

3.  Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową, w tym SIWZ wraz z załącznikami oraz ofertę Wykonawcy, z uwzględnieniem norm technicznych, zasad wiedzy technicznej i prawa budowlanego.

4.  Wykonawca zobowiązuje się, do zastosowania jedynie takich materiałów budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych, które będą spełniały wymagane prawem normy, posiadały wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (tj. Dz.U. z 2004 r., Nr 249, poz. 2497 z późn. zm.).

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca dostarczy wszelkie materiały, urządzenia i sprzęt niezbędne dla prawidłowej realizacji

umowy.

2. Wykonawca robót jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną, zaleceniami Zamawiającego, a także w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu realizacji robót. Prace powinny być wykonane również zgodnie z instrukcjami producentów, zapewniając niezawodność i bezpieczeństwo funkcjonowania.

3. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać miejsce wykonywania prac w stanie wolnym od przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, które nie są już potrzebne dla realizacji prac. Jest również odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. w miejscu realizacji prac, a także odpowiada za bezpieczne warunki poruszania się w obrębie realizowanych prac.

4.  Wykonawca gwarantuje, że wszelki dostarczony w ramach realizacji zadania sprzęt będzie kompletny, fabrycznie nowy i wolny od wad.

5. Wszelkie odpady powstałe podczas realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zagospodaruje we własnym

zakresie i na własny koszt. W celu utrzymania porządku na terenie prac, Wykonawca zaopatrzy się w

pojemniki lub sprzęt potrzebny do składowania powstałych odpadów  oraz zapewni systematyczne ich

usuwanie.

6. Po zakończeniu zadania Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go     Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego zadania.

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy wyłącznie przy pomocy wykwalifikowanych pracowników, dysponujących odpowiednim doświadczeniem niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy i oświadcza, że będzie ponosił odpowiedzialność za działania lub zaniechania wszelkich osób, którymi będzie posługiwać się przy realizacji umowy, jak za swoje działania lub zaniechania.

§3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należeć będzie w szczególności:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

b) przekazanie protokolarne Wykonawcy terenu budowy w zakresie wynikającym z posiadanych dokumentów, umożliwiające rozpoczęcie i realizację przedmiotu umowy,

c) wskazanie punktu poboru wody i energii elektrycznej,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

e) dokonanie odbioru końcowego robót nie stwierdzającego wad,

g) zapłata wynagrodzenia za należycie wykonany przedmiot umowy.

§ 4

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu niniejszej umowy w nieprzekraczalnym terminie  do dnia  15 listopada 2014r.

2.  Czas trwania poszczególnych prac określa harmonogram stanowiący załącznik  nr … do umowy.

3. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru końcowego niestwierdzającym wad.

§ 5

Odbiór prac

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość i bezpieczeństwo prac.

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 3  dni od daty zawiadomienia o ich ukończeniu oraz potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru całego przedmiotu umowy. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie odbioru w formie pisemnej.

3. Do zawiadomienia o gotowości do odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

a) projekt powykonawczy – zaktualizowany po wykonaniu robót;

b) Specyfikację Techniczną;

c) protokoły z przeprowadzonych (ewentualnie) odbiorów częściowych;

d) protokoły z przeprowadzonych badań (pomiarów i sprawdzeń);

e) deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia na zastosowane wyroby i urządzenia;

f) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwłaszcza przy odbiorze robót   zanikających i    ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń;

g) szczegółową instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim zabudowanych urządzeń;

h) karty gwarancyjne w języku polskim;

i) protokół  rozruchu agregatu, w tym DTR - (Dokumentacji Techniczno-Ruchową);

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują

następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi z zastrzeżeniem § 11.

5.   W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie te wady na koszt Wykonawcy.

§ 6

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie   ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą w kwocie:  ….…….  złotych netto (słownie…….…….),

wraz z …...% podatkiem VAT .........................  złotych brutto (słownie ………….…).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy

3. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem na jego konto w banku ………………………… nr konta ………………………………………………….. w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

5.  Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru robót końcowych nie stwierdzający wad.

6.  W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

7. W przypadku, gdy Wykonawca zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za odebrane  roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

8.  Wykonawca oświadcza, że posiada NIP nr  ……………….

Zamawiający oświadcza, że posiada NIP nr   645-000-93-46

§ 7

Podwykonawstwo

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonany:

a) siłami własnymi Wykonawcy,

b) z udziałem podwykonawców, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej  będzie stanowić w  przypadku robót wykonywanych przez Podwykonawcę:

a) pisemna zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy Wykonawcy z Podwykonawcą zgodnie z art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego,

b) protokół odbioru robót częściowych lub końcowych nie stwierdzający wad wykonanych przez Podwykonawcę robót, wystawiony przez Wykonawcę, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, a określający zakres robót i ich wartość,

c) kopia faktury wystawionej Wykonawcy (wraz z poświadczeniem wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) przez Podwykonawcę za wykonane przez niego roboty,

d) kopia przelewu bankowego lub inny dokument świadczący o dokonaniu zapłaty (wraz z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem),

e) oryginał oświadczenia Podwykonawcy (lub notarialnie poświadczona kopia) o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za wskazany na fakturze Podwykonawcy zakres robót.

3. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować, iż nie narusza to prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takim przypadku prawo: zbadania czy Wykonawca w sposób należyty wywiązuje się z warunków umowy z Podwykonawcą ( stanowiącej zał. nr … do niniejszej umowy), oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od Podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń.

4. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, Zamawiający może obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcy na wypadek roszczeń Podwykonawcy,  które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 647 1 § 5 Kodeksu cywilnego.

§ 8

Nadzór inwestorski, kierownictwo budowy

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie …………..posiadającego uprawnienia  nr............................, który działa w  granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.).

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie …………. posiadającego uprawnienia  nr............................, który działa w  granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.).

3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:

a)   po stronie Zamawiającego: …………………………………tel:.....................................,

b)   po stronie Wykonawcy: ………………………………………tel:......................................

4. Osoby wymienione w ust. 1,2 i 3 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego jej  wykonania.

§ 9

Ubezpieczenie OC

Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy. Kopia polisy stanowi załącznik nr… do niniejszej umowy.

§ 10

Warunki gwarancji i rękojmi

      - 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy:

a) … miesięcznej gwarancji na dostarczony i zamontowany sprzęt , użyte materiały i zainstalowane     urządzenia  oraz zobowiązuje się wydać  Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne producentów na zamontowane urządzenia,

b) 24 miesięcznej gwarancji na przeprowadzone w ramach realizacji przedmiotu umowy prace zgodnie z    dokumentem gwarancyjnym  stanowiącym załącznik nr… do umowy,  licząc od dnia podpisania protokołu   końcowego odbioru nie stwierdzającego wad. Wykonawca winien wydać Zamawiającemu wskazane dokumenty gwarancyjne w dniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

2. W przypadku dokonania istotnej naprawy gwarancyjnej, termin gwarancji biegnie na nowo w odniesieniu do naprawianej części lub wydania nowej rzeczy lub też od dnia zwrócenia rzeczy istotnie naprawionej. Naprawa będzie istotna chociaż nakład pracy do jej wykonania będzie nieduży lecz ze względu na znaczenie jakie dana część odgrywa dla użyteczności całego przedmiotu gwarancji, a nie usunięcie wady poważnie zmniejszyłoby jego użyteczność.

3. Uprawnienia wynikające z gwarancji mogą być dochodzone także po upływie okresu gwarancyjnego, jeśli    Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed  upływem terminu gwarancji.

      - 4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad     usuwaniem wad.

      - 5. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usunięcia wad w ciągu 3 godzin od chwili przyjęcia

      - zgłoszenia o usterce.

- Zgłoszenie usterki należy dokonać: ……………………….. tel/fax……………….. e-mail………

- Strony na mocy art. 558 k. c. rozszerzają uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na

okres trwania  gwarancji.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od    uprawnień wynikających z gwarancji.

- W przypadku, jeżeli Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do usunięcia wad na podstawie przepisów o rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji wad tych nie usunie w terminie wskazanym w wezwaniu, zobowiązany jest do pokrycia kosztów wykonania zastępczego, należnych innemu podmiotowi, który wady te usunął na zlecenie Zamawiającego. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Kupujący wskutek wady nie mógł korzystać z przedmiotu umowy.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

    - Strony oświadczają, że Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie  …………… w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy określonego w § 4 pkt. 1; czyli …………zł (słownie  …………….).

    - Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiąca 70% wysokości zabezpieczenia, o której mowa w pkt 1 w wysokości …….. zł, zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

    - Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia w wysokości …….. zł,  będzie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie  5-letniego okresu rękojmi za wady.

§ 12

Kary umowne

1. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z   umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku:

1) opóźnienia w wykonaniu i dostarczeniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 4 ust.1,

2) opóźnienia w przystąpieniu do usunięcia zgłoszonych awarii w ciągu 3 godzin od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego w wysokości 100 zł, za każdą kolejną rozpoczętą godzinę opóźnienia;

3) opóźnienia w  usuwaniu wad - usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania gwarancji) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od rozpoczętego dnia następnego po upływie wyznaczonego terminu,

4) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność  w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 6 ust. 1,

5) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

3. Zapłaty kary umownej określonej w ust. 2 dokonuje się poprzez potrącenie z wynagrodzenia umownego, co następuje po pisemnym oświadczeniu o potrąceniu przed jego dokonaniem.

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza się podatku VAT.

§ 13

Odstąpienie od umowy

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach  i terminach:

a) ogłoszenia likwidacji, rozwiązania firmy Wykonawcy lub wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy, w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o jednej z tych okoliczności;

b) jeżeli Wykonawca z jego wyłącznej winy nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, względnie  bez uzasadnienia nie  kontynuuje jej realizacji pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, a przerwa ta trwa przez okres przekraczający 7 dni albo w inny sposób naruszy postanowienia umowy,

c) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach na podstawie art. 145 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w pkt 1 pod lit. b, c może być dokonane nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty wystąpienia jednej z tych okoliczności.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać odpowiednie uzasadnienie.

§ 14

Zmiany do umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie:

  - zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

1). okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:

a) trudności w dostępie do pomieszczeń, w których przewidziane są prace z uwagi na to, że zadania stanowiące przedmiot  umowy wykonywane będą podczas nieprzerwanego udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zamawiającego,

b) wstrzymania robót przez Zamawiającego,

2). wystąpienia istotnych wad skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji zamówienia,

3). działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

4). wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

1.2. zmiany wynikających z konieczności dostosowania postanowień umowy do warunków finansowania inwestycji realizowanej w ramach niniejszej umowy.

2. Dokonanie ww. zmian jest możliwe po uzyskaniu zgody, wyrażonej na piśmie przez Zamawiającego.

§ 15

        - Wykonawca przyjął do wiadomości, że GCR „REPTY” posiada certyfikat zarządzania jakością                        i zarządzania środowiskowego (ISO 9001 i ISO 14001), w związku z czym na terenie Centrum funkcjonują stosowne procedury, instrukcje i regulaminy, które Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać.

        - Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

§ 16

Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela, w przypadku zobowiązań Kupującego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył zakład, czyli przez Zarząd Województwa Śląskiego.

§ 17

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie.

2.  W przypadku nie osiągnięcia porozumienia spory podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.  Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną pod rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, aktów prawnych wykonawczych do tej ustawy  oraz Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

Nr sprawy: GCR/46/ZP/2014                                                                                          Załącznik nr 9

DOKUMENT GWARANCYJNY

Wykonawca : ……………………………………………………………...................................................................................

reprezentowany przez :  . …………………………………

udziela Zamawiającemu : …................................................................................................................................

reprezentowanemu przez:......................................................                - ….......................................................

….......- miesięcznej gwarancji na wykonane prace w ramach realizacji zadania pn.:

……………………………………………….…

GCR/46/ZP/2014

licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy nr ……………..…. z dnia ………….......

Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie prace wykonane w ramach wyżej wymienionej umowy.

Data odbioru końcowego: …………………..

Wykonawca oświadcza, że przedmiot gwarancji został wykonany z należytą jakością, zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi.

WARUNKI GWARANCJI / ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY / TERMINY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.

2. Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu gwarancji.

3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji ponosi wyłącznie Generalny Wykonawca prac.

4. W okresie usuwania wad Wykonawca zapewni prawidłowe funkcjonowanie obiektu budowlanego, czym umożliwi niezakłócone  korzystanie z obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. W ramach gwarancji ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

a) jeśli wada uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu gwarancji – niezwłocznie,

b) w pozostałych przypadkach wynosić będzie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia, chyba że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.

6. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu wyznaczonych powyżej terminów od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady faksem, usunąć na własny koszt zaistniałe usterki i wady oraz doprowadzić przedmiot gwarancji do stanu zgodnego z dokumentacją techniczną (SIWZ, przedmiar robót) na podstawie której został wykonany.

7. Usunięcie wad  stwierdza się protokolarnie.

8. Zamawiający udostępni obiekt budowlany celem dokonania przeglądu gwarancyjnego i przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

9. Wykonawca może powierzyć obowiązek naprawy gwarancyjnej osobie trzeciej, będącej wyspecjalizowaną jednostką. Nie ma to jednak wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu obowiązków gwarancyjnych jak i na odpowiedzialność za jakość napraw gwarancyjnych.

10. Zwolnienie Wykonawcy z odpowiedzialności gwarancyjnej nastąpi w wypadku udowodnienia przez

Wykonawcę zaistnienia wady w wyniku działania siły wyższej, z zachowania się Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi on odpowiedzialności.

11. W przypadku dokonania istotnej naprawy gwarancyjnej, termin gwarancji biegnie na nowo w odniesieniu do naprawianej części .lub wydania nowej rzeczy lub też od dnia zwrócenia rzeczy istotnie naprawionej. Naprawa będzie istotna chociaż nakład pracy do jej wykonania będzie nieduży lecz ze względu na znaczenie jakie dana część odgrywa dla użyteczności całego przedmiotu gwarancji, a nie usunięcie wady poważnie zmniejszyłoby jego użyteczność.

12. Uprawnienia wynikające z gwarancji mogą być dochodzone także po upływie okresu gwarancyjnego, jeśli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed  upływem terminu gwarancji.

13. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do spełnienia obowiązków wynikających z gwarancji w ciągu 3 godz. od chwili dokonania zgłoszenia, bądź w terminie określonym w pkt. 5 nie usunie stwierdzonych usterek/wad, Zamawiający może usunąć wady   na ryzyko i koszt Wykonawcy, który będzie obowiązany do pokrycia kosztów wykonania zastępczego. Powyższe uprawnienie nie pozbawia Zamawiającego możliwości naliczenia kar umownych , o których mowa w §12 pkt. 2. 2) oraz 3) umowy.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

16. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za

wady przedmiotu gwarancji przez okres trwania gwarancji.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości – upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………

Przyjmujący gwarancję jakości – upoważniony przedstawiciel Zamawiającego:

……………………………………………………………………………………

w dniu......................................