DA- AZP- 380- 17/2/2012						                Tarnowskie Góry, 22.11.2012r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 							                      	     POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wymianę płytek podłogowych GCR/61/ZP/2012

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych    (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Proszę o wyjaśnienia wybranych przez Państwa płytek podłogowych Arkesia Satyna 59,8x29,8.

W specyfikacji jak również w przedmiarze podano następujące informacje:

- ułożenie płytek Arkesia Satyna o wymiarze 59,8x29,8 na posadzce oraz na cokole w wysokości 10 cm, klasa ścieralności V, skuteczność przeciwpoślizgowa R10, nasiąkliwość E<6%, kolorystyka: pas środkowy-grys, pasy boczne z cokołami-grafit.

Wg producenta i dokumentacji jaką producent posiada klasa ścieralności nie posiada dokumentów potwierdzających klasy ścieralności, gdyż płytka Arkesia Satyna jest płytką porcelanową. Natomiast jeśli chodzi o nasiąkliwość to zgodnie z atestem klasa nasiąkliwości wynosi E<0,5%.

Proszę również o określenie pasa środkowego(jaki szeroki powinien być wykonany) oraz pasa bocznego.

Odpowiedz brzmi:  1. Płytki Arkesia(Ceramika Paradyż) typu gres nieszkliwiony posiadają nasiąkliwość wodną E≤0,5% więc mieszczą się w zakresie, który został wskazany w SIWZ.

2. Płytki Arkesia (Ceramika Paradyż) to gres barwiony w masie posiadający odporność na wgłębne ścieranie płytek. Badnie zostało przeprowadzone wg normy EN ISO 10545-6.

Wymagania normy to max 175, a parametry osiągnięte max 140. Powyższe parametry mieszczą się w klasie V(karta techniczna).

3. Szerokość pasa bocznego należy przyjąć 30 cm, wysokość cokołu nie mniej niż 8cm i nie więcej niż 10cm.

Z poważaniem

Kierownik Zamawiającego

Prosimy o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego pisma

na numer faxu 32-3901206 lub 32- 3901353

dn. ………………………2012r.  ilość stron …………..…………

podpis i pieczątka osoby upoważnionej:........................................