DA- AZP- 380- 15/14/2012						                Tarnowskie Góry, 31.10.2012r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 							                      	     POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego  GCR/58/ZP/2012

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Część nr 2 - Elektrokardiograf

- Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z przesuwem papieru: 5, 12.5, 25 i 50 mm/s?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z klawiaturą typu alfanumeryczną typu T9?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści elektrokardiograf o częstotliwości próbkowania 800 Hz/kanał?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 3  - Defibrylator

4. Prosimy o uściślenie, czy Zamawiający wymaga aby defibrylator był wyposażony w łyżki twarde do defibrylacji dla dzieci i dorosłych, co wpływa na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji urządzenia?

Odpowiedź brzmi: Tak, Zamawiający wymaga aby defibrylator był wyposażony w łyżki twarde do defibrylacji dla dorosłych.

5. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny niskoenergetyczny defibrylator dwufazowy wykorzystujący rektalinearną (prostokątną) dwufazową falę defibrylacyjną ZOLL RLB, z zakresem wyboru energii w trybie ręcznym od 1 do  200 J, spełniający aktualne Wytyczne 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji i Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące zakresu energii defibrylacji dwufazowej ?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści niskoenergetyczny defibrylator dwufazowy bez możliwości rozbudowy o pomiar kapnografii?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

7. Czy zamawiający dopuści defibrylator bez możliwości rozbudowy o kapnografię?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

8. Czy zamawiający dopuści defibrylator z zakresem energii od 2 do 270J?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 4 – Monitor podstawowych parametrów klinicznych

9. Czy Zamawiający wymaga wysokiej klasy monitora z ekranem 12.1” obsługiwanym przez ekran dotykowy, dzięki czemu obraz będzie bardziej czytelny a obsługa w znacznym stopniu szybsza i ułatwiona?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

10. Czy Zamawiający wymaga aby monitor posiadał funkcję ciągłej archiwizacji wszystkich fal oraz wartości liczbowych wszystkich monitorowanych parametrów z 72 godzin z rozdzielczością od 8 sek.?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

11. Czy Zamawiający wymaga funkcji przenoszenia archiwizowanych danych (wszystkich fal, trendów oraz wartości liczbowych) z 72 godzin do komputera za pomocą złącza USB?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

12. Czy Zamawiający wymaga jednoczesnego monitorowania 6 odprowadzeń EKG przy użyciu kabla 3-żyłowego?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający wymaga.

13. Czy zamawiający wymaga funkcji nadzoru bezdechu w zakresie 5 – 45 sek.?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie wymaga.

14. Czy Zamawiający wymaga wysokiej klasy pomiaru saturacji odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe w technologii Nellcor Oxi Max?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

15. Czy zamawiający wymaga funkcji szybkiego podglądu ostatnich 15 pomiarów ciśnienia (wartość skurczową rozkurczową i średnią) z określeniem daty oraz czasu wykonania każdego pomiaru?

Odpowiedz brzmi:  Zamawiający wymaga.

16. Zwracamy się z zapytaniem o dopuszczenie do postępowania, na zasadzie równoważności, sprzętu renomowanego producenta urządzeń medycznych, charakteryzującego się poniższymi parametrami będącymi równoważnymi bądź lepszymi od wymaganych?

|  | EKRAN i BUDOWA |
| --- | --- |
| 1 | Kolorowy, zintegrowany w jednej obudowie z jednostką centralną, ekran TFT LCD min. 10,4” | TAK |
| 2 | Wysoka rozdzielczość monitora min. 800x600 dpi | TAK |
| 3 | Możliwość wyświetlania jednocześnie min. 8 krzywych | TAK |
| 4 | Waga monitora: max 5 kg (z baterią) | TAK |
| 5 | Monitor przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych: noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |
| 6 | Zasilanie: - sieciowe 100-240V oraz z wymienialnego akumulatora - możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci (zabezpieczenie przed przeładowaniem) - alarm stanu rozładowania akumulatora na 5 min. przed wyłączeniem - ładowanie akumulatora do 100% 8 godzin - czas pracy na akumulatorze min. 1,5 godziny | TAK |
|  | PARAMETRY MONITOROWANE |
|  | EKG |
| 1 | Zakres częstości akcji serca: min:15-300/min | TAK |
| 2 | Możliwość jednoczesnej prezentacji 7 kanałów EKG | TAK |
| 3 | Min. 4 prędkości kreślenia: 6.25, 12.5, 25, 50 mm/sek. | TAK |
| 4 | Obwód zabezpieczony przed defibrylacją (min.5kV) | TAK |
| 5 | Wzmocnienie wyświetlania krzywej min.: x ¼, x ½, x1, x2, x4, Auto | TAK |
| 6 | Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji | TAK |
| 7 | Możliwość podglądu w dowolnej chwili min. 100 minut wstecz zapisu krzywej EKG „full disclosure” | TAK |
| 8 | Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 0,8 mV z prezentacją co najmniej 4 odprowadzeń jednocześnie | TAK |
| 9 | Analiza arytmii co najmniej 13 rodzajów | TAK |
| 10 | Możliwość własnego ustawienia pozycji pomiaru odcinka P-R | TAK |
| 11 | Możliwość ustawienia położenia punktu J | TAK |
| 12 | Możliwość powiększania dowolnego wybranego zespołu QRS i manualnego dokonywania pomiarów (amplituda i długości odcinków) | TAK |
| 13 | Analiza zmian HR z dowolnie wybranego przedziału czasowego | TAK |
| 14 | Statystyka zmian HR z prezentacją w postaci trendów graficznych | TAK |
|  | NIBP |
| 1 | Oscylometryczna metoda pomiaru | TAK |
| 2 | Zakres ciśnienia: - skurczowe: min. 30-250 mmHg - rozkurczowe: min.10-220 mmHg | TAK |
| 3 | Zakres tętna: min. 40-240 bpm | TAK |
| 4 | Czas pomiaru maks. 25 sekund | TAK |
| 5 | Tryb pracy: Auto, Ciągły, Ręczny | TAK |
| 6 | Możliwość automatycznego cyklu pomiarowego z regulowanym interwałem czasowym w zakresie 1-480 minut. | TAK |
| 7 | Archiwizacja min. 600 pomiarów NIBP | TAK |
|  | SpO2 |
| 1 | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe – typu: Massimo, Nellcor bądź FAST | TAK, podać |
| 2 | Zakres pomiaru: 0-100% | TAK |
| 3 | Dokładność pomiaru +/- 2% | TAK |
| 4 | Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz cyfrowej | TAK |
| 5 | Zakres PR: min. 30-300 bpm | TAK |
|  | TEMPERATURA |
| 1 | Zakres pomiaru: 0-50 °C | TAK |
| 2 | Dokładność pomiaru +/- 0,1 °C | TAK |
| 3 | Sposób wyświetlania - wartości cyfrowe | TAK |
| 4 | Wyświetlanie różnicy temperatur | TAK |
|  | RESPIRACJA |
| 1 | Metoda pomiaru impedancyjna | TAK |
| 2 | Zakres pomiaru: 0-120 odd./min. | TAK |
| 3 | Min. 3 prędkości kreślenia: 6.25, 12.5, 25 mm/sek. | TAK |
| 4 | Min. 3 wzmocnienia krzywej: x ½, x1, x2 | TAK |
| 5 | Alarm bezdechu min. 5 - 120s | TAK |
| 6 | Sygnalizacja i możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania (szczytami płuc, przeponą) | TAK |
|  | INNE PARAMETRY |
| 1 | Obsługa: - ekranowa klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny - menu w języku polskim - łatwa obsługa poprzez pokrętło nawigacyjne oraz przyciski funkcyjne - możliwość dostosowania kolorów krzywych wg upodobań użytkownika - proste aktualizacje oprogramowania poprzez złącze USB | TAK |
| 2 | Oprogramowanie do obliczania dawki leków | TAK |
| 3 | Wyjście do centrali zbiorczej w systemie RJ-45; możliwość podłączenia monitora kopiującego; złącze USB x1 | TAK |
| 4 | Tryby pracy: tryb standardowy, duże znaki, 7 EKG, trendy dynamiczne, tryb OxyCRG | TAK |
| 5 | Pamięć trendu dla wszystkich mierzonych parametrów min. 1000 godz. | TAK |
| 6 | Zapamiętywanie min. 200 zdarzeń alarmowych oraz min. 200 wyników alarmowych arytmii | TAK |
| 7 | Normy bezpieczeństwa: - temperatura pracy min. 10-40 °C - I klasa urządzenia, BF i CF - odporność przed szkodliwymi substancjami ciekłymi min. IPX1 | TAK |
| 8 | Alarmy: - 3 poziomy ważności alarmów - zawieszane na stałe bądź czasowo - granice alarmowe ustawiane ręcznie dla wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |
|  | AKCESORIA: |
| 1 | Akcesoria (dla 1 kardiomonitora): - mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar średni dla dorosłych - wąż NIBP - kabel EKG 5-odprowadzeniowy - wielorazowy czujnik SPO2 typu klips dla dorosłych | TAK |

Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.

17. Czy Zamawiający będzie wymagał aby oferowane monitory funkcji życiowych posiadały pamięć trendów z ostatnich 1000 godzin dla retrospektywnej analizy danych pacjenta?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

18. Czy Zamawiający będzie wymagał aby oferowane monitory funkcji życiowych posiadały funkcję analizy zmian HR z dowolnie wybranego okresu czasowego wraz z prezentacją w postaci trendów graficznych?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

19. Czy z uwagi na wysoką rzetelność i dokładność pomiarów SpO2, Zamawiający oczekuje aby algorytm pomiarowy saturacji był odporny na niska perfuzję i artefakty ruchowe typu Massimo, Nellcor lub Philips – FAST?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Część nr 5 - Pulsoksymetr napalcowy, bezprzewodowy, dla dorosłych

20. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z wyświetlaczem OLED?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.

21. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny pulsoksymetr z zasilaniem bateryjnym pozwalającym na ciągłą pracę do 24 godzin?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.

22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pulsoksymetr o dokładności SpO2 : 70 – 100% ?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pulsoksymetr z wyświetlaczem  kolorowym TFT?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.

24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pulsoksymetr o 7h czasu pracy ciągłej na zasilaniu akumulatorowym ( bateryjnym ) ?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 10 - Zestaw do laseroterapii wraz ze skanerem

25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do laseroterapii wraz ze skanerem o następujących parametrach :

Laser biostymulacyjny:

Sterownik:

- umożliwiający pracę z różnymi sondami zabiegowymi: sondy punktowe , sondy skanujące.

- możliwość ustawienia poszczególnych parametrów zabiegu: czas, dawka, częstotliwość, moc sondy

- zabezpieczenie przed uruchomieniem przez osoby niepożądane,

- gniazda do umożliwiające podłączenia dwie sondy zabiegowe oraz aplikator skanujący

- kartoteka zaprogramowanych procedur: 30 programów dla sondy IR, 20 programów dla sondy R, 50 programów użytkownika,

- wyświetlane parametry: czas, dawka, częstotliwość, moc sondy

Sonda skanująca:

- niezależne źródło promieniowania laserowego , możliwość wyboru trybu pracy skanera I, IR, R+IR.

- światło czerwone R , moc 50 mW

- światło podczerwone IR, moc 400 mW

- trzy tryby kreślenia pola zabiegowego: elipsa, linia, krzywe w granicach prostokąta

- automatyczne przeliczanie czasu pracy w zależności od wielkości pola zabiegowego

- funkcja pilot ( wiązka przewodząca )

Wyposażenie:

- okulary ochronne dla terapeuty i pacjenta – 2 szt

- uniwersalny statyw na kółkach, statyw z półką pod aparat ?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zestawu do laseroterapii wraz ze skanerem o minimalnych parametrach technicznych i funkcjonalnych opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ i udzielonych w dn. 26.10.2012r. pismem  DA- AZP- 380- 15/4/2012  wyjaśnieniach.

26. Czy Zamawiający wymaga aby wraz z aparatem do laseroterapii dostarczone były sondy punktowe oraz skaner ?

Odpowiedź brzmi: Tak. Zamawiający wymaga zestawu do laseroterapii wraz ze skanerem o minimalnych parametrach technicznych i funkcjonalnych opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ i udzielonych w dn. 26.10.2012r. pismem  DA- AZP- 380- 15/4/2012  wyjaśnieniach.

Część nr 11 – Wózek pielęgnacyjny

27. Czy zamawiający dopuści do przetargu wózek w kolorze szarym?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza wózek w kolorze szarym.

Projekt umowy - dotyczy § 6 ust. 7

28. Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu: „ W przypadku wystąpienia wad lub usterek przedmiotu dostawy, których nie da się usunąć lub  będą się powtarzały trzykrotnie nastąpi wymiana przedmiotu umowy na koszt Sprzedawcy” zapisem: „W przypadku wystąpienia wad lub usterek modułu/podzespołu, których nie da się usunąć lub  będą się powtarzały trzykrotnie nastąpi wymiana uszkodzonego modułu/podzespołu na koszt Sprzedawcy”.

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem

Kierownik Zamawiającego

Prosimy o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego pisma

na numer faxu 32-3901206 lub 32- 3901353

dn. ………………………2012r.  ilość stron …………..…………

podpis i pieczątka osoby upoważnionej:........................................