Nr sprawy GCR/28/W/2020                                                                                                        Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych  i funkcjonalnych                          oraz   warunków koniecznych do spełnienia

- Stół rehabilitacyjny z elektryczną zmianą wysokości leża – 4 szt.

Producent ……………………………………………………………………………………….

Nazwa, model, typ ………………………………………………………………………………

Rok produkcji …………………………………………………………………………………..

| Lp. | Wymagania techniczne i eksploatacyjne | Parametr graniczny/ warunek wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość leża min. 190 cm | Tak podać |  |
|  | Szerokość leża ok. 66 cm | Tak podać |  |
|  | Zakres regulacji wysokości 44 – 101 cm | Tak podać |  |
|  | Nośność ok. 150 kg | Tak podać |  |
|  | Płynnie regulowany zagłówek w zakresie od - 85°do +35° | Tak podać |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz | Tak podać |  |
|  | Bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka –kolor szary | Tak |  |
|  | Siła siłownika 6000N | Tak podać |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
|  | gwarancja min. 24 m- ce | Tak podać |  |
|  | Atest , CE, deklaracja zgodności | Tak |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowane i wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

…………….……. dnia ………….……. r.

(miejscowość)                                                                                                                             …………………………………………………………………

(podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji

Nr sprawy GCR/28/W/2020                                                                                                        Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych  i funkcjonalnych                          oraz   warunków koniecznych do spełnienia

- Aparat do Krioterapii – 1 szt.

Producent ……………………………………………………………………………………….

Nazwa, model, typ ………………………………………………………………………………

Rok produkcji …………………………………………………………………………………..

| Lp. | Wymagania techniczne i eksploatacyjne | Parametr graniczny/ warunek wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatura strumień pary azotu u wylotu dyszy – 160 °C po 30 sek. Od włączenia urzadzenia | Tak podać |  |
| 2. | Regulacja intensywności nadmuchu 4 stopniowa w zależności od schładzanej powierzchni | Tak podać |  |
| 3. | Zbiornik z azotem na mobilnym wózku, pomiar wagowy ilości azotu w postaci np. słupka diodowego | Tak |  |
| 4. | Zabezpieczenie przed uszkodzeniem termicznym(w momencie wynurzenia grzałki z azotu, element kontrolujący na grzałce wykrywa brak azotu i włącza system zasilania grzałki i włącza system dźwiękowy) | Tak |  |
| 5. | Tryb „standby” i dźwiękowa sygnalizacja upływu czasu i dotknięcia klawiszy | Tak |  |
| 6. | Panel sterujący z wyświetlaczem LED podającym parametry zabiegu | Tak |  |
| 7. | Pomiar temperatury powierzchni skóry w trakcie zabiegu | Tak |  |
| 8. | Sygnał dźwiękowy w przypadku zbyt intensywnego schłodzenia skóry | Tak |  |
| 9. | Wersja pneumatyczna - wykorzystanie ciepła parowania ciekłego azotu * jeśli dotyczy | Tak |  |
| 18. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 19. | gwarancja min. 24 m- ce | Tak podać |  |
| 20. | Atest , CE, deklaracja zgodności | Tak |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowane i wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

…………….……. dnia ………….……. r.

(miejscowość)                                                                                                                             …………………………………………………………………

(podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji

Nr sprawy GCR/28/W/2020                                                                                                        Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych  i funkcjonalnych                          oraz   warunków koniecznych do spełnienia

- Aparat wielofunkcyjny COMBO 2 w 1 (E+U) color z sEMG – 1 szt.

Producent ……………………………………………………………………………………….

Nazwa, model, typ ………………………………………………………………………………

Rok produkcji …………………………………………………………………………………..

| Lp. | Wymagania techniczne i eksploatacyjne | Parametr graniczny/ warunek wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej oraz terapii skojarzonej (elektroterapia +ultradźwięki) | Tak |  |
| 2. | Trzy niezależne kanały zabiegowe (2 x elektroterapia + 1 x ultradźwięki) z możliwością rozbudowy do pięciu kanałów zabiegowych | Tak |  |
| 3. | Moduł sEMG do diagnostyki mięśniowej i treningu z biofeedbackiem | Tak |  |
| 4. | Dwukanałowa, wodoszczelna i podgrzewana głowica 5 cm2 (1 i 3 MHz) | Tak |  |
| 5. | Duży, czytelny kolorowy ekran LCD | Tak |  |
| 6. | Polskie menu | Tak |  |
| 7. | Możliwość wyboru dla każdego z kanałów różnych rodzajów prądów oraz ustawienie ich parametrów: czas, intensywność, czas przerwy, natężenia itp. | Tak |  |
| 8. | Specjalny program do jonoforezy | Tak |  |
| 9. | Krzywa I/T z automatycznym wyznaczaniem parametrów stymulacji | Tak |  |
| 10. | Możliwość pracy w trybie CC i CV (prądy zmienne i stałe) | Tak |  |
| 11. | Graficzna biblioteka anatomiczna i patologiczna | Tak |  |
| 12. | Encyklopedia terapii – opisy wskazań, przeciwwskazań , zaleceń | Tak |  |
| 13. | System kart „chipowych” do archiwizacji danych pacjenta i terapii | Tak |  |
| 14. | Możliwość rozbudowy urządzenia o: a)2 niezależne kanały do elektroterapii b)1 lub 2 moduły do terapii podciśnieniowej c)Moduł terapii laserowej d)Akumulator (moduł bateria) | Tak |  |
| 15. | W zestawie: a)Dwuzakresowa, wodoszczelna głowica ultradźwiękowa 1/3 MHz o pow. 5 cm2 b) żel ultradźwiękowy 250 ml, c) przewody pacjenta 2 szt. d)elektrody silikonowe 8X6 cm -4 szt. e) podkłady do elektrod 4 szt. f) elektrody samoprzylepne 4 szt. g) karty pacjenta 5 szt. h) moduł do diagnostyki mięśniowej oraz ćwiczeń z biofeedbackiem sEMG + STIM | Tak |  |
| 16. | 25 przebiegów terapeutycznych (w tym HV i mikroprądy) | Tak |  |
| 17. | System Procedur Terapeutycznych (200 pozycji) | Tak |  |
| 18. | Miejsce na programy własne użytkownika (100 pozycji) | Tak |  |
| 19. | Sekwencje zabiegowe (łączenie zabiegów po 3) | Tak |  |
| 20. | Elektromiografia powierzchniowa sEMG i sEMG+STIM | Tak |  |
| 21. | Elektrodiagnostyka (krzywa I/T) | Tak |  |
| 22. | System kart „chipowych” do dokumentacji terapii | Tak |  |
| 23. | Praca w zakresie 1 i 3 MHz | Tak |  |
| 24. | Tryb pracy ciągły i impulsowy : 10, 20, 50 i 100% | Tak |  |
| 25. | Moc maksymalna: 2.5 W/cm2 (tryb ciągły) i 3W/cm2 (tryb impulsowy) | Tak |  |
| 26. | Podgrzewanie głowicy ultradźwiękowej | Tak |  |
| 27. | Kontrola kontaktu: wizualna, graficzna, akustyczna (z możliwością wyłączenia) | Tak |  |
| 28. | Głowice jedno i dwu zakresowe o powierzchni: 1,2,5 i 10 cm2 | Tak |  |
| 29. | Gwarancja : sterownik – 36 m-cy; akcesoria – 12 m- cy | Tak podać |  |
| 30. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 31. | Atest, CE, deklaracja zgodności | Tak |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowane i wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

…………….……. dnia ………….……. r.

(miejscowość)                                                                                                                             …………………………………………………………………

(podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji

)

Nr sprawy GCR/28/W/2020                                                                                                        Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych  i funkcjonalnych                          oraz   warunków koniecznych do spełnienia

- Profesjonalny stepper STAIR 4000 MED. – 2 szt.

Producent ……………………………………………………………………………………….

Nazwa, model, typ ………………………………………………………………………………

Rok produkcji …………………………………………………………………………………..

| Lp. | Wymagania techniczne i eksploatacyjne | Parametr graniczny/ warunek wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Programy: manual, cardio, profile(stały 4) | Tak, podać |  |
| 2. | Komputer: moc, dystans, tętno, czas, prędkość, kalorie | Tak podać |  |
| 3. | Wymiary: 110 x 77 x 181 cm | Tak podać |  |
| 4. | Prędkość: 15 – 155 kroków /minutę w odstępach co 5 | Tak podać |  |
| 5. | Waga 110 kg | Tak podać |  |
| 6. | Maks. waga użytkownika 200 kg | Tak podać |  |
| 7. | Funkcja niezależnego nacisku pedałów | Tak |  |
| 8. | Skład zestawu: stepper , uchwyt na butelkę | Tak podać |  |
| 9. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 10. | gwarancja min. 24 m- ce | Tak podać |  |
| 11. | Atest , CE, deklaracja zgodności | Tak |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowane i wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

…………….……. dnia ………….……. r.

(miejscowość)                                                                                                                             …………………………………………………………………

(podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji

)

Nr sprawy GCR/28/W/2020                                                                                                        Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych  i funkcjonalnych                          oraz   warunków koniecznych do spełnienia

- Rower treningowy Cykloergometr CRG 200 v.401 – 4 szt.

Producent ……………………………………………………………………………………….

Nazwa, model, typ ………………………………………………………………………………

Rok produkcji …………………………………………………………………………………..

| Lp. | Wymagania techniczne i eksploatacyjne | Parametr graniczny/ warunek wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Współpraca z systemem do badań wysiłkowych CardioTEST | Tak |  |
| 2. | Współpraca z systemem do prowadzenia rehabilitacji kardiologicznej AsTER | Tak |  |
| 3. | Sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS-232 | Tak |  |
| 4. | Sterowany procesorem hamulec | Tak |  |
| 5. | Zakres obciążenia: 25 – 1000 W | Tak podać |  |
| 6. | Zakres obrotów: 20 – 150 obr./min | Tak podać |  |
| 7. | Obciążenie niezależne od liczby obrotów | Tak |  |
| 8. | Wbudowany moduł EKG: 12 standardowych odprowadzeni w trybie diagnostycznym, 2 odprowadzenia w trybie treningowym, Czułość 2,5/5/10/20 mm/mV Przesuw 25/50/100 mm/s Cyfrowe filtry 25Hz, 35Hz, 50Hz, filtr antydryftowy Cyfrowy filtr linii izoelektrycznej Zakres pomiaru HR 15 – 240 bpm | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
| 9. | Maksymalna waga pacjenta 200 kg | Tak podać |  |
| 10. | Zasilanie : 230V, 50Hz, 60VA | Takpodać |  |
| 11. | Wymiary: 1190x600x1370 mm | Tak podać |  |
| 12. | Wyposażenie: kabel pacjenta do systemu wysiłkowego KEKG-51 Kabel pacjenta do systemu rehabilitacji kardiologicznej KEKG-52 Elektrody jednorazowe – 50 szt. Pasta abrazyjna EVERY Zasilacz sieciowy Kabel sieciowy Kabel do transmisji danych | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
| 12. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 13. | gwarancja min. 24 m- ce | Tak podać |  |
| 14. | Atest , CE, deklaracja zgodności | Tak |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowane i wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

…………….……. dnia ………….……. r.

(miejscowość)                                                                                                                             …………………………………………………………………

(podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji

)

Nr sprawy GCR/28/W/2020                                                                                                        Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych  i funkcjonalnych                          oraz   warunków koniecznych do spełnienia

- VIOFOR – 1 szt.

Producent ……………………………………………………………………………………….

Nazwa, model, typ ………………………………………………………………………………

Rok produkcji …………………………………………………………………………………..

| Lp. | Wymagania techniczne i eksploatacyjne | Parametr graniczny/ warunek wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ sterownika: mikroprocesorowy | Tak |  |
| 2. | Zasilanie: 230V/115V +/- 10%, 50Hz/60Hz | Tak podać |  |
| 3. | Pobór mocy w trybie „standby” ˂8VA | Tak podać |  |
| 4. | Maksymalny pobór mocy ˂ 15VA | Tak podać |  |
| 5. | Napięcie wyjściowe na gnieździe sterownika: napięcie stałe max. 25V (duży jack) | Tak |  |
| 6. | Tryb pracy: ciągła | Tak |  |
| 7. | Dopuszczalna temperatura: od 10 do 40 °C | Tak podać |  |
| 8. | Dopuszczalna wilgotność pracy: max. 80% | Tak podać |  |
| 9. | Klasa ochronności II | Tak |  |
| 10. | Rodzaj ochrony: IP 40 (nie zabezpieczony przed wodą) | Tak |  |
| 11. | Wymiary: 32 x 27 x 17,5 cm | Tak podać |  |
| 12. | Masa 2,5 kg | Tak podać |  |
| 12. | Gniazda: trzy gniazda typu „duży jack” | Tak |  |
| 13. | Wyposażenie: adapter(rozdzielacz), pilot zdalnego sterowania | Tak |  |
| 14. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 15. | gwarancja min. 24 m- ce | Tak podać |  |
| 16. | Atest , CE, deklaracja zgodnosci | Tak |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowane i wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

…………….……. dnia ………….……. r.

(miejscowość)                                                                                                                             …………………………………………………………………

(podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji

\

Nr sprawy GCR/28/W/2020                                                                                                        Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych  i funkcjonalnych                          oraz   warunków koniecznych do spełnienia

- Elektrokardiograf – 1 szt.

Producent ……………………………………………………………………………………….

Nazwa, model, typ ………………………………………………………………………………

Rok produkcji …………………………………………………………………………………..

| Lp. | Wymagania techniczne i eksploatacyjne | Parametr graniczny/ warunek wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | zapis w trybie 12 odprowadzeń EKG | Tak podać |  |
|  | zapis automatyczny i ręczny | Tak |  |
|  | klawiatura alfanumeryczna | Tak |  |
|  | możliwość rozbudowy o moduł Bluetooth umożliwiający komunikacje ze smartfonem, | Tak |  |
|  | możliwość podglądu badania z pamięci aparatu bez konieczności wydruku | Tak |  |
|  | analiza EKG zgodna z EN 60601-2-51 | Tak |  |
|  | ekran LCD graficzny o wymiarach min. 320x240, kolorowy | Tak podać |  |
|  | pamięć wewnętrzna min. 1000 badań | Tak podać |  |
|  | Czułość 2,5/5/10/20 mm/mV | Tak podać |  |
|  | zapis na papierze termicznym | Tak |  |
|  | prędkość zapisu 5/10/25/50 mm/s, | Tak podać |  |
|  | zasilanie akumulatorowe i sieciowe, | Tak |  |
|  | filtr zakłóceń mięśniowych | Tak |  |
|  | filtr zakłóceń sieciowych | Tak |  |
|  | filtr linii izoelektrycznej | Tak |  |
|  | częstotliwość próbkowania min. 1000Hz/kanał | Tak podać |  |
|  | interpretacja badania | Tak |  |
|  | obwody wejściowe zabezpieczone przed impulsem defibrylującym | Tak |  |
|  | typ ochrony CF, | Tak |  |
|  | klasa ochronności I | Tak |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
|  | gwarancja min. 24 m- ce | Tak podać |  |
|  | Atest , CE, deklaracja zgodności | Tak |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowane i wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

…………….……. dnia ………….……. r.                        ………………………………………….

(miejscowość)                                                                                                         (podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji

Nr sprawy GCR/28/W/2020                                                                                                        Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych  i funkcjonalnych                          oraz   warunków koniecznych do spełnienia

- Waga do pomiaru masy ciała– 1 szt.

Producent ……………………………………………………………………………………….

Nazwa, model, typ ………………………………………………………………………………

Rok produkcji …………………………………………………………………………………..

| Lp. | Wymagania techniczne i eksploatacyjne | Parametr graniczny/ warunek wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | elektroniczna, | Tak |  |
| 2. | wyświetlacz kolorowy LCD | Tak |  |
| 3. | maksymalna masa pomiaru 200kg | Tak |  |
| 4. | funkcja pomiaru wzrostu | Tak |  |
| 5. | platforma antypoślizgowa | Tak |  |
| 6. | zasilacz zewnętrzny 12V | Tak |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 8. | gwarancja min. 24 m- ce | Tak podać |  |
| 9. | Atest , CE, deklaracja zgodności | Tak |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowane i wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

…………….……. dnia ………….……. r.                        ………………………………………….

(miejscowość)                                                                                                         (podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji

Nr sprawy GCR/28/W/2020                                                                                                        Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych  i funkcjonalnych                          oraz   warunków koniecznych do spełnienia

- Ciśnieniomierz – 1 szt.

Producent ……………………………………………………………………………………….

Nazwa, model, typ ………………………………………………………………………………

Rok produkcji …………………………………………………………………………………..

| Lp. | Wymagania techniczne i eksploatacyjne | Parametr graniczny/ warunek wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | elektroniczny, | Tak |  |
| 2. | automatyczny | Tak |  |
| 3. | z funkcją wykrywania arytmii serca | Tak |  |
| 4. | wyposażenie dodatkowe- mankiet większego rozmiaru niż standardowy | Tak |  |
| 5. | możliwość zmiany pomiaru (1 pomiar / 3 pomiary), | Tak |  |
| 6. | zasilanie bateryjne i sieciowe | Tak |  |
| 7. | pamięć wykonanych pomiarów minimum 30 pomiarów | Tak |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 9. | gwarancja min. 24 m- ce | Tak podać |  |
| 10. | Atest , CE, deklaracja zgodności | Tak |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowane i wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

…………….……. dnia ………….……. r.                        ………………………………………….

(miejscowość)                                                                                                         (podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji